Zał. nr 3

Umowa /projekt/

zawarta dniu …………….. pomiędzy Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska, reprezentowanym przez:

…………………………………………………. – Nadleśniczy

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..., zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn: „Kontenerowa chłodnia ASF na dz. nr 1906, obr. Wola Radłowska, gm. Radłów (oddz. 417d, Leśnictwo Wierzchosławice”

- Roboty budowlane

– utwardzenie terenu pod chłodnię płytami drogowymi – 60,0 m2

- wykonanie ogrodzenia wys. 2,0m z siatki leśnej na słupkach drewnianych –

84,0m2 oraz bramy  wjazdowej z desek obciągniętych siatką, szer. bramy 4,0m

- dostawa i montaż garażu blaszanego szer. 3,0m, dł. 5,0m z dachem dwuspadowym

- Instalacja wodna, kanalizacja i szambo

- kanalizacja z rur PCV fi 100mm – 16,50m

- zamontowanie prefabrykowanego, żelbetowego, szczelnego zbiornika na

nieczystości ciekłe o poj. 4,0m3 wraz z podłączeniem

- dostawa i montaż¿ zbiornika na wodę z pcv poj. 1000dm3, tzw. MAUZER

w paletopojemniku

- dostawa i montaż¿ pompy do deszczówki OMNIGENA 250W 2100l/h                                 z  końcówkami na szybkozłącze i przyłączem dolnym bezpośrednio do "MAUZERA" S1000 2

- Instalacja elektryczna

- dostawa i montaż drewnianego słupa dł. 8,0m

- wykonanie przyłącza jednofazowego napowietrznego – dł. 30m

- Zamontowanie tablicy bezpiecznikowej

- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną w wysokości …………….. złotych netto plus …………….. zł podatek VAT, razem …………………….. złotych brutto, słownie: ………………………………………………………………………………………………......

§ 2

1.  Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po odbiorze zleconych prac na postawie kosztorysu powykonawczego.

2.  Zamawiający dokona zapłaty za wykonane roboty w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury.

§ 3

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

2. Termin zakończenia robót: do ………………..2023r.

3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy możliwa jest w przypadku:

a) spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót, w szczególności:

- klęski żywiołowe,

- utrzymujące się niskie temperatury i pokrywa śnieżna

- rozmiękczenie gruntu uniemożliwiające poruszanie się sprzętu

b) będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

§ 4

1. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji Kierownika Robót: ………………………

Zmiana Kierownika wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.

2. Z ramienia Zamawiającego nadzór nad robotami pełnił będzie: Pan ………………………

3. Wykonawca na swój koszt zapewnia niezbędne zabezpieczenie placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa.

4. Po zakończeniu robót, przed ustalonym terminem odbioru, Wykonawca winien usunąć z terenu budowy wszystkie urządzenia, resztki materiałów i śmieci.

§ 5

1. Zakończenie wykonania całości robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

2. Zgłoszenie o zakończeniu robót musi być potwierdzone przez pełniącego nadzór z ramienia Zamawiającego.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót potwierdzonego przez pełniącego nadzór z ramienia Zamawiającego. Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy.

2. W trakcie odbioru Zamawiający sporządzi protokół odbioru. Protokół podpisują obie strony umowy. W przypadku stwierdzenia, w odbieranych robotach, wad jakościowych nadających się do usunięcia, Zamawiający określi w protokole odbioru sposób i termin usunięcia tych wad.

3. Koszty usuwania wad jakościowych stwierdzonych w czasie odbioru ponosi Wykonawca.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w niniejszej umowie, kosztorysem ofertowym oraz ofertą przetargową Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez odszkodowania                      w przypadku stwierdzenia, że:

-  Wykonawca nie realizuje zadania zgodnie z warunkami wymienionymi w ust. 1.

-  została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku.

§ 8

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu pieniężne kary umowne:

- w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w terminie zakończenia wykonania robót

- w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót, licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                             Wykonawca: