Załącznik nr 2 do SIWZ i umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ORAZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- Nazwa nadana zadaniu przez Zamawiającego

„Remont ogólnobudowlany budynku nr 2 – Koszarowy, wraz z wymianą wszystkich instalacji” na terenie Książenic.

- Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania „Remont ogólnobudowlany budynku nr 2 – Koszarowy wraz z wymianą wszystkich instalacji” na terenie Książenic. Przedmiotowe zamierzenie remontowe realizowane będzie w formule – „zaprojektuj i wybuduj”.

- Roboty budowlane w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej:

- sporządzić dokumentację projektową (budowlano-wykonawczą) przedmiotowego budynku, wg potrzeb użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem elementów konstrukcyjnych (więźba dachowa wraz z pokryciem połaci, stropodach nad piętrem) oraz wszystkich instalacji podlegających wymianie (elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania). Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o inwentaryzację oraz ekspertyzę techniczną dotyczącą aktualnego stanu technicznego sporządzoną w Studio Architektury GAMMA Sp. 
z o.o., ul. Opolska 15, 15-549 Białystok, będące w posiadaniu inwestora,

- dokumentacja projektowa wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez zamawiającego w zakresie sposobu i technologii wykonania remontu,

- sporządzić przedmiar na całość robót wraz z kosztorysem ofertowym,

- po zakończeniu wszystkich robót sporządzić kosztorys powykonawczy.

- Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę:

Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas prowadzenia robót budowlanych w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych. Wykonawca urządzi zaplecze budowy dla osób zatrudnionych, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca zapewni możliwość doprowadzenia do budynku sieci niezbędnych do jego funkcjonowania, w trakcie trwania robót remontowych.

- Roboty budowlane - zewnętrzne:

- rozebranie schodów zewnętrznych wraz z opaską wokół budynku,

- roboty ziemne związane z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów,

- oczyszczenie i naprawa ścian fundamentowych (skucie odspojonych tynków, ewentualne przemurowanie pęknięć uzupełnienie ubytków ścian fundamentowych, ich otynkowanie), oraz wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej i ewentualnie przeciwwodnej po zbadaniu stosunków gruntowo wodnych,

- wykonanie hydroizolacji zewnętrznych ścian nośnych: np. poziome przepony, iniekcje (po oględzinach stanu istniejących izolacji),

- rozebranie drewnianej konstrukcji więźby dachowej (krokwie, łaty, murłaty, płatwie, warstwy stropodachu nad piętrem) zespolonej ze stropodachem nad piętrem wraz z rozbiórką połaci dachowej z blachy trapezowej, rynien i rur spustowych oraz innych obróbek blacharskich),

- rozbiórka zniszczonych trzonów kominowych (w uzgodnieniu z Inwestorem) i wymurowanie ich od nowa wraz z otynkowaniem, wykonaniem termoizolacji trzonów, wykonaniem czap kominowych i zadaszeń, zamontowaniem obróbek blacharskich i kratek lub wspomagaczy ciągu na kanałach wentylacyjnych,

- wykonie ławy kominiarskie wg obowiązujących przepisów,

- wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej wraz ze stropodachem konstrukcji drewnianej nad piętrem z drewna sosnowego klasy min. C27, zabezpieczonej środkami ognio- i grzybochronnymi do granicy trudnopalności,

- wykonanie nowego pokrycia połaci dachowej z blachodachówki stalowej powlekanej wraz z paraizolacją. Połacie dachowe zabezpieczyć na całej długości okapów nadrynnowo płotkami śnieżnymi. Rynny i rury spustowe stalowe powlekane, o średnicy dostosowanej do wielkości połaci. W połaci dachowej zamontować minimum 1 wyłaz dachowy w wykonaniu fabrycznym, oszklony, systemowy z zabezpieczeniem przed możliwością otwarcia z zewnątrz,

- odprowadzenie wody deszczowej z budynku powierzchniowo na teren nieutwardzony kompleksu, poprzez cieki betonowe zamontowane w opasce z kostki brukowej,

- wymiana termoizolacji stropu i stropodachu nad piętrem z wełny mineralnej do parametrów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony cieplnej WT2021,

- wymiana termoizolacji ścianek lukarn w poziomie piętra z płyt styropianowych do parametrów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony cieplnej WT2021,

- wymiana stolarki okiennej wraz z podokiennikami w całym budynku oraz drzwi zewnętrznych, wejściowych o parametrach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony cieplnej. Okna trzyszybowe białe, ze skrzydłami symetrycznymi rozwierano-uchylnymi. Drzwi zewnętrzne w klasie odporności na włamanie min. RC2, oszklone szkłem bezpiecznym, min. na połowie powierzchni skrzydła, malowane w kolorze RAL, wyposażone w następujące elementy: zawiasy łożyskowane min. 3 szt. na skrzydło, 2 niezależne zamki na wkładkę atestowaną bębenkową. Skobel zamka rolkowy. Pochwyt dwustronny. Zestaw plombowniczy na plastelinę i plombę metalową; samozamykacz z ogranicznikiem otwarcia oraz dodatkowy ogranicznik (odbojnik) otwarcia (może być zamontowany w podeście schodów zewnętrznych),

- montaż stolarki okiennej z zastosowaniem właściwych kotew stalowych i pianki montażowej oraz uszczelnień ciepłochronnych (taśm) od zewnętrznej i wewnętrznej strony ościeża. W 12 oknach kraty zgodne z „Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych”. Krata okienna otwierana, stalowa. Otwór w świetle muru 1500x900 mm – 4 szt. Otwór w świetle muru 1450x1600 mm – 8 szt. Obramowanie kraty z kątownika 50/50/6. Obramowanie powinno mieć kotwy do wmurowania o średnicy min. 10 mm, długości osadzenia min. 100 mm. Kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm na poziomych i pionowych krawędziach ościeżnic. Obramowanie skrzydła rozwieranego z kątownika 45/45/6. Wypełnienie kraty z prętów stalowych gładkich o średnicy nie mniejszej niż 12 mm i o oczku nie większym niż 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie oraz siatką stalową o średnicy drutu nie mniejszej niż 1,5 mm i wielkości oczek nie większych niż 25x25 mm. Całość malowana proszkowo w kolorze z palety RAL,

- demontaż zbędnych elementów zamontowanych na ścianach zewnętrznych,

- wymiana odspojonych i zmurszałych tynków zewnętrznych (ok. 50%),

- nałożenie akrylowej lub silikonowej struktury elewacyjnej o uziarnieniu min. 1,5 mm, wzmocnionej siatką z włókna szklanego oraz zabezpieczonej narożnikami aluminiowymi wszystkich narożników i ościeży,

- wykonanie podokienników z blachy stalowej powlekanej,

- wykonanie nowych schodów zewnętrznych z systemowych bloczków betonowych o nawierzchni antypoślizgowej,

- wykonanie zadaszenia nad schodami zewnętrznymi z poliwęglanu litego, na konstrukcji stalowej zamontowanej do ściany budynku. Konstrukcja ocynkowana i malowana proszkowo. Powierzchnia zadaszenia ok. 8 m2,

- wykonanie nowej opaski wokół budynku z kostki brukowej na podbudowie z chudego betonu,

- wywóz i utylizacja elementów z demontażu,

- wywóz gruzu i ziemi po wykopach z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

- Roboty budowlane – wewnętrzne

- Rozebranie zbędnych ścianek działowych i zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych,

- wymiana wszystkich podłóg i posadzek. Podłogi z wykładzin zgrzewanych (tarkett) w pomieszczeniach biurowych. W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych, korytarzach, wiatrołapie, płytki ceramiczne barwione w masie (gresowe) o min. 4 klasie twardości,

- wymiana okładzin schodowych wewnętrznych. Okładziny schodowe z płytek ceramicznych gresowych ryflowanych (dopuszcza się zastosowanie innych okładzin po akceptacji przez Inwestora) o 5 klasie twardości,

- wymiana balustrad na schodach wewnętrznych. Nowe balustrady ze stali nierdzewnej. Wzór i stopień zagęszczenia nowej balustrady w uzgodnieniu i po akceptacji Inwestora. Balustrady winny odpowiadać przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania,

- wymiana wewnętrznych parapetów okiennych. Nowe parapety z konglomeratów kamiennych o grubości 3 cm, wystające min. 4 cm poza lico wewnętrzne przyległych ścian (szerokość parapetów może ulec zwiększeniu z uwagi na zastosowanie innej stolarki okiennej) – kolorystyka po akceptacji Inwestora,

- ewentualna wymiana warstw pod posadzkowych w poziomie parteru i piętra, wg potrzeb wynikających ze stanu technicznego, wraz z wywozem gruzu i utylizacją,

- wymiana izolacji przeciwwilgociowej poziomej w warstwach posadzkowych lub ułożenie nowej izolacji,

- skucie starych zagrzybionych, odspojonych i zmurszałych tynków oraz wykonanie nowych tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III, przyjmuje się wymianę tynków wewnętrznych na powierzchni min. 30 %,

- zeskrobanie starych farb z tynków na ścianach i sufitach,

- wykonanie okładzin stropodachu nad piętrem z płyt gipsowo-kartonowych, ognioodpornych. Przegroda z płyt powinna spełniać odpowiednie parametry odporności ogniowej,

- dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitów wraz z zamontowaniem narożników na całym obwodzie otworów okiennych i drzwiowych, krawędziach zewnętrznych ścian,

- wykonanie kraty wewnętrznej wraz z zamontowaniem na korytarzu w poziomie parteru:

- krata zgodne z „Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych”. Krata stalowa. Wymiar  kraty w świetle muru 2420x3150 mm – 1 szt. Obramowanie kraty 
z kątownika 50/50/6. Obramowanie powinno mieć kotwy do wmurowania 
o średnicy min. 10 mm, długości osadzenia min. 100 mm. Kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm na poziomych 
i pionowych krawędziach obramienia. Obramowanie skrzydła rozwieranego 
z kątownika 45/45/6. Wypełnienie kraty z prętów stalowych gładkich o średnicy nie mniejszej niż 12 mm i o oczku nie większym niż 80 mm w poziomie i 240 mm. Całość malowana proszkowo w kolorze z palety RAL,

- w kracie zamontowane centralnie drzwi o szerokości w świetle min. 0, 90 m i wysokości min. 2,00 m,

- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej:

  - drzwi wejściowe wewnętrzne – 1 szt. o wymiarach jak drzwi wejściowe zewnętrzne, oszklone szkłem bezpiecznym, min. na połowie powierzchni skrzydła, malowane 
w kolorze RAL, wyposażone w następujące elementy: zawiasy łożyskowane min. 3 szt. na skrzydło, 2 niezależne zamki na wkładkę atestowaną bębenkową. Skobel zamka rolkowy. Pochwyt dwustronny. Zestaw plombowniczy na plastelinę i plombę metalową; samozamykacz z ogranicznikiem otwarcia oraz dodatkowy ogranicznik (odbojnik) otwarcia (może być zamontowany w posadzce).

  - drzwi wewnętrzne o zwiększonej odporności na łamanie w klasie RC4 - minimum 5 szt. drzwi stalowe malowane w kolorze RAL uzgodnionym z Inwestorem 
o szerokości w świetle ościeżnicy min 90 cm, wyposażone w następujące elementy: zawiasy łożyskowane min. 3 szt. na skrzydło, klamkę dwustronną bezpieczną, 2 niezależne zamki na wkładkę atestowaną bębenkową. Zestaw plombowniczy na plastelinę i plombę metalową; samozamykacz z ogranicznikiem otwarcia,

  - drzwi wewnętrzne do pomieszczenia technicznego rozdzielacza co i cwu – 1 szt. – metalowe malowane w kolorze RAL o klasie odporności ogniowej min. EI30, szerokość skrzydła w świetle ościeżnicy min. 90 cm,

  - drzwi wewnętrzne do pozostałych pomieszczeń - drzwi typowe fabrycznie okleinowane pełne, w części oszklone (łazienki i sanitariaty) ze szkieletem drewnianym i wypełnieniem płytą paździerzową, o szerokości w świetle ościeżnicy min. 90 cm, zawiasy min. 3 szt. na skrzydło, klamkę dwustronną bezpieczną, 1 zamek na wkładkę atestowaną bębenkową. Zestaw plombowniczy na plastelinę. Kolorystyka i okleina drzwi do uzgodnienia z Inwestorem. Odległość skrzydła drzwiowego od posadzki na gotowo winna wynosić ok. 10 mm.

- skucie oblicowania ścian z płytek ceramicznych wraz z naprawą lub wymianą podłoża,

- oblicowanie ścian z płytek ceramicznych o wysokości min. 2,10 m od posadzki:

- płytki rektyfikowane, minimum dwubarwne na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, gat. I,

- wszystkie krawędzie zewnętrzne zakończone narożnikami aluminiowymi, w kształcie i kolorze uzgodnionym z Inwestorem,

- tynk nad płytkami zlicowany z powierzchnią płytek.

- naprawa rys, pęknięć i przekuć w ścianach i stropach,

- wykonanie wylewki cementowej (podkładu) pod posadzki z płytek ceramicznych

- wykonanie posadzek dwubarwnych z płytek ceramicznych,

- płytki gresowe, barwione w masie rektyfikowane, gr. 12 mm, o wym. 60x60 cm,

- kolor i sposób ich ułożenia po akceptacji przez Inwestora,

- skucie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach,

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III,

- wymiana kratek wentylacyjnej wraz z odgruzowaniem i oczyszczeniem przewodów kominowych,

- wymiana posadzek w pomieszczeniach biurowych na posadzkę z wykładziny PVC zgrzewanej typu „tarket” wraz z cokołem o wysokości 10 cm,,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, w korytarzach i klatce schodowej ściany pokryte tynkiem mozaikowym o średnicy 1,00 mm, do wysokości 1,50 m,

- montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych malowanych proszkowo w kolorze RAL, uzgodnionym z Inwestorem ,

- montaż sufitów podwieszanych w korytarzu, wiatrołapie w poziomie parteru oraz sanitariatach.

- Roboty sanitarne (wod.-kan., c.o.):

- emontaż istniejącej instalacji wodociągowej – 100% (wraz zaworem głównym w budynku),

- demontaż instalacji centralnego ogrzewania (rur, grzejników raz z osprzętem) – 100 %,

- demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z wykuciami niezbędnych otworów w ścianach – 100 % do pierwszej studzienki kanalizacyjnej,

- demontaż istniejącej studzienki kanalizacyjnej przyłączeniowej do budynku,

- demontaż istniejącej zasuwy wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku (teren utwardzony - plac bet.),

- wymiana istniejącej studni kanalizacyjnej betonowej zlokalizowanej na sieci sanitarnej między bud. Nr 1 i 2 w terenie nieutwardzonym, na nową kompletną i szczelną studzienkę wraz z podłączeniem rurociągów kanalizacyjnych PVC fi 200,

- wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej (pomiędzy studnią przykanalika a w/w studzienką kanalizacyjną), na rurociąg fi 200 z PVC-lite KL. SN 8 , dł. odcinka ok. 23 mb.,

- wykonanie nowego przykanalika z rur PVC-litych odprowadzającego ścieki 
z budynku,

- montaż nowej studzienki przykanalika, zgodnie z projektem technicznym instalacji wod-kan, z uwzględnieniem rzędnych istniejącego uzbrojenia podziemnego (teren nieutwardzony),

- montaż nowego przyłącza wodociągowego z rur PE ciśnieniowego o średnicy dobranej odpowiednio do zapotrzebowania  dla celów bytowych i p/poż.,

- wstawienie zasuwy wodociągowej żeliwnej na przyłączu do budynku – dobór średnicy przez wykonawcę projektu,

- wymiana istniejącego hydrantu pożarowego nadziemnego DN 80 zlokalizowanego między bud. Nr 1 i 2, wraz z odcinkiem rurociągu DN 100 od najbliższego rozgałęzienia sieci, częściowo w terenie utwardzonym (plac asfaltowy), wraz 
z kompletną armaturą podłączeniową, kształtkami i zasuwą odcinającą – montaż armatury zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami producenta,

- roboty naprawcze związane z odtworzeniem nawierzchni po robotach ziemnych 
i instalacyjnych – plantowanie terenu, uzupełnienie chodnika, uzupełnienie nawierzchni z betonu i asfaltu,

- dostosowanie wysokości zwieńczenia studzienek do rzędnych terenu po rozplantowaniu,

- wykonanie kompletnych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z montażem armatury łazienkowej i urządzeń sanitarnych, wg opracowanego przez wykonawcę projektu budowlanego i technicznego, zatwierdzonego przez Inwestora. Rurociągi instalacji wody z tworzywa sztucznego w systemie złączek zaprasowywanych. Rurociągi kanalizacyjne z rur systemowych PP-HT i PVC. Instalacja prowadzona 
w bruzdach ściennych - podtynkowo oraz podposadzkowo, Piony wodne 
i kanalizacyjne w obudowie z płyt k-g. W celu dostępu do armatury należy zamontować drzwiczki rewizyjne,

- wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej, wg wymogów przepisów szczególnych wraz z montażem hydrantów wewnętrznych i badaniami hydrantów,

- płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej potwierdzone wynikami badań,

- wykonanie kompletnej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem armatury odcinającej i regulacyjnej, wg opracowanego przez wykonawcę projektu budowlanego i technicznego zatwierdzonego przez Inwestora. Preferowana jest instalacja ze stali węglowej prasowanej z grzejnikami stalowymi płytowymi. Zawory termostatyczne z funkcją przeciw-zamrożeniową z zabezpieczeniem przed demontażem. Na powrotach zamontować zawory grzejnikowe powrotne,

- wykonanie sprawdzeń i regulacji oraz prób szczelności instalacji sanitarnych wod-kan i centralnego ogrzewania,

- uruchomienie instalacji.

- Roboty elektryczne:

- demontaż instalacji wewnętrznych wraz z osprzętem,

- demontaż rozdzielnic,

- demontaż instalacji odgromowej,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, podtynkowej 230/400V,

- montaż instalacji wraz z instalacją oświetlenia awaryjnego,

- montaż opraw oświetleniowych odpowiednich do danego charakteru pomieszczenia; montaż nowego osprzętu (wyłączników, gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych) w tym oświetlenia awaryjnego, wg potrzeb określonych przez Inwestora,

- montaż nowych rozdzielnic wraz z osprzętem modułowym,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z uziomami oraz przeprowadzeniem niezbędnych pomiarów,

- pomiary izolacji instalacji elektrycznych oraz sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń.

- Prace organizacyjne i porządkowe:

- urządzenie placu budowy (UPB);

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych (nieuprawnionych);

- uprzątnięcie placu budowy, wywiezienie i sprzedaż odpadów metalowych (pod nadzorem przedstawiciela Inwestora);

- uprzątnięcie placu budowy, wywiezienie i utylizacja gruzu i innych odpadów.

- Odbiór robót:

- Odbiorowi robót będą podlegać następujące roboty – projekt budowlany:

  - sprawdzenie rozwiązań funkcjonalnych, techniczno-materiałowych, kolorystyki oraz zakresu projektu budowlanego opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego jt. /Dz. U. z 2018 r. poz. 1935/.

- Odbiorowi robót będą podlegać następujące roboty - zewnętrzne:

- rozebranie schodów zewnętrznych wraz z opaską wokół budynku – sprawdzenie dokładności rozbiórki i stanu odkrytych elementów po rozbiórce,

- roboty ziemne związane z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów – sprawdzenie zabezpieczenia wykopów,

- oczyszczenie i naprawa ścian fundamentowych (otynkowanie), oraz wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej – sprawdzenie dokładności i staranności oczyszczenia z ziemi, usunięcia luźnych i zmurszałych elementów, wykonania nowych tynków na ścianach fundamentowych, dokładności i staranności nałożenia preparatów izolacyjnych oraz zabezpieczającej folii kubełkowej, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu po zasypaniu wykopu,

- wykonanie hydroizolacji zewnętrznych ścian nośnych: np. poziome przepony lub iniekcje – sprawdzenie dokładności i staranności wykonania robót po wyborze technologii przez Inwestora,

- rozebranie drewnianej konstrukcji więźby dachowej (krokwie, łaty, warstwy stropodachu nad piętrem) zespolonej ze stropodachem nad piętrem wraz 
z rozbiórką połaci dachowej z blachy trapezowej, rynien i rur spustowych oraz innych obróbek blacharskich) – sprawdzenie sposobu zabezpieczenia pozostałej części budynku przed warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami,

- rozbiórka zniszczonych trzonów kominowych i wymurowanie ich od nowa wraz z otynkowaniem, wykonaniem czap kominowych, zamontowaniem obróbek blacharskich i kratek na kanałach wentylacyjnych i zadaszeń przed działaniami opadów atmosferycznych – ustalenie zakresu rozbiórek istniejących trzonów oraz sprawdzenie zgodnej z normami poprawności wykonania nowych trzonów,

- wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej wraz ze stropodachem nad piętrem z drewna sosnowego klasy min. C27, zabezpieczonej środkami ognio- i grzybochronnymi do granicy trudnopalności – sprawdzenie jakości drewna, stopnia zabezpieczenia środkami ognio- i grzybochronnymi, prawidłowości łączenia poszczególnych elementów konstrukcji, zgodności z projektem budowlanym,

- wykonanie nowego pokrycia połaci dachowej z blachodachówki stalowej powlekanej. Połacie dachowe zabezpieczyć na całej długości okapów nadrynnowo płotkami śnieżnymi. Rynny i rury spustowe stalowe powlekane, o średnicy dostosowanej do wielkości połaci – sprawdzenie jakości dostarczonych materiałów oraz prawidłowości montażu, wymagane spadki,

- odprowadzenie wody deszczowej poprzez kanalizację deszczową do zbiornika odparowująco–rozsączającego (Inwestor dopuszcza alternatywne sposoby gromadzenia wody deszczowej) - jw,

- wymiana termoizolacji stropu nad piętrem z wełny mineralnej do parametrów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony cieplnej – sprawdzenie dokładności ułożenia oraz szczelności paroizolacji,

- wymiana stolarki okiennej wraz z podokiennikami oraz drzwi zewnętrznych, wejściowych o parametrach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisach w zakresie ochrony cieplnej. Drzwi zewnętrzne w klasie odporności na włamanie min. RC2, oszklone szkłem bezpiecznym, min. na połowie powierzchni skrzydła. Montaż stolarki okiennej z zastosowaniem uszczelnień ciepłochronnych od zewnętrznej i wewnętrznej strony ościeża – sprawdzenie jakości oraz zgodności ze specyfikacją dostarczonych okien i drzwi; sprawdzenie dokładności i sposobu montażu,

- wymiana tynków zewnętrznych wraz z nałożeniem akrylowej lub silikonowej struktury elewacyjnej o uziarnieniu min. 1,5 mm, wzmocnionej siatką z włókna szklanego – sprawdzenie jakości podłoża, sprawdzenie dokładności i jakości wykonania uziarnienia, płaszczyzn, naroży, ościeży,

- wykonanie nowych schodów zewnętrznych z systemowych bloczków betonowych o nawierzchni antypoślizgowej – sprawdzenie osadzenia schodów, podbudowy,

- wykonanie zadaszenia nad schodami zewnętrznymi z poliwęglanu litego, na konstrukcji stalowej zamontowanej do ściany budynku. Konstrukcja ocynkowana i malowana proszkowo – sprawdzenie zgodności ze specyfikacją, połączeń, kotwień,

- wykonanie nowej opaski wokół budynku z kostki brukowej na podbudowie 
z chudego betonu – sprawdzenie prawidłowości osadzenia obrzeży, spadków płaszczyzn, wyprowadzenia izolacji z folii kubełkowej,

- wywóz gruzu i ziemi po wykopach z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora – przedłożenie zaświadczenia z utylizacji.

- Odbiorowi robót będą podlegać następujące roboty - wewnętrzne:

- wymiana wszystkich podłóg i posadzek. Podłogi z wykładziny klejonej typu tarket w pomieszczeniach biurowych. W pomieszczeniach technicznych, sanitarnych, korytarzach, klatce schodowej płytki ceramiczne barwione w masie (gresowe) o min. 4 klasie twardości – sprawdzenie jakości materiału i poprawności ułożenia,

- wymiana okładzin schodowych. Okładziny schodowe z płytek ceramicznych gresowych (dopuszcza się zastosowanie innych okładzin po akceptacji przez Inwestora) o 5 klasie twardości – jw.,

- wykonanie kraty wewnętrznej wraz z zamontowaniem na korytarzu w poziomie parteru – sprawdzenie zgodności z instrukcją oraz jakości wykonania,

- wymiana balustrad na schodach wewnętrznych. Nowe balustrady ze stali nierdzewnej. Wzór i stopień zagęszczenia nowej balustrady w uzgodnieniu i po akceptacji Inwestora – sprawdzenie jakości i zgodności z ustaleniami oraz poprawności zamontowania,

- wymiana parapetów okiennych. Nowe parapety z konglomeratów kamiennych o grubości 3 cm, wystające min. 4 cm poza lico wewnętrzne przyległych ścian – sprawdzenie osadzenia w ścianach oraz jakości materiału,

- ewentualna wymiana warstw pod posadzkowych w poziomie parteru i piętra, wg potrzeb wynikających ze stanu technicznego, wraz z wywozem gruzu i utylizacją,

- wymiana izolacji przeciwwilgociowej poziomej w warstwach posadzkowych – sprawdzenie szczelności ułożenia,

- wymiana i naprawa tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III, przyjmuje się wymianę tynków wewnętrznych na powierzchni 30 % - sprawdzenie struktury 
i powierzchni tynków,

- wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych. Przegroda z płyt powinna spełniać odpowiednie parametry odporności ogniowej – sprawdzenie montażu i połączeń płyt
 i rusztu, które powinny być zgodnie z wymogami systemu,

- dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitów wraz z zamontowaniem narożników na całym obwodzie otworów okiennych i drzwiowych, krawędziach zewnętrznych ścian – sprawdzenie gładkości powierzchni,

- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej. Minimum 5 szt. drzwi stalowe malowane w kolorze RAL uzgodnionym z Inwestorem w klasie RC4, o szerokości w świetle ościeżnicy min 90 cm. Pozostałe drzwi typowe, pełne i częściowo oszklone 
w sanitariatach ze szkieletem drewnianym o szerokości w świetle ościeżnicy min. 90 cm. Kolorystyka drzwi do uzgodnienia z Inwestorem – sprawdzenie jakości dostarczonych drzwi i poprawności montażu,

- skucie oblicowania ścian z płytek ceramicznych wraz z naprawą lub wymianą podłoża – sprawdzenie stanu ścian po skuciu płytek wraz z tynkiem,

- wykonanie tynku cementowego kat II pod okładziny w z płytek ceramicznych – sprawdzenie płaszczyzn i jakości wykonania,

- oblicowanie ścian z płytek ceramicznych, rektyfikowanych min. dwubarwnych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Wszystkie krawędzie zewnętrzne zakończone narożnikami aluminiowymi, w kształcie i kolorze uzgodnionym z Inwestorem - sprawdzenie układanych płaszczyzn, poprawności zamocowania narożników, jakości spoinowania,

- naprawa rys, pęknięć i przekuć w ścianach i stropach – sprawdzenie poprawności i jakości wykonania,

- ułożenie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w posadzkach wg projektu budowlanego,

- wykonanie wylewki cementowej (podkładu) pod posadzki z płytek ceramicznych – sprawdzenie jakości, struktury i powierzchni,

- wykonanie posadzek dwubarwnych z płytek ceramicznych barwionych w masie – sprawdzenie układanych płaszczyzn, spadków, jakości spoinowania,

- skucie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach – sprawdzenie tynków przeznaczonych do pozostawienia,

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III – sprawdzenie powierzchni i struktury tynków,

- wymiana kratek wentylacyjnej wraz z odgruzowaniem i oczyszczeniem przewodów kominowych – sprawdzenie czystości i drożności przewodów oraz staranności montażu kratek,

- - wymianę podłóg w pomieszczeniach biurowych na panele podłogowe wraz z oblistwowaniem – sprawdzenie jakości dostarczonego materiału i dokładności montażu,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, w korytarzach i klatce schodowej ściany pokryte tynkiem mozaikowym o średnicy 1,00 mm, do wysokości 1,50 m – sprawdzenie struktury malarskiej oraz tynku,

- montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych malowanych proszkowo w kolorze RAL, uzgodnionym z Inwestorem – sprawdzenie jakości dostarczonych drzwi, zgodnych ze specyfikacją, sprawdzenie poprawności montażu,

- montaż sufitów podwieszanych w pomieszczeniach biurowych i sanitariatach – sprawdzenie jakości dostarczonych elementów, sprawdzenie jakości kotwień, płaszczyzn, dokładności montażu.

- Odbiorowi robót będą podlegać następujące roboty – instalacje c.o. i kanalizacyjne:

  - roboty ziemne i instalacyjne związane z wymianą przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynku oraz wymianą odcinków sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem i armaturą - sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, poprawności montażu i wykonania połączeń zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcjami producenta,

  - roboty instalacyjne związane z wymianą całej instalacji c.o. – rurażu, armatury, grzejników - sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, poprawności montażu  urządzeń i armatury  i wykonania połączeń,

  - roboty instalacyjne związane z wymianą całej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z białym montażem – sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, prawidłowości montażu instalacji i urządzeń, połączeń, spadków, średnic,

  - roboty instalacyjne związane z wymianą instalacji hydrantowej i montażem hydrantów – sprawdzenie poprawności montażu zgodnie z instrukcją , dostarczenie protokołu z badania hydrantów,

  - izolacja rurociągów instalacja wody zimnej ,ciepłej i cyrkulacji oraz c.o., pionów i poziomów kanalizacyjnych – jakość wykonanych prac, zgodność 
z dokumentacją i instrukcjami producenta, dostarczenie atestów i DWU,

  - wykonanie próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania – dostarczenie protokołu z próby szczelności na zimno i na gorąco,

  - wykonanie próby szczelności instalacji wody zimnej, oraz c.c.w. – dostarczenie protokołu z próby szczelności,

  - wykonanie płukania i dezynfekcji przyłącza i instalacji wodociągowej - dostarczenie protokołów,

  - sprawdzenie szczelności i drożności instalacji kanalizacji sanitarnej - dostarczenie protokołu,

  - sprawdzenie szczelności i drożności przyłącza, sieci i studzienek kanalizacji sanitarnej – dostarczenie protokołów z prób i sprawdzeń,

  - wykonanie i dostarczenie  kompletnej dokumentacji powykonawczej sieci i instalacji sanitarnych – z naniesionymi trasami przyłączy i odcinków sieci zewnętrznych.

- Odbiorowi robót będą podlegać następujące roboty – instalacje elektryczne:

- demontaż instalacji wewnętrznej wraz z osprzętem – sprawdzenie stanu po demontażu,

- demontaż rozdzielni PCV – sprawdzenie stanu po demontażu,

- montaż istniejących przewodów w korytkach – sprawdzenie prawidłowości ułożenia i zamocowania,

- montaż opraw bryzgoszczelnych; montaż nowego osprzętu (wyłączników, gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych) – sprawdzenie jakości elementów oraz prawidłowości połączeń i zamocowania,

- montaż nowych rozdzielnic wraz z osprzętem modułowym – sprawdzenie jakości elementów oraz prawidłowości połączeń i zamocowania;

- pomiary izolacji instalacji elektrycznych oraz sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń – protokoły z pomiarów wraz z uprawnieniami wykonującego.

- Wyszczególnienie prac towarzyszących i tymczasowych:

Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego; wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego; transportowanie w poziomie na potrzebną odległość materiałów i elementów oraz wszelkiego sprzętu pomocniczego, niezbędnych do wykonania robót; zniesienie lub wyniesienie poza obręb terenu budowy materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie 
w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce; segregowanie i sortowanie materiałów 
i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku przy obiektowym; sprawdzanie prawidłowości wykonania robót; przygotowanie zapraw oraz mieszanek; usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców; wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia; zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych elementów infrastruktury; wywóz na składowisko gruzu, asfaltu oraz powstałych odpadów na skutek robót rozbiórkowych.

- Informacje o terenie budowy:

- Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowi całość budynku nr 1 wraz z przyległym terenem (elementy schodów zewnętrznych opaska wokół budynku, pas terenu o szerokości 5,00 m od budynku w kompleksie wojskowym k-8712 Książenice. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi oraz dokumentację stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe elementy zabezpieczające i znaki ostrzegawcze niezbędne do ochrony robót oraz wygody innych użytkowników kompleksu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną;

- organizacja robót budowlanych: Zamawiający określi zasady wejścia pracowników, wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren budowy oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi normami. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wielkości określone w dokumentacji 
i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

- zabezpieczenie interesów osób trzecich: Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia 
i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

- Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. Ciągi komunikacyjne powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu.

- ochrona środowiska: Przewidziane prace nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na zanieczyszczenia powietrza pyłami oraz możliwość powstania pożaru.

- warunki bezpieczeństwa pracy: Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, 
a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Roboty prowadzić zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy na budowie odpowiedzialny będzie Kierownik Budowy.

- zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, uwzględniając potrzeby i bezpieczeństwo użytkowników kompleksu. Wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych winien zabezpieczyć przekazany mu protokołem przez Zarządcę teren przed dostępem osób postronnych. Wykonawca we własnym zakresie jest odpowiedzialny za dozór przekazanego mu do dyspozycji terenu. Po zakończeniu prac remontowych wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu oraz naprawy powstałych w trakcie użytkowania zniszczeń.

Uwaga: Niezbędne media dostarczone będą w miejsc wskazanych przez inwestora.

- warunki dotyczące organizacji ruchu: Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla użytkowników terenów przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. W przypadku zaistnienia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób dostępności do przedmiotowych miejsc.

- Ogrodzenia: Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu przyległego w celu składowania tam materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

- Określenia podstawowe:

- STWiOR – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót;

- Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiOR, oraz projektu budowlanego dla robót, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

- Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami
i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

- Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

- Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowiącego bieżącej konserwacji.

- Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.

- Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

- Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

- Książka obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

- Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

- Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych:

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 oraz z 1994r. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.) maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarządzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr. 39 poz.339 i nr 60 poz. 535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadać znak bezpieczeństwa „B”. Wyroby niepodlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r. z póżn. zm.). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące 
w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

- Wymagania dotyczące środków transportu:

Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcie uszkodzeń. Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z:

- dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak również wytyczne projektantów opisane w dokumentacji projektowej,

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1276 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 8 września 2016 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1570 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2018, poz. 992 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1799 z późn. zm.);

- Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018, poz. 10 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie j.t (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2017 poz. 2285 z późn. zm.),

- polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót,

- instrukcjami montażu, instrukcjami producentów materiałów i urządzeń.

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku, a także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.

- Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów, a także będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót. Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować: jakość użytego materiału, atesty na materiały i urządzenia, świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie, oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne lub certyfikaty, zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jakość i trwałość wykonanych robót, zachowanie warunków bhp 
i ochrony ppoż., protokoły z pomiarów i badań. Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych 
w przedmiarze i kosztorysie ofertowym lub innych założeń ustalonych z Zamawiającym.

- ogólne zasady obmiaru robót: Obmiar robót określa zakres faktycznie wykonanych robót pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w projekcie, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzących w skład umowy. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca powiadamia pisemnie zarządzającego realizacją umowy o zakresie 
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długość i odległość pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako pomnożone przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażane w tonach lub kilogramach.

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy: Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiarów robót i dostarczane przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwo legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

- Czas przeprowadzania obmiaru: Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i z terminami określonymi w umowie. Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych:

Roboty budowlane podlegają następującym odbiorom:

- Odbiór częściowy – odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- Odbiór ostateczny końcowy.

Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca do Zamawiającego na piśmie i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamówienia. Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów:

- protokołów odbiorów częściowych;

- terminowości wykonania robót;

- przepisów obowiązującego prawa budowlanego;

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia;

- protokołów z pomiarów i badań;

- wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących:

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania. Podstawą płatności jest umowa z inwestorem.

- Dokumenty odniesienia:

  - Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót;

  - Inwentaryzacja budowlana;

  - Ekspertyza techniczna;

  - Podstawowe normy techniczne, dotyczące wykonania poszczególnych robót, karty techniczne i aprobaty producentów stosowanych materiałów;

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Podstawa płatności:

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej 
i w Dokumentacji Projektowej. Kwota ryczałtowa będą obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z kosztami; wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy; wartość pracy sprzętu wraz z kosztami; koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po dokonaniu odbioru końcowego bez wad, sprawdzeniu przez inspektora nadzoru obmiarów i kosztorysu powykonawczego Wykonawca w terminie do 30 dni wystawi fakturę.

- Uwagi końcowe:

Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia przekazanej oferentowi (ekspertyza, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane, Zamawiający (za jego zgodą) dopuszcza użycie innych materiałów, o równoważnych ze wskazanymi parametrach. Na wszystkie materiały Wykonawca obowiązany jest przedstawić aprobaty techniczne lub oceny zgodności technicznej – zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 roku z późn zm.). Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.). Wszystkie roboty należy wykonać
w sposób nieuciążliwy dla użytkownika, rejon prac po zakończeniu robót należy uporządkować. Wszystkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych
i towarzyszących Wykonawca powinien uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych.

Inspektor Sekcji TUN

Tomasz LINOWSKI

SZEF

INFRASTRUKTURY

p.o. Krzysztof SOLIS