Załącznik nr 1

Zam. 378/2021/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: „Dostawa nowych  mebli laboratoryjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

Meble laboratoryjne

Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Wydział Nauki o Żywności, ul. Plac Cieszyński 1, Olsztyn-Kortowo.

Stół wyspowy

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Stół wyspowy o wymiarach: 8700x1500x900mm. -Stelaż metalowy (rama typu „C” profil 60x40mm), malowany proszkowo farbą epoksydową w kolorze RAL 7035 lub innym zaakceptowanym przez zamawiającego. -Możliwość regulacji wysokości stołu w zakresie min. +/- 15mm. -Blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego o gr. min. 20mm, w kolorze nakrapiany beż (w częściach zlewowych podniesione obrzeże). -2 x zlewik ceramiczny 300x150mm + 2 x bateria nablatowa zimna woda. -4 x zlew chemoodporny (min. 450x450mm) + 4 x bateria nablatowa c/z woda + 4 x ociekacz wiszący. -2 x szafka zlewowa z laminatu. -Nadstawka 1-półkowa dł. 720mm (szklana półka o grubości min. 4mm, krawędzie szlifowane). -24 x gniazdo 230V w formie nadstawek nablatowych (4x6) plus 1 x gniazdo ethernet. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Stół przyścienny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 2 | Stół przyścienny o wymiarach: 1200x600x900mm. -Stelaż metalowy (rama typu „A” profil 30x30mm), malowany proszkowo farbą epoksydową w kolorze RAL 7035 lub innym zaakceptowanym przez zamawiającego. -Możliwość regulacji wysokości stołu w zakresie min. +/- 15mm. -Blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego o gr. min. 20mm w kolorze nakrapiany beż. -2 x gniazdo 230V. Zabudowa: -Szafka wysuwana z 2 rzędami po 2 szuflady (wysokość szuflady min. 350mm)( korpus w kolorze RAL 7035 lub inny zaakceptowanym przez zamawiającego, fronty w kolorze RAL 5012 lub innym zaakceptowanym przez zamawiającego). |  |  | sztuka | 6 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Stół przyścienny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 3 | Stół przyścienny o wymiarach: 1200x600x900mm. -Stelaż metalowy (rama typu „A” profil 30x30mm), malowany proszkowo farbą epoksydową w kolorze RAL 7035 lub innym zaakceptowanym przez zamawiającego. -Możliwość regulacji wysokości stołu w zakresie min. +/- 15mm. -Blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego o gr. min. 20mm w kolorze nakrapiany beż. -2 x gniazdo 230V. Zabudowa: -Szafka dwudrzwiowa wsuwana (wysokość min. 700mm) ( korpus w kolorze RAL 7035 lub inny zaakceptowanym przez zamawiającego, fronty w kolorze RAL 5012 lub innym zaakceptowanym przez zamawiającego) zlewik ceramiczny + bateria. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Stół przyścienny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 4 | Stół przyścienny o wymiarach: 1200x600x900mm. -Stelaż metalowy (rama typu „A” profil 30x30mm), malowany proszkowo farbą epoksydową w kolorze RAL 7035 lub innym zaakceptowanym przez zamawiającego. -Możliwość regulacji wysokości stołu w zakresie min. +/- 15mm. -Blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego o gr. min. 20mm w kolorze nakrapiany beż. -2 x gniazdo 230V. Zabudowa: -Szafka wsuwana z 2 rzędami po 5 szuflad (wysokość szuflady min. 140mm) ( korpus w kolorze RAL 7035 lub inny zaakceptowanym przez zamawiającego, fronty w kolorze RAL 5012 lub innym zaakceptowanym przez zamawiającego) |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Taboret laboratoryjny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 5 | Taboret laboratoryjny wysoki z czarnym siedziskiem wykonanym z poliuretanu. -Antypoślizgowa powierzchnia siedziska z miękkiego tworzywa (PU). -Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. -Podstawa taboretu o średnicy min. 580mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. -Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 260mm. -Regulowany chromowany, wygodny podnóżek o średnicy min. 385mm. -Szerokość/średnica siedziska min. 330mm-max. 350mm. -Wysokość siedziska regulowana w zakresie 540-800mm. Taboret na stopkach. Taboret laboratoryjny wysoki według poglądowego rysunku poniżej |  |  | sztuka | 24 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Warunki techniczne wykonania mebli i krzeseł

Jeśli w przedmiocie zamówienia nie określono inaczej to obowiązują następujące wymagania:

1.	Materiały i surowce użyte do produkcji mebli i krzeseł winny być wysokiej jakości i trwałości - zgodnie z wymogami PN i spełniać warunki p.poż.;

2.	Meble standardowe należy wykonać z jednolitej płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości  nie mniejszej niż 18mm -  nie dotyczy blatów;

3.	Blaty w biurkach tradycyjnych, biurkach komputerowych, komodach, stołach i stolikach okolicznościowych winny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 25mm, jeśli w „Opisie przedmiotu zamówienia” nie określono inaczej;

4.	Plecy mebli wykonane z płyty HDF o grubości min. 3,2mm, lakierowanej w kolorze mebli lub białej – do uzgodnienia z odbiorcą lub jeśli w „Opisie przedmiotu zamówienia” nie określono inaczej;

5.	Wszystkie krawędzie mebli zabezpieczone ABS o grubości 2mm w kolorach płyty;

6.	Wszystkie elementy szklane muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego o grubości min.4mm;

7.	Kontenerki, szafki i wózki pod stacje dysków na kółkach winny posiadać kółka   przystosowane do powierzchni twardych, jeśli odbiorca nie określi inaczej;

8.	Biurka komputerowe powinny posiadać otwory pozwalające na doprowadzenie    przewodów do komputera, tzw. przelotki – miejsce montażu przelotki ustalić z odbiorcą;

9.	Półki w regałach, szafach, szafkach, komodach, biurkach winny posiadać możliwość    regulacji rozstawu, pożądana odległość między półkami 330 mm;

10. Stelaże metalowe w meblach winny być pomalowane farbami proszkowymi o wysokiej  odporności na uszkodzenia mechaniczne;

11. Krzesła biurowe obrotowe powinny posiadać mechanizm ruchowy umożliwiający ruch oparcia oraz dostosowanie wysokości oparcia i głębokości siedziska, regulowaną przy pomocy podnośnika pneumatycznego wysokość siedziska, wysokie, ergonomicznie wyprofilowane, z regulacją wysokości i regulacją kąta odchylenia oparcie, podłokietniki z miękkiej poliuretanowej pianki, samohamowne kółka do twardych powierzchni, stabilną nylonową podstawę jezdną, jeśli w „Opisie przedmiotu zamówienia” nie określono inaczej;

12. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia wykonać indywidualne pomiary. Meble muszą być dopasowane do rzeczywistych warunków w poszczególnych salach.

- Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia uzgodnić kolorystykę z Zamawiającym.