Przedmiar robót

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Maciejkowej w Grudziądzu (dz. nr 11 obr. 159)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (wytyczenie trasy). | km | 0,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010217-06-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | m3 | 1 912,22 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310804-07-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca. Wysokość brukowca 13-17 cm | m2 | 280,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310804-05-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca. Wysokość brukowca 13-17 cm | m2 | 20,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60803-050-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 100,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60302-040-050 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej (MATERIAŁ Z DEMONTAŻU) | m2 | 100,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-0501-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.1,6-2,5m.kat.3-4 | m3 | 50,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010310-06-060 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1,5m,ze złożeniem urobku na odkład.Dodatek za każde dalsze 0,5m głębokości wykopu.Grunt kat.III | m3 | 50,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 1 962,12 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-0501-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 1,6-2,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 50,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010322-01-050 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.,wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | m2 | 1 629,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180501-03-050 | Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich | m2 | 192,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280501-09-060 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem | m3 | 288,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010236-01-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 2 012,02 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0408-03-040 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk | m | 958,20 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180613-03-020 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie | szt | 25,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180613-04-041 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie. Nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy głębokości | 0,5 m | -42,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180804-02-040 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | m | 958,20 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310204-01-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (pobocza) | m2 | 400,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310205-04-050 | Nawierzchnie z brukowca o wymiarach 13-17 cm (MATERIAŁ Z DEMOTAŻU) | m2 | 300,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-02-060 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III | m3 | 200,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (inwentaryzacja powykonawcza) | km | 0,96 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Inspekcja TV kanalizacji | km | 0,96 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41321-030-020 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk | szt | 14,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41321-020-020 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk | szt | 32,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41321-030-020 | Zabezpieczenie kolizji | szt | 7,00 |