Załącznik nr 2 do SWZ, nr sprawy PT.2370.01.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu operacyjnego o napędzie hybrydowym.

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe, wyposażenie | Propozycje Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2024, fabrycznie wykonany jako osobowy. Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. | Należy podać producenta, typ i model samochodu. |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 198, poz. 1137, z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do użytkowania pojazdu jako uprzywilejowanego. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem numer 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Dz. Urz. KG PSP poz 3, z późn. zm. Dane dotyczące oznakowania zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Oznakowanie nadwozia pojazdu atestowaną folią odblaskową min. Typ II (plaster miodu): - pas w kolorze czerwonym, - napis “STRAŻ” i numer operacyjny w kolorze białym. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Nadwozie 5-miejscowe, 5-drzwiowe, typu SUV Siedzenia w kabinie z materiału łatwym w utrzymaniu czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie. | Należy podać typ nadwozia |
|  | Kolor nadwozia srebrny - metalizowany. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymiary: - długość całkowita pojazdu nie większa niż 4500mm - szerokość całkowita pojazdu nie większa niż 1850mm - wysokość nie większa niż 1650mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Parametry terenowe: - prześwit nie mniejszy niż 160mm - kąt natarcia min 16 stopni - kąt zejścia min 25 stopni | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Pojazd o napędzie hybrydowym (silnik benzynowy z silnikiem/silnikami elektrycznymi). Silniki produkowane seryjnie bez przeróbek, spełniający normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu Łączna moc układu hybrydowego minimum min. 145 kW. | Należy podać moc silnika spalinowago oraz elektrycznego. |
|  | Skrzynia biegów automatyczna, bezstopniowa. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Napęd na 4 koła. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w system przeciwpoślizgowy (ABS lub równoważny), system rozdziału siły hamowania (EBD lub równoważny) i system kontroli odstępu od auta poprzedzającego z funkcją awaryjnego hamowania. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | System stabilizujący jazdę ESP lub równoważny. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | System wspomagania podczas ruszania na wzniesieniach | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Elektryczny hamulec postojowy. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | System start/stop. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | System wykrywający zmęczenie kierowcy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Przestrzeń bagażowa o pojemności nie mniej niż 390 dm3. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | System bezkluczykowego dostępu do samochodu | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera przednie i boczne, kurtyny powietrzne. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe bezwładnościowe oraz zagłówki przy wszystkich miejscach. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem, kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane, z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Dzielone, składane oparcie kanapy tylnej. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Oświetlenie pojazdu (światła do jazdy dziennej, światła mijania i drogowe, światła przeciwmgielne, światła tylne pojazdu) wykonane w technologii LED | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Blokada układu zapłonowego (immobiliser). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie i tylne. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka zewnętrze. Lusterko kierowcy automatycznie ściemniające się. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Klimatyzacja fabryczna automatyczna z możliwością zdalnego uruchomienia ogrzewania. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Aktywny tempomat. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| F | Fabryczny system nawigacji z wyświetlaczem min 10,5”. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Czujniki parkowania z tyłu i z przodu pojazdu. System kamer 360 stopni | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Min. 1 gniazdo 12 v w obrębie deski rozdzielczej | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Gniazda USB: - min. 1 w obrębie deski rozdzielczej - min 1 w obrębie drugiego rzędu siedzeń | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Komplet 4 kół ze stopów lekkich z obręczami o rozmiarze 18”. Opony fabrycznie nowe – letnie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Komplet 4 fabrycznie nowych opon zimowych w rozmiarze identycznym jak opony letnie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Zapasowe koło dojazdowe lub zestaw naprawczy. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Komplet dywaników gumowych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Wykładzina w przestrzeni bagażnika dedykowana do modelu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Radioodtwarzacz wbudowany DAB z min 10,5” wyświetlaczem, Zestaw głośnomówiący – Bluetooth. Sterowanie systemem audio i zestawem głośnomówiącym w kole kierownicy. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Układ oświetlenia i nagłośnienia pojazdu uprzywilejowanego spełniający wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ: lampa niebieska magnetyczna - LED zasilana z gniazda zapalniczki – do mocowania na dachu pojazdu – wysokość min 60mm (w przypadku wyposażenia pojazdu w relingi lampa musi wystawać min 60mm ponad relingi) certyfikat do 180 km/h – 1 sztuka lampa czerwona magnetyczna - LED zasilana z gniazda zapalniczki – do mocowania na dachu pojazdu – wysokość min 60mm (w przypadku wyposażenia pojazdu w relingi lampa musi wystawać min 60mm ponad relingi) certyfikat do 180 km/h – 1 sztuka dodatkowe dwie lampy kierunkowe LED sygnalizacji alarmowej wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu, wzmacniacz o mocy min. 100 W, głośnik o mocy min. 100 W zamontowany na przednim zderzaku lub na atrapie chłodnicy, nie mniej niż 3 rodzaje modulacji dźwięku, zmiana modulacji manipulatorem, umiejscowienie manipulatora sterownika sygnalizacji alarmowej zostanie uzgodnione z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Manipulator z wbudowanym mikrofonem do podawania komunikatów przez megafon włączanie i sterowanie manipulatorem zintegrowanym z mikrofonem na elastycznym przewodzie, | Należy podać producenta i model systemu. |
|  | Samochód wyposażony w radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. Metody pomiarów i parametry radiowe muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. Zamawiający nie wymaga dostarczenia radiotelefonu z odbiornikiem GPS. Montaż manipulatora i zespołu nadawczo-odbiorczego do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,3. Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora. Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową, dostarczoną w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny. Dokumentacja: - instrukcja producenta zainstalowanej anteny, - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu. | Należy podać producenta i model radiotelefonu. |
|  | Wyposażenie podstawowe: trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa 1 kg. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Dokumentacja dostarczona wraz z pojazdem: - instrukcja obsługi w języku polskim dla samochodu i dla urządzeń stanowiących wyposażenie, - książka gwarancyjna na cały pojazd w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami umowy oraz karty gwarancyjne na urządzenia stanowiące wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem, | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy. Gwarancja na wyposażenie dodatkowe dostarczone wraz z pojazdem zgodnie z gwarancją danego producenta. | Należy podać okres gwarancji na pojazd |

*- niepotrzebne skreślić