ZMIANA

Załącznik nr 2.1: Część 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń  (Producent  SIEMENS  Healthcare)

- Tomograf komputerowy SOMATOM Definition AS, s/n 64997

- Tomograf komputerowy SOMATOM Sensation OPEN, s/n 49692

- Tomograf komputerowy SOMATOM Sensation OPEN sliding gantry, s/n 49693

- Tomograf komputerowy SOMATOM Definition AS, s/n 95721

Opis przedmiotu zamówienia

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres według wymagań producenta; terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;

  - Kontrola występowania usterek zewnętrznych;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła;

  - Smarowanie ruchomych części mechanicznych;

  - Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego;

  - Konserwacja sofrware’u systemowego i aplikacyjnego;

  - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych;

  - Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu 
 technicznego (jeżeli dotyczy), oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego;

- W zakresie kontroli jakości – podczas przeglądów okresowych:

  - sprawdzanie jakości obrazu;

  - sprawdzanie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury;

  - przeprowadzenie czynności korygujących;

- W zakresie zdalnego dostępu :

3.1    wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do monitorowania parametrów pracy urządzenia objętych kontraktem

3.2    wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do diagnostyki, regulacji i naprawy urządzenia

3.3    konfiguracja węzłów DICOM według zapotrzebowania

3.4    utrzymanie infrastruktury systemu zdalnego dostępu

3.5  System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013

- W zakresie napraw:

  - Diagnostyka i naprawy w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 24 godzin od chwili zgłoszenia;

  - Czas naprawy wynosi 3 dni robocze liczone od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 5 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych.

  - Przeglądy i naprawy agregatu wody lodowej

- W zakresie części zamiennych i komponentów specjalnych:

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę fabrycznie nowych i oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji wraz z komponentami specjalnymi tj.: dla tomografów lamp RTG oraz kompletnych detektorów promieniowania, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego oraz instalacji infrastruktury pracowni i budynku w tym wentylacji i klimatyzacji.

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów do przeprowadzania modyfikacji.

- W zakresie pomocy aplikacyjnej:

  - Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcY