Wykaz dróg powiatowych objętych ZUD na terenie gminy Trawniki

# WYKAZ

odcinków do zwalczania śliskości zimowej dotyczący dróg

objętych III standardem

# GMINA TRAWNIKI

Droga Nr 2026 L Łysołaje – Pełczyn

| Lokalizacja | Rodzaj miejsca do posypywania |
| --- | --- |
| od km | do km | odległość odc. |  |
| 0+650 2+180 2+650 3+100 3+550 4+200 | 0+800 2+330 2+800 3+400 4+000 4+400 | 0,150 0,150 0,150 0,300 0,450 0,200 | Skrzyżowanie z drogą gm. bitumiczną, przystanek autobusowy m. Bonów Skrzyżowanie z drogą gm. bitumiczną (do szkoły), przystanek autobusowy (m. Siostrzytów ) Skrzyżowanie z obu stron drogi gm. bitumicznej, przystanek autobus. (m. Siostrzytów) Łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gm. bitum., most 3 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gm. bitumiczną zatoka autobus., skrzyżowanie z drogą krajową Nr 12 |
| RAZEM | 1,400 |  |

Droga Nr 2118 L Biskupice – Fajsławice

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+000 0+300 | 0+100 1+100 | 0,100 0,800 | Skrzyżowanie z drogą kraj. Nr 12 (m. Biskupice) 2 łuki poziome, most, spadek, łuk pionowy, skrzyżowanie z drogą pow. Nr 2119L, skrzyżowanie z 6 drogami gm. bitumicznymi |
| RAZEM | 0,900 |  |

Droga Nr 2119 L Biskupice – Trawniki

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+000 1+200 2+350 2+800 3+100 3+400 3+600 4+000 | 0+250 1+300 2+450 2+900 3+300 3+500 3+850 4+080 | 0,250 0,100 0,100 0,100 0,200 0,100 0,250 0,080 | Skrzyżowanie z drogą pow. Nr 2118L, 2 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gm. bitumiczną Łuk poziomy Skrzyżowanie z drogą gm. bitumiczną Skrzyżowanie z drogą gm. bitumiczną 2 łuki poziome (90o), skrzyżowanie z przejazdem kolej. Łuk poziomy, zwężenie jezdni Łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gm. bitumiczną, przejście dla pieszych Skrzyżowanie z drogą pow. Nr 2120L (m. Trawniki) |
| RAZEM | 1,180 |  |

Droga Nr 2120 L Pełczyn – Trawniki – Kol. Dobryniów

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+000 1+370 1+960 2+750 3+120 4+500 6+150 9+700 | 0+150 1+430 2+220 2+920 3+650 4+700 7+150 9+780 | 0,150 0,060 0,260 0,170 0,530 0,200 1,000 0,080 | Skrzyżowanie z drogą kraj. Nr 12, zatoka autobusowa Przystanek autobusowy (m. Kol. Trawniki) Łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gm., przejście dla pieszych Skrzyżowanie z drogą pow. Nr 2119L i gm. bitum., przejście dla pieszych 2 łuki poziome, skrzyżowanie z drogą gm. bitumiczną, skrzyżowanie z drogą woj. 838, wyjazd Straży Pożarnej, skrzyżowanie z drogą gm. bitumiczną, przystanek autobus Skrzyżowanie z drogą gm. bitumiczną, skrzyżowanie z przejazdem kolej., skrzyżowanie z drogą gm. bitum. (m. Trawniki) Łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą gm. bitum., łuk poziomy, spadek, łuk pionowy, skrzyżowanie z drogą pow. Nr 0813L, most, łuk poziomy, 2 skrzyżowania z drogami gm. bitum., spadek, łuk pionowy, skrzyżowanie z drogą pow. Nr 2121 L Łuk poziomy, spadek, łuk pionowy (granica Powiatu) |
| RAZEM | 2,450 |  |

Droga Nr 2121 L Fajsławice – Oleśniki

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4+340 5+500 5+650 | 4+570 5+600 5+780 | 0,230 0,100 0,130 | 2 skrzyżowania z drogami gm. bitumicznymi skrzyżowanie z drogą gminną bitum. ul. Kościelna łuk poziomy, skrzyżowanie z drogą pow. Nr 2120L |
| RAZEM | 0,460 |  |

Droga Nr 1812 L Trawniki – Ewopole

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+000 0+150 0+430 0+700 1+100 | 0+080 0+250 0+550 0+750 1+250 | 0,080 0,100 0,120 0,050 0,150 | Skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 838 Łuk poziomy Łuk poziomy Most Łuk poziomy (90o), skrzyżowanie z drogą gm. gruntową |
| RAZEM | 0,500 |  |

Droga Nr 2028 L Ostrówek – Białka – Dorohucza

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11+270 12+300 | 11+550 12+400 | 0,280 0,100 | 2 łuki poziome, most skrzyżowanie z drogą krajową Nr 12 |
| RAZEM | 0,380 |  |

Długość odcinków do posypywania na terenie Gminy Trawniki

∑ = 7,270 km

UWAGA – W przypadku wystąpienia ponadprzeciętnych warunków atmosferycznych dopuszczalne odstępstwa od standardu utrzymaniowego będą korygowane na bieżąco przez Zarządce drogi.

# Text boxes

| Lp. | Nowa numeracja | Standard ZUD | Nazwa drogi | Lokalizacja w granicach Powiatu – km od ... do | Twarde km | Gruntowe km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Trawniki |
| 1 | 2118L | III | Biskupice – Fajsławice | 0+000 – 4+600 | 2,260 | 2,340 |
| 2 | 2120 L | II | Pełczyn –Trawniki –K.Dobryniów | 0+000 – 9+782 | 9,782 | -- |
| 3 | 2119L | III | Biskupice – Trawniki | 0+000 – 4+100 | 4,100 | -- |
| 4 | 2121L | III | Fajsławice – Oleśniki | 2+950 – 5+780 | 2,830 | -- |
| 5 | 1812L | IV | Trawniki – Ewopole | 0+000 – 2+696 | 1,390 | 1,306 |
| 6 | 2026L | II | Lysołaje – Pełczyn | 0+383 – 4+628 | 4,245 | -- |
| 7 | 2028L | III | Ostrówek – Białka – Dorohucza | 10+377 – 12+400 | 2,023 | – |
| 8 | 1813 L | IV | Oleśniki – Wólka Kańska | 0+000 - 2+700 | '1,300 | '1,400 |