Załącznik Nr 3/1

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-133/22

(poprawiony po zmianach w treści SWZ w dniu 20.01.2023 r.)

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia

w Zadaniu Nr 1

Nazwa przedmiotu zamówienia: Wózki pielęgniarskie zabiegowe umożliwiające korzystanie z mobilnego systemu HIS – 94 szt. - Zadanie Nr 1

Typ/Model (podać): ..................................................................
Producent (podać): ...................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022): ………………..…..

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózki umożliwiają korzystanie z mobilnego systemu HIS przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w formie mobilnej, przy łóżku pacjenta, w tym głównie w zakresie wykonywania zabiegów medycznych w warunkach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. | TAK Opisać |  | x |
|  | Wymiary szafki wózka: - szerokość 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość 400 mm (+/- 20 mm) - wysokość 700 mm (+/- 20 mm) | TAK Opisać |  | x |
|  | Wymiar wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość 720 mm (+/- 20 mm) - głębokość 450 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu 900 mm (+/- 20 mm) | TAK Opisać |  | x |
|  | Konstrukcja - stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo. Profil nośny z kanałami montażowymi, umożliwiający rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu. | TAK Opisać |  | x |
|  | Korpus wózka oraz szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo - minimum 5 kolorów do wyboru, wyprofilowany uchwyt do otwierania szuflad z aluminium lub stalowy malowany proszkowo. Prowadnice szuflad z samodociągiem. | TAK Opisać |  | x |
|  | Szafka z 4 szufladami, wysokość frontów: - 3x128mm (+/-10mm), - 1x 250mm (+/-10mm) | TAK Opisać |  | x |
|  | Blat stalowy malowany proszkowo, wyposażony w relingi o wysokości 50mm (+/- 5mm), zabezpieczające przed zsuwaniem się przedmiotów | TAK Opisać |  | x |
|  | Podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 100 mm, w tym min. 2 koła z blokadą. | TAK Opisać |  | x |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 2 x szyna instrumentalna ze stali kwasoodpornej wymiar 10x25 mm, długość min. 400mm, - 2 x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą otwieraną dźwignią nożną, - 2 x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, - 1 x wieszak kroplówki z regulacją wysokości, zakończony głowicą na 2 haczyki, - 1 x uchwyt dostosowany do tabletu o wymiarach min. 300 x 230mm, grub. min. 20mm ciężar min. 1,5 kg; głowica montażowa uchwytu umożliwiająca ustawienie kąta nachylenia, zmiany położenia horyzontalnego i wysokości tabletu nad blatem - 2 x wyciągane podziałki do szuflad wykonane z tworzywa ABS, - 1 x dodatkowy wysuwany blat roboczy, stalowy malowany proszkowo. | TAK Opisać |  | x |
|  | Pozostałe wymagania: warunki gwarancji i serwisu | x |
| a) | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | x |
| b) | Montaż sprzętu w cenie oferty. | TAK |  | x |
| c) | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji Jeśli z kart gwarancyjnych producenta i dokumentacji wyrobu producenta nie wynika obowiązek przeglądów technicznych gwarancyjnych wózków pielęgniarskich, należy zawrzeć w opisie tj. kolumnie nr 4 tego załącznika czytelną i jednoznaczną informacje w tym zakresie - odpowiedź na zapytanie z 20.01.2023 r. | TAK (jeśli są wymagane przez producenta) Opisać |  | x |
| d) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). Jeśli z kart gwarancyjnych producenta i dokumentacji wyrobu producenta nie wynika obowiązek przeglądów technicznych gwarancyjnych wózków pielęgniarskich, należy zawrzeć w opisie tj. kolumnie nr 4 tego załącznika czytelną i jednoznaczną informacje w tym zakresie - odpowiedź na zapytanie z 20.01.2023 r. | TAK (jeśli są wymagane przez producenta) Opisać |  | x |
| e) | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  | x |
| f) | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 72h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Opisać |  | x |
| g) | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK Opisać |  | x |
| h) | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK Opisać |  | x |
| i) | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 10 dni roboczych Usunięcie warunku (wymogu) w tym zakresie - odpowiedź na zapytanie z 20.01.2023 r. | TAK |  | x |
| j) | Czas naprawy gwarancyjnej (nie dłuższy niż 10 dni roboczych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. | TAK Opisać |  | x |
| k) | Punkty serwisowe dla oferowanego sprzętu | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwisowych) |  | x |

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wymagania techniczne zawarte w SWZ, są kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                                 (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/2

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-133/22

(poprawiony po zmianach w treści SWZ w dniu 20.01.2023 r.)

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                    oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia

w Zadaniu Nr 2

Nazwa przedmiotu zamówienia: Wózki pielęgniarskie lekowe umożliwiające korzystanie z mobilnego systemu HIS – 48 szt. - Zadanie Nr 2

Typ/Model (podać): ..................................................................
Producent (podać): ...................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022): ………………..…..

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | PARAMETR WYMAGANY | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr jest taki sam - identyczny) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózki umożliwiają korzystanie z mobilnego systemu HIS przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym głównie w zakresie transportowania, dystrybuowania i podawania leków i wyrobów medycznych w warunkach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych. | TAK Opisać |  | x |
| 2. | Wymiary wózka (bez składanego blatu bocznego): - szerokość od 680 do 750 mm - głębokość od 550 do 590 mm - wysokość od 1450 do 1500 mm | TAK Opisać |  | x |
| 3. | Ładowność: min. 140 kg | TAK Opisać |  | x |
| 4. | Koła: min. 125 mm obrotowe, w tym min. 2 z blokadą | TAK Opisać |  | x |
| 5. | Roleta: aluminiowy profil prowadzący, sprężyna przeciwwagi, roleta z możliwością wyjmowania do dezynfekcji bez użycia narzędzi, zabezpieczona przed samoczynnym opadnięciem. Roleta zamykana na zamek cyfrowy obsługujący karty zbliżeniowe RFID. | TAK Opisać |  | x |
| 6. | Mycie: możliwość mycia długotrwałego 60 st. C / 75 st. C krótkotrwałe ciepłą wodą i detergentem. Możliwość używania detergentów i środków dezynfekujących dostępnych na rynku. | TAK Opisać |  | x |
| 7 | Wyposażenie: 5x kosz ażurowy 600x400mm o wysokości 100 mm, 30x kuweta z przegrodą – po 6 kuwet na kosz. 1x kosz ażurowy 600x400mm o wysokości 200 mm, 2x przegrody dzielące szufladę na 4 części. 1x kosz pełny (bez perforacji) 600x400mm o wysokości 100 z pokrywą, 1x kuweta na wkład chłodzący, 1x wkład chłodzący. Dwa uchwyty do pchania wózka. Zamocowany składany blat boczny, wysokość 1000mm (100cm) od podłogi - możliwość umieszczenia tabletu o wymiarach min. 300 x 230 mm, ciężar min. 1,5 kg. 4 odboje ścienne na wysokości dna wózka z okładziną z tworzywa/gumy. | TAK Opisać |  | x |
| 8 | Materiał: szkielet - stal + aluminium, boki ABS + PVC, blat - ABS, roleta - PVC. | TAK Opisać |  | x |
| 9 | Kosze: rozmiary koszy 600 x 400 mm i głębokości 100 i 200 mm, blokada przed wysunięciem, materiał - ABS, odporność na temperaturę od min. 0 do min 95 st. C, możliwość mycia za pomocą detergentów i środków dezynfekujących dostępnych na rynku, dopuszczalne obciążenie koszy do 40 kg. | TAK Opisać |  | x |
| 10 | Pozostałe wymagania: warunki gwarancji i serwisu | x |
| a) | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | x |
| b) | Montaż sprzętu w cenie oferty. | TAK |  | x |
| c) | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji Jeśli z kart gwarancyjnych producenta i dokumentacji wyrobu producenta nie wynika obowiązek przeglądów technicznych gwarancyjnych wózków pielęgniarskich, należy zawrzeć w opisie tj. kolumnie nr 4 tego załącznika czytelną i jednoznaczną informacje w tym zakresie - odpowiedź na zapytanie z 20.01.2023 r. | TAK (jeśli są wymagane przez producenta) Opisać |  | x |
| d) | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). Jeśli z kart gwarancyjnych producenta i dokumentacji wyrobu producenta nie wynika obowiązek przeglądów technicznych gwarancyjnych wózków pielęgniarskich, należy zawrzeć w opisie tj. kolumnie nr 4 tego załącznika czytelną i jednoznaczną informacje w tym zakresie - odpowiedź na zapytanie z 20.01.2023 r. | TAK (jeśli są wymagane przez producenta) Opisać |  | x |
| e) | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  | x |
| f) | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 72h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK opisać |  | x |
| g) | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK opisać |  | x |
| h) | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych ) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK opisać |  | x |
| i) | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 10 dni roboczych Usunięcie warunku (wymogu) w tym zakresie - odpowiedź na zapytanie z 20.01.2023 r. | TAK |  | x |
| j) | Czas naprawy gwarancyjnej (nie dłuższy niż 10 dni roboczych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. | TAK opisać |  | x |
| k) | Punkty serwisowe dla oferowanego sprzętu | TAK (podać: nazwę, adres i telefon punktów serwisowych) |  | x |

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wymagania techniczne zawarte w SWZ, są kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………..                                                                                                                                                                                    ……………………………..

data				                                                                                                                                                                                                                                 (podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)