Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia :

- Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE – dla analizatora i odczynników

- Pełna instrukcja obsługi oferowanego analizatora w wersji elektronicznej ( penedrive )

- Potwierdzenie parametrów wymaganych Tabela nr 3 Lp. 3,5,6,7,11,12,13,14,16,17 i 18 oraz w przypadku spełnienia ocenianych parametrów technicznych Tabela nr 2 Lp. 1, 2, 3, 4. Uwaga ! Wymagamy wskazania w treści oferty konkretnych miejsc – stron w wyciągu z Instrukcji obsługi, ulotkach produktowych, potwierdzających spełnienie w/w parametrów

- Spis wszystkich kaset / elementów wymienialnych oraz ich okresy gwarancji

Wraz z pierwszą dostawą analizatorów Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim w wersji elektronicznej ( pendrive )

- instrukcję obsługi  analizatora w języku polskim w wersji elektronicznej  ( pendrive )

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania materiałów kontrolnych co najmniej na 3 poziomach. Ilość zaoferowanych materiałów kontrolnych musi zapewnić wykonanie kontroli każdego dnia na 2 poziomach naprzemiennie 7 dni w tygodniu.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres umowy.

Wykonawca jest zobowiązany dokładnie wyliczyć (wg okresów ważności na pokładzie) i wyszczególnić w tabeli ofertowej wszystkie materiały  potrzebne do wykonania podanej ilości badań w okresie 3 lat pracy dla zaoferowanego analizatora

Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Tabela nr 1 : Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT w % | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały kontrolne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne * * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa systemu |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT w % | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł |  | ... zł |

*         z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 36 miesięcy (tabela nr 1)

* *      z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów kalibratorów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 36 miesięcy (tabela nr 1)

* * *    z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów kontrolnych, w ilościach które zapewnią wykonanie kontroli na 2 poziomach każdego dnia, 7 dni w tygodniu;

* * * *  z wyszczególnieniem wymaganego rodzaju materiałów eksploatacyjnych i podaniem cen w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań w okresie 36 miesięcy.

1) Kwota netto poz.1-4  ( bez VAT) :…………………………………………………………………….…

Słownie : …………………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Cena brutto poz.1-4 (z VAT) ……………………………………………………………..………….....

Słownie : …………………………………………………………………………………………….…....

2) Kwota netto  dzierżawy poz.5  za okres 1-go  miesiąca  ( bez VAT)................................................... ...... …

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………….…

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Cena brutto dzierżawy poz.5  za okres 1-go  miesiąca  (z VAT)........................................... ...... …

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………….…

3) Kwota netto dzierżawy  poz. 5  za okres 36 miesięcy     (bez VAT)............................................ ………………….

Słownie : .......................................................................................................................................................

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Cena brutto dzierżawy  poz. 5  za okres 36 miesięcy    ( z VAT) ...........................................................................

Słownie: ........................................................................................................................................................

4) Wartość całkowita netto (poz. 1-5 ) ( bez VAT) ……………… ……………………………….…

Słownie :………………………………………………………………………………………………..…..

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Wartość całkowita brutto ( poz. 1-5) ( z VAT) ……………………………………………………….…..

Słownie : …………………………………………………………………………………….………….…

*Wartość brutto stanowi całkowitą cenę za całość zaoferowanego przedmiotu zamówienia tj.: za dostawę i dzierżawę

WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zużywalnych do badań RKZ/ parametrów krytycznych, w ilości do wykonywanych badań tj. 72 000 badań we krwi podawanej ze strzykawki lub kapilary  ( parametry zgodnie z zapisem wymagań Tabela nr 3 )  wraz

z dzierżawą analizatorów przystosowanych do przeprowadzenia badań (umowa na okres 36 miesięcy);

Ilość badań:   72 000 badań zgodnie z wymaganymi parametrami:    przewidywana ilość badań 1 analizator 60 000 badań

przewidywana ilość badań 2 analizator 12 000 badań

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów kontrolnych co najmniej na 3 poziomach. Ilość zaoferowanych materiałów kontrolnych zapewni wykonanie kontroli na 2 poziomach naprzemiennie każdego dnia tj. 7 dni w tygodniu

Wykonawca zapewni ponadto:

1) Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w latach 2024, 2025, 2026

2) Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia personelu medycznego w terminie

dogodnym dla Zamawiającego po podpisaniu umowy oraz zapewni bezpłatne szkolenia w trakcie trwania całej umowy  w zależności  od potrzeb

Zamawiającego

3) Dwukierunkowa współpraca analizatorów  z LIS Eskulap. Podłączenie analizatorów do LIS Eskulap wraz z licencją producenta LIS Eskulap  po stronie

Wykonawcy.

4) Zapewnienie i podłączenie urządzenia UPS podtrzymującego napięcie na minimum 10 minut dla każdego analizatora

Przeglądy UPS min.1 raz w roku.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres trwania umowy. Wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski

Tabela nr 2:  Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objętość próbki dla pełnego panelu badań - Tabela nr 3 Lp.6 | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | < 60 µl - 10 pkt 60 – 80 µl – 5 pkt > 80µl – 0 pkt |
| 2. | Czas do uzyskania wyniku podczas normalnego trybu pracy analizatora | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | < 40 sekund – 15pkt 40 – 50 sekund – 5 pkt > 50 sekund – 0 pkt |
| 3. | Łączny dobowy czas kalibracji, należy wyszczególnić rodzaje kalibracji | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | < 30 minut – 10pkt 30 – 40 minut – 5 pkt > 40 minut – 0 pkt |
| 4. | Możliwość ponownego zainstalowania wszystkich kaset w analizatorze lub przeniesienia do innego analizatora kompatybilnego bez utraty pozostałych w kasetach testów w każdym momencie ich pracy | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” lub „NIE” oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób  szczegółowo podany w tabeli/ach. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi  oznacza „NIE”, a stosownie do art. 107 ust 3 ustawy pzp - Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcę do uzupełnienia ww. tabeli.

Analizatory:

1) Producent / Firma/ Kraj: ......................................................................

Urządzenie /Typ: .............................................................................

2) ) Producent / Firma/ Kraj: ......................................................................

Urządzenie /Typ: .............................................................................

Tabela nr 3:  Zestawienie parametrów wymaganych – granicznych

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Odpowiedź Wykonawcy | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw, które zostały wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizatory parametrów krytycznych – rok produkcji nie wcześniejszy niż 2020r, po przeglądzie, w pełni sprawne, z pełną gwarancją eksploatacyjną. W przypadku powtarzających się awarii danego analizatora w przeciągu 3 miesięcy wymiana analizatora na nowy. | TAK |  | Podać rok produkcji 1)………………………. 2)………………………. |
| 2 | Analizator z kompletnym wyposażeniem; zainstalowany ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i kompletem odczynników gwarantujących podjęcie pracy | TAK |  | XXX |
| 3 | Analizator kasetowy pracujący na max 2 kasetach. Kaseta sensorowa, kaseta odczynnikowa z materiałem kontrolnym . | TAK |  | Podać – wymienić używane kasety…………………. |
| 4 | Zapewnienie i podłączenie urządzenia UPS podtrzymującego napięcie na minimum 10 minut dla każdego analizatora. Przeglądy UPS min. 1 raz w roku | TAK |  | XXX |
| 5 | Maksymalna objętość badanej próbki dla wszystkich mierzonych parametrów 130 µl | TAK |  | Podać objętość próbki………………. |
| 6 | Parametry mierzone: |  |  | Podać parametry mierzone………………… |
|  | pH | podać |  | ………. |
|  | pCO2 | podać |  | ………. |
|  | pO2 | podać |  | ……….. |
|  | tHb | podać |  | ……….. |
|  | O2Hb | podać |  | ……….. |
|  | COHb | podać |  | ……………. |
|  | HHb | podać |  | ……… |
|  | MetHb | podać |  | ……… |
|  | Na | podać |  | ……… |
|  | K | podać |  | ……… |
|  | Cl | podać |  | …… |
|  | Ca zjonizowany z liniowością od 0,1 mmol/l | podać |  | ……… |
|  | mleczany | podać |  | …………….. |
|  | glukoza | podać |  | ………… |
| 7 | Parametry wyliczane: |  |  | Podać parametry wyliczane……………. |
|  | koncentracja jonów wodorowych | podać |  | ………. |
|  | standardowe stężenie wodorowęglanów | podać |  | ………. |
|  | hematokryt | podać |  | ………. |
|  | całkowita zawartość dwutlenku węgla | podać |  | ………. |
|  | standardowy nadmiar zasad we krwi | podać |  | ………. |
|  | luka anionowa | podać |  | ………. |
|  | Ca zjonizowany skorygowany do pH 7,4 | podać |  | ………. |
| 8 | Możliwość wprowadzenia temperatury pacjenta | TAK |  | XXX |
| 9 | Możliwość wprowadzenia wielkości prężności tlenu w mieszaninie oddechowej | TAK |  | XXX |
| 10 | Podawanie parametru sO2 | TAK |  | XXX |
| 11 | Podawanie próbki badanej bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary bez użycia adapterów | TAK |  | XXX |
| 12 | Możliwość pomiaru parametrów w następujących typach próbek: krew tętnicza, krew włośniczkowa, krew żylna | TAK |  | XXX |
| 13 | Łączny czas wymaganych kalibracji – maksymalnie 100 minut / dobę, z możliwością zaprogramowania dowolnego czasu ich wykonywania | TAK |  | Podać łączny czas kalibracji………….. |
| 14 | Automatyczny program kontroli jakości (moduł automatycznej kontroli) pozwalający zaprogramować dowolne pory i poziomy wykonania kontroli | TAK |  | XXX |
| 15 | Materiały kontrolne co najmniej na 3 poziomach Ilość zaoferowanych materiałów kontrolnych zapewni wykonanie kontroli każdego dnia na 2 poziomach naprzemiennie 7 dni w tygodniu | TAK |  | XXX |
| 16 | Oddzielny materiał kontrolny, inny niż kalibratory | TAK |  | XXX |
| 17 | System pobierania próbki przez analizator z eliminacją mikroskrzepów | TAK |  | XXX |
| 18 | Elementy zużywalne wymieniane niezależnie od siebie. | TAK |  | XXX |
| 19 | Ochrona systemu pobierania próbki krwi włośniczkowej ( jeżeli konieczne ) zapewnienie tzw. wyłapywaczy mikroskrzepów w ilości 2500 szt. | TAK |  | XXX |
| 20 | Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w latach 2024,2025, 2026 na każdy oferowany analizator ( minimum 1 próbka w każdym miesiącu) – np. kontrola BC 31 firmy BIO-RAD Należy podać rodzaj zaoferowanej kontroli | TAK |  | Podać oferowane kontrole …………… |
| 21 | Dostawa sprzętów w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  | XXX |
| 22 | Instalacja , uruchomienie analizatorów i szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników (wszystkie potrzebne materiały dostarcza Wykonawca) | TAK |  | XXX |
| 23 | Dwukierunkowa współpraca analizatorów z LIS Eskulap. Podłączenie analizatorów do LIS Eskulap po stronie Wykonawcy. | TAK |  | XXX |
| 24 | Pełny (uwzględniony w cenie oferty) serwis analizatora przez okres trwania umowy, przeglądy okresowe gwarancyjne wg zaleceń producenta analizatora | TAK |  | XXX |
| 25 | Czas naprawy maksymalnie do 24 godzin ( w dni robocze ) od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego | TAK |  | XXX |
| 26 | W przypadku awarii utrzymującej się powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii, Wykonawca zapewni analizator zastępczy | TAK |  | XXX |
| 27 | Szczegółowa instrukcja obsługi i skrócona instrukcja obsługi w języku polskim (instrukcja zawiera wykaz błędów analizatora i ich objaśnienia) | TAK |  | XXX |
| 28 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim | TAK |  | XXX |
| 29 | Możliwość sporządzania raportów bezpośrednio z analizatorów np. wydruk monitorowania kontroli laboratoryjnej | TAK |  | XXX |

Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon, email)