Zał. nr 6b do SWZ

# Opis  przedmiotu zamówienia

„Wynajmie i podłączeniu kotłowni kontenerowej zasilanej lekkim olejem opałowy w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.04.2022 r. w kompleksie 4246 - Babki”.

# I. Dane ogólne

Obiekt:   teren kompleksu 4246

Adres:    31. BLT 61-325 Poznań, ul. Silniki 1.

# II. Stan istniejący

Prace montażowe wykonywane będą w pobliżu budynków administracyjnych i należy prowadzić 
je z zachowaniem szczególnej ostrożności w obrębie chodników, dróg   i placów.

Obiekty są użytkowane, dlatego należy właściwie zabezpieczyć i wygrodzić miejsce posadowienia kotłowni, w którym będą wykonywane roboty montażowe.

# III. Zakres usługi

# Po stronie Wykonawcy

-   wynajem kotłowni kontenerowej zasilanej lekkim olejem opałowy o mocy znamionowej    
      do 400 kW wraz z kontenerowym magazynem lekkiego oleju opałowego ze

zbiornikiem/zbiornikami wewnętrznymi o łącznej poj. min. 10000 l,

- transport, załadunek i rozładunek kotłowni u Zamawiającego w miejscu posadowienia,  
    wskazanym przez Zamawiającego,

- posadowienie i podłączenie kotłowni kontenerowej do sieci ciepłowniczej (istniejące
    rozdzielacze centralnego ogrzewania w piwnicy budynku) i energetycznej w budynku      
    nr 13, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca podłączy układ

grzewczy z zamontowanej przez siebie kotłowni za pośrednictwem wymiennika o mocy 
    znamionowej  minimum 400 kW (dostawa i montaż po stronie Wykonawcy). Izolacja rur 
    przesyłowych pomiędzy kotłownią a rozdzielaczami centralnego ogrzewania 
    znajdującego się w budynku nr 13 w obowiązku Wykonawcy,

-   uruchomienie kotłowni,

-  przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników SOI Krzesiny i Sekcji 
      Infrastruktury 31 BLT.

-    serwis kotłowni zgodnie z wymogami producenta kotłowni przeprowadza Wykonawca,

-  w przypadku awarii występujących w trakcie eksploatacji, Wykonawca przystąpi 
       do usunięcia usterki w przeciągu 3 godzin od zaistnienia awarii. W razie niepodjęcia 
       czynności naprawczych Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innemu podmiotowi, 
       a kosztem naprawy zostanie obciążony Wykonawca. W razie narażenia na straty 
       Zamawiający ma prawo do zadośćuczynienia,

- powiadamianie o awariach, niewłaściwej pracy kotłowni oraz ilości paliwa w kontenerze 
   magazynowym winno odbywać się za pomocą łącza GSM na telefon wskazany przez 
   Zamawiającego z pośrednictwem Wykonawcy. Stały nadzór nad właściwą pracą kotłowni

przez Wykonawcę (za pomocą łącza GSM) zwalnia Zamawiającego z konieczności 
   powiadamiania o awariach,

-  zapewnienie sygnalizacji akustyczno-wizualnej o awarii kotłowni, sygnalizator 
         umieszczony będzie w widocznym miejscu ( strony ustalą miejsce jego 
         zamontowania na terenie kompleksu),

- pomieszczenia kotłowni oraz magazynu paliwa winny być ogrzewane,

Układy centralnego ogrzewania na terenie kompleksu 4246 zabezpiecza naczynie bezpieczeństwa systemu otwartego.

# Po stronie Zamawiającego

# -   logistyka dostaw paliwa oraz zapewnienie możliwości dojazdu cysterny z paliwem

IV. Wymagania stawiane Wykonawcy

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument, poświadczony za zgodność z oryginałem 
o prawie do dysponowania przedmiotem wynajmu. Termin wykonania zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do 30.04.2022 r.

Dostawa i montaż kotłowni musi być dokonana do 3 dni roboczych po zawarciu umowy.

V. Serwis i gwarancja

Zabezpieczenie serwisu kotłowni i usunięcie awarii występujących w trakcie eksploatacji – czas reakcji –   3 godz. od chwili powiadomienia Wykonawcy o awarii,

VI. Inne

Zamawiający zastrzega, że ze względu na realizację prac na terenie Jednostki Wojskowej                  w II strefie ochronnej Wykonawca skierował do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie osoby niekarane i przeciw, którym nie toczy się żadne postępowanie karne jak również wymagane jest aby na terenie kompleksu pracownicy wykonawcy i dostawcy (wjeżdżający na teren kompleksu) posiadali obywatelstwo polskie.

# Wszystkie roboty montażowe należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami,  warunkami technicznymi wykonania robót, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bezpieczeństwa pracy.