Opis przedmiotu zamówienia

- Dane ogólne:

Zadanie: Wykonanie pomiarów elektrycznych na terenie 33. BLTr. Powidz

Lokalizacja:  33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu,

Witkowska 8, 62-430 Powidz.

Zadanie jest objęte 23% stawką VAT.

Zamówienie obejmuje:

Wykonanie niżej wymienionych pomiarów instalacji elektrycznych

- Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1 fazowych

- Pomiar rezystancji izolacji obwodów 3 fazowych

- Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowo prądowego

- Pomiar instalacji odgromowej

- Warunki wykonania zamówienia:

- Przyrządy użyte do wykonania pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwo wzorcowania.

- Pomiary winny wykonywać co najmniej 2 osoby posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne „E” uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, kontrolno- pomiarowym i montażu. Ponadto jedna z osób o których mowa wyżej powinna posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, kontrolno - pomiarowym i montażu.

- Protokoły z pomiarów należy wykonać w dwóch egzemplarzach, ich wzór zostanie określony w porozumieniu z Inwestorem.

- Protokoły z wykonanych pomiarów należy przedkładać sukcesywnie, w sekcji TUN co 10 dni, począwszy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi celem weryfikacji.

- Harmonogram wykonania pomiarów przedstawi Zmawiający i będzie on stanowił załącznik do umowy.

- Ekipy Wykonawcy będą mogły przebywać na terenie robót przez wszystkie dni robocze tygodnia, w godzinach od  730 – 1530.

- Stwierdzone w trakcie realizacji robót dotychczas nieznane elementy lub urządzenia Wykonawca zabezpieczy i zgłosi Inwestorowi.

- Wykonawca ma możliwość dokonania oględzin w miejscu wykonania usługi, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego (telefonicznie pod numer: 261-543-122).

- Dokumentację niezbędną do wykonania zamierzonych prac stanowią:

przedmiar robót, opis przedmiotu zamówienia.

- Ochrona środowiska i bhp.

W trakcie prowadzenia zamówionych prac Wykonawca ma obowiązek przestrzegać wszelkich przepisów  i wymogów w  zakresie ochrony środowiska, w tym Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), oraz zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Wykonawca podczas prowadzonych prac budowlanych musi uwzględnić pracowników Zamawiającego poruszających się po tych samych ciągach komunikacyjnych.

- Ochrona ppoż.

W trakcie prowadzenia robót  Wykonawca ma obowiązek przestrzegać wszelkich przepisów i wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.