Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Robot emitujący promieniowanie UVC  do dezynfekcji infrastruktury oraz powietrza w placówkach opieki medycznej.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	…………………………..…..min. 2021r.

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1 | Autonomiczny robot do dezynfekcji infrastruktury, mebli oraz powietrza w pomieszczeniach służących do świadczenia opieki zdrowotnej. | TAK, podać |  |
| 2 | Uruchomienie robota przy pomocy zintegrowanego z robotem tabletu. | TAK, podać |  |
| 3 | Robot posiadający lampy typu TUV Amalgam XPT (180W, 2,1 A, 90V) emitujące światło UV-C o długość 254 nm. | TAK, podać |  |
| 4 | Robot posiada system zabezpieczeń, które uniemożliwiają bezpośredni nawet przypadkowy kontakt człowieka z działającym urządzeniem. | TAK, podać |  |
| 5 | System czujek powoduje automatyczne wyłączenie robota w momencie pojawienia się w jego osoby w jego pobliżu. | TAK, podać |  |
| 6 | Wymiary: 55 cm X 75 cm X 178 cm | TAK, podać |  |
| 7 | Waga: 120 kg | TAK, podać |  |
| 8 | Możliwość pokonywania zagłębień i progów: 4 cm | TAK, podać |  |
| 9 | Maksymalna prędkość: 2,7 km/h | TAK, podać |  |
| 10 | Promień skrętu: 520 mm | TAK, podać |  |
|  | ZASILANIE |  |  |
| 11 | Akumulatory Li-NMC, 24V, 40 Ah – 4 sztuki. | TAK, podać |  |
| 12 | Czas ładowania przy użyciu stacji dokującej do 5 godzin. | TAK, podać |  |
| 13 | Czas pracy min. 10 godzin. | TAK, podać |  |
|  | CZUJNIKI |  |  |
| 14 | Laserowe skanery bezpieczeństwa SICK MicroScan3 (przód i tył) – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 15 | Kamera 3DE Orbec Astra Stereo S U3 wykrywajace przeszkody do wys. 150 mm powyżej podłoża – 3 szt. | TAK, podać |  |
| 16 | Czujniki PIR wykrywających ruch człowieka – 4 szt | TAK, podać |  |
|  | LAMPY |  |  |
| 17 | Żywotność lamp min. 12000 godzin | TAK, podać |  |
| 18 | Czas dezynfekcji standardowej Sali Operacyjnej – ok. 15 min | TAK, podać |  |
| 19 | Posiada certyfikat CE oraz TUV | TAK, podać |  |
| 20 | Moc – 180W | TAK, podać |  |
| 21 | Natężenie prądu 2,1 A | TAK, podać |  |
| 22 | Napięcie 90 V | TAK, podać |  |
| 23 | Długaść fali UV-C 254nm | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Gwarancja min. 24 m-ce. | TAK, podać |  |
| 2 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK, z dostawą |  |
| 3 | Serwis techniczny – maks. 4 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii. | TAK, podać |  |
| 4 | Przegląd techniczny z uwzględnieniem sprawdzenia poprawności działania lamp przy pomocy dozymetrów, aktualizacja oprogramowania, przegląd techniczny – 1 x 6 miesięcy | TAK, podać |  |
| 5 | Pełna implementacja (mapowania wszystkich pomieszczeń) na wyznaczonym oddziale oraz przeszkolenia całego personelu sprzątającego z zasad obsługi urządzenia (szkolenie wdrożeniowe). | TAK, podać |  |
| 6 | Dodatkowo zagwarantowanie szkoleń zapewniających wpisanie robota w protokoły dotyczące higieny środowiskowej, które obejmują: 1. Konsultacje przeprowadzone na wskazanym oddziale w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy z uwzględnieniem: - Aktualnie używanych protokołów, procedur oraz preparatów - Czystości często dotykanych powierzchni, - Mapowania oraz czasu przygotowania Sali operacyjnej 2. Opracowanie indywidualnego planu - Raport z przestrzegania procedur higienicznych oparty na audycie wybranych obszarów, - Wyznaczenie kluczowych obszarów z punktu widzenia dezynfekcji światłem UVC oraz czasów działania Robota w zależności od najczęściej występujących w danym obszarze drobnoustrojów. - Wytyczne dotyczące odpowiednich i skutecznych parametrów dotyczących dezynfekcji manualnej wraz z wpisaniem w protokoły higieniczne dezynfekcji autonomicznej przy pomocy Robota - Szkolenie wdrożeniowe oraz szereg szkoleń obejmujących wsparcie podczas wdrażania (10 dni szkoleniowych w pierwszych 2 miesiącach od daty dostarczenia Robota UVD oraz szkolenie przypominające 2 dni szkoleniowe na kwartał) | TAK, podać |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo