Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący: „Sprzedaży i dostawy fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie”

- Przedmiotem zamówienia jest  sprzedaż i dostawa samochodu o wymaganych  parametrach. Zapłata wynagrodzenia odbędzie się jednorazowo przelewem bankowych,  po dostawie i odbiorze pojazdu. Zamawiający nie dopuszcza kredytu, sprzedaży w ratach  lub innych form finansowania przez bank  jak np. leasing itp.

- Charakterystyka i parametry techniczne .

- Informacje ogólne:

- rodzaj samochodu -  fabrycznie nowy samochód osobowy (nieużywany) ;

- rok produkcji  2022 r.

- Dane i wymogi techniczne.

- Silnik – benzyna:

- pojemność: min.1 300 cm3 max. 1 500cm3 ,

- ilość zaworów : 16 ,

- moc: od 120 KM do 180 KM

(pojemność i moc oferowanego silnika samochodu musi wynikać z jego homologacji),

- max moment obrotowy : nie mniejszy niż 220 Nm.,

- Skrzynia biegów - manualna lub automatyczna (z min 6 biegów do przodu)

- Nadwozie:,

  - typ nadwozia  SUV ,

  - liczba drzwi 5 ,

  - kolor nadwozia: szary, siwy  lub srebrny ,

  - liczba miejsc siedzących  5 ,

- pojemność zbiornika paliwa: nie mniej niż 45 litrów,

- wymiary (dł./szer./wys.): od 4250/1800/1550 do 4900/1900/1700,

- pojemność bagażnika min: 400 dm3 a po złożeniu kanapy min 1450 dm3,

- minimalna ładowność: 400 kg .

- Pozostałe wyposażenie ( bezpieczeństwo) :

- bezpieczeństwo: ABS ,

- czołowe i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera ,

- układ wspomagania nagłego hamowania: AFU ,

- ESP + system wspomagania ruszania pod górę HSA

- Wyposażenie dodatkowe pojazdu :

- wspomaganie układu kierowniczego,

- regulacja kolumny kierownicy,

- radioodtwarzacz ,

- szyby przednie oraz tylne elektryczne,

- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,

- światła przeciwmgłowe,

- światła do jazdy dziennej w technologii LED,

- system wspomagania parkowana tyłem,

- felgi aluminiowe min. 16” max.18”,

- immobilizer ,

- centralny zamek ,

- klimatyzacja manualna bądź automatyczna,

- nawiew powietrza na tył,

- koło zapasowe ;

- podgrzewane fotele przednie ;

- oparcie tylnej kanapy składane w układzie 1/3-2/3 ;

- Pozostałe  wymogi techniczno- eksploatacyjne :

- zużycie paliwa w cyklu mieszanym  WLTP maksymalnie 6.7 L/100 km

- spełnia normę emisji spalin: EURO 6.

- Pozostały opis i  wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia :

- Przed zawarcie umowy Wykonawca udostępni Zamawiającemu odbycie jazdy próbnej oferowanym pojazdem

- Wykonawca  zapewni Zamawiającemu  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdu w autoryzowanych  przez producenta stacjach serwisowych na terenie miasta Szczecina ;

- dostarczony pojazd musi być zarejestrowany przez Wykonawcę  i posiadać pełen komplet dokumentów rejestracyjnych oraz gwarancyjnych;

- dostawa pojazdu w Szczecinie tj. w autoryzowanym salonie sprzedaży samochodów w Szczecinie  lub pod adresem siedziby Zamawiającego;

- Wymagany  minimalny okres gwarancji :

1)  na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne  36  miesięcy  lub  przebieg 100.000 km ;

2)  na powłoki lakiernicze  24  miesiące ;

3)  na powłokę antykorozyjną  60  miesięcy .

(liczone od dnia protokolarnego dokonania odbioru).

- Maksymalne wynagrodzenie przewidziane przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia wynosi  90.000 zł brutto.

- Wykonawca może zaoferować rozwiązania o wyższych parametrach technicznych i

szerszym zakresie wyposażenia, niż określone przez Zamawiającego.

Sporządzono    07.11.2022r.

………………………………………………………..