Dodatek nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres usługi  serwisowej Tomografu Komputerowego

Dotyczy:

Tomograf komputerowy OPTIMA CT520 o nr seryjnym CBARG1700081HM I. Przeglądy okresowe zgodnie z wymaganiami producenta, tj. między innymi:

- Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta wykonywanych przez inżynierów posiadających aktualne szkolenia u wytwórcy urządzenia; terminy przeglądów - uzgodnione z Zamawiającym.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Inspekcja zużycia części.

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Konserwacja software'u systemowego i aplikacyjnego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Dokumentacja przeglądów.

- Poświadczenie umowy licencyjnej na operowanie kodami serwisowymi do wszystkich czynności serwisowych w  szczególności kalibracji lampy RTG.

- Minimum dwóch inżynierów serwisowych  z dwuletnim doświadczeniem zawodowym.

II. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych:

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

- Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- System zdalnej diagnostyki zgodnie z normą ISO 27001-2013.

- Zdalne diagnozowanie

III. Zdalna diagnostyka:

- Zapewnienie systemu do stałego monitorowania parametrów pracy urządzenia.

- Wykorzystanie w/w systemu do zdalnej diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

- Utrzymanie infrastruktury w/w systemu łącznie

IV. Naprawy:

- Interwencje na wezwanie - praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, w tym lampy RTG.

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Dokumentacja interwencji serwisowych.

- Natychmiastowe wezwanie pracowników serwisu za pomocą aplikacji zainstalowanej na konsoli operatorskiej.

- Czas reakcji serwisu maksymalnie do 24 godzin.

- Czas usunięcia usterki w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych maksymalnie do 5 dni.

V. Modyfikacje:

- Przeprowadzenie, środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

- Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software'u systemowego i aplikacyjnego.

- Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia.

- Bezpłatna integracja z systemami informatycznymi IT pracujących na rzecz SPZOZ w Sulęcinie.

VI. Części zamienne i komponenty specjalne:

Dostawy fabrycznie nowych części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, w tym lampę rentgenowską fabrycznie nowa.

VII. Pomoc aplikacyjna:

W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu oraz konsultacje z inżynierem aplikacji programu do monitorowania dawki w DOSE WATCH.