FORMULARZ CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ
Załącznik nr 3 do SWZ
Dostawa nagłośnienia sceny mobilnej oraz nagłośnienia sali wielofunkcyjnej

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Nazwa oferowanego produktu/ parametry
I. Nagłośnienie Sali wielofunkcyjnej
1.	Mikser 10-cio kanałowy cyfrowy – moduł rozszerzający	Cyfrowy stagebox / Ilość wejść audio - minimum 16 / Ilość wyjść audio - minimum 8 / Obsługa protokołu AES50 / Ilość złączy RJ45 AES50 - minimum 2 / Ilość złączy RJ45 Ultranet - minimum 1"	1 szt.	Cyfrowy stagebox / Nazwa oferowanego produktu/model …………………………....................................................................... / Ilość wejść audio ……………………………….... / Ilość wyjść audio ………………………………… / Obsługa protokołu AES50 TAK*/NIE* / Ilość złączy RJ45 AES50 ……………………….. / Ilość złączy RJ45 Ultranet ……………………..
2.	Mikrofon dynamiczny	Dynamiczny mikrofon wokalny / Charakterystyka kardioidalna / Kolor czarny / Waga nie większa niż 405 g / Pasmo przenoszenia w zakresie nie gorszym niż 50 Hz -15KHz	2 szt.	Dynamiczny mikrofon wokalny / Nazwa oferowanego produktu/model ………………………………………………………………............... / Charakterystyka kardioidalna TAK*/NIE* / Kolor czarny TAK*/NIE* / Waga …………………………………………….. / Pasmo przenoszenia w zakresie …………………..
3.	Mikrofon bezprzewodowy	Zestaw mikrofonowy bezprzewodowy, doręczny / Kapsuła superkarioidalna / Częstotliwość 470-514 MHz / Wyjście XLR / Ilość częstotliwości do wyboru - nie mniej niż 12 / Waga odbiornika nie większa niż 1 kg"	2 szt.	Zestaw mikrofonowy bezprzewodowy, doręczny / Nazwa oferowanego produktu/model ………………………………………………………………............... / Kapsuła superkarioidalna TAK*/NIE* / Częstotliwość 470-514 MHz TAK*/NIE* / Wyjście XLR TAK*/NIE* / Ilość częstotliwości do wyboru ……………. / Waga odbiornika ……………………
4.	Mikrofon pojemnościowy	Mikrofon pojemnościowy wielkomembranowy / Charakterystyka kardioidalna / Pasmo przenoszenia 20Hz - 20 kHz / Stosunek sygnału do szumu nie gorszy niż 74 dB / Maksymalne SPL nie mniejsze niż 137 dB / Zasilanie Phantom 48V / Kolor czarny"	2 szt.	Mikrofon pojemnościowy wielkomembranowy / Nazwa oferowanego produktu/model ………………………………………………………………............... / Charakterystyka kardioidalna TAK*/NIE* / Pasmo przenoszenia……………………. / Stosunek sygnału do szumu ………………………… / Maksymalne SPL ……………………………….. / Zasilanie Phantom 48V TAK*/NIE* / Kolor czarny TAK*/NIE*
5.	Okablowanie	Zestaw okablowania niezbędnego do podłączenia wszystkich dostarczonych instrumentów i urządzeń w przestrzeni pracowni. / 2x kabel jack – jack mono, średnica zewnętrzna kabla 6,4 mm, złącze J07, miedziany ekran w oplocie krzyżowym, długość 10 metrów, Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra / 6 x kabel XLR, żyła miedziana wielodrutowa 2x 0,23 mm, średnica zewnętrzna kabla 6mm, wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, miedziany ekran w oplocie krzyżowym, długość 10 metrów / 8x kabel jack – jack mono, średnica zewnętrzna kabla 6,4 mm, złącze J07, miedziany ekran w oplocie krzyżowym, długość 10 metrów, Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra / kabel XLR, żyła miedziana wielodrutowa 2x 0,23 mm, średnica zewnętrzna kabla 6mm, wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, miedziany ekran w oplocie krzyżowym, 9 sztuk o długości / 1,5 metra, 1 sztuka o długości 15 metrów / 4x kabel Jack Stereo 3,5mm / 2x Jack Mono 6,3, średnica przewodu 4,3 mm, wysokiej jakości pozłacane złącza, długość 2 metry	1 kpl	Zestaw okablowania / 2x kabel jack – jack mono, średnica zewnętrzna kabla 6,4 mm, złącze J07, miedziany ekran w oplocie krzyżowym, długość 10 metrów, Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra / TAK*/NIE* / 6 x kabel XLR, żyła miedziana wielodrutowa 2x 0,23 mm, średnica zewnętrzna kabla 6mm, wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, miedziany ekran w oplocie krzyżowym, długość 10 metrów / TAK*/NIE* / 8x kabel jack – jack mono, średnica zewnętrzna kabla 6,4 mm, złącze J07, miedziany ekran w oplocie krzyżowym, długość 10 metrów, Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra / TAK*/NIE* / kabel XLR, żyła miedziana wielodrutowa 2x 0,23 mm, średnica zewnętrzna kabla 6mm, wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, miedziany ekran w oplocie krzyżowym, 9 sztuk o długości / 1,5 metra, 1 sztuka o długości 15 metrów / TAK*/NIE* / 4x kabel Jack Stereo 3,5mm / 2x Jack Mono 6,3, średnica przewodu 4,3 mm, wysokiej jakości pozłacane złącza, długość 2 metry / TAK*/NIE*
6.	Wielośladowy rejestrator dźwięku	Wielośladowy rejestrator dźwięku / Ilość wejść mikrofonowo-liniowych - minimum 6 / Ilość wejść stereo - minimum 2 / Rodzaj złączy wejściowych XLR/TRS / Ilość złączy wyjściowych - minimum 2 / Rodzaj złączy wyjściowych XLR / Ilość jednocześnie nagrywanych kanałów - minimum 12 / Złącze USB / Wyświetlacz LCD / Zasilanie wejść Phantom 48V"	1 szt.	Wielośladowy rejestrator dźwięku / Nazwa oferowanego produktu/model ……………………………………………………………….............. / Ilość wejść mikrofonowo-liniowych ……………………………….. / Ilość wejść stereo ……………………………………………… / Rodzaj złączy wejściowych XLR/TRS TAK*/NIE* / Ilość złączy wyjściowych ……………………………… / Rodzaj złączy wyjściowych XLR TAK*/NIE* / Ilość jednocześnie nagrywanych kanałów …………………….. / Złącze USB TAK*/NIE* / Wyświetlacz LCD TAK*/NIE* / Zasilanie wejść Phantom 48V" TAK*/NIE*
7.	Głośniki	Zestaw stereo przenośnych kolumn nagłośnieniowych z systemem liniowym (kolumny słupkowe - 2 sztuki) wraz z pokrowcami / Kolumna aktywna / Ilość głośników - co najmniej 12 / Średnica głośników - co najmniej 2" / Ilość głośników basowych - co najmniej 1 / Średnica głośnika basowego - co najmniej 10" / Odpowiedź częstotliwościowa w zakresie nie gorszym niż 42Hz - 16kHz / Maksymalne SPL nie mniejsze niż 124 dB / Moc zestawu nie mniejsza niż 1000W / Wbudowany mikser / Obsługa Bluetooth / Poziomy kąt dyspersji nie mniejszy niż 130° / Pionowy kąt dyspersji nie mniejszy niż 30° / Waga nie większa niż 26 kg	1 kpl	Zestaw stereo przenośnych kolumn nagłośnieniowych z systemem liniowym / Nazwa oferowanego produktu/model ……………………………………………………………….............. / Kolumna aktywna TAK*/NIE* / Ilość głośników ………………………………….. / Średnica głośników ……………………………….. / Ilość głośników basowych ……………………………… / Średnica głośnika basowego …………………………….. / Odpowiedź częstotliwościowa w zakresie nie gorszym niż 42Hz - 16kHz TAK*/NIE* / Maksymalne SPL nie mniejsze niż 124 dB TAK*/NIE* / Moc zestawu ………………………………….. / Wbudowany mikser TAK*/NIE* / Obsługa Bluetooth TAK*/NIE* / Poziomy kąt dyspersji ………………………………… / Pionowy kąt dyspersji ………………………………… / Waga ………………………………….. / Pokrowce TAK*/NIE*
II. Nagłośnienie sceny mobilnej
1.	MIKSER CYFROWY	Cyfrowa konsola miksująca / Ilość kanałów - minimum 32 / Ilość wejść mikrofonowych - minimum 32 / Ilość wyjść analogowych - minimum 16 / Zmotoryzowane fadery / Ilość faderów - minimum 25 / Złącze komputerowe USB / Złącze Ethernet / Obsługa standardu AES/EBU / Obsługa standardu AES50 / Nagrywanie w formacie WAV / Obsługa DSP / Ilość Bus min 16 / Dwukierunkowy 32-śladowy interfejs audio USB / Ilość grup DCA - minimum 8 / Ilość grup Mute - minimum 6 / Ilość wzmacniaczy przed mikrofonowych - minimum 32	1 szt.	Cyfrowa konsola miksująca / Nazwa oferowanego produktu/model ………………………………………………………………............ / Ilość kanałów ………………………….. / Ilość wejść mikrofonowych …………………………… / Ilość wyjść analogowych ……………………………….. / Zmotoryzowane fadery TAK*/NIE* / Ilość faderów - ………………………………………. / Złącze komputerowe USB TAK*/NIE* / Złącze Ethernet TAK*/NIE* / Obsługa standardu AES/EBU TAK*/NIE* / Obsługa standardu AES50 TAK*/NIE* / Nagrywanie w formacie WAV TAK*/NIE* / Obsługa DSP ……………………. / Ilość Bus ………………………………….. / Dwukierunkowy 32-śladowy interfejs audio USB TAK*/NIE* / Ilość grup DCA …………………………… / Ilość grup Mute …………………………… / Ilość wzmacniaczy przed mikrofonowych ……………………..
2.	Liniowe moduły głośnikowe	Zestaw głośnikowy liniowy, pasywny (6 szt.) / Zakres przenoszenia (±3 dB) w przedziale nie gorszym niż: 65-20kHz / Moduł dwudrożny / Ilość przetworników nisko tonowych nie mniejsza niż: 1 / Przetwornik nisko tonowy nie mniejszy niż 12"" / Ilość przetworników wysokotonowych nie mniejsza niż: 3 / Przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niż 1,4"" / Maksymalne SPL nie mniejsze niż 130 dB / Skuteczność nie gorsza niż 95dB / Moc szczytowa nie mniejsza niż 1600W / Kąt propagacji nie mniejszy niż 90x15 stopni / Waga nie większa niż 31kg / W zestawie z dedykowanymi systemami montażowymi (do podwieszania) pozwalającymi na montaż dwóch gron głośnikowych, każdy do 6 sztuk głośników na każdej ramie. / Wzmacniacz audio do zasilenia zestawów głośników liniowych / Wzmacniacz dwukanałowy zapewniający zasilanie dla dwóch gron głośnikowych (po 3 sztuki głośników na grono). / Minimalna moc wzmacniacza na jedno grono (3 głośniki) nie powinna być mniejsza niż 6000W przy 4 Ohm. / Wbudowany procesor DSP konfigurowalny przy pomocy komputera. / Dopuszcza się stosowanie większej ilości wzmacniaczy (np. po jednym wzmacniaczu pracującym w trybie bridge na stronę), lub wzmacniaczy o większej ilości kanałów (np. wzmacniacz 4-kanałowy gdzie dwie pary kanałów wyjściowych będą podłączone w trybie bridge) o ile zostanie zachowana minimalna wyspecyfikowana moc dla oferowanych głośników. / Monitor sceniczny, pasywny, dwudrożny (4 szt.) / Przetwornik nisko tonowy nie mniejszy niż 15"" / Pasmo przenoszenia (+/-3 dB) w zakresie nie gorszym niż 70 Hz - 18 kHz / Kąt propagacji nie mniejszy niż 50° x 90° / Moc szczytowa nie mniejsza niż 1600W / Maksymalne SPL nie mniejsze niż 133 dB / Waga nie większa niż 26 kg / Wzmacniacz audio do zasilenia monitorów scenicznych. / Wzmacniacz dwukanałowy zapewniający zasilanie dla dwóch par monitorów scenicznych. / Minimalna moc wzmacniacza na parę monitorów nie powinna być mniejsza niż 2500W przy 4 Ohm. / Dopuszcza się stosowanie większej ilości wzmacniaczy (np. po jednym wzmacniaczu pracującym w trybie bridge na stronę), lub wzmacniaczy większej ilości kanałów (np. wzmacniacz 4-kanałowy gdzie dwie pary kanałów wyjściowych będą podłączone w trybie bridge, lub każdy z monitorów podpięty zostanie do jednego kanału wzmacniacza) o ile zostanie zachowana minimalna wyspecyfikowana moc dla oferowanych głośników. / Zestawy głośników oraz wzmacniaczy powinny pochodzić od jednego producenta, lub grupy producenckiej, lub być rekomendowane przez producenta dostarczanych głośników. Wszystkie urządzenia powinny ze sobą kompatybilne. / Cyfrowy procesor audio (1 szt.) / Ilość wejść - minimum 12 / Ilość wyjść - minimum 8 / Wejścia GPI do zdalnego zarządzania / Złącze RS-232 / Procesor pozwala na stworzenie presetów dla routingu i konfiguracji linii sygnałowych dla różnych układów wykorzystania zestawu audio / Switch LAN (1 szt.) / Switch LAN 10/100/1000 / Ilość portów LAN nie mniej niż 8 / Montaż rack / Całość w zestawie ze skrzynią transportową flightcase rack 19"", na kółkach z blokadą, o wysokości pozwalającej na swobodny montaż wszystkich urządzeń rack (wzmacniaczy, procesorów itp.) z zapasem 30% wolnego miejsca, wyposażony w panel podłączeniowy z gniazdami audio w ilościach nie mniejszych niż: 12 gniazd żeńskich XLR, 6 gniazd męskie XLR, 6 gniazd męskich speakon, wraz z niezbędnym okablowaniem wewnętrznym pozwalającym na podłączenie wszystkich urządzeń zlokalizowanych wewnątrz szafy. / W zestawie ze skrzyniami transportowymi typu flightcase w kolorze czarnym, wyłożonymi pianką, pozwalającymi na bezpieczny transport i magazynowanie wszystkich głośników w zestawie. Dopuszcza się zastosowanie jednej skrzyni dla większej ilości głośników, o ile waga pojedynczej skrzyni wraz z głośnikami nie przekroczy 60 kg."	6 kpl	Zestaw głośnikowy liniowy, pasywny / Nazwa oferowanego produktu/model ……………………………………………………………….............. / Zakres przenoszenia (±3 dB) w przedziale nie gorszym niż: 65-20 kHz TAK*/NIE* / Moduł dwudrożny TAK*/NIE* / Ilość przetworników nisko tonowych ……………….. / Przetwornik nisko tonowy …………………………….. / Ilość przetworników wysokotonowych …………………………… / Przetwornik wysokotonowy ………………………………………. / Maksymalne SPL ……………………………………………. / Skuteczność ………………………………………………. / Moc szczytowa ……………………………………………. / Kąt propagacji ……………………………………………. / Waga ………………………………………………………… / Dedykowany systemem montażowy (do podwieszania) pozwalającymi na montaż dwóch gron głośnikowych, każdy do 6 sztuk głośników na każdej ramie. TAK*/NIE* / Wzmacniacz audio do zasilenia zestawów głośników liniowych / Nazwa oferowanego produktu/model ……………………………………………………………….............. / Wzmacniacz dwukanałowy zapewniający zasilanie dla dwóch gron głośnikowych (po 3 sztuki głośników na grono). TAK*/NIE* / Minimalna moc wzmacniacza na jedno grono (3 głośniki) ………………………. / Wbudowany procesor DSP konfigurowalny przy pomocy komputera. TAK*/NIE* / Monitor sceniczny, pasywny, dwudrożny (4 szt.) / Nazwa oferowanego produktu/model ……………………………………………………………….............. / Przetwornik nisko tonowy ……………………………………………….. / Pasmo przenoszenia (+/-3 dB) w zakresie nie gorszym niż 70 Hz - 18 kHz TAK*/NIE* / Kąt propagacji ……………………………….. / Moc szczytowa …………………………… / Maksymalne SPL ……………………………. / Waga ………………………………………… / Wzmacniacz audio do zasilenia monitorów scenicznych. / Nazwa oferowanego produktu/model ……………………………………………………………….............. / Wzmacniacz dwukanałowy zapewniający zasilanie dla dwóch par monitorów scenicznych. TAK*/NIE* / Minimalna moc wzmacniacza na parę monitorów ……………………………. / Cyfrowy procesor audio / Nazwa oferowanego produktu/model ……………………………………………………………….............. / Ilość wejść - ……………………….. / Ilość wyjść …………………………. / Wejścia GPI do zdalnego zarządzania TAK*/NIE* / Złącze RS-232 TAK*/NIE* / Switch LAN (1 szt.) TAK*/NIE* / Switch LAN 10/100/1000 TAK*/NIE* / Ilość portów LAN ………………………. / Montaż rack TAK*/NIE* / Całość w zestawie ze skrzynią transportową flightcase rack 19"", na kółkach z blokadą, o wysokości pozwalającej na swobodny montaż wszystkich urządzeń rack (wzmacniaczy, procesorów itp.) z zapasem 30% wolnego miejsca, wyposażony w panel podłączeniowy z gniazdami audio w ilościach ………..gniazd żeńskich XLR, ………szt. gniazd męskie XLR, …….. szt. gniazd męskich speakon, wraz z niezbędnym okablowaniem wewnętrznym pozwalającym na podłączenie wszystkich urządzeń zlokalizowanych wewnątrz szafy. TAK*/NIE* / W zestawie ze skrzyniami transportowymi typu flightcase w kolorze czarnym, wyłożonymi pianką, pozwalającymi na bezpieczny transport i magazynowanie wszystkich głośników w zestawie. Dopuszcza się zastosowanie jednej skrzyni dla większej ilości głośników, o ile waga pojedynczej skrzyni wraz z głośnikami nie przekroczy 60 kg." TAK*/NIE*
3.	Subwoofer	Zestaw głośnikowy nisko tonowy (subwoofer), aktywny / Zakres przenoszenia (-3 dB) w przedziale nie gorszym niż: 35Hz - 120 Hz / Przetwornik nie mniejszy niż 2x18"" / Maksymalne SPL nie mniejsze niż 141 dB / Złącza XLR / Moc szczytowa nie mniejsza niż 2000W / Chłodzenie wentylatorowe / Materiał obudowy sklejka / W zestawie ze skrzyniami transportowymi typu flightcase w kolorze czarnym, wyłożonymi pianką, pozwalającymi na bezpieczny transport i magazynowanie wszystkich głośników w zestawie. Dopuszcza się zastosowanie jednej skrzyni dla większej ilości głośników nie cięższej niż 90mkg.	4 szt.	Zestaw głośnikowy nisko tonowy (subwoofer), aktywny / Nazwa oferowanego produktu/model ……………………………………………………………….............. / Zakres przenoszenia (-3 dB) w przedziale ……………………………. / Przetwornik………………………… / Maksymalne SPL ……………………… / Złącza XLR TAK*/NIE* / Moc szczytowa ………………………… / Chłodzenie wentylatorowe TAK*/NIE* / Materiał obudowy sklejka TAK*/NIE* / W zestawie ze skrzyniami transportowymi typu flightcase w kolorze czarnym, wyłożonymi pianką, pozwalającymi na bezpieczny transport i magazynowanie wszystkich głośników w zestawie. Dopuszcza się zastosowanie jednej skrzyni dla większej ilości głośników, nie cięższej niż 90 kg " TAK*/NIE*
4.	Okablowanie instalacji	Zestaw okablowania niezbędnego do podłączenia wszystkich dostarczonych urządzeń w ilości nie mniejszej niż: / Przewód XLR-XLR - 20m - 4 szt. / Przewód XLR-XLR - 10m - 16 szt. / Przewód XLR-XLR - 5m - 4 szt. / Przewód XLR-XLR - 3m - 10 szt. / Przewód XLR-XLR - 1m - 10 szt. / Przewód Speakon 2x2,5mm2 - 15m - 10 szt. / Przewód Speakon 2x2,5mm2 - 10m - 10 szt. / Przewód Speakon 2x2,5mm2 - 5m - 10 szt. / Przewód Speakon 2x2,5mm2 - 3m - 10 szt. / Przewód Speakon 2x2,5mm2 - 1m - 10 szt. / Przewód Speakon 2x2,5mm2 - 0,5m - 6 szt."	1 kpl.	Zestaw okablowania / Przewód XLR-XLR - 20m - 4 szt. TAK*/NIE* / Przewód XLR-XLR - 10m - 16 szt. TAK*/NIE* / Przewód XLR-XLR - 5m - 4 szt. TAK*/NIE* / Przewód XLR-XLR - 3m - 10 szt. TAK*/NIE* / Przewód XLR-XLR - 1m - 10 szt. TAK*/NIE* / Przewód Speakon 2x2,5mm2 - 15m - 10 szt. TAK*/NIE* / Przewód Speakon 2x2,5mm2 - 10m - 10 szt. TAK*/NIE* / Przewód Speakon 2x2,5mm2 - 5m - 10 szt. TAK*/NIE* / Przewód Speakon 2x2,5mm2 - 3m - 10 szt. TAK*/NIE* / Przewód Speakon 2x2,5mm2 - 1m - 10 szt. TAK*/NIE* / Przewód Speakon 2x2,5mm2 - 0,5m - 6 szt. TAK*/NIE*

* niepotrzebne skreślić