Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

1/GSDT/2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest – wykonywanie obowiązków pogotowia hydraulicznego dla wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodnych i kanalizacyjnej umiejscowionych we wszystkich obiektach użytkowanych przez OSiR Wyspiarz w Świnoujściu.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Zapewnienie nieprzerwanej pracy sieci wodno - kanalizacyjnej w obiektach użytkowanych przez OSiR Wyspiarz w Świnoujściu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi.

- Zapewnienie dyżurów pogotowia eksploatacyjnego oraz bezzwłocznego usuwanie zakłóceń awarii armatury i instalacji w obiektach OSiR i  podjęcie czynności naprawczych: w godzinach od 08.00-18.00, w ciągu dwóch godzin od zgłoszenia a w godzinach od 18.00-08.00, w ciągu czterech godzin od zgłoszenia;

- Pisemne powiadamianie o konieczności wymiany lub naprawy uszkodzonych elementów urządzeń i instalacji oraz o kosztach ich naprawy lub wymiany (protokoły z przeglądów, protokoły konieczności).

- Współudział w przygotowywanie do okresu zimy instalacji wodociągowej poprzez wykonanie odwodnień (przedmuchanie systemu) w obiektach wyłączanych na okres zimy (prace realizowane wspólnie z pracownikami OSiR):

- Boiska sportowe (Matejki, Białoruska);

- Korty tenisowe

- Baza ratowników

- Prysznice plażowe

- Baza rybacka Karsibór.

- Zakres prac w czasie awarii obejmuje następujące czynności:

- zlokalizowanie przyczyny i miejsca wystąpienia awarii;

- zabezpieczenie przed dalszym wyciekiem wody lub kanalizacji (zamknięcie zaworów, zaślepienie rury, itp.)

- uszczelnienie instalacji (jeśli jest to możliwe) i powtórne uruchomienie sieci wodnej lub kanalizacyjnej (ewentualna naprawa).

- przedstawienia kosztów materiałowych

- wskazanie ewentualnych potrzeb w zakresie naprawy (docelowej, gruntowej) sieci lub armaturze na której powstała awarii.