###### Załącznik Nr 1 do SIWZ  3/PNO/2019

....................................................

( pieczątka firmowa )

.................................... dnia ..........................

W  POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZGODNIE

Z USTAWĄ Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NA DOSTAWĘ AMBULANSU TYPU C  Z NOSZAMI  SAMOJEZDNYMI

DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LEGNICY.

I. DANE  WYKONAWCY  :

- Pełna nazwa  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Województwo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Numer telefonu: ..................................................................................................................................................................

- Numer  faxu :  ....................................................................................................................................................................

- Adres e- mail ......................................................................................................................................................................

- Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy i podpisująca ofertę ( imię, nazwisko, stanowisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. PRZEDMIOT OFERTY  :

Oferujemy dostawę

Ambulansu typu C z noszami samojezdnymi

Marki…………………………………………………, Typ……………………………………       Rok produkcji……………………

Producent ………………………………………………. Kraj pochodzenia……………………………………………………………

III. CENA  OFERTY  :

| L.p | Nazwa produktu | j.m. | ilość | Producent/model | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ambulans typu C | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Nosze z transporterem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem : |  |  |  |  |

IV. GWARANCJA I SERWIS  :

|  | FORMULARZ GWARANCJI I ORGANIZACJI SERWISU OFEROWANEGO AMBULANSU |
| --- | --- |

### WARUNKI GWARANCJI

| l.p. | Wyszczególnienie | oferowany ambulans* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Okres gwarancji na samochód bazowy (w miesiącach) z przebiegiem km czy bez przebiegu na perforację korozyjną nadwozia (wpisać okres gwarancji w latach) | ……………………………………………… ……………………………………………… |
| 2. | od kiedy liczona |  |
| 3. | elementy objęte osobną gwarancją |  |
| 4. | przyczyny utraty praw do gwarancji |  |
| 5. | minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji |  |
| 6. | okres gwarancji na zabudowę medyczną |  |
| 7. | od kiedy liczona |  |
| 8. | elementy zabudowy medycznej objęte osobną gwarancją |  |
| 9. | przyczyny utraty praw do gwarancji |  |
| 10 | minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji |  |

*wypełnia Wykonawca

V. WYMAGANIA UŻYTKOWO – TECHNICZNE POJAZDÓW  AMBULANSE  TYPU C DLA   	POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LEGNICY .

- Zamawiający  wymaga by oferowany pojazd  był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, z roku produkcji 2019 z 2 letnią pełną  gwarancją- bez limitu kilometrów .

- Termin dostawy pojazdów -    do 4 tygodni  od dnia zawarcia umowy .

- Ambulans ma spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie PN-EN 1789 typ ambulansu C                              (lub normy równoważnej) w zakresie odpowiednim do przedmiot(zakresu) prowadzonego postępowania.

- Wykonawca zobowiązany jest to zaoferowania następujących warunków gwarancji ambulansów:

- minimalny okres gwarancji: 24 miesiące  od daty podpisania protokołu dostawy ambulansów, odbioru, montażu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu;

- wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji ambulansów o czas jego naprawy;

- wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów i napraw zgodnych 
z instrukcją obsługi producenta ambulansów,

- wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia;

- wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zastępczego ambulansu na czas naprawy trwającej dłużej niż   2 dni robocze na koszt wykonawcy;

- w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia wykonawca  zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/ NIE* | Parametr oferowany* dla wyposażenia dodatkowego (ponad standardowego dla danego modelu) podać kody producenta np. klimatyzacja kod XX00, dla wyposażenia standardowego proszę wpisać „standard”. |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM AMBULANSU |
| I. | NADWOZIE | ------ | ------------------------------------- |
| 1 | Typ furgon częściowo przeszklony z DMC minimum 3,88 t. i nie powinno przekroczyć 4,2 t. |  |  |
| 2 | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1850 |  |  |
| 3 | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele z sygnalizacją nie zapiętego pasa bezpieczeństwa, każdy fotel regulowany ,wyposażony w podłokietnik |  |  |
| 4 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do min. 1 szt. plecaków / toreb medycznych umieszczonych w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaków/toreb – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). |  |  |
| 5 | Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą |  |  |
| 6 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby |  |  |
| 7 | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260° |  |  |
| 8 | Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny |  |  |
| 9 | Stopień wejściowy do przedziału ładunkowego wewnętrzny stały oraz zewnętrzny automatycznie chowany / wysuwany przy zamykaniu / otwieraniu drzwi przesuwnych . Stopień zewnętrzny może być montowany na etapie zabudowy pojazdu bazowego na ambulans |  |  |
| 10 | Autoalarm + centralny zamek we wszystkich drzwiach sterowany z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu. |  |  |
| 11 | Reflektory przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów |  |  |
| 12 | Kolor biały |  |  |
| II. | SILNIK | ------ | -------------------------------------- |
| 1 | Wysokoprężny (turbo-diesel) z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa (Common Rail) o maksymalnym zużyciu paliwa poniżej 20l/100 km. |  |  |
| 2 | Moc silnika min. 160 KM, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm |  |  |
| 3 | Spełniający wymogi normy emisji spalin EURO 6 lub Euro VI |  |  |
| 4 | Napęd rozrządu w formie łańcucha |  |  |
| III | ZESPÓŁ NAPĘDOWY | ------ | -------------------------------------- |
| 1 | Skrzynia biegów automatyczna min. 7 stopniowa, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów |  |  |
| 2 | Napęd na koła przednie lub tylne |  |  |
| IV. | ZAWIESZENIE | ------ | -------------------------------------- |
| 1 | Zawieszenie ze stabilizatorami osi przedniej i tylnej lub zawieszenie hydropneumatyczne (pneumatyczne) ze stabilizacją |  |  |
| 2 | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta |  |  |
| V. | UKŁAD HAMULCOWY | ------ | -------------------------------------- |
| 1 | Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania, |  |  |
| 2 | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania |  |  |
| 3 | Z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy np. ESP |  |  |
| 4 | Z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania np. ASR |  |  |
| 5 | Z systemem wspomagania nagłego hamowania np. BAS, BA i przerywanym trybem działania świateł STOP w przypadku nagłego hamowania |  |  |
| 6 | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) |  |  |
| VI. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ------ | -------------------------------------- |
| 1 | Instalacja elektryczna 230 V: - zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo + wtyczka) - min. 2 gniazda w przedziale medycznym wewnętrznym - zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym - zabezpieczenie przeciwporażeniowe. |  |  |
| 2 | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju (podać markę i model ładowarki). |  |  |
| 3 | Instalacja elektryczna 12V: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposażone we wtyki . - gniazdo USB nad blatem roboczym na ścianie działowej od strony przedziału medycznego ; - 2 gniazda USB na desce rozdzielczej( od strony pasażera i kierowcy ) |  |  |
| 4 | Grzałka w bloku silnika (układzie chłodzenia silnika) zasilana z sieci 230V (dodatkowe gniazdo zewnętrzne z przewodem zasilającym o długości min. 10,0 m) |  |  |
| 5 | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. |  |  |
| 6 | Inwertor (przetwornica) prądu stałego 12V na zmienny sinusoidalny 230V o mocy min. 1000W (prąd w „sinusie” umożliwiający zasilanie urządzeń 230V w trakcie jazdy ambulansu z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora). |  |  |
| 7 | Alternator o wydajności min. 180 A |  |  |
| 8 | Dwa akumulatory, każdy o pojemności min. 90 Ah |  |  |
| VII. | WYPOSAŻENIE POJAZDU | ------- | -------------------------------------- |
| 1 | Czołowe i boczne ( w tym kurtyny nadokienne ) poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera |  |  |
| 2 | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy |  |  |
| 3 | Regulowana kolumna kierownicy w co najmniej dwóch płaszczyznach – przód-tył, góra dół |  |  |
| 4 | Elektrycznie regulowane , składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |  |
| 5 | System eCall |  |  |
| 6 | Czujnik zmierzchu i deszczu |  |  |
| 7 | Asystent bocznego wiatru |  |  |
| 8 | Asystent ruszania na wzniesieniu |  |  |
| 9 | Asystent utrzymania pasa ruchu |  |  |
| 10 | Automatyczna klimatyzacja kabiny kierowcy |  |  |
| 11 | Dodatkowy dogrzewacz elektryczny w kabinie kierowcy |  |  |
| 12 | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |  |
| 13 | Fabryczny aktywny system serwisowy automatycznie obliczający na podstawie sposobu i warunków eksploatacji (np. na podstawie lepkości oleju silnikowego – podać sposób) i wskazujący użytkownikowi w każdym momencie eksploatacji ilość kilometrów do następnego przeglądu serwisowego |  |  |
| 14 | Kontrola ciśnienia w oponach |  |  |
| 15 | Pojazd na oponach letnich + dodatkowy komplet opon zimowych 4 sztuki |  |  |
| 16 | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy |  |  |
| VIII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | -------- | -------------------------------------------- |
| 1 | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik – podać markę i model. |  |  |
| 2 | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V, min. moc grzewcza 2000 W. |  |  |
| 3 | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego, umożliwiający ogrzanie silnika a także kabiny kierowcy i przedziału medycznego przed rozruchem silnika – podać markę i model (Zamawiający dopuszcza by urządzenie było wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego). |  |  |
| 4 | Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego. Podać markę i model wentylatora. |  |  |
| 5 | Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa). |  |  |
| 6 | Niezależne od pracy i układu chłodzenia silnika ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5.0 kW tzw. powietrzne (proszę podać markę i model urządzenia). |  |  |
| 7 | Szyberdach |  |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE | -------- | -------------------------------------------- |
| 1 | W przedniej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu, w komorze silnika zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem . Zamawiający nie dopuszcza sygnalizacji świetlnej realizowanej przez belki zespolone lub lampy np. typu kogut, sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami) ma być wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę. |  |  |
| 2 | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |  |
| 3 | Na lusterkach bocznych niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |  |
| 4 | W tylnej części pojazdu zintegrowane z nadwoziem, połączone w jeden moduł niebieskie światła sygnalizacyjne typu LED. Sygnalizacja świetlna, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania miejsca akcji za ambulansem oraz tablicę LEDową. Tablica LEDowa ma mieć możliwość wyświetlania znaków wskazujących kierunek objazdu ambulansu (<<<<, >>>>), tzw. „fala”. Sterowanie tablicą ledową z panelu sterującego znajdującego się w kabinie kierowcy. Zamawiający nie dopuszcza sygnalizacji świetlnej realizowanej przez belki zespolone lub lampy np. typu kogut, sygnalizacja świetlna ma być wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę. |  |  |
| 5 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik , umieszczony w widocznym , łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |  |  |
| 6 | Na drzwiach tylnych lampy pulsacyjne działające przy otwarciu drzwi . |  |  |
| 7 | Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli pas odblaskowy z foli typu 1 lub 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu, pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. ,.a) |  |  |
| 8 | Napis lustrzany „AMBULANS” barwy czerwonej z przodu pojazdu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. |  |  |
| 9 | Wzór graficzny systemu „PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE” z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu -zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. |  |  |
| 10 | Oznaczenie Zespołu Ratownictwa Medycznego „S” po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych - zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. |  |  |
| 11 | Nazwa dysponenta jednostki: POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY – po obu stronach pojazdu, oraz na drzwiach tylnych (wielkość liter do uzgodnienia po podpisaniu umowy). |  |  |
| 12 | Reflektory zewnętrzne typu LED, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h. Reflektory mają mieć możliwość zdalnego gaszenia z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu bazowego . |  |  |
| 13 | Dodatkowe sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model. |  |  |
| 14 | Dodatkowe sygnały nisko tonowe – podać markę i model |  |  |
| X. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA | -------- | -------------------------------------------- |
| 1 | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następujące wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz - współczynnik fali stojącej -1,6 - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania –dookólna - odporność na działanie wiatru 55 m/s |  |  |
| 2 | W przedziale medycznym głośnik podłączony do radiotelefonu z wyłącznikiem. |  |  |
| 3 | W przedziale medycznym głośnik podłączony do radia z wyłącznikiem. |  |  |
| 4 | Radiotelefon cyfrowo-analogowy ( DMR) przewoźny (typu Motorola serii DM 4601 lub równoważny tj. o porównywalnych parametrach technicznych) |  |  |
| 5 | Radiotelefon cyfrowo – analogowy przenośny z ładowarką ( typu Motorola serii DP 4601 z ładowarką lub równoważny tj. o porównywalnych parametrach technicznych) |  |  |
| XI. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | -------- | -------------------------------------------- |
| 1 | Oświetlenie sufitowe rozproszone typu LED w kolorze naturalnym. |  |  |
| 2 | Co najmniej 2 sufitowe skupione punkty świetlne nad noszami z regulacją kąta padania światła. |  |  |
| 3 | Oświetlenie punktowe blatu roboczego. |  |  |
| XII. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | -------- | -------------------------------------------- |
| 1 | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. |  |  |
| 2 | Wzmocnione ściany boczne umożliwiające montaż sprzętu medycznego. |  |  |
| 3 | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  |  |
| 4 | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia - podać zakres regulacji). Fotel z systemem przesuwu, przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”. |  |  |
| 5 | Fotel u wezgłowia noszy (przy ścianie działowej) usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwładnościowym trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. Podać markę i model oferowanego fotela. Fotel wraz podstawą przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”. |  |  |
| 6 | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwane manualnie (minimalne wymiary mierzone w świetle : wysokość 1800 mm , szerokość 400 mm - - podać wartość oferowaną) spełniające normę PN EN 1789. |  |  |
| 7 | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, urządzenie do masażu serca, (Zamawiający dopuscza montaż tych elementów w schowku technicznym). - szafka na narkotyki z zamkiem szyfrowym - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i szufladami pod nimi . Podświetlenie umożliwiające podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - pod półkami typu push na ścianie lewej – szufladki na drobny sprzęt medyczny - ampularium w formie szafki z tworzywa |  |  |
| 8 | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną ( blat roboczy na wysokości min. 100 cm ±10) , z pojemnikami na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (min. 2 szt.) - kosz na śmieci . |  |  |
| 9 | Miejsce na torbę lekarską lub plecak, wraz z ich mocowaniem - zaczepy, paski do mocowania torby/ plecaka - dostęp do nich ma być zapewniony zarówno z przedziału medycznego, jaki i poprzez prawe drzwi przesuwne |  |  |
| 10 | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. |  |  |
| 11 | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. |  |  |
| 12 | Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego Uwaga - Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  |  |
| 13 | Centralna instalacja tlenowa (bez butli): - minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego + minimum jedno gniazdo w suficie - minimum jeden przepływomierz o przepływie minimum 15 l/min. do montażu w gnieździe tlenowym - 2 szt. reduktorów do butli stacjonarnych 10 l (bez butli) - podwójny uchwyt do małych butli tlenowych 2,0 l. |  |  |
| 14 | Mechaniczna podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności). Uwaga. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lawety w której zwolnienie mechanizmu jej wysuwu odbywa się za pomocą linki . |  |  |
| 15 | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. |  |  |
| 16 | W przedziale medycznym ma być zapewnione miejsce mocowania dodatkowego sprzętu medycznego tj, ssak elektryczny . |  |  |
| 17 | W zabudowie meblowej zasilana z sieci 12V lodówka sprężarkowa o pojemności maximum 7 l ( podać markę i model ) |  |  |
| XIII. | WYMAGANIA DODATKOWE | -------- | -------------------------------------------- |
| 1 | Przedział medyczny ma być wyposażony w: - urządzenie do wybijania szyb i przecinania pasów bezpieczeństwa; - gaśnicę; - panel sterujący: informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazduz funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu , sterujący oświetleniem przedziału medycznego , sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego (zależnego od pracy silnika, niezależnego od pracy silnika, postojowego z sieci 230V) i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury - panel przyciskowy nie typu touchscreen |  |  |
| 2 | Kabina kierowcy ma być wyposażona w: - radioodtwarzacz USB / MP3, z wbudowanym modułem Bluetooth; - panel sterujący: informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych) panel przyciskowy nie typu touchscreen |  |  |
| 3 | Kamera cofania + sygnalizator cofania |  |  |
| 4 | INSTALACJA ELEKTRYCZNO-LOGICZNA POD SYSTEM SWD PRM Wyprowadzenie instalacji elektryczno-antenowej wraz z adapterami oraz uchwytami do zamocowania tabletu oraz drukarki pod system SWD PRM. W kabinie kierowcy, zamontowana stacja dokująca ADK07F do tabletu Twinhead Durabook R11AH z zasilaczem(adapter, zasilacz oraz stacja dokująca po stronie Wykonawcy). Stacja dokująca zamontowana w sposób zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera w miejscu łatwo dostępnym, nieutrudniającym korzystania z przełączników zamontowanych na desce rozdzielczej, nie utrudniającym widoczności kierowcy przez szybę przednią, nie kolidującym z poduszkami powietrznymi. W przedziale medycznym nad blatem roboczym na ścianie działowej, zamontowany uchwyt do drukarki HP Laser Jet Pro M 15a wraz z zasilaczem (podstawa pod drukarkę, zasilacz do drukarki jak i uchwyt drukarki po stronie Wykonawcy). Drukarka zamontowana w sposób umożliwiający jej łatwy demontaż oraz nie utrudniająca pracy na blacie roboczym. Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do tabletu) zakończona wtykami kątowymi SMA zlokalizowanymi przy stacji dokującej. Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do modułu FM 3000) zakończona wtykami prostymi GPS MCX oraz GSM SMA zlokalizowanymi w miejscu montażu modułu teltoniki. Przygotowanie instalacji pozwalającej na łatwe wpinanie/wypinanie modułu teltonika (instalacja elektryczno-antenowa). Stacja dokująca połączona z drukarką za pomocą przewodu USB. Dodatkowe gniazdo 12 V do drukarki na ścianie działowej. (Tablet, drukarka i moduł teltoniki po stronie Zamawiającego) Do oferty dołączyć potwierdzenie pozytywnie przeprowadzonych dynamicznych badań wytrzymałościowych (wg wymań określonych w normie PN-EN 1789) wykonanych przez jednostkę notyfikowaną. |  |  |
| 5 | Odbiór przedmiotu zamówienia w sidzibie Wykonawcy: - samochód ma być zatankowany do pełna - samochód ma mieć wyłączony ewentualny ogranicznik prędkości tzw. kaganiec oraz tachograf |  |  |
| WYMAGANIA CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO |
| I. | Nosze główne | --------------- | ------------------------------------------ |
| 1 | podać markę i model, załączyć folder |  |  |
| 2 | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; |  |  |
| 3 | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; |  |  |
| 4 | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 85 stopni; |  |  |
| 5 | rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; |  |  |
| 6 | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; |  |  |
| 7 | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; |  |  |
| 8 | ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy, z dodatkową parą chowanych rączek transportowych umieszczonych z boku noszy służących do transportu pacjentów bariatrycznych; |  |  |
| 9 | Z możliwością montażu składanego statywu do kroplówki do zamocowania min. dwóch toreb/butelek z płynami infuzyjnymi |  |  |
| 10 | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; |  |  |
| 11 | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego niekorodującego materiału ( podać rodzaj materiału z którego wykonane są nosze) |  |  |
| 12 | wyposażone w cienki nie sprężynujący materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; materac wyposażony w odpinany podgłówek |  |  |
| 13 | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |  |  |
| 14 | waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami aktualnej normy PN EN 1865-1 (podać wagę noszy w kg); |  |  |
| II. | Transporter noszy głównych | ------------ | ------------------------------------------- |
| 1 | podać markę i model, załączyć folder |  |  |
| 2 | z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu; |  |  |
| 3 | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; |  |  |
| 4 | regulacja wysokości w min 6 poziomach; |  |  |
| 5 | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera) na min 3 poziomach pochylenia; |  |  |
| 6 | wszystkie kółka jezdne o średnicy minimum 180mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach. Podać średnicę kółek w mm; |  |  |
| 7 | min. dwa kółka wyposażone w hamulce |  |  |
| 8 | system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami aktualnej normy PN EN 1789 ; |  |  |
| 9 | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); |  |  |
| 10 | waga zestawu transportowego powyżej 230 max. 51 kg zgodnie z wymogami aktualnej normy PN EN 1865-1 (podać wagę transportera w kg) |  |  |
| 11 | transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z jego obsługą |  |  |
| 12 | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie go z odpowiedniego niekorodującego materiału |  |  |
| 13 | deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z aktualną normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865-1 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty; |  |  |
| 14 | Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. – załączyć do oferty oraz potwierdzenie zgodności z normą PN EN 1865-1 – załączyć do oferty. |  |  |

* wypełnia Wykonawca

|  | PUNKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE |
| --- | --- |

| Parametry punktowane | Punktacja | TAK /NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambulans typu C |
| DMC ≥ 4 ton | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |  |
| Moc silnika powyżej 180 KM | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |  |
| Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt |  |  |
| Elektrycznie domykane drzwi przesuwne prawe i lewe (system ma być wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego) | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt |  |  |
| Zwalniany elektrycznie system przesuwu fotela u wezgłowia noszy. Przesuw umożliwiający ustawienie fotela w pozycji ułatwiającej przechodzenie z kabiny kierowcy do przedziału medycznego oraz zajęcie prawidłowej pozycji przy głowie pacjenta leżącego na noszach . | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| Otwierany szyber – dach fabrycznie przystosowany do pełnienia funkcji wyjścia ewakuacyjnego o minimalnych wymiarach 800 mm x 500 mm, zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta szyber dachu (proszę podać markę i model, wymiary, sposób montażu względem osi pojazdu dłuższego boku, załączyć do oferty instrukcję użycia jako wyjście ewakuacyjne). | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| Razem maksymalnie | 40 pkt |

*wypełnia Wykonawca

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia  umowy .

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres ……… miesięcy (min. 24), oraz …………………..miesięcy (min 120) na perforację nadwozia.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 	Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 	Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości …………………………………………….……… zł.

(słownie: ……………………….……………………………..………………………………………………….…………………….)

w formie …………………………………………………………………………………………………………………………………………

- OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od …... do …… - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych 	Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej 
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZAMY, że udostępniłem osobom   fizycznym, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z art. 14 RODO wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 	adres:…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

..........................., dnia .............2019 r.			...................................................

miejscowość, data				                     podpis, pieczątka osoby upoważnionej

do podpisania oferty