ZP.271.03.2020.1022

Załącznik nr 1.9

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 9: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI SIECI ŚWIATLOWODOWYCH PASYWNYCH CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

- Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI SIECI ŚWIATLOWODOWYCH PASYWNYCH CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznej”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 (termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI. specyfikacji).

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją.

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych.

W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy: siedziba Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie,

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

| LP | NAZWA POZYCJI | ILOŚĆ | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie OLT dla sieci FTTH w standardzie GPON (wraz z modułami) zapewniającymi następujące parametry pracy: | 1 szt | funkcjonalność przełącznika i routera brzegowego; min 8 portów GPON zwspółczynnikiem podziału 1:64 lub 1:128; na wyposażeniu wkładki GPON, prędkoć Transmisji DL 2.488Gbit/s, UP 1.244Gbit/s; obudowa RACK max 3U; zasilanie 230V; obsługa min 4 portów 1GbE SFP i min 2 portu 10GbE SFP+; zestaw 4 wkładek SFP 1Gb/s; zestaw 2 wkladeł SFP+ 10Gb/s; wsparcie dla multicast IGMP Snooping; obsługa DHCP serwer / relay / snooping, statyczny routing; urządzene powinno być wyposażone w min 8 wkładek SPF GPON FTTH; urząrzenie powinno być wyposażone min 1 wkładkę 10Gb/s, zasilanie uplink) |
| 2. | Terminal ONU z obsługą gniazd PSTN | 10 szt | złącze GPON SC/APC; 4 gigabitowe porty Ethernet; 2 telefoniczne porty RJ11; 2 porty USB; przepustowość 2,5 Gb/s przy pobieraniu danych i 1,25 Gb/s przy ich wysyłaniu; możliwość transmisji sieci bezprzewodowej o przepustowości do 300 Mb/s. |
| 3. | Dekoder telewizji IpTV | 10 szt | wydajnosc 2000 DMIPS; min 1 x fast ethernet; port HDMI; port USB; tryby video: 1080i, 1080p, 720p, 576p, 480p, PAL, NTSC; kodeki video: MPEG 1/2, H.264, H.265, MPEG4 part 2 (ASP), VC1 video, XviD, Wsparcie HD (do 40 Mb/s) pamięć RAM: 512MB; w zestawie z dekoderem powinien być KABEL HDMI, zasilacz, pilot, baterie; |
| 4. | Switch z obsługą PIM Router | 1 szt | 12 slotów SFP; 1 slot SFP+ 16 rdzeniowy procesor o taktowaniu 1,2 GHz; 2 GB pamięci RAM; |
| 5. | Kabel światłowodowy Uniwersalny 12J, 1 km | 1 szt | Kabel 12 włókien, zgodny z G652D |
| 6. | Adaptery, złącza, akcesoria światłowodowe | 1 szt | 50 adapterów SC/APC; 50 adaportów FC/APC; 50 adaportów FC/UPC; 50 adaportów ST/UPC; 50 adaportów ST/APC; 50 adaportów LC/UPC; 50 adaportów LC/APC; 5 wkręty do adapterów 100 sztuk paczka; 50 pigtail SC/UPC; 50 pigtail SC/APC; 50 pigtail LC/APC; 50 pigtail LC/APC; 50 pigtail ST/UPC; 5 Splitter symetryczny 1x8; 5 Splitter symetryczny 1x4; 5 Splitter symetryczny 1x2; 1 Narzędzie do czyszczenia złącz 50 Patchcord SC/UPC - SC/UPC; 50 Patchcord SC/UPC - SC/APC; 50 Patchcord SC/UPC - LC/UPC; 50 Patchcord LC/UPC - LC/UPC; 10 Patchcord ST/UPC - ST/UPC; 10 Patchcord FC/APC - FC/APC |
| 7. | Przełącznica Światłowodowa 19 | 10 szt | montażu na uchwytach RACK 19" 1U; 24 otwory wykonane pod adaptery SC Simplex 4 otwory (2 otwarte oraz 2 zamknięte) na dławiki PG 13.5 (2 w zestawie); wysuwalną oraz demontowalną szufladę umożliwiającą wygodny dostęp do wnętrza; |
| 8. | Telefon analogowy | 10 szt | Informacja o połączeniu przychodzącym w FSK oraz DTMF; Zapamiętywanie do 99 informacji o połączeniach Przychodzących, nazwy dzwoniącego numeru, daty czasu Zapamiętywanie do 15 numerów wybieranych Książka telefoniczna o pojemności 99 nazw oraz numerów Wyświetlacz LCD prezentujący nazwę i numer dzwoniącego Ustawienie kontrastu wyświetlacza LCD Funkcja oddzwaniania (Call Back) |
| 9. | Spawarka światłowodowa wraz z akcesoriami/narzędziami | 1 szt | Spawarka: spawanie: centrowanie do rdzenia, centrowanie do pokrycia, centrowanie manualne; Obsługa włókien SM (G.652, G.657), MM (G.651), DS (G.657), NZDS (G.655); Rozpoznawanie włókien SM, MM; Żywotność elektrod 3000 spawów (w zestawie zapasowe elektrody) Narzędzia: skrzynka na narzędzia; zestaw zapasowych elektrod; gilotyna do cięcia włókien; stripper uniwersalny; stripper do kabli płaskich; butelka z dozownikiem; pędzel do czyszczenia; pasek do noszenia spawarki oraz pasek do noszenia skrzynki; ładowarka sieciowa z adapterem USB; |

13. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32551000-0 Kable telefoniczne i podobny sprzęt

32562200-2 Światłowodowe kable telekomunikacyjne

38621000-4 Aparatura światłowodowa

32324300-3 Urządzenia telewizyjne

32422000-7 Elementy składowe sieci

44510000-8 Narzędzia