Załącznik

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.TRAKTOR Cub Cadet XT2 PR106 Z PŁUGIEM DO ODŚNIEŻANIA I ROZRZUTNIKIEM PIASKU

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA :

Napęd - 2x4 2WD
Marka silnika - ThorX
Silnik - Spalinowy, czterosuwowy, górnozaworowy
Model silnika - Cub Cadet OHV
Moc (kW)- 9,90
Pojemność silnika (cm3 / ccm) - 679
Liczba cylindrów - 2
Pojemność zbiornika paliwa (L) - 12
Szerokość robocza (mm) - 1060
Regulacja wysokości koszenia - Manualna, 12-stopniowa
Wysokość koszenia (mm) - 25 - 100
Liczba noży - 2
Sprzęgło noża - Elektromagnetyczne
Funkcja mulczowania - Opcja
Skrzynia biegów - Hydrostatyczna
Pojemność kosza (L) - 320
Tempomat - TAK
Fotel - Komfortowy z wysokim oparciem
Kierownica - Ergonomiczna z miękkim uchwytem
Wyposażenie :
Deflektor pokosu (opcja)
Uchwyt na kubek
Zaczep
Zderzak
Światła przednie LED
Opróżnianie kosza - Manualne
Wymiary (mm) - 2500 / 1100 / 1180
Rozmiar kół przód / tył - 15 x 6 / 18 x 8,5
Promień skrętu ( mm ) - 170
System rozruchowy - Elektryczny
Funkcja mycia obudowy - TAK
Kolor - Żółty
Cięcie na wstecznym biegu - TAK
Oś przednia - Trwałe żeliwo
Waga (kg) - 253
Rodzaj paliwa - Benzyna bezołowiowa

DODATKOWO PŁUG DO ODŚNIEŻANIA I ROZRZUTNIK.