| ZP/09/2022 Załącznik nr 5 do SWZ |
| --- |
| Dotyczy postępowania na: „Dostawa sprzętu w celu stworzenia środowiska backupu o wysokiej dostępności oraz zapewnienia mechanizmów weryfikacji poprawności i odtworzenia kopii dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr post. ZP/09/2022 |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| Pakiet nr 1: Serwery |
| Zadanie nr 1 | SERWER nr 1 |
| Nazwa |  |
| Model |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji (nie starszy niż 2022 rok) |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | Opisać parametry oferowane (opisać / podać oferowany parametr / warunek) | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __ |
|  | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |  |  |  |
| 1. | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max. 1U umożliwiającą instalację min. 8 dysków 2,5” z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. | TAK |  |  |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | TAK |  |  |
| 3. | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych | TAK |  |  |
| 4. | Procesor | Zainstalowane dwa procesory min. szesnasto-rdzeniowe klasy x86 do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 46 600 punktów na wiele procesorów w teście: https://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html | TAK |  |  |
| 5. | RAM | Min. 256GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. | TAK |  |  |
| 6. | Zabezpieczenia pamięci RAM | Advanced ECC, Memory Page Retire | TAK |  |  |
| 7. | Gniazda PCIe | Minimum 2 sloty PCIe x16 generacji min. 4 | TAK |  |  |
| 8. | Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T. Dodatkowo wbudowane dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie Base T, cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T, dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączkami SFP28 | TAK |  |  |
| 9. | Dyski twarde | Zainstalowane 2 x 600GB SAS 15k oraz 5 x 1.92TB SSD vSAS SED. Możliwość instalacji dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, z możliwością wyposażenia w nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Możliwość instalacji dwóch dysków hot-swap M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1. | TAK |  |  |
| 10. | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy z pojemnością cache 8GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0,1,5,6,10,50,60. | TAK |  |  |
| 11. | Wbudowane porty | Min. port USB 2.0 oraz port USB 3.0, port VGA | TAK |  |  |
| 12. | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900 | TAK |  |  |
| 13. | Wentylatory | Redundantne | TAK |  |  |
| 14. | Zasilacze | Min. dwa zasilacze Hot-Plug maksymalnie 800W | TAK |  |  |
| 15. | Bezpieczeństwo | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Moduł TPM 2.0 v3. Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera. Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem. | TAK |  |  |
| 16. | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego: wsparcie dla SNMP; IPMI2.0 integracja z Active Direktory wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS, wsparcie dla LLDP, wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, monitorowanie zużycia dysków SSD, możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, możliwość automatycznego zgłaszania alertów do centrum serwisowego producenta, możliwość automatycznego update firmware dla wszystkich komponentów serwera, możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware, możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON, możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych, serwer musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności umożliwiającej dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple i OS) przy użyciu jednego z protokołów BLE lub WIFI. | TAK |  |  |
| 17. | System Operacyjny | Brak | TAK |  |  |
| 18. | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklarację CE - Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu wraz z dostawą sprzętu. Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 - dokument potwierdzający spełnianie wymagań lub oświadczenie producenta/dystrybutora o stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej należy dostarczyć wraz z ofertą. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019 x64, Microsoft Windows 2022. | TAK |  |  |
| 19. | Warunki gwarancji | Pięć lat gwarancji producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta/dystrybutora. Maksymalny czas naprawy – do 30 dni. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta/dystrybutora podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji systemu. W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Zamawiający wymaga: złożenia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez producenta/dystrybutora i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta – należy dostarczyć wraz z ofertą. Oświadczenie producenta/dystrybutora serwera, potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta - Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu wraz z dostawą sprzętu. | TAK, oraz podać czas naprawy: _____ dni od dnia przyjęcia zgłoszenia |  |  |
| 20. | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim – Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z dostawą sprzętu oraz dopuszcza możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej na trwałym nośniku danych, np. płyta CD. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta/dystrybutora lub jego przedstawiciela. | TAK |  |  |
| Zadanie nr 2 | SERWER nr 2 |
| Nazwa |  |
| Model |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji (nie starszy niż 2022 rok) |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | Opisać parametry oferowane (opisać / podać oferowany parametr / warunek) | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __ |
|  | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |  |  |  |
| 1. | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max. 1U umożliwiającą instalację min. 8 dysków 2,5” z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. | TAK |  |  |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | TAK |  |  |
| 3. | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych | TAK |  |  |
| 4. | Procesor | Zainstalowane dwa procesory min. ośmio-rdzeniowe klasy x86 do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 37 300 punktów na wiele procesorów w teście https://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html | TAK |  |  |
| 5. | RAM | Min. 192GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. | TAK |  |  |
| 6. | Zabezpieczenia pamięci RAM | Advanced ECC, Memory Page Retire | TAK |  |  |
| 7. | Gniazda PCIe | Minimum 2 sloty PCIe x16 generacji min. 4 | TAK |  |  |
| 8. | Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T. Dodatkowo wbudowane dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT cztery intrfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28 | TAK |  |  |
| 9. | Dyski twarde | Zainstalowane 5 x 1.92TB SSD vSAS SED Możliwość instalacji dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, z możliwością wyposażenia w nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.Możliwość instalacji dwóch dysków hot-swap M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1. | TAK |  |  |
| 10. | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy z pojemnością cache 8GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0,1,5,6,10,50,60. | TAK |  |  |
| 11. | Wbudowane porty | Min. port USB 2.0 oraz port USB 3.0, port VGA | TAK |  |  |
| 12. | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900 | TAK |  |  |
| 13. | Wentylatory | Redundantne | TAK |  |  |
| 14. | Zasilacze | Min. dwa zasilacze Hot-Plug maksymalnie 800W | TAK |  |  |
| 15. | Bezpieczeństwo | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Moduł TPM 2.0 v3. Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera. Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem. | TAK |  |  |
| 16. | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego: wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, integracja z Active Direktory, wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS, wsparcie dla LLDP, wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, monitorowanie zużycia dysków SSD, możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, możliwość automatycznego zgłaszania alertów do centrum serwisowego producenta, możliwość automatycznego update firmware dla wszystkich komponentów serwera, możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware, możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON, możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych, serwer musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności umożliwiającej dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE lub WIFI. | TAK |  |  |
| 17. | System Operacyjny | Brak | TAK |  |  |
| 18. | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklarację CE - Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu wraz z dostawą sprzętu. Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 - dokument potwierdzający spełnianie wymagań lub oświadczenie producenta/dystrybutora o stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej należy dostarczyć wraz z ofertą. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019 x64, Microsoft Windows 2022. | TAK |  |  |
| 19. | Warunki gwarancji | Pięć lat gwarancji producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta/dystrybutora. Maksymalny czas naprawy – do 30 dni. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta/dystrybutora podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji systemu. W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Zamawiający wymaga: złożenia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez producenta/dystrybutora i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta – należy dostarczyć wraz z ofertą; złożenia oświadczenia producenta/dystrybutora serwera, potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta - Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu wraz z dostawą sprzętu. | TAK, oraz podać czas naprawy: _____ dni od dnia przyjęcia zgłoszenia |  |  |
| 20. | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim – Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z dostawą sprzętu oraz dopuszcza możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej na trwałym nośniku danych, np. płyta CD. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta/dystrybutora lub jego przedstawiciela. | TAK |  |  |

UWAGI:

- Parametry określone jako „TAK” i „ TAK, podać” oraz parametry liczbowe są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź „NIE”.

- Oświadczam, że zaoferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany.

- Oświadczam, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.