Prezydent Miasta Żyrardowa					   Żyrardów, 18.10.2021 r.

PLAN AKCJI ZIMOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA

W OKRESIE 
2021/ 2022

Sporządził:					    	  Zatwierdził do zastosowania:

Spis treści

- Postanowienia ogólne									str.	3

- Prace przygotowawcze do akcji zimowej i terminy ich realizacji			str.	5

- Jednostki biorące udział w akcji zimowej						str.	6

- Podział Miasta na rejony do oczyszczania ze śniegu				str.	6

- Zasady pierwszeństwa oczyszczania ulic- okresy czasu				str.	7

- Tabor oraz sprzęt podstawowy i pomocniczy					str.	9

- Obowiązki zarządców nieruchomości						str.	9

- Stan pogotowia zimowego								str.	9

- Punkty garażowania, składowania materiałów oraz sprzętu mechanicznego	str.	9

- Punkt zarządzania lub wyładunku śniegu						str.	10

- Organizacja kontroli									str.	10

- Sposób finansowania wydatków							str.	10

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

Plan akcji zimowej został opracowany na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „ Prawo ochrony  środowiska”, ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).

- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2021 r. poz. 888)

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa-

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/230/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 lipca 2020 r.

W celu koordynacji jednostek biorących udział w akcji powołuje się kierownictwo akcji zimowej 
w następującym składzie:

| Stanowisko | Imię i nazwisko | Adres służbowy | Telefon służbowy |
| --- | --- | --- | --- |
| Przewodniczący | Prezydent Lucjan Chrzanowski | 96- 300 Żyrardów, Pl. Jana Pawła II nr 1 | 858-15-00 |
| Z-ca Przewodniczącego | Dyrektor Wydz. DT Anna Kuleta | 96-300 Żyrardów Pl. Jana Pawła II nr 1 | 858-15-77 |
| Członek | Prezes Zarządu PGK ”Żyrardów” Hanna Kosela | 96- 300 Żyrardów, Ul. Czysta 5 | 855-40-41 |
| Członek | Z-ca Dyrektora Wydziału Komun. Transp. i Dróg Publ. Starostwa Powiatowego Paweł Myszkowski | 96-300 Żyrardów ul. Limanowskiego 45 | 856 61 62 |
| Członek | Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Tomasz Bińkowski | 96- 300 Żyrardów Plac Jana Pawła II nr 1 | 858 15 16 |
| Członek | Kom. Straży Miejskiej Jan Sankowski | 96- 300 Żyrardów Ul. Maja 50 | 855 24 20 |
| Członek | Z- ca Kom. Straży Miejskiej Zbigniew Biegański | 96- 300 Żyrardów Ul. 1- go Maja 50 | 855 24 20 |
| Członek | Kom. Powiat. Policji Edyta Marczewska | 96- 300 Żyrardów Ul. Chopina 4 | 47 705 81 00 |
| Członek | Z-ca Prezesa Ż. S. M. Adam Szymonik | 96-300 Żyrardów ul. Środkowa 35 | 855-30-41 |
| Członek | Kierownik Zakładu Zieleni Miejskiej Po Kierownika Zakładu Oczyszczania Miasta Karolina Kordjał | 96-300 Żyrardów ul. Czysta 5 | 855-31-51 |
| Członek | Prezes PEC Sp. z o. o. Marek Zawadka | 96-300 Żyrardów Konarskiego 2 d | 855-16-18 |
| Członek | Specjalista ds. Inwestycji i Remontów (PGM Żyrardów) Nowakowski Paweł | 96-300 Żyrardów ul. Armii Krajowej 5 | 858-10-06 |
| Członek | Dyrektor Generalny PKS Grodzisk Mazowiecki Zenon Marek | Ul. Chełmońskiego 33 05- 825 Grodzisk Mazowiecki | (022) 755 61 03 |
| Członek | Kierownik Dyspozytorni w Żyrardowie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Damian Gołębiewski | Ul. Chełmońskiego 33 05- 825 Grodzisk Mazowiecki | 855-01-07 |
| Członek | Prezes Spółdzielni „Pragnienie” Zbigniew Słomiński | 96-300 Żyrardów Izy Zielińskiej 27a/21 | 855-24-70 |
| Członek | Prezes Zarządu TBS Grzegorz Aliszewski | 96-300 Żyrardów Ul. 11 Listopada 48 | 855-30-00 |
| Członek | Kierownik Działu Targowisko Miejskie (PGM Żyrardów) Mirosław Wacławek | 96-300 Żyrardów ul. Armii Krajowej 5 | 858-10-00 |

W przypadku wystąpienia nadmiernych opadów, takich które pługi odśnieżne doczepione do samochodów i ciągników usunąć nie będą mogły /przy jednorazowym opadzie przekraczającym 10cm/, uznanych za klęskę żywiołową, mogą być powołane do świadczeń osobowych i rzeczowych zakłady budowlane, przemysłowe i inne aktualnie znajdujące się na terenie Miasta oraz ludność na zasadach określonych                             w przepisach Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897). Wykaz jednostek i podział zadań w przypadku ogłoszenia klęski żywiołowej wyszczególnione w pkt. 3.

Podstawowym zadaniem wykonawcy zimowego utrzymania dróg jest między innymi zwalczanie skutków zimy oraz zabezpieczenie przejezdności dróg, bezpiecznego poruszania się pieszych poprzez odśnieżanie i likwidowanie gołoledzi materiałami szorstkimi oraz posprzątanie miasta po Akcji Zima. Rozpoczęcie Akcji Zima i jej zakończenie poleca pisemnie Prezydent Miasta Żyrardowa. Akcję zimową prowadzoną przez wykonawcę zimowego utrzymania miasta objęte są ulice znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Żyrardowa (I, II, III kolejność zimowego utrzymania) oraz chodniki w zarządzie miasta.

Odśnieżanie- ma na celu usuniecie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi itp. Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. Wybór systemu odśnieżania zależy od:

- standardu zimowego utrzymania dróg,

- warunków atmosferycznych,

- możliwości finansowych administracji drogowych,

- aktualnego stanu utrzymania dróg.

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

Śnieg luźny- nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

Śnieg zajeżdżony- jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu plugów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały

Nabój śnieżny- jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości przymarznięta do nawierzchni jezdni

Błoto pośniegowe- jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

Gołoledź- jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej z utworzenia się warstwy lodu o grubości do 1,0 mm na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0°C temperatury powietrza. W przypadku stwierdzenia, że temperatura nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza wynosi od -6 do +1, w względna wilgotność powietrza osiągnęła 85% i dalej wzrasta należy rozsypać środki obniżające temp. zamarzania wody na całej szerokości jezdni.

Lodowica- jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. Lodowica występuje wtedy, gdy po odwilży lub opadzie deszczu, nad nawierzchnią jezdni obniżyła się temperatura powietrza poniżej 0°C. Im szybsze jest obniżenie temperatury tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Działalność zapobiegawcza należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura powietrza obniżając się spadła do +1°C, a na nawierzchni zalega warstewka wody lub mokrego śniegu, albo nawierzchnia jest wilgotna. Należy wówczas wykonać mechaniczne oczyszczanie nawierzchni z topniejącego śniegu lub wody przed obniżeniem się temp. Powietrza poniżej 0°C.

Śliskość pośniegowa- jest to rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstwą o grubości kilku milimetrów

Szron- jest to osad lodu, mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igieł itp. Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C.

Szadź- jest to osad atmosferyczny utworzony z ziaren lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropel wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.

Aby usunąć z nawierzchni warstwę gołoledzi, szronu lub cienkie warstwy zlodowaciałego lub ubitego śniegu należy rozsypać na jej powierzchni środki chemiczne specjalnego przeznaczenia. Grube warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie.

Likwidacja świeżego opadu śniegu powinna następować tylko mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach pługów można likwidować za pomocą materiałów chemicznych. W przypadku opadu o dużej intensywności, kiedy grubość warstwy spadłego śniegu przekroczy 5 cm, posypywanie powtarza się.

Do usuwania i łagodzenia skutków śliskości zimowej stosuje się następujące środki chemiczne i materiały uszorstniające:

1/ materiały chemiczne- sól drogowa- zaleca się stosowanie soli o bardziej jednorodnym uziarnieniu, ponieważ zalewania ona większa równomierność pokrycia drogi podczas posypywania.

2/ materiały uszorstniające- piasek o uziarnieniu do 2mm.

3/ mieszankę materiału chemicznego i materiału uszorstniającego w proporcji jedna część soli drogowej, dwie części piasku.

PLAN  AKCJI  ZIMOWEJ  OBEJMUJE :

- Spis prac przygotowawczych do akcji zimowej i terminy ich realizacji.

- Zestawienie jednostek biorących udział w akcji zimowej.

- Podział Miasta na rejony do oczyszczania przez przedsiębiorstwa /zakłady/ do tego powołane przez Urząd Miasta.

- Zasady pierwszeństwa oczyszczania ulic oraz najdłuższe dopuszczalne okresy / godzinowe / niezbędne do usunięcia skutków zmian atmosferycznych.

- Zestawienie taboru oraz sprzętu podstawowego i pomocniczego, który ma być użyty w akcji oraz źródła uzyskania tego sprzętu.

- Obowiązki zarządców nieruchomości.

- Stan pogotowia zimowego.

- Punkty składowania materiałów oraz garażowanie sprzętu mechanicznego.

- Zestawienie punktów zrzucania śniegu.

- Organizacja kontroli zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorstw / zakładów / biorących udział w akcji zimowej w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków.

- Sposób finansowania wydatków.

2.  PRACE  PRZYGOTOWAWCZE  DO AKCJI  I TERMINY ICH  REALIZACJI

a/ Zgromadzenie i przygotowanie środków do zwalczania gołoledzi:

Dla ulic, placów publicznych , jezdni – odpowiedzialni:

- Wykonawca zimowego utrzymania dróg wyłoniony przez Gminę

- Kierownik z ramienia Wykonawcy zimowego utrzymania dróg

Dla  ulic wewnątrzosiedlowych i chodników- zarządcy  nieruchomości odpowiedzialni:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „Żyrardów” Sp. z o.o.

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego,

- Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pragnienie”,

- Targowisko Miejskie w Żyrardowie,

- prywatni zarządcy nieruchomości,

b/ Uzbrojenie piaskarek w pługi odśnieżne wraz z wykonaniem prób odpowiedzialni:

-	Wykonawca zimowego utrzymania dróg

- 	Kierownik z ramienia Wykonawcy zimowego utrzymania dróg

termin wykonania do 14.11.2021 r.

c/  Przygotowanie samochodów transportu do przypięcia pługa wraz z wykonaniem prób odpowiedzialny:

-	Wykonawca zimowego utrzymania dróg

- 	Kierownik z ramienia Wykonawcy zimowego utrzymania dróg

termin wykonania do 14.11.2021 r

d/  Oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych i kratek dla wód powierzchniowych odpowiedzialny:

- z ramienia PGK „Żyrardów” kierownik ZOM

- Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego

termin wykonania do 14.11.2021 r.

e/  Wyposażenie ciągnika lekkiego w pług do odśnieżania ciągów chodnikowych przy głównych trasach komunikacji pieszej:

-	Wykonawca zimowego utrzymania dróg

- 	Kierownik z ramienia Wykonawcy zimowego utrzymania dróg

termin wykonania do 14.11.2021 r .

f/   Koparko-ładowarka  do załadunku spryzmowanego śniegu

-    	Wykonawca zimowego utrzymania dróg

- 	Kierownik z ramienia Wykonawcy zimowego utrzymania dróg

termin realizacji do 14.11.2021 r.

g/   Dokonywanie napraw bieżących, przeglądów technicznych samochodów dla celów akcji zimowej:

-	Wykonawca zimowego utrzymania dróg

- 	Kierownik z ramienia Wykonawcy zimowego utrzymania dróg

termin wykonania do 14.11.2021 r.

h/  Opracowanie harmonogramu udziału w akcji zimowej sprzętu i ludzi:

-	Wykonawca zimowego utrzymania dróg

- 	Kierownik z ramienia Wykonawcy zimowego utrzymania dróg

termin realizacji do 14.11.2021 r .

3. JEDNOSTKI  BIORĄCE  UDZIAŁ W AKCJI  ZIMOWEJ

Do usuwania śniegu oraz zwalczania skutków ślizgawicy na jezdniach i chodnikach typuje się następujące instytucje:

a/ Zarządy nieruchomości

b/ Wykonawca utrzymania zimowego dróg wyłoniony przez Miasto

c/ Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „ Żyrardów”  Sp. z o.o.

d/ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

e/ Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

f/  Spółdzielnia „ Pragnienie”

g/ Towarzystwo Budownictwa Społecznego

h/ Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim

i/ Targowisko Miejskie

- PODZIAŁ MIASTA NA REJONY DO CZYSZCZENIA ZE ŚNIEGU

| 1/ Zarządca | - Oczyszczanie ze śniegu, błota, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, z wydzielonej części drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego /chodnika/ położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości i stosowanie środków niezbędnych do usuwania ślizgawicy |
| --- | --- |
| 2/ Wykonawca zimowego utrzymania dróg wyłoniony przez Miasto | -Prowadzenie monitoringu stanu nawierzchni dróg -Odśnieżanie jezdni i usuwanie skutków ślizgawicy Miasta na głównych ciągach komunikacyjnych oraz pozostałych ciągach kolejności I i II oraz standardów zimowego utrzymania |
| 3/ PGK Żyrardów” ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów | – Odśnieżanie i zabezpieczenie przed śliskością chodników w drogach publicznych przylegających do utrzymywanych przez PGK zieleńców w ramach umów utrzymaniowych oraz mostów w ramach umowy na utrzymanie rowów burzowych |
| 4/ Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „ Żyrardów” Sp. z o. o. | -Odśnieżanie i zabezpieczanie przed ślizgawicą ciągów pieszych w granicach zarządzanych nieruchomości oraz znajdujących się w drogach publicznych przylegających do zarządzanych nieruchomości |
| 5/ Wykonawca zimowego utrzymania dróg wyłoniony przez Miasto | - Odśnieżanie i zabezpieczenie przed ślizgawicą wszystkich przejść na mostach. - Wywożenie śniegu z terenów odśnieżanych /wymienionych pozycji/ |
| 6/ PKS Grodzisk Mazowiecki | - Przystanki Komunikacji Miejskiej wraz z terenem 10m wokół |
| 7/ P. G. K. „Żyrardów” | - Odśnieżanie i zabezpieczanie przed ślizgawicą terenu wokół wszystkich zdrojów ulicznych / na odległość 10 m/ od zdroju ulicznego. -Wywożenie śniegu z chodników na odcinku ul. 1-go Maja od ul. Limanowskiego do budynku ul. 1-go Maja 54 strona parzysta wraz z Placem Jana Pawła II. - Wywożenie śniegu z chodników skrzyżowania ulicy 1-go Maja z ulicami ul. Limanowskiego; ul. Mireckiego; Nr 54 do ul. Mireckiego. |
| 8/ Zakłady Usługowe i Przemysłowe na odcinku ul.1-go Maja, ul. Okrzei, ul. Dittricha, ul. Limanowskiego, ul. Mickiewicza, ul. Towarowej i ul. Kolejowej | - Wywożenie śniegu z terenów przyległych do zakładów pracy oraz zabezpieczenie ciągów pieszych przed ślizgawicą na zasadach obowiązujących zarządców nieruchomości |
| 9/ Ż. S. M | - Wywożenie śniegu z rejonu oś. Żeromskiego tj. ulic Limanowskiego, Żeromskiego, Gen. Sikorskiego, Wittenberga, Legionów Polskich, ks. Konarskiego, 11-go Listopada oraz odśnieżanie chodników oś. Wschód ul. F.de Girarda, Nietrzebki, Parkingowa, Izy Zielińskiej, Rotmistrza Witolda Pileckiego (Jodłowskiego), Kpt. Pałaca, Skrowaczewskiego i Gen. Augusta Emila Fieldorfa- Nila (Jedn. Robotniczej) i Kacperskiej, Mielczarskiego. |
| 10/ Spółdzielnia „Pragnienie” | - Odśnieżanie i wywożenie śniegu z ul. Pięknej na wysokości posesji i z ulic wewnątrzosiedlowych zarządzanych przez SM m.in. z ulic Gen. Augusta Emila Fieldorfa- Nila (Jedności Robotniczej) i Kilińskiego. |
| 11/ TBS | - Odśnieżanie i wywożenie śniegu z ulic wewnętrznych osiedlowych przy ulicach Limanowskiego, Kilińskiego, Roosvelta, Ossowskiego oraz odśnieżanie i likwidowanie niebezpiecznej śliskości chodników na odcinkach posesji przy ulicach Limanowskiego, Izy Zielińskiej, Kilińskiego, Roosvelta, Ossowskiego, Mireckiego. |

5. ZASADY   PIERWSZEŃSTWA  OCZYSZCZANIA  ULIC OKRESY  CZASU  
/godzinowe/ NIEZBĘDNE DO USUWANIA SKUTKÓW  ZMIAN ATMOSFERYCZNYCH

Teren Miasta został podzielony na dwie strefy z tym, że strefa pierwsza podzielona jest na trasy, a odśnieżanie i zwalczanie ślizgawicy z poszczególnych ulic i terenów odbywa się w kolejności poniższego zestawienia:

## Kolejność     p i e r w s z a

## Trasy zaopatrzeniowe miasta

- Ul. 1- go Maja i ul. Mickiewicza w granicach administracyjnych Miasta Żyrardowa

- Stacja PKP , Plac Piłsudskiego, Aleja Partyzantów, ul. POW

- ul. Mazowiecka do Zakładu Energetycznego

- ul. Limanowskiego, Kasztanowa i M. Konopnickiej do cmentarza na całej długości

- ul. Żeromskiego i Mokra do Stacji Uzdatniania Wody

- ul. Waryńskiego od 1-go Maja do Ossowskiego

- Szpital- Limanowskiego od Maja do Ossowskiego

-      Komenda Policji ul. Szopena- ul. Wyspiańskiego do  ul. Radziwiłłowskiej

Wszystkie powyższe trasy i tereny, winny być przejezdne o każdej porze, nie później jednak jak 3 godziny po bardzo obfitych opadach.

W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, do tych tras będzie oddelegowany sprzęt ciężki wg wykazu sprzętu wykonawcy.

### Trasy komunikacyjne

- Szarych Szeregów

- Sosabowskiego

- Andrzeja Struga

- Sikorskiego

- Konarskiego

- Legionów Polskich

- 11-go Listopada

- Mostowa + Gen. Sosabowskiego, trasa autobusowa

- Piotra Skargi

- Aleja Partyzantów

- Kościelna

- Bohaterów Warszawy

- Środkowa

- Filipa de Girarda

- Piękna

- Waryńskiego

- Ossowskiego od Waryńskiego do Mireckiego

- Okrzei do targowiska

- Plac Piłsudskiego, Radziwiłłowska przejazd Św. Jana pod torami kolejowymi

- Żeromskiego

- Batorego, Jana Pawła II, Gen. Augusta Emila Fieldorfa- Nila (Jedności Robotniczej),

- Kacperskiej J., Ks. Brzóski

- Moniuszki, Narutowicza

- Przedszkolna

- Henryka hr. Łubieńskiego (16-go Stycznia)

- Słowackiego

- Wysockiego

- Jasna

- POW

- Mireckiego

- Skrowaczewskiego, Kapitana Pałaca, Rotmistrza Witlda Pileckiego (Jodłowskiego), / Izy Zielińskiej/

- Ogińskiego, Parkingowa, Nietrzebki, fragment ulicy Witosa

- Czysta

- Dąbrowskiego

- Młyńska

- Mokra

Czas odśnieżania- 3 godziny

Czas likwidacji ślizgawicy – 3 godziny

### Kolejność    d r u g a

Pozostałe ulice  -  wykaz wszystkich ulic do utrzymania zimowego wg OWZUD

#### Czas odśnieżania – 5 godzin

Czas zwalczania ślizgawicy – 5 godzin

6 .  TABOR ,  SPRZĘT  PODSTAWOWY  I  POMOCNICZY ORAZ  MATERIAŁY  NIEZBĘDNE  DO LIKWIDACJI NIEBEZPIECZNEJ   ŚLISKOŚCI  CIĄGÓW  PIESZYCH I  JEZDNI

Do akcji zimowej wykonawca wyłoniony przez Urząd Miejski powinien zapewnić następujący,                  minimalny udział sprzętu :

-pługi śnieżne (pojazd samochodowy lub ciągnik z pługiem odśnieżnym)		6 szt.

-mały pług śnieżny do odśnieżania ciągów pieszych					1 szt.

-pojazdy samochodowe z posypywarko- solarką 
do stosowania technologii zwilżonej soli lub solarką					4 szt.

- wytwornica solanki do przygotowania roztworu soli				1 szt.

- samochody ciężarowe samowyładowcze o ładowności min. 5 ton			2 szt.

- ładowarka czołowa								1szt.

Jednostki odpowiedzialne za utrzymanie zimowe jezdni i ciągów pieszych, zabezpieczają zmagazynowanie niezbędnych ilości materiałów do usuwania niebezpiecznej śliskości we własnym zakresie.

Wykonawca utrzymania zimowego ulic zabezpieczy obsadę do wykazanych pojazdów, jak również zabezpieczy odpowiednią ilość ludzi do wykonania określonych dla nich zadań.

W chwili ogłoszenia klęski żywiołowej Kierownictwo akcji zimowej ustala niezbędne ilości pojazdów i sprzętu z pozostałych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie zimowe chodników i ulic wewnątrzosiedlowych  i placów miejskich.

- OBOWIĄZKI  ZARZĄDCÓW  NIERUCHOMOŚCI

Do obowiązków zarządców nieruchomości  /osoby fizyczne,  instytucje, zakłady przemysłowe i usługowe/ należy:

- oczyszczenie ze śniegu, lodu i błota części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego

- oczyszczanie wydzielonej części drogi publicznej służącej do ruchu pieszego- chodnika- położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

- niezwłoczne usuwanie sopli lodu i nawisów śniegu z dachu stwarzających zagrożenie dla przechodniów oraz likwidowanie śliskości i gołoledzi na chodniku.

- pryzmowanie śniegu  na obrzeżach chodników przy krawędzi jezdni z zachowaniem minimum 1 m od pnia drzewa, w sposób nie utrudniającym ruchu pieszych i pojazdów

- STAN POGOTOWIA ZIMOWEGO

Terminy pełnienia dyżuru pogotowia zimowego ustala:

-  Kierownik jednostki  odpowiedzialnej za utrzymanie zimowe ulic,

- w pozostałym zakresie kierownicy jednostek mieszkaniowych w odniesieniu do zarządzanych przez nich terenów oraz chodników na drogach publicznych przyległych do ich terenów.

- Prezes PGK w zakresie wynikającym z podpisanych umów z Urzędem Miasta dotyczących ciągów pieszych przy placach i zieleńcach miejskich, wraz z Urzędem Miasta

-  Wydział Dróg i Transportu Miejskiego w oparciu o aktualne warunki atmosferyczne i prognozy meteorologiczne.

Pogotowie zimowe polega na utrzymaniu odpowiedniej ilości sprzętu i osób zatrudnionych w akcji zimowej.

Punkt dyspozytorski pogotowia zimowego ustala się na bazie wykonawcy zimowego utrzymania dróg  wyłonionego przez Miasto.

Punkt dyspozytorski winien być wyposażony w telefon całodobowy i książkę do rejestrowania wydarzeń okresu zimowego.

Jednostki odpowiedzialne za utrzymanie zimowe określonych ciągów pieszych bądź jezdni prowadzą ciągły monitoring stanu ich nawierzchni i warunków atmosferycznych.

9. PUNKTY  GARAŻOWANIA,  SKŁADOWANIA  MATERIAŁÓW ORAZ  SPRZĘTU  MECHANICZNEGO

Ustala się, że składowanie materiałów, garażowanie sprzętu mechanicznego oraz pojazdów samochodowych odbywa się w jednostkach organizacyjnych właścicieli sprzętu i pojazdów. Jednostki organizacyjne biorące udział w akcji zimowej, odpowiedzialne są za należyte garażowanie i układanie materiałów umożliwiających podjęcie natychmiastowej akcji.

10. PUNKTY ZRZUCANIA  LUB  WYŁADUNKU  ŚNIEGU

Na zrzucanie lub wyładunek śniegu zostają wyznaczone następujące punkty:

- teren będący własnością Miasta Żyrardowa przy ul. Nietrzebki za skrzyżowaniem z ul. Żytnią (działki      o nr ew. 8350, 8351/3– własność gminy Żyrardów)

11. ORGANIZACJA  KONTROLI

Kontrolę nad prawidłowym przebiegiem prac sprawować będzie powołane kierownictwo akcji zimowej.

Bieżącą kontrolę nad przebiegiem usuwania skutków gołoledzi i odśnieżania sprawować będą:

- Przedstawiciel Wykonawcy utrzymania zimowego wyłoniony przez Urząd Miasta odpowiedzialny za ciągi uliczne wymienione w niniejszym planie akcji zimowej w kolejności odśnieżania.

- Pracownik Wydziału Dróg i Transportu Miejskiego Urzędu Miasta nadzorujący w/w prace

- Kierownicy ROM Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej „Żyrardów” odpowiedzialni za chodniki 
i place przylegające do nieruchomości znajdujących się w administracji tegoż zakładu.

- Kierownicy zasobów mieszkaniowych Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni „Pragnienie” odpowiedzialni za chodniki i place przylegające do nieruchomości znajdujących  się w Zarządzie Spółdzielni.

- Kierownik Administracyjno- Gospodarczy zakładów produkcyjnych i usługowych: odpowiedzialny 
za chodniki  przylegające do zarządzanych nieruchomości i terenów.

- Pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej PGM „Żyrardów” Sp. z o. o,

- Kierownik ZOM  PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. odpowiedzialny za rejony objęte umowami

- Pracownicy odpowiedzialni za administrowanie nieruchomości TBS.

Kontrolę nad organizacją i funkcjonowaniem pogotowia zimowego, gotowość sprzętu i taboru do akcji, zaopatrzenia w środki do usuwania gołoledzi pełnić będzie wykonawca utrzymania zimowego wyłoniony przez Miasto.

## 12 SPOSÓB  FINANSOWANIA  WYDATKÓW

Koszty akcji zimowej pokrywane będą przez Urząd Miasta z wyłączeniem tych kosztów, które obciążają zarządców nieruchomości w zakresie odśnieżania i usuwania ślizgawic. Wykonawca akcji zimowej powyższe zadania prowadzić będzie w oparciu o podpisaną umowę uwzględniając uzgodnione stawki .

Fakturowanie kosztów akcji zima odbywać się będzie na podstawie potwierdzonych przez Urząd Miasta Wydział Dróg i Transportu Miejskiego protokołów odbioru poszczególnych ulic w zakresie utrzymania zimowego oraz przedłożonych i sprawdzonych przez inspektora kosztorysów powykonawczych liczonych zgodnie z zapisami Umowy.