Dostawa kosiarki samojezdnej z kabiną

Dostawa Kosiarki samojezdnej z kabiną (kosiarka do użytku w zabudowie mieszkaniowej, do pracy 
na placach zabaw oraz terenach osiedli)

Warunki zakupu kosiarki samojezdnej

- odbiór przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego

- kabina z ogrzewaniem,

- Zamawiający oczekuje fabrycznie zamontowanej kabiny

- lusterka po obu stronach

- lampa ostrzegawcza umieszczona na kabinie z napisem „ZRP”

- moc silnika 22 – 26 KM

- rok produkcji 2019/2020 r.

- szerokość koszenia: od 1220 – do 1400 mm

- wysokość wysypu/podnoszenia kosza powyżej: 190cm

- możliwość regulacji wysokości cięcia: min 7 stopni regulacji wysokości cięcia

- regulowana wysokość cięcia od minimum 25 mm do co najmniej 100 mm

- regulowana wysokość wyrzutu maksimum do 197 cm

- szerokość komina wylotowego na trawę m.in. 40 cm na 30 cm

- pojemność kosza co najmniej 600 l

- licznik motogodzin

- opony przeciw niszczeniu darni

- dokumenty w języku polskim (nieodpłatnie)

- kosiarka ma spełniać wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w UE oraz certyfikat CE i deklarację zgodności (wymienione dokumenty winny być dostarczone w formie papierowej, w języku polskim nieodpłatnie)

- przeszkolenie obsługi przez dostawcę kosiarki

- rodzaj paliwa: olej napędowy

- w okresie gwarancyjnym dojazd serwisanta na jego koszt

- przyjazd serwisanta w ciągu 24 h od momentu zgłoszenia

- serwisowanie do 160 km od siedziby ZRP w Inowrocławiu

- minimum 24 miesiące okresu gwarancyjnego

- kosiarka musi być dostosowana do pracy  na terenach placów zabaw, siłowni terenowych, boisk

oraz na terenach użyteczności publicznej

- dostawa kosiarki do Zamawiającego na koszt dostawcy