# Gmina Komorniki

# Ul. Stawna 1

# 62-052 Komorniki

# ZP.271.7.2021

Komorniki, 19 kwietnia 2021 r.

Działając zgodnie z treścią art. 284  ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udostępniam  treść pytań wraz z odpowiedziami na stronie internetowej prowadzonego postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w przedmiocie: „Przebudowę ul. Stanisława Nowaka w Komornikach”.

Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie wytycznych do wbudowania warstw SAMI, wskazanych w kosztorysach ofertowych. W Specyfikacjach zamieszczonych przez Zamawiającego, w ocenie Wykonawcy, nie ma wystarczających informacji dot. wbudowania i odbioru warstw SAMI. Prosimy o weryfikację i odpowiedź.

Odpowiedź

Warstwa SAMI z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm powinna zostać ułożona zgodnie z zamieszczonym w dokumentacji projektowej przekrojem normalnym rys. nr 3 oraz STWiOR nr D.04.03.01. Następnie należy uzupełnić warstwę  przypowierzchniową  SAMI  warstwą  miału  kamiennego  o uziarnieniu 0-5mm i średniej gr. 2 cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową K1-70 MP w ilości od 8 do 10kg/m2.

Odbiór wszystkich elementów konstrukcji nawierzchni będzie dokonany przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy. Wykonawca musi wykazać deklarację zastosowanych materiałów oraz przeprowadzić niezbędne badania zagęszczenia wbudowanej warstwy. Gmina Komorniki dopuszcza możliwość zlecenia wykonania badań lub ekspertyzy specjalistycznemu laboratorium drogowemu.

Pytanie nr 2

Z uwagi na wydłużający się okres zwiększonych obostrzeń sanitarnych, a tym samym polecenia pracy zdalnej i wynikających z tego braków kadrowych, występują trudności w sprawnym pozyskaniu ofert od podwykonawców i dostawców, Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28 kwietnia 2021 r.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień 26 kwietnia 2021 roku do godziny 12.00, w związku z czym,

a) zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 pkt.1) SWZ następująco:

Termin składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 26 kwietnia marca 2021 roku do godz. 12.00.

b) zmienia się zapis rozdziału III ustęp 4 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 26 kwietnia 2021 roku o godz. 12.30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert.

c) zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 pkt. 1) SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 25 maja 2021 roku.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Proszę o uwzględnienie powyższych odpowiedzi i zmian w składanej ofercie.

Ponadto, informuję, iż w związku z tym, iż wpłynęły do postępowania pytania w terminie na zadawanie pytań, Zamawiający wkrótce zamieści na nie odpowiedzi na stronie prowadzonego postępowania.

Zastępca Wójta Gminy

Tomasz Stellmaszyk

# Text boxes

Wszyscy Wykonawcy