- AE/ZP-27-81/23	                                                                                                          ZAŁĄCZNIK NR 3.1

##### Wymagane i oferowane parametry platformy stabilometrycznej z oprogramowaniem 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

,

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Platforma stabilometryczna z oprogramowaniem | TAK podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, | TAK |  |
| M | Platforma, gotowa do pracy, fabrycznie nowa, rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | Platforma stabilometryczna dopuszczona do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Platforma pozwalająca na ocenę i trening równowagi w warunkach stabilnego podłoża dla pacjentów ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym. | TAK |  |
|  | Komunikacja z komputerem oraz zasilanie platformy realizowane przez przewód USB. | TAK |  |
|  | Dostępny test: stabilometryczny, test Romberga, test dynamiczny, test dystrybucji obciążenia, test Unterbergera. Wszystkie testy z automatycznym raportowaniem wyników. | TAK |  |
|  | Możliwość rejestracji COP i dystrybucji obciążenia kończyn. | TAK |  |
|  | Możliwość przekazania ćwiczącemu w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej tzw. „BIOFEEDBACK”. | TAK |  |
|  | Rejestracja parametrów związanych z umiejętnością utrzymania równowagi: Testy statyczne (stabilometria) – wskaźniki stabilności w 2 płaszczyznach , odchylenia COP, długość ścieżki COP, pole powierzchni zaznaczone przez COP, prędkość. Test dynamiczny m.in. czasy osiągania celów w poszczególnych ćwiartkach płaszczyzny podparcia, odniesienie wygenerowanej przez pacjenta ścieżki do wartości minimalnej obliczanej przez oprogramowanie. Test obciążenia kończyn dolnych: procentowe obciążenie kończyn, procent czasu trwania testu, w którym kończyna była obciążana w sposób dominujący. Test Unterbergera: m.in. ilość wykonanych kroków, zmiana kątowa rotacji ciała. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do oprogramowania do 9 różnych urządzeń i obsługę ich w tym samym czasie | TAK |  |
|  | Interaktywne gry terapeutyczne (minimum 12) umożliwiające tworzenie zestawów – bloków ćwiczeniowych i automatyczne przełączanie się ćwiczeń po ustalonym czasie | TAK |  |
|  | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych programów treningowych. | TAK |  |
|  | Możliwość układania planu treningowego na kalendarzu | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany stopnia trudności ćwiczenia w trakcie wykonywanego zadania bez konieczności przerywania ćwiczenia | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia modułu video do rejestracji pacjenta podczas testu i ćwiczeń. | TAK |  |
|  | Pełna archiwizacja uzyskanych wyników i możliwość ich przesłania do dalszej obróbki w formacie środowiska Windows. | TAK |  |
|  | Kartoteka pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość generowania raportów po testach i treningu w postaci gotowych arkuszy oraz raportów multimedialnych w tym odtworzenia ćwiczenia/testu z podglądem przemieszczania COP wraz z synchronicznie zarejestrowanym obrazem wideo. | TAK |  |
|  | Pozycja stóp pacjenta na platformie zapisywana w oprogramowaniu, w kartotece danego pacjenta. | TAK |  |
|  | Max wymiary platformy: 550mmx550mm, wysokość 75mm | TAK |  |
|  | Podest z poręczą zwiększający komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie, o wymiarach nie mniejszych niż: 770 x 970 mm | TAK |  |
|  | Zestaw osprzętu do odczytu oprogramowania |
|  | Stabilny wysoki stojak na kółkach wykonany ze stali malowanej proszkowo przeznaczony pod monitor pacjenta | TAK |  |
|  | Monitor dla pacjenta o przekątnej minimum 40 cali | TAK |  |
|  | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką | TAK |  |
|  | Odbiornik Wi-Fi na USB | TAK |  |
|  | Komputer spełniający minimalne wymagania producenta - System operacyjny Windows 10 Professional - komputer PC z procesorem osiągajacym w teście na stronie cpubenchmark.net PassMark – CPU Mark wartość co najmniej 4 140 pkt - pamięć RAM DDR4 8GB -karta graficzna osiągająca w teście na stronie videocardbenchmark.net PassMark – G3D Mark wartość co najmniej 7 580 pkt -dysk SSD min.120 GB -karta sieciowa Wi-Fi -wymagane złącza minimum 2x USB (3.0) 2 x USB (2.0) | TAK |  |
| Stacja terapeutyczna do obsługi urządzeń |
|  | Stabilny stojak na kółkach ze stali malowanej proszkowo | TAK |  |
|  | Monitor dotykowy dla terapeuty lub administratora | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji pozycji kątowej monitora | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką | TAK |  |
|  | Komputer spełniający minimalne wymagania producenta - System operacyjny Windows 10 Professional - komputer PC z procesorem osiągajacym w teście na stronie cpubenchmark.net PassMark – CPU Mark wartość co najmniej 4 140 pkt - Pamięć min. 8 GB RAM -karta graficzna osiągająca w teście na stronie videocardbenchmark.net PassMark – G3D Mark wartość co najmniej 7 580 pkt - Karta sieciowa Wi-Fi - Wymagane złącza 2x USB (3.0) 2 x USB (2.0) | TAK |  |
|  | Router Wi-Fi pozwalający na połączenie stacji centralnej z innymi stacjami i sterowanie nimi z poziomu stacji centralnej | TAK |  |
|  | Dożywotnia licencja oprogramowania do zbierania, przechowywania i administrowania danymi oraz administrowania połączonymi i kompatybilnymi urządzeniami | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczona platforma stabilometryczna ma być kompletna i pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dostarczone wraz przedmiotm zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty