Zamawiający:

Powiat Łaski

ul. Południowa 1

98-100 Łask

Wykonawca:

...................................................................................................

...................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

# Minimalne wymagania dla maszyn specjalistycznych  dla PZD dla części 1 – zakup i dostawa ciągnika

| Lp. | Wyszczególnienie | Wypełnia Wykonawca * Zaznaczyć znakiem „X”: „SPEŁNIA”, „NIE SPEŁNIA” Należy obowiązkowo podać we wskazanych miejscach parametry i dane techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | charakterystyka ciągnika |  |
| 1.1 | ciągnik fabrycznie nowy | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA Podać rocznik, markę, typ i model ciągnika: ..................................................................................................... ..................................................................................................... |
| 1.2 | pojemność silnika od 3800 do 5000 cm3 | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA Podać maksymalną pojemność ……………………. cm3 |
| 1.3 | moc homologowana min. 100 KM | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA Podać min. moc ……………………. KM |
| 1.4 | max. moment obrotowy nie mniejszy niż 390 Nm | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA Podać maksymalną moment obrotowy ……………………. Nm |
| 1.5 | wyposażony w koła jezdne przednie i tylne, felgi tych kół przystosowane do opon standardowych ogólnie dostępnych przystosowanych do jazdy w terenie i na asfalcie | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.6 | szer. ogumienia tył min.480/65R34 , przód min.380/65R24 | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.7 | przekładnia min 16x16 lub bezstopniowa ,z elektrohydraulicznym rewersem min.38 km/h | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.8 | tylny WOM, 3 prędkości (540/540E/1000 obr/min) | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.9 | zbiornik paliwa min 140 l | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA Podać pojemność........................litrów |
| 1.10 | min. trzy standardowe gniazda hydrauliki zewnętrznej w tym 1 z przodu | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.11 | dolne cięgna hakowe | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.12 | udźwig podnośnika min 5200 kg | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA Podać udźwig podnośnika .......................kg |
| 1.13 | zewnętrzne sterowanie podnośnikiem | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.14 | listwa dolna zaczepowa | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.15 | zaczep górny | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.16 | siedzisko operatora z min. mechanicznym tłumieniem drgań i pasem bezpieczeństwa | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.17 | siedzisko pasażera z pasem bezpieczeństwa | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.18 | homologacja na dwie osoby | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.19 | kabina z klimatyzacją i ogrzewaniem | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.20 | przedni TUZ z jedną parą wyjść hydrauliki | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.21 | pompa hydrauliczna min. 55 l/min | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA Podać wydajność pompy ..................l/min. |
| 1.22 | światła w dachu kabiny (min. 2 przód, 2 tył) | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.23 | wycieraczka tylnej szyby | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.24 | światło ostrzegawcze – belka dachowa z napisem „POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŁASKU” | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.25 | uchwyt na tablice rejestracyjne z oświetleniem | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.26 | hamulce przyczepy 1 i 2 obwodowe | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.27 | przednie błotniki min. stałe | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.28 | promień skrętu max. 4,2 m | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA Podać maksymalny promień skrętu......................... m |
| 1.29 | rozstaw osi max. 2420 mm | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA Podać maksymalny rozstaw osi......................... mm |
| 1.30 | punkt serwisowy maszyny w odległości do 60 km od siedziby zamawiającego | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA Podać odległość ...............km |
| 1.31 | napęd na obie osie (4x4) | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.32 | gwarancja min 24 miesiące | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA Podać oferowaną wartość ..................... m-cy |
| 1.33 | możliwość pracy z przyczepą 12t i kosiarką tylnoboczną, w przypadku konieczności dodatkowe obciążenie przednie i na kołach | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.34 | dostawa do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku ciągnika do 18.12.2020r., | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |
| 1.35 | Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk | ( SPEŁNIA / ( NIE SPEŁNIA |

.....................…………….……. (miejscowość), dnia ………….…...............…. r.

…………………………….................................……………

(podpis)

* Uwagi

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić zaznaczając znakiem „X” w kratce obok odpowiedniego wyrażenia „SPEŁNIA”, „NIE SPEŁNIA”.

Dodatkowo w prawej kolumnie tabeli tam gdzie jest to wskazane należy obowiązkowo podać parametry i dane techniczne.

Można również dodatkowo zamieścić zapisy o zastosowanych rozwiązaniach oraz i ewentualne uszczegółowienie.

Zapisy te traktowane będą jako szczegółowe parametry techniczno – użytkowe przedmiotu umowy.