ZAŁĄCZNIK NR 2  Kosztorys ofertowy

| Lp | Asortyment | Ilość SZT. | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek reanimacyjny : -szafka z 4 szufladami (wys.frontów 1x234mm, 3x156mm), -3x uchylny poj. z boku wózka, -1x blat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo, -1x uchwyt butli z tlenem, -3x szyna instrumentalna, -1x deska do przeprowadzenia RKO z odpornego, profilowanego tworzywa sztucznego, -1x kosz na odpady z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej, -1x koszyk na akcesoria 360x150x160mm, -1x uchwyt do prowadzenia, Wykonanie: -blat z tworzywa ABS, otoczony z trzech stron bandami o wysokości 40mm, -szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany, prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, -podstawa w osłonie z tworzywa ABS, pełniącej funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o śr.125mm (białe), w tym dwa z blokadą; Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 770x570x1000mm Wymiary szafki: 700x500x805mm (szer.x głęb.x wys.) | 2 |  |  |  |
| 2 | Wózek wielofunkcyjny: -szafka z drzwiczkami 400x500x805mm (1xkuweta 400x300x50mm, 1xkuweta 400x300x110mm, 1xkosz 400x300x100mm, 1xkosz 400x300x180mm), -1x zamek do szafki z drzwiczkami -2x szyna instrumentalna -3x pojemnik na rękawiczki -2x uchwyt do prowadzenia Wykonanie: -blat i podstawa z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40mm, -szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany, wyposażona w system prowadnic z tworzywa ABS przystosowany do ażurowych wyjmowanych i wysuwanych kuwet z tworzywa sztucznego oraz koszy wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo, szafka wyposażona w zamek, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje ; -podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym lub szarym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o śr.125mm(białe), w tym dwa z blokadą. Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 400x550x1020mm Wymiary szafki: 355x495x805mm (szer.x głęb.x wys.) | 3 |  |  |  |
| 3 | Wózek wielofunkcyjny: - szafka na 4 szuflady (wys.frontów 4x173) plus 1 drzwiczki (szer.310mm), -wyposażenie części szafki z drzwiczkami (1xkuweta400x300x110mm, 1xkuweta 400x300x50mm, 1xkosz 400x300x100mm, 1xkosz400x300x180mm),3x uchylny poj. z boku wózka, 1xzamek do szafki z drzwiczkami, 1xzamek centralny, -1x blat boczny wysuwany stalowy malowany proszkowo, -1x koszyk na akcesoria 360x150x160mm, -1x stelaż nadstawki, -2x szyna instrumentalna (w tym jedna szyna na nadstawce), -1x pojemnik na rękawiczki potrójny, -1x uchwyt do prowadzenia; Wykonanie: -blat stalowy, z pogłębieniem, otoczony z trzech stron bandami o wys. 50mm, -szafka stalowa lakierowana proszkowo na wybrany kolor, prowadnice szuflad z samodociągiem, część szafki z drzwiczkami wyposażona w system prowadnic z tworzywa ABS przystosowany do ażurowych wyjmowanych i wysuwanych kuwet z tworzywa sztucznego oraz koszy wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo, szafka wyposażona w zamek, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, -podstawa stalowa, z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o śr. 125mm(szare), w tym dwa z blokadą; Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 950x550x1000mm, Wymiary szafki: 900x500mm, Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 380x460x148mm (szer.xgłęb.xwys.) | 5 |  |  |  |
| 4 | Szafka wisząca z drzwiczkami skrzydłowymi: -wykonana ze stali nierdzewnej, -wymiary 800x400x600mm (szer.xgłęb.xwys.) | 2 |  |  |  |
| 5 | Regał mocowany do ściany: -2x listwy z haczykami, -2x kosz 575x280x135mm, -1x kosz 575x280x260mm, -1x kosz z wycięciem 575x280x260mm, Wykonany ze stali kwasoodpornej gat.0H18N9. Wymiary stelaża: 1600x305x575mm (wys.xgłęb.xszer.całk.z koszami) | 2 |  |  |  |
| 6 | Regał na baseny i kaczki wersja mobilna: -3x suszarka na baseny lub miski, -3x ociekacz do suszarki z tworzywa sztucznego; Wykonanie: -podstawa ze stali kwasoodpornej gat.0H18N9 na kołach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100mm(szare) -stelaż w całości ze stali kwasoodpornej gat.0H18N9, -suszarka ze stali kwasoodpornej gat.0H18N9, -ociekacz do suszarki z tworzywa , Wymiary: 750x450x1900mm (szer.xgłęb.xwys.) | 2 |  |  |  |
| 7 | Przenośna chłodziarka -zakres temperatury pracy od +2°C do +8°C -zewnętrzny wyświetlacz temperatury LED -utrzymuje temperaturę wewnątrz od 2°C do 8°C do 17 godzin -podszewka z aluminiowej folii chroniącej przed ciepłem -antypoślizgowe nóżki -w zestawie 9 opakowań żelowych -wymiary 240x340x210mm (wys.x szer.x głęb.) -waga 1,4kg -poj. brutto (litry) – 8 litrów -poj. netto (litry) – 2,95 litra -1 sonda – typ- powietrze wewnętrzne -zakres temperatur otoczenia od -10°C do +40°C | 2 |  |  |  |
| 8 | Stolik oddziałowy: -1x blat 358x288x17mm, -2x kuweta 305x288x17mm -1x stelaż do worka na odpady z pokrywą, -1x koszyk na akcesoria 290x96x90mm, -1x wygodny uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20mm; Wykonanie: -stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75mm, w tym dwa z blokadą, -blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanej tacy, -kuweta z tworzywa sztucznego, -koszyk stalowy lakierowany proszkowo na biało, -stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo na biało, pokrywa z tworzywa w kolorze białym, Wymiary całkowite: 680x430x890mm. Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 358x288x17mm; Wymiary kuwety: 395x325x65mm (szer.xgłęb.xwys.) | 4 |  |  |  |
| 9 | Stolik oddziałowy: -3x kuweta 358x288x17mm, -1x stelaż do worka na odpady z pokrywą, -1x koszyk na akcesoria 290x96x90mm, -1x wygodny uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20mm, Wykonanie: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, -stelaż wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75mm, w tym dwa z blokadą, -blat w formie wyjmowanej tacy, -pokrywa do stelaża na odpady z tworzywa w kolorze szarym; Wymiary całkowite: 680x430x890mm Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 358x288x17mm (szer.xgłęb.xwys.) | 3 |  |  |  |
| 10 | Stolik instrumentalny: -wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat.0H18N9, -1x blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360stopni z blokadą obrotu, podnoszony hydraulicznie za pomocą pedału nośnego, regulacja w zakresie: 950-1320mm, podstawa na trzech kołach w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, pojedynczych o śr.75mm ,wszystkie z hamulcem; Wymiary całkowite: 750x500x950-1320mm, Wymiary blatu: 750x500mm Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 700x450mm (szer.xgłęb.xwysok.) | 2 |  |  |  |
| 11 | Stolik oddziałowy: -3x blat 705x415x20mm, -2x półka koszowa 655x410x90mm -2x uchwyt do prowadzenia z pręta o śr.8mm; Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat.0H18N9: -stelaż wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o śr. 75mm, w tym dwa z blokadą, -blat z podniesionym rantem, montowany na stałe do stelaża, Wymiary całkowite: 770x430x880mm Wymiary blatu: 705x415x20mm Wymiary półki koszowej: 655x410x90mm (szer.xgłęb.xwys.) | 2 |  |  |  |
| 12 | Torba termiczna do transportu krwi: - transport próbek krwi lub worków na krew - wyposażona w izolację Thinsulate i wyściełanie z pianki - kieszeń w pokrywie na wkład chłodzący - regulowany pasek na ramię , plomba T2 -zmywalna, odporna na działanie środków do dezynfekcji, -pasek na ramię z regulacją długości, -okienko w rozmiarze A5 na pokrywie, -pojemność: ok. 5,06 litra -wymiary zewn.: 29,5 x 19,5 x 20cm -wymiary wewn.: 25 x 13,5 x 15cm -kolor czerwony | 1 |  |  |  |
| 13 | Torba izolacyjna do transportu próbek: -wbudowany termometr, -możliwość obserwacji temperatury we wnętrzu torby bez konieczności jej otwierania, -system plombowania T2, -do transportu próbek laboratoryjnych i produktów z krwi -wbudowana w pokrywę kieszeń na wkład chłodzący, -izolacja Thinsulate -zmywalna, odporna na działanie środków do dezynfekcji, -pasek na ramię z regulacją długości, -okienko w rozmiarze A6 na pokrywie, -wymiary zewn.: 29,5 x 19,5 x 20cm -wymiary wewn.: 25 x 13,5 x 15cm -waga: ok.1,2kg -pojemność: ok. 5,06 litra -kolor: niebieski | 1 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy