|  | MJM Biuro Projektowe Jarosław Mikoś ul. Jasna 5/38; 63-604 Baranów tel. 608 268 327 e-mail: mjm-biuro@wp.pl |
| --- | --- |
| PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 5576P Ostrzeszów - Doruchów |
| Adres obiektu: | Droga powiatowa 5576P Ostrzeszów Pustkowie dz. nr ewid. 297 Przytocznica dz. nr ewid. 107, 34, 274/1, 274/2 Doruchów dz. nr ewid. 208/2, 209/3 gm. Ostrzeszów, gm. Doruchów, powiat Ostrzeszowski, województwo Wielkopolskie |
| Kategoria obiektu budowlanego: | - IV – elementy dróg publicznych: skrzyżowania, zjazdy - XXV – drogi - XXVI – sieci, jak kanalizacyjne - XXVIII – drogowe obiekty mostowe, jak przepusty |
| Identyfikator działek ewidencyjnych: | 301807_5.0012.297; 301802_2.0005.107; 301802_2.0005.34; 301802_2.0005.274/1; 301802_2.0005.274/2; 301802_2.0001.208/2; 301802_2.0001.209/3 |
| Treść opracowania: | Projekt docelowej organizacji ruchu dla przebudowy drogi powiatowej nr 5576P Ostrzeszów - Doruchów |
| Inwestor: | Powiat Ostrzeszowski |
| Adres Inwestora: | ul. Zamkowa 31; 63-500 Ostrzeszów |
| Branża - DROGOWA | Specjalność | Nr uprawnień |
| mgr inż. Jarosław Mikoś |  |  |
|  | Baranów, 28 marzec 2022r. | Egzemplarz nr 1 |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA	2

KARTA UZGODNIEŃ	3

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	4

OPIS TECHNICZNY	5

Rys. nr 1 Plan orientacyjny	14

Rys. nr 2.1 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie	15

Rys. nr 2.2 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie	16

Rys. nr 2.3 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie	17

Rys. nr 2.4 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie	18

Rys. nr 2.5 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie	19

Rys. nr 2.6 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie	20

Rys. nr 2.7 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie	21

Rys. nr 2.8 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie	22

Rys. nr 2.9 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie	23

Rys. nr 2.10 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie	24

Rys. nr 2.11 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie	25

Rys. nr 2.12 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie	26

Rys. nr 2.13 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie	27

Rys. nr 2.14 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie	28

Rys. nr 2.15 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie	29

KARTA UZGODNIEŃ

do Projekt docelowej organizacji ruchu dla przebudowy drogi powiatowej nr 5576P Ostrzeszów - Doruchów

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

| Oświadcza się, że projekt docelowej organizacji ruchu dla Przebudowa drogi powiatowej nr 5576P Ostrzeszów - Doruchów został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |
| --- |
| Adres obiektu: Kategoria obiektu budowlanego Identyfikator działek ewidencyjnych: Inwestor: Adres inwestora: | Droga powiatowa 5576P Ostrzeszów Pustkowie dz. nr ewid. 297 Przytocznica dz. nr ewid. 107, 34, 274/1, 274/2 Doruchów dz. nr ewid. 208/2, 209/3 gm. Ostrzeszów, gm. Doruchów, powiat Ostrzeszowski, województwo Wielkopolskie - IV – elementy dróg publicznych: skrzyżowania, zjazdy - XXV – drogi - XXVI – sieci, jak kanalizacyjne - XXVIII – drogowe obiekty mostowe, jak przepusty 301807_5.0012.297; 301802_2.0005.107; 301802_2.0005.34; 301802_2.0005.274/1; 301802_2.0005.274/2; 301802_2.0001.208/2; 301802_2.0001.209/3 Powiat Ostrzeszowski ul. Zamkowa 31; 63-500 Ostrzeszów |
| Branża: | Projektant – Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień: | Podpis: |
| Drogowa | Projektant główny : mgr inż. Jarosław Mikoś |  |
|  | Data: | 28.03.2022r. |

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt docelowej organizacji ruchu dla przebudowy drogi powiatowej nr 5576P Ostrzeszów – Doruchów.

2. Podstawa opracowania

Projekt docelowej organizacji ruchu dla przebudowy drogi powiatowej nr 5576P opracowany został w oparciu o:

- zlecenie Inwestora,

- mapę sytuacyjno-wysokościową,

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym /Dz . U. z 2021r. poz. 450 ze zm./

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych /Dz. U. z 2019r. poz. 2310/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzeniem /Dz. U z 2017r. poz. 784/

- Załączniki do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach / Dz. U. z 2019r. Poz. 2311/

- wizję lokalną w terenie,

- aktualne przepisy i wytyczne oraz literaturę techniczną.

3. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi

Nie dotyczy.

4. Zasady dokonywania zmian ora sposób ich rejestracji

Nie dotyczy.

5. Charakterystyka drogi i warunku ruchu – stan istniejący

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Ostrzeszów i gminy Doruchów w terenie zabudowanym i niezabudowanym – po istniejącym terenie – pas drogi powiatowej 5576P Ostrzeszów – Doruchów - wraz chodnikami, poboczami, zjazdami i licznymi rowami znajdującymi się wzdłuż drogi.

Istniejąca droga powiatowa 5576P jest jednojezdniowa, dwupasmowa o szerokości jezdni 5,5m,                          o nawierzchni bitumicznej, z obustronnym poboczem gruntowym szerokości ok. 1,0m. Droga ma pochylenie poprzeczne ok.2 % od osi jezdni w kierunku pobocza.

Od km 0+000,00 do km ~1+670 droga powiatowa biegnie przez lasy. Od km ~1+670 do km ~5+430 droga przebiega przez teren zabudowany – miejscowość Przytocznica. W km ~3+620 droga powiatowa krzyżuje się z nieczynna już linią kolejową Ostrzeszów – Namysłaki biegnącą na ceglanym wiadukcie.                 Od km 4+155 do km 5+185 wzdłuż drogi biegnie chodnik szerokości 1,5m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Istniejący chodnik oddzielony jest od drogi powiatowej pasem zieleni o zmiennej szerokości.

Od km 5+185 do km 5+935 droga biegnie w terenie niezabudowanym.

Od km 5+935 do km 6+976,56 droga biegnie przez teren zabudowany – miejscowość Doruchów.                Na całym tym odcinku wzdłuż drogi biegnie chodnik szerokości 1,5m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Od km 5+935 do km 6+200 chodnik znajduje się bezpośrednio przy drodze powiatowej. Chodnik jest oddzielony od drogi krawężnikiem betonowym 15x30cm. Od km 6+200 do km 6+976,56 chodnik jest oddzielony od drogi powiatowej pasem zieleni.

Na opracowywanym obszarze występuje oznakowanie pionowe w postaci znaków:

Oznakowanie poziome:

- P-1e; P-4; P-6; P-10; P-12; P-14

Ze względu na wykonanie nowych warstw nawierzchni projektuje się odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego.

Oznakowanie pionowe:

B-16(3,5m); A-18b; A-3; U-3a; U-3b; A-2; E-4; A-1; E-18a; E-17a; D-43a; D-42a; D-15; A-6b; A-12a;                B-30(40); B-31; U-9a; U-9b; B-20; U-18b; D-5; A-6c; A-16; A-17; D-1; A-7; D-6, T-27, T-6a, T-6c

Projektuje się wymianę istniejącego oznakowania pionowego drogi powiatowej.

6. Charakterystyka drogi i warunków ruchu

Droga powiatowa (dz. nr 297, 107, 34, 274/1, 274/2, 208/2, 209/3)

Parametry drogi:

- klasa techniczna drogi – droga zbiorcza, klasa Z

- prędkość projektowa – 50km/h

- przekrój poprzeczny – jezdnia o jednym pasie ruchu szerokości 5,50m, jednostronny chodnik szerokości 1,5m; 2,0m, obustronne pobocze szerokości 1,0m

- pochylenie skarp – 1:1÷1:1,5

7. Ogólny opis projektowanej inwestycji

Podstawowy zakres inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 5576P obejmuje:

- wykonanie nowych warstw bitumicznych drogi powiatowej (warstwa wyrównawcza, warstwa ścieralna)

- poszerzenie nawierzchni drogi powiatowej do szerokości 5,5m

- wykonanie obustronnego pobocza szerokości 1,0m z kruszywa łamanego

- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych

- przebudowę istniejących chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na nawierzchnię bitumiczną barwioną kolorem zielonym,

- poszerzenie istniejących chodników znajdujących się przy drodze powiatowej do szerokości 2,0m

- budowę nowego chodnika o nawierzchni bitumicznej szerokości 1,5m i 2,0m,

- budowę ścieku przykrawężnikowego szerokości 20cm z betonowej kostki brukowej,

- odmulenie, oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów,

- udrożnienie istniejących przepustów pod zjazdami,

- wydłużenie istniejących przepustów znajdujących się pod drogą powiatową,

- budowę wpustów deszczowych z przykanalikami odprowadzającymi wody opadowe do istniejącego rowu

- zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych i energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT A PS 110-160,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi powiatowej

- ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości w rejonie przejścia dla pieszych w miejscowości Przytocznica (2szt.)

- ustawienie drogowej stacji meteo zasilanej solarnie z transmisją GSM km 5+640,00

- wycinkę drzew (16szt.)

8. Projektowana organizacja ruchu

Zaprojektowane oznakowanie na obszarze objętym projektem budowlanym przedstawione w części graficznej związane jest z przebudową drogi powiatowej nr 5576P Ostrzeszów – Doruchów.

8.1 Oznakowanie poziome

8.1.1 Istniejące

- P-1e; P-4; P-6; P-10; P-12; P-14

Ze względu na wykonanie nowych warstw nawierzchni projektuje się odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego.

8.1.2 Projektowane

- P-10 – przejście dla pieszych stosuje się w celu oznaczenia powierzchni jezdni przeznaczonej do poprzecznego ruchu pieszych,

- P-14 – linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów – stosuje się w celu wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów przed m.in. przejściem dla pieszych,

8.2 Oznakowanie pionowe

8.2.1 Istniejące

B-16(3,5m); A-18b; A-3; U-3a; U-3b; A-2; E-4; A-1; E-18a; E-17a; D-43a; D-42a; D-15; A-6b; A-12a;                B-30(40); B-31; U-9a; U-9b; B-20; U-18b; D-5; A-6c; A-16; A-17; D-1; A-7; D-6, T-27, T-6a, T-6c

Projektuje się wymianę istniejącego oznakowania pionowego drogi powiatowej.

8.2.2 Projektowane

- A-16 – „przejście dla pieszych” umieszczę się przed wyznaczonym na drodze przejściem dla pieszych ze względów bezpieczeństwa.

- D-6 – przejście dla pieszych - stosuje się w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych w poprzek drogi

- w rejonie przejścia dla pieszych w km 4+160,60 (str. L/P) projektuje się ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości DP3 pokazującego punkty karne oraz wysokość mandatu zasilany panelami fotowoltaicznymi od strony miejscowości Ostrzeszów i Doruchów

- w km 5+640,00 strona lewa projektuje się ustawienie za projektowanym chodnikiem drogowej stacji meteorologicznej zasilanej solarnie z transmisją GSM

Projektuje się usunięcie dwóch znaków A-11.

Znaki należy wykonać zgodnie z powołanymi w punkcie 2 przepisami prawa dotyczącymi znaków drogowych pionowych. Tablice znaków trójkątnych o boku 90 cm, tablice znaków okrągłych  o średnicy 80 cm.

9. Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu

Czas wprowadzenia zmian do 30 grudzień 2023r.

10.  Zestawienie znaków.

10.1 Znaki pionowe istniejące do wymiany na nowe

Znak			A-1				            -		2szt.

Znak			A-2				            -		2szt.

Znak			A-3				            -		4szt.

Znak			A-6b				            -		1szt.

Znak			A-6c				            -		1szt.

Znak			A-7				            -		1szt.

Znak			A-12a				            -		2szt.

Znak			A-16				            -		2szt.

Znak			A-17				            -		4szt.

Znak			A-18b				            -		2szt.

Znak			B-16(3,5m)			            -		3szt.

Znak			B-20				            -		3szt.

Znak			B-33(40)			            -		2szt.

Znak			B-31				            -		1szt.

Znak			D-1				            -		5szt.

Znak			D-5				            -		1szt.

Znak			D-6				            -		2szt.

Znak			D-15				            -		8szt.

Znak			D-42a				            -		3szt.

Znak			D-43a				            -		3szt.

Znak			E-4				            -		12szt.

Znak			E-17a				            -		3szt.

Znak			E-18a				            -		3szt.

Znak			T-6a				            -		1szt.

Znak			T-6c				            -		1szt.

Znak			T-27				            -		2szt.

Znak			U-3a				            -		6szt.

Znak			U-3b				            -		8szt.

Znak			U-9a				            -		2szt.

Znak			U-9b				            -		2szt.

Znak			U-18b				            -		1szt.

Wymiana istniejących słupków				-		78szt.

10.2 Znaki pionowe nowy

Znak			A-16				            -		2szt.

Znak			D-6				            -		2szt.

Znak			U-3a				            -		10szt.

Znak			U-3b				            -		10szt.

Wyświetlacz prędkości DP3                   	                        -		2szt.

Projektowane słupki                				-		14szt.

Droga stacja meteorologiczna                                              -                       1szt.

10.2 Znaki poziome

| LINIE SEGREGACYJNE CIĄGŁE |
| --- |
| rodzaj linii | jedn | wart/jedn | ilość | powierzchnia |  |
| P4 | m | 0.24 | 83 | 19.92 |  |
| Suma | mb | m2/1mb | 0 | 19.92 |  |
| LINIE SEGREGACYJNE PRZERYWANE |  |
| rodzaj linii | jedn | wart/jedn | ilość | powierzchnia |  |
| P1e | m | 0.12 | 13 | 1.56 |  |
| P6 | m | 0.08 | 100 | 8.00 |  |
| Suma | mb | m2/1mb | 0 | 9.56 |  |
| ZNAKI POPRZECZNE |  |
| rodzaj linii | jedn | wart/jedn | ilość | powierzchnia |  |
| P10 | mb | 2 | 10 | 20.00 |  |
| P12 | mb | 0.5 | 16 | 8.00 |  |
| P14 | mb | 0.375 | 11.5 | 4.31 |  |
| Suma | mb | m2/1mb | 0 | 32.31 |  |

11.  Zalecenia i uwagi końcowe

Projektuje się wykonanie znaków drogowych pionowych z grupy średniej; znaki ostrzegawcze – długość boku 900 mm, znaki okrągłe o średnicy 800 mm, znaki informacyjne 600 mm x 600 mm lub 600 mm x 750 mm za wyjątkiem znaku A-7, który powinien mieć grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem. Znaki drogowe wykonane mają być z blachy ocynkowanej z podwójnie zaginaną krawędzią, z folii odblaskowej typu II-ej generacji, trwałości 10 lat. Wszystkie znaki drogowe winny mieć znak bezpieczeństwa (literka B) oraz aprobatę techniczną dopuszczającą wyrób do stosowania. Grubość blachy ocynkowanej do wykonania znaków winna mieć 3 mm. Tył lica znaku drogowego – wymalowany farbą proszkową koloru szarego i oznakowany nazwą producenta, nr partii, rokiem produkcji i nazwą właściciela. Słupki do mocowania znaków drogowych powinny być wykonane z rury stalowej ocynkowanej średnicy 63,0mm z kotwą mocującą o grubości ścianki 3mm. Stalowe tarcze znaków powinny być montowane do słupków w sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka.

Oznakowanie poziome wykonane winno być materiałami do znakowania grubowarstwowego – farby nakładane warstwą grubości od 0,9 do 3,5mm z mas chemoutwardzalnych, które pozwalają na wykonanie oznakowania o większej trwałości niż w przypadku materiałów cienkowarstwowych. Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować w układach jedno - lub wieloskładnikowych. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Właściwości fizyczne materiałów do znakowania określa Aprobata Techniczna.

Linie grubowarstwowe – strukturalne w celu podwyższenia trwałości, widzialności w nocy, widzialności na mokro oraz w celu zminimalizowania ilości zużytego materiału i zminimalizowania utrudnień spływu wody z jezdni w kierunku poprzecznym.

Malowanie należy wykonać mechanicznie za pomocą malowarek.

Wykonawca podczas ustawiania oznakowania musi przestrzegać zasady lokalizacji znaków drogowych                       i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r.                    w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (zał. do Dz. U. nr 220 poz. 2181).

Sposób umieszczania znaków drogowych zgodnie z rozporządzeniem:

- Odległość znaków od krawędzi jezdni

- Wysokość umieszczania znaków

| Baranów, 28 marzec 2022r. | Opracowanie: mgr inż. Jarosław Mikoś |
| --- | --- |

Rys. nr 1 Plan orientacyjny

Rys. nr 2.1 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie

Rys. nr 2.2 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie

Rys. nr 2.3 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie

Rys. nr 2.4 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie

Rys. nr 2.5 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie

Rys. nr 2.6 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie

Rys. nr 2.7 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie

Rys. nr 2.8 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie

Rys. nr 2.9 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie

Rys. nr 2.10 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie

Rys. nr 2.11 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie

Rys. nr 2.12 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie

Rys. nr 2.13 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie

Rys. nr 2.14 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie

Rys. nr 2.15 Plan sytuacyjny – Docelowa Organizacja Ruchu – Projektowane oznakowanie