Załącznik Nr 6 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

| Zadanie: | B Remont i adaptacja pomieszczeń dawnej kotłowni na świetlicę środowiskową – oś. Widok w Skierniewicach. |
| --- | --- |
| Adres: | Skierniewice ul. Wańkowicza |
|  | Obręb geodezyjny: 2 Działki nr ew.: 730/1, 1194. |
| Nazwy i kody: |  |
| kod wiodący: | 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne |
| uzupełniające: | 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania |
|  | 71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu |
|  | 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
|  | 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |
|  | 74232000-6 Usługi projektowania architektonicznego |
|  | 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją |
| Zamawiający: | Miasto Skierniewice |
| Adres: | Skierniewice ul. Rynek 1 |

Skierniewice,   czerwiec  2021 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Program funkcjonalno-użytkowy - część opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1.     Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1.2. 	Charakterystyczne parametry obiektu

1.3. 	Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.4       Właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu  zamówienia

2.1.      W zakresie dokumentacji

2.2.      Szczegółowe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu  zamówienia

3.	Część informacyjna

- Załączniki

Załącznik nr 1: wymiary budynku przeznaczonego do remontu

Załącznik nr 2: mapa ewidencyjna terenu inwestycji,

Załącznik nr 3: przykładowe wyposażenie.

- PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - CZĘŚĆ OPISOWA

1.       Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Ogólny opis przedmiotu zamówienia

#### Zamówienie realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego p.n. :„ Remont i adaptacja pomieszczeń dawnej kotłowni na świetlicę środowiskową – oś. Widok w Skierniewicach”. Lokalizacja przedmiotu zamówienia to teren nieruchomości położonej na ul. Melchiora Wańkowicza, działki nr ew.: 730/1, 1194 obręb 2.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie uzgodnień i opinii niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji na adaptację i zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części umożliwiających realizację zadania inwestycyjnego. Celem zamówienia jest remont i adaptacja pomieszczeń budynku, aby mógł on służyć, jako miejsce spotkań środowiskowych mieszkańców Skierniewic.

Zadanie obejmuje:

    - Prace przedprojektowe:

- Inwentaryzacja pomieszczeń budynku  w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,

- Ocena stanu technicznego pomieszczenia ze szczególnym uwzględnieniem stanu ocieplenia stropów pod kątem możliwości pozostawienia ocieplenia w stanie obecnym. W przypadku braku takiej możliwości, w projekcie należy uwzględnić wymianę ocieplenia stropów,

- Wykonanie kopii mapy zasadniczej w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania,

- Wykonanie koncepcji funkcjonalnej -  aranżacji wnętrz wraz z wyposażeniem.

    - Projekt budowlany,

    - Projekt wykonawczy,

    - Uzgodnienia dokumentacji projektowej  umożliwiające realizację zadania inwestycyjnego,

    - STWiORB

    - Przedmiary i kosztorysy inwestorskie  robót

    - Współpraca z Zamawiającym przy wykonaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz przy tworzeniu SIWZ dla zamówienia robót budowlanych na podstawie wykonanych projektów,

    - Nadzór autorski w czasie wykonywania robót budowlanych.

UWAGA : warunkiem prowadzenia prac projektowych  jest uzgodnienie  koncepcji funkcjonalnej z Zamawiającym.

  - Charakterystyczne parametry obiektu:

- budynek zbudowany jest z elementów prefabrykowanych, betonowych, budynek jest

ocieplony,

- do budynku prowadzi jedno wejście o wym. 0,9 x 2,1 m , przy wejściu znajduje się okno,

- budynek wyposażony jest w przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne

( łącznie z rozdzielnią), posiada ogrzewanie nawiewne powietrzne ( powietrze ogrzewane przez

węzeł cieplny ZEC zlokalizowany w sąsiedniej części budynku),

- powierzchnia około: 200 m2,

- wysokość pomieszczenia zmienna: od 2,5 m do 4,5 m,

- strop ocieplany od strony wewnętrznej wełną mineralną o grubości 20 cm.,

- wykończenie ścian: tynk cementowo-wapienny, malowany,

- podłoga wyłożona panelami,

- w pomieszczeniu znajduje się wiatrołap, pomieszczenie sanitarne ( WC+ umywalka),

- dach budynku pokryty jest papą,

- w pomieszczeniu brak wentylacji.

Wymiary budynku przedstawia Załącznik nr 1 do PFU.

  - Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

    - Uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne

Budynek, w których planuje się wykonać prace, to budynek po byłej kotłowni, w pomieszczeniu znajdowało się zaplecze magazynowe Zakładu Energetyki Cieplnej,

1.3.2. Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja)

Budynek  położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 730/1 obręb 2.

Działka ta  objęta jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

Uchwała Nr 56/2000/25 Rady Miasta Skierniewice z dnia 13 lipca 2000 r.

http://archiwum.bip.um.skierniewice.pl/dokumenty/26_widok_tekst.pdf

Budynek od strony południowej i zachodniej znajduje się w granicy działki, od strony wschodniej ściana budynku jest ścianą wspólną z pomieszczeniem budynku, w którym znajduje się węzeł cieplny. Pomieszczenie to jest własnością Zakładu Energetyki Cieplnej.

Mapę ewidencyjną terenu inwestycji przedstawia Załącznik nr 2 do PFU.

  - Właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.4.1 Przeznaczenie budynku:

W budynku będzie mieściła się świetlica spotkań środowiskowych z przewidywanym czasem pobytu tymczasowym dla maksymalnej ilości osób: 100.

W celu zapewnienia funkcjonowania obiektu zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami p.poż. oraz b.h.p. należy przeprowadzić remont/adaptację pomieszczeń. Adaptacja powinna uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

2.1 W zakresie dokumentacji

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa spełniała obowiązujące normy 
i przepisy prawa przy zastosowaniu materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie budynków w sposób bezpieczny, zgodny z przeznaczeniem,

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku należy zapewnić zgodnie  z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych   i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych i terenów .

2.2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Stan oczekiwany:

2.2.1. Strefy pomieszczenia:

- Strefa wejściowa-wiatrołap,

- Szatnia okryć wierzchnich,

- Strefa sanitarna ( WC, umywalka, ewentualnie prysznic),

- Garderoba ( ilość korzystających osób w sposób przemienny: 25 ),

- Strefa kuchenna.

UWAGA: Zamawiający sugeruje wydzielenie w strefie wejściowej, pomieszczenie do przechowywania sprzętu do sprzątania (odkurzacz, mop,  środki czyszczące).

2.2.2. Zakres prac wewnątrz budynku:

- wymiana podłóg: w pomieszczeniu przeznaczonym na spotkania - podłoga z drewnianych paneli, w pozostałych pomieszczeniach: gres,

- dostosowanie pomieszczenia w zakresie oświetlenia i ewakuacji do wymagań technicznych, w tym p.poż. umożliwiające pobyt w pomieszczeniu max.100 osób,,

- centralne ogrzewanie zasilane z węzła cieplnego należącego do Zakładu Energetyki Cieplnej na warunkach określonych przez gestora sieci,

- wentylacja mechaniczna lub grawitacyjna,

- instalacja elektryczna umożliwiająca nagłośnienie sali spotkań,

- ocieplenie stropów w przypadku, gdy ekspertyza techniczna wykaże taką konieczność,

- sufit podwieszany.

2.2.3. Zakres prac na zewnątrz budynku:

- naprawa obróbek blacharskich ewentualnie pokrycia dachowego,

- uzupełnienie ścian na styku z połacią dachową,

- w strefie wejścia  przewidzieć 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz 2 stojaki na rowery,

- w strefie wejścia zaprojektować słupki uniemożliwiające parkowanie.

UWAGA: Poza wskazanymi  pracami, zakres prac remontowych i adaptacyjnych może być zwiększony, jeżeli taka konieczność wyniknie z oceny stanu technicznego.

2.2.4. Wyposażenie

Projektant zobowiązany jest zaprojektować pełne wyposażenie obiektu we wszystkie elementy umożliwiające funkcjonowanie świetlicy środowiskowej ( przykładowe wyposażenie przedstawia Załącznik nr 3 do PFU).

Użyte materiały wykończeniowe oraz wyposażenie pomieszczenia powinno cechować się dużą trwałością użytkową, posiadać wszystkie niezbędne atesty lub certyfikaty. Meble winny być dostosowane do wymagań ergonomii.

Koncepcję funkcjonalną aranżacji wnętrz wraz z wyposażeniem należy uzgodnić z Zamawiającym.

Na etapie projektu dopuszcza się zmianę ilości lub wymiarów wyposażenia - po akceptacji przez Zamawiającego.

Zaproponowane elementy wyposażenia powinny być opisane jednoznacznie, aby wykonawca mógł zidentyfikować wymagania techniczne i materiałowe.

3.  Część informacyjna

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

    - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

    - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

    - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

    - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych i terenów

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem   
      zamierzenia budowlanego:

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

    - Polskie Normy oraz obowiązujące przepisy techniczno-budowlane.

  - Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

    - Kopia mapy zasadniczej - mapa do celów projektowych w skali 1:500,

    - Inwentaryzacja   w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.