## Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PACJENTA PODCZAS ZABIEGU – 2 ZESTAWY

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Typ/model. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Urządzenie do ogrzewania pacjenta podczas zabiegu fabrycznie nowe, wyklucza się sprzęt demonstracyjny, rekondycjonowany, używany – 2 szt. | TAK |  |
|  | Rok produkcji – 2019. | TAK |  |
| II. | WYMAGANIA SPRZĘTOWE: |
|  | Urządzenie do ogrzewania pacjenta wraz z wyposażeniem oparte o technologię tzw.: suchego grzania – bez udziału wody, powietrza – przystosowane do pracy na bloku operacyjnym. | TAK |  |
|  | Waga sterownika max.: 5 kg. | TAK |  |
|  | Urządzenie przystosowane do zamocowania na standardowych statywach kroplówkowych. | TAK |  |
|  | Urządzenie wraz z wyposażeniem przystosowane do wykonywania śródoperacyjnych zdjęć RTG. | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury wbudowany w powłokę materaca/koca, w sposób zapewniający kontakt z pacjentem w celu pomiaru temperatury powierzchni elementu grzewczego na styku z ciałem pacjenta. Miejsce czujnika wyraźnie oznaczone na powierzchni materaca/koca. | TAK |  |
|  | Zakres ustawień temperatury dla materaca min.: 36 – 39 oC. | TAK |  |
|  | Zakres ustawień temperatury dla koca min.: 37 – 42 oC. | TAK |  |
|  | Skok regulacji temperatury max.: 1oC. | TAK |  |
|  | Ustawianie i wyświetlanie zadanej temperatury niezależnie dla każdego elementu grzewczego. | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy zbyt wysokiej temperatury. | TAK |  |
|  | Alarm informujący o nie osiąganiu ustawionej temperatury w czasie 10 minut od rozpoczęcia pracy. | TAK |  |
|  | Urządzenie wraz z wyposażeniem nie wymagające stosowania dedykowanych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku. | TAK |  |
|  | Przewód o długości min.: 4 m łączący urządzenie z materacem. | TAK |  |
| III. | WYPOSAŻENIE: szczelne, przystosowane do mycia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi. Nie dopuszcza się ograniczenia do zastosowania w zakresie mycia i dezynfekcji tylko jednego preparatu handlowego |
|  | Materac grzewczy o wymiarach 50 cm ± 1 cm x 130 cm ± 5 cm. – 2 szt. | TAK |  |
|  | Materac grzewczy o wymiarach 50 cm ± 1 cm x 80 cm ± 2 cm. – 1 szt. | TAK |  |
|  | Koc grzewczy na ramiona, dwuczęściowy – dwa panele o wymiarach 50 cm ± 1 cm x 90 cm ± 1 cm. – 1 szt. | TAK |  |
| IV. | DOKUMENTACJA: |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)