ZAŁĄCZNIK 3
Roboty remontowo-budowlane

Pawilon M-V

L. p.	Symbol klasyfikacji	Opis robót:	j. m.	ilość:
I		Dział Transfuzjologii Szpitalnej
1	KNR 4-01 / 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw	m²	42,1
2	KNR 4-01 / 0804-0100	Naprawa posadzki cementowej- uszkodzeń o pow. do 0,25m² w jednym miejscu	msc	2
3	0603-0403	Gruntowanie podłoża chłonnego –„Ceresit” CN94	m²	36,6
4	ZKN C2.1 / 0605-0201	Wykonanie warstwy wyrównawczej - zaprawa samopoziomująca „Ceresit” CN 69 o gr. do 5mm	m²	36,6
5	KNR 2-02 / 1112-0550 / KNR 41 / 114/2	Posadzki z wykładziny homogenicznej Tarkett: „Primo Premium”, „Eclipse Premium” - wzmocnienie PUR Reinforced /Grupa P, R9 / / lub innej o takich samych parametrach / - Montaż taśmy wyoblającej pod wykładzinę / - Wykładzina z 10cm wywinięciem na ściany. Wykładzina z atestem PZH dla obiektów Służby Zdrowia, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.	m²	42,1
6	1112-0900	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m²	42,1
7	KNR-SEK 2-02 / 1516-0120	Malowanie dwukrotne ścian tapetowanych farbą ”Beckers Designer Colour” lub inną o podobnych parametrach /kol. jasny/	m²	240,0
8	2-02 / 0925-0100 / analogia	Zabezpieczenie wyposażenia	m²	50,0
9	4-01 / 0108/17,20	Wywóz i utylizacja odpadów	m³	0,52
II		Laboratorium Analityczne
1	0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian	m²	8,0
2	KNNR 2 / 0803-0200	Licowanie ścian przy zastosowaniu masy klejowej i fugowej, płytkami ceramicznymi 25x20	m²	8,0
3	KNR 4-01 / 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw	m²	41,7
4	0804-0100	Naprawa posadzki cementowej- uszkodzeń o pow. do 0,25m² w jednym miejscu	msc	3
5	0603-0403	Gruntowanie podłoża chłonnego-„Ceresit” CN94	m²	36,3
6	ZKN C2.1 / 0605-0201	Wykonanie warstwy wyrównawczej - zaprawa samopoziomująca „Ceresit” CN 94 o gr. do 5mm	m²	36,3
7	KNR 2-02 / 1112-0550 / 1206-0600	Posadzka z wykładziny PCV – typ i parametry wykładziny jak w pkt. I /5 / Wywinięcie na ściany 10cm	m²	41,7
8	1112-0900	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m²	41,7
9	KNR- SEK / 1516-0110	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną akrylową ścian tapetowanych	m²	124,2
10	KNR 4-01 / 1204-0100 / analogia	Malowanie 2x farbą emulsyjną płyt stropów podwieszonych / Zdjęcie i ponowne ułożenie płyt na gotowym ruszcie	m²	7,4
11	ZKNR C-10 / 0402-0900 / analogia	Oczyszczenie przestrzeni pomiędzy stropem podwieszonym a sufitem.	m²	7,0
12	2-02 / 0925-0100	Zabezpieczenie wyposażenia	m²	50,0
13	4-01 / 0108/17,18	Wywóz i utylizacja odpadów	m³	0,5
III		Blok Operacyjny Kardiochirurgii
1	KNNR 7 / 0503-0842	Wymiana drzwi Al dwuskrzydłowych, półpełnych , szyba bezpieczna, samozamykacz. Drzwi z trzema odbojnicami metalowymi -owalnymi Drzwi wyposażone w kontrolę dostępu.	m²	3,255
2	j. w.	j. w. - drzwi Al jednoskrzydłowych, półpełnych z szybą bezpieczną, naświetle górne /40cm/, samozamykacz. Drzwi z trzema odbojnicami metalowymi. / Drzwi wyposażone w kontrolę dostępu.	m²	3,875
3	k. ind.	Montaż narożników z kątowników równoramiennych 40x40x3mm n. p. „C/S Acrovyn”	m	8,0
4	k. ind.	Montaż taśm ochronnych ściennych o szer. 20cm, gr. 4mm / n. p. „C/S Acrovyn” TP 200	m	5,0
5	2-02 0603-0403	Gruntowanie podłoża	m²	14,0
6	ZKN C2.1 / 0605-0201	Warstwy wyrównawcze o gr. do 5mm	m²	14,0
7	2-02 / 1112-0550	Uzupełnienie posadzki z wykładziny pcv- ułożenie pasów z wykładziny PCV – typ i parametry jak w pkt. I /5	m²	14,0
8	4-01 / 0108/17,18	Wywóz odpadów	m³	1,0
IV		Odcinek Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
1	KNNR 3 / 0702-0600 / 0703-0601	Wymiana 2 szt. drzwi stalowych podwójnych na drzwi Al o odporności ogniowej EI 60, dwuskrzydłowe; 200(120+80)/ X 200 Drzwi półpełne z szybą bezpieczną matową, zamki z wkładką patentową i samozamykacze z RKZ / Drzwi wyposażone w kontrolę dostępu.	m²	8,0
2	KNR 4-01 / 0708-0300	Tynki zwykłe ościeży o szer. 25 do 40cm	m	12,0
3	k. ind.	Dostawa i montaż 2 osłon – barier przeszklonych o konstrukcji z profili nierdzewnych szlifowanych , szyba bezpieczna	m²	5,0
4	KNR 4-01 / 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw	m²	30,0
5	0804-0100	Naprawa posadzki cement. – uszkodzeń o pow. do 0,25m²	msc	3
6	KNR 2-02 / 0603-0403	Gruntowanie podłoża chłonnego „ Ceresit” CN 94	m²	26,1
7	ZKN C-2.1 / 0605-0201	Warstwa wyrównawcza – zaprawa samopoziomująca n. p. „Ceresit” CN 69 grub. do 5mm	m²	26,1
8	KNR 2-02 / 1112-0550	Posadzki z wykładziny homogenicznej: ”Tarkett” IQ Optima, IQ Granit lub innej o takich samych parametrach /grupa P, R9/. Wykładzina przeznacz. do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu z atestem PZH dla ob. Służby Zdrowia. / - Wykładzina z 10cm wywinięciem na ściany / - Montaż taśmy wyoblającej	m²	30,0
9	1112-0900	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m²	30,0
10	KNNR 3 / 0605-0400	Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną, akrylową z przygotowaniem powierzchni	m²	52,7
11	KNR 4-01 / 1204-0100 / analogia	Malowanie 2x farbą emulsyjną płyt stropów podwieszonych- podł. gipsowych - zdjęcie i ponowne ułożenie płyt	m²	26,0
12	k. ind.	Wymiana trzech blatów z płyty meblowej typu „Corian” o gr. 3,5cm; / 1. 5,0 x 0,58m / 2. 1,6 x 0,38m / 3. 1,0 x 0,38m	m²	3,9
13	KNR 2-02 / 0925-0100	Zabezpieczenie wyposażenia	m²	50,0
14	KNR 4-01 / 0108/17,20	Wywóz i utylizacja odpadów /wywóz na odl. do 15km/	m³	2,2