Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2020/2021 r.

- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.*

Część nr 1 – Kamera termowizyjna- monokular

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Rozdzielczość sensora: 384x288 (tlenek wanadu) 2. Wyświetlacz: LCOS High Resolution, 1280x960 px 3.Rozmiar piksela :12μm 4. Kontrast termalny: ≤50 mk 5. Pole widzenia: 7.5°×5.7° 6 .Wi-Fi: Tak 7. Robienie zdjęć i nagrywanie filmów: Tak 8. Laser:Czerwony (650 nm) 9. Dalmierz stadiametryczny: Tak 10. Możliwość śledzenia aktywnych punktów: Tak 11.Żywotność baterii: min.7h 12. Zasilanie: Wbudowany akumulator ładowany przez port micro USB z możliwością wpięcia dodatkowego zasilania 13.Powiększenie optyczne:3,5x Powiększenie cyfrowe:7-14x 14.Wyjście fotograficzne na statyw: Tak 15.Wyjście TV: Tak 16.Regulacja jasności obrazu, wyświetlacza: Tak 17. Masa :Do 0,5kg |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 2 – Kamera termowizyjna - monokular

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Rozdzielczość sensora :640x512 (tlenek wanadu) 2.Wyświetlacz: LCOS High Resolution, 1280x960 px 3.Rozmiar piksela: 12μm 4.Kontrast termalny: ≤50 mk 5.Pole widzenia: 8.8°×7.0° 6. Wi-Fi: Tak 7. Robienie zdjęć i nagrywanie filmów: Tak 8.Laser: Czerwony (650 nm) 9. Dalmierz stadiametryczny: Tak 10.Możliwość śledzenia aktywnych punktów: Tak 11.Żywotność baterii: min.6h 12.Zasilanie:Wbudowany akumulator ładowany przez port micro USB z możliwością wpięcia dodatkowego zasilania 13.Powiększenie optyczne:3x Powiększenie cyfrowe: 6-12x 14.Wyjście fotograficzne na statyw: Tak ¼” 15. Wyjście TV: Tak 16.Regulacja jasności obrazu, wyświetlacza: Tak 17. Masa : Do 0,5kg 18.Rozmiar obiektywu: 50 mm 19.Liczba trybów palet cieplnych: 5 20. Funkcja włączająca/wyłączająca wyświetlacz bez konieczności wyłączania urządzenia: Tak |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 3– Miernik, tlenomierz

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miernik pH/ORP, EC, tlen, mętność. przewodnictwo, tlen rozpuszczony, temperatura, mętność, sonda z kablem 4 m. Pełen zestaw w walizce z czujnikami, akcesoriami i zasilaczem 230 V. wieloparametryczne, profesjonalne urządzenie do pomiaru jakości wody, z inteligentną sondą, systemem GPS i funkcją wyszukiwania FastTrack. W komplecie : - 3 elektrody jonoselektywne: Elektroda ISE amoniakowa Elektroda ISE chlorkowa Elektroda ISE azotanowa - wzorce kalibracyjne Wzorce 10 ppm amoniaku do elektrody ISE amoniak(10x20 mL) Zestaw – 10 saszetek po 10 ppm i 100 ppm wzorca do chlorki ISE Zestaw – 10 saszetek po 10 ppm wzorca do azotany ISE |  | 1 |  |  |
| 2. | Wodoszczelny tlenomierz Wyposażony w interfejs, mierzy tlen rozpuszczony w wodzie w poszerzonym zakresie ( do 50 mg/L lub 600% nasycenia ), 4 metody pomiaru tlenu rozpuszczonego : tlen rozpuszczony, BZT (biochemiczne zapotrzebowanie tlenu), oddychanie lub zużycie tlenu. dostarczany w walizce z sondą tlenową ze złączem DIN i kablem 4 m, 2 membranami wymiennymi, roztworem elektrolitycznym (30 mL), roztworem zerowym, programem transferu danych kompatybilnym z Windows®, kablem micro USB i baterie. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| 1.Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. 2.Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 4 – Prądomierz elektromagnetyczny do pomiarów prędkości przepływu wody

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Elektromagnetyczna metoda pomiarowa: czujnik elektromagnetyczny 2.Możliwość rejestracji wyników:Jednostka centralna/rejestrator 3.Możliwość pomiaru na głębokości minimum 1,5m pod poziomem wody: Kabel łączący czujnik z rejestratorem o długości min. 2m 4.Możliwość pomiaru w zdefiniowanym punkcie pionu hydrometrycznego:Tyczki pomiarowe do pozycjonowania czujnika o łącznej długości minimum 1,5m, wyposażone w podziałkę o dokładności minimum 0,1m 5.Możliwość pomiaru w płytkich ciekach (od 5 cm głębokości):Płaski czujnik elektromagnetyczny |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ