Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 4

| Przedmiot zamówienia | Warunki graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| CDKN2A/CEN9 - Sonda CDKN2A/CEN9 delecyjna, dwukolorowa | Sonda dla genu CDKN2A znakowana zielonym fluorochromem o długości 315kb, wzbudzeniu 503nm i emisji 528nm. Sonda kontrolna dla centromeru chromosomu 9 znakowana pomarańczowym fluorochromem o wzbudzeniu 547nm i fali emisji 572nm. Sonda gotowa do użycia, fabrycznie zawieszona w buforze hybrydyzacyjnym. Odczynnik na 20 oznaczeń, posiadająca CE IVD. |  |
| Sonda EGFR/CEN7 - Sonda EGFR/CEN7, dwukolorowa | Sonda dla genu EGFR znakowana zielonym fluorochromem o długości 635kb, wzbudzeniu 503nm i emisji 528nm. Sonda kontrolna dla centromeru chromosomu 7 znakowana pomarańczowym fluorochromem o wzbudzeniu 547nm i fali emisji 572nm. Sonda gotowa do użycia, fabrycznie zawieszona w buforze hybrydyzacyjnym. Odczynnik na 20 oznaczeń, posiadająca CE IVD. |  |
| Sonda TERT – Sonda translokacyjna, dwukolorowa dla genu TERT | Sonda dla odcinka proksymalnego do TERT znakowana pomarańczowym fluorochromem o długości 235kb, wzbudzeniu 547nm i fali emisji 572nm. Sonda dla odcinka dystalnego do TERT znakowana zielonym fluorochromem o długości 540kb, wzbudzeniu 503nm i emisji 528nm |  |
| Pepsyna | Opakowanie 50ml, RTU. |  |
| DAPI | Stężenie 1360 ng/ml, opakowanie 0.8 ml |  |

Uwaga:

*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.