Załącznik nr 2 do OPZ

SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR :  44 Wojskowy Oddział Gospodarczy ,

ul. Słubicka 10 , 66- 600 Krosno Odrzańskie

BRANŻA :       ROBOTY  BUDOWLANO - MONTAŻOWE

OBIEKT  :       BUDYNEK  NR 15

Roboty konserwacyjno-naprawcze

LOKALIZACJA :  ul. Słubicka 10

Krosno Odrzańskie

AUTOR OPRACOWANIA :  Janusz  Dubiel

Krosno Odrzańskie   2021 r.

Spis treści:

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zadania

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

  - Informacje o terenie budowy

    - Organizacja robót budowlanych

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

    - Ochrona środowiska

    - Warunki bezpieczeństwa pracy

    - Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia oraz zabezpieczenia chodników i jezdni

  - Klasyfikacja przedmiotu zamówienia

  - Dokumenty

  - Definicje

  - Zgodność robót z dokumentacją

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

  - Wymagania ogólne dla materiałów.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

  - Warunki dostaw materiałów

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Rodzaje  materiałów i parametry techniczne

5.1.1. Materiał

5.1.2. Parametry techniczne i technologia wykonania

5.1.3. Wykończenie ścian

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- PRZEDMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

  - Odbiór końcowy

  - Odbiór pogwarancyjny

- ROZLICZENIE ROBÓT

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zadania

Roboty konserwacyjno-naprawcze instalacji elektrycznej przeciwwybuchowej, naprawa

bram garażowych w budynku nr 15 przy ul. Słubickiej 10 w Krośnie Odrzańskim

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Budynek nr 15 , garażowy, murowany kryty dachówką ceramiczną, zakładkową,

Pow. 1183,69 m2, kubatura 7299,65 m3

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi :

- demontaż bram garażowych wraz z ościeżnicą – 14 szt.

- montaż i obróbka  bram garażowych harmonijkowych z naświetlem – 14 szt.

- wymiana rozdzielni ZK,

- wymiana instalacji elektrycznej zasilającej 5 x10 mm2

- montaż skrzynek rozdzielczych IP 65,

- montaż instalacji elektrycznej, gniazd i opraw EX

- impregnacja posadzki żywicą epoksydową

- malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną,

- wywóz zdemontowanych bram na magazyn SOI,

- wywóz i utylizacja gruzu,

Informacje szczegółowe dotyczące zakresu robót zawierają  przedmiary robót.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy znajduje się na działce budowlanej, która ma status terenu zamkniętego i jest ograniczony przed dostępem osób postronnych. Pracownicy zatrudnieni na budowie będą zobowiązani do uzyskania zezwolenia na wejście na teren budowy.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie Wykonawca. W trakcie wykonywania prac oraz w czasie przerw w wykonywaniu robót remontowany obiekt winien być niedostępny dla osób postronnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robót budowlanych.

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi:

- granice terenu robót,

- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,

- strefy gromadzenia odpadów.

Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji robót zgłosi do Dowódcy Jednostki potrzeby w zakresie wydania przepustek niezbędnych do wstępu na teren jednostki oraz przepustek dla pojazdów towarzyszących przy wykonywaniu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót w wymienionym obiekcie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji robót.

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

1.3.3.  Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Ze względu na sposób prowadzenia prac budowlanych oraz rodzaj materiałów budowlanych nie są wymagane specjalne zabezpieczenia dla ochrony środowiska. Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku.

1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje kierownika budowy i inspektora nadzoru. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia.

- Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione obowiązki.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki.

1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz zabezpieczenia chodników i jezdni.

Prace budowlane wykonywane są wyłącznie wewnątrz obiektu tym samym nie zachodzi potrzeba wykonywania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, jednocześnie należy zabezpieczyć dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów komunikacyjnych.

1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia.

CPV :           45000000 - 7			Roboty budowlane

45450000 - 6			Roboty budowlane wykończeniowe

45310000 - 3		 	Roboty instalacyjne elektryczne

44221240 - 9 			Wrota garażowe

1.5. Dokumenty.

W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych 
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

- umowa stron,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- Przedmiar robót

- Specyfikacja  Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- oferta cenowa,

- przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania.

1.7.  Zgodność robót z dokumentacją.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich  materiałów i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, zgodnymi z postanowieniami ST. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Warunki dostaw materiałów.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad przestrzegać przy załadunku i wyładunku.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.

Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych.

Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować:

- przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,

- Polskie Normy,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu 
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją i specyfikacją techniczną.

Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom.

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.

5.1. Rodzaje  materiałów i parametry techniczne

5.1.1.  Materiał

- bramy harmonijkowe dwuskrzydłowe pięcioelementowe z naświetlem profil ciepły,

- przewody i osprzęt instalacji elektrycznej,

- materiały wykończeniowe powierzchni,

5.1.2. Parametry techniczne Technologia wykonania

Bramy garażowe

Bramy dwuskrzydłowe, pięcioelementowe (2 + 3), harmonijkowe montowane na zewnątrz .

Konstrukcja skrzydła oraz ościeżnica bramy wykonana z kształtowników stalowych zamkniętych. Poszczególne skrzydła bramy połączone za pomocą zawiasów osadzonych na metalowej tulei. Skrzydła bramy wypełnione panelem o grubości40 [mm] wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej farbą poliestrową z naświetlami. Panel wypełniony  warstwą pianki poliuretanowej musi  posiadać uszczelki w miejscu styku dwóch segmentów. Panel z blachy stalowej-ocynkowanej, wypełniony warstwą pianki poliuretanowej 40[mm]. Współczynnik przenikalności cieplnej dla panela : Uk =0,6 W/m² x K

Zespół jezdny powinien składać się  z ocynkowanej szyny prowadzącej, przegubów połączonych z łożyskowanymi rolkami bieżnymi, blokad końcowych oraz obejm, montowanych do górnej ościeżnicy bramy. Prowadnica bramy profilowana na kształt uniemożliwiający wysunięcie poruszających się w niej wózków jezdnych. W prowadnicy osadzić należy wahliwe wózki z łożyskowanymi rolkami. Skrzydła bramy wyposażone w specjalny system pionowych uszczelek w miejscu styku skrzydeł bramy. Środkowe skrzydło bramy służące jednocześnie jako furtka , należy wyposażyć w zamek z wkładką (trzy klucze), metalową klamkę, oraz uszczelki gumowe otwieraną  na zewnątrz . Na skrzydle środkowym należy zamontować  zestaw plombownicy. Sposób montażu bramy zgodny z instrukcją producenta i warunkami technicznymi.

| Lp | Lokalizacja garażu | Liczba bram | Wymiar ościeży bramy w świetle (przybliżony) w [m] szer./ wys. | Łączna powierzchnia bram [m2] | Rodzaj bramy | Inne wymagania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek garażowy nr 15 | 14 | 5,0 x 3,5 | 245,00 | harmonijkowa 2+3 | z pasem naświetli mat, na całej szerokości bramy+ zamek patentowy |

Wygląd bramy na załączniku fotograficznym załączonym do specyfikacji

Instalacja elektryczna  EX.

Planuje  się wykonanie nowych instalacji elektrycznych bez zwiększenia mocy przyłączeniowej dla budynku. Należy wykonać instalację zewnętrzną przewodami 5x10 mm2 w korytkach mocowanych pod gzymsem na zewnątrz budynku na całej długości budynku. Istniejącą instalację wewnętrzną przeznaczoną do naprawy należy zdemontować. Instalacje wewnętrzne nowe planuje się w systemie  EX strefy 2,22 przewody wtynkowe i natynkowe HDGS  , wyposażenie instalacji spełniające wymogi przeciwwybuchowe  Lampy oświetleniowe wiszące w obudowie przeciwwybuchowej EX spełniające wymogi strefy2,22 . Instalacje należy wykonać przewodami instalacyjnymi natynkowymi HDGs 3x1,5 mm2. Instalację gniazd HDGs 3x2,5 mm2, wtykowych należy wykonać osprzętem instalacyjnym ze stykiem ochronnym, stosować osprzęt  spełniający wymogi instalacji przeciwwybuchowej strefy 2,22

Wykończenie ścian i posadzki

Przygotowanie podłoża – Na powierzchni sufitu i ścian należy skasować widoczne zacieki i wykwity i  zagruntować . W przypadku gruntowania  gładzi gipsowych i mieszanek tynkarskich przy gruntowaniu podłoża należy się zapoznać z zaleceniami producenta tych mieszanek dotyczącymi przygotowania powierzchni tynków pod powłoki malarskie.

Malowanie emulsyjne .

Farba emulsyjna - silnie kryjąca, antyalergiczna, wodorozcieńczalna, farba emulsyjna do stosowania w wewnątrz i na zewnątrz .  Malowanie należy wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót poprzedzających.

Posadzka betonowa

W dwóch pomieszczeniach garaży , należy oczyścić posadzkę z łuszczącej się powłoki, odtłuścić powierzchnię posadzki , oraz wykonać powłokę nieiskrzącą z żywicy.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli robót.

Inspektor TUN jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek.

7. 0 Odbiór robót

Roboty remontowe podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór częściowy elementu robót

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które     w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor Zamawiającego. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca bezpośrednio Inspektorowi TUN. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia w formie pisemnej e-mailowej. Z Odbioru robót zanikających i częściowych zostanie sporządzony protokół odbioru tych robót.

7.2 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie do Zamawiającego. Zamawiający powiadomi pisemnie lub telefonicznie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PN i ST.

7.3 Odbiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wad wynikłych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

7.4 Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: atesty jakościowe wbudowanych materiałów, schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej i inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana do odpowiedniego SOI w 44 WOG Krosno Odrzańskie w skoroszycie z możliwością wpięcia do segregatora, pierwsza strona będzie tytułowa, na stronie kolejnej będzie spis treści załączanych dokumentów, strony będą ponumerowane. Dokumentacja będzie podpisana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Kierownika budowy . Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana do odpowiedniego SOI , lub inspektora TUN na min. 3 dni przed odbiorem końcowym.

8.0 Podstawa płatności

Podstawą płatności jest wystawiona faktura wystawiona przez Wykonawcę na podstawie cen skalkulowanych na podstawie przedmiaru robót, opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

Cena będzie obejmować:

− robociznę bezpośrednią ,wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,

− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiału, usunięcie z terenu budowy i zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych wraz z opłatą za składowanie materiałów rozbiórkowych na składowisku.

Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie robót będzie podpisany  przez komisję powołaną przez Komendanta 44 WOG  bez uwag , protokół wykonania i odbioru robót.

9.0  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie aktualne  przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Załączniki :

- Fotografia bramy i elementu.

Opracował :                                                                                    Sprawdził :