ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

Specyfikacja techniczna wymaganych produktów

Dokumenty pomocnicze:

Załącznik nr 5 do SWZ – PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs z dnia 22.05.2023    (http://www.cpubenchmark.net).

Załącznik nr 6 do SWZ – PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmark Charts - Video Card Model List z dnia 22.05.2023 (http://www.videocardbenchmark.net/).

UWAGA: Dodatkowo informujemy, iż Zamawiający nie wymaga złożenia w treści oferty opisów oferowanych produktów (za wyjątkiem produktu równoważnego, o którym mowa w pkt V. 12 SWZ). W przypadku załączenia do oferty powyższych opisów Zamawiający nie jest zobowiązany do ich badania. Wykonawca w przypadku zawarcia umowy z Zamawiającym zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu umowy zgodnego z opisem wskazanym w SWZ.

- Zestaw komputerowy nr 1

| Parametr lub cecha/podzespół | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 32690 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) wydruk z dnia 22.05.2023 |
|  | Maks. pojemność pamięci | 128 GB |
|  | Gniazdo PCI-Express x16 ver 4.0 | Tak |
|  | Ilość banków pamięci | 4 szt. |
|  | PCIe 3.0 x16 (tryb x4) | Tak |
|  | Zintegrowana karta graficzna | TAK |
|  | Procesor ze zintegrowaną kartą graficzną | Tak |
|  | Zintegrowana karta dźwiękowa | TAK |
|  | Zintegrowana karta sieciowa | TAK |
|  | SATA (6Gb/s) | 4 szt. |
|  | Gniazdo HDMI | 2 szt. |
|  | USB 3.2 Gen. 1 Typu-C | Tak |
|  | Gniazdo DisplayPort | Tak |
|  | Obługa RAID | Tak |
|  | Złącze M.2 PCIe 4.0x4 | 2 szt. |
|  | Złącze modułu TPM | Tak |
|  | Gniazda audio analogowe | 3 szt. |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 12800 pkt w teście Passmark G3D Mark (http://www.videocardbenchmark.net/) wydruk z dnia 22.05.2023 |
|  | Chłodzenie CPU | Typ: aktywne , dwa wentylatory materiał : aluminium + miedź . |
| Dysk twardy | Format | M.2 |
|  | Interfejs | M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 |
|  | Pojemność | 1000 GB |
|  | Maks. szybkość zapisu | 5000 MB/s |
|  | Maks. szybkość odczytu | 7000 MB/s |
|  | 256-bitowe szyfrowanie danych AES | Tak |
|  | Gwarancja producenta 60 miesięcy | Tak |
|  | Niezawodność MTBF | 1500000 h |
| Pamięć RAM | Pojemność pamięci | 16 GB |
|  | Radiator | Tak |
| Mysz+ Klawiatura | Typ myszy | Optyczna |
|  | Komunikacja z komputerem | Bezprzewodowa |
|  | Interfejs | USB |
|  | Rozdzielczość | 1000dpi |
|  | Zasięg | 10 metrów |
|  | Liczba przycisków | 3 szt. |
|  | Liczba rolek | 1 szt. |
|  | Kółko przewijania | Tak 2D ,optyczne |
|  | Układ klawiszy | Standardowy |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |
|  | Pogrubione, białe znaki ułatwiające odczytywanie klawiszy. | Tak |
|  | Krótki skok klawisza | TAK |
|  | Zakrzywiona spacja, poprawiająca komfort pisania | Tak |
|  | Typ klawiszy | Głebokoprofilowe |
|  | Ergonomia | Regulowane nachylanie |
|  | Klawisze multimedialne | Tak |
|  | Komunikacja z komputerem | Bezprzewodowa |
|  | Cechy dodatkowe | Odporna na zalanie |
|  | Interfejs | USB |
| Nagrywarka DVD | Typ napędu | Wewnętrzny |
|  | Interfejs | S-ATA |
| Monitor | Typ matrycy | LED IPS |
|  | Podświetlenie matrycy | LED |
|  | Powłoka matrycy | matowa |
|  | Format obrazu | 16:9 |
|  | Przekątna ekranu | 23,8 cala |
|  | Nominalna rozdzielczość | 1920 X 1080 |
|  | Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
|  | Jasność | co najmniej 250 cd/m2 |
|  | Kontrast statyczny | 1100:1 |
|  | Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
|  | Czas reakcji matrycy | 0,8 ms |
|  | Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
|  | Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
|  | Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
|  | Wyjście słuchawkowe audio | TAK |
|  | Wbudowane głośniki | Tak |
|  | Gniazdo Displayport | 1 szt. |
|  | Gniazdo HDMI | 1 szt. |
|  | Uchwyt do monitora na sprężynie gazowej | Tak |
|  | KABEL HDMI-HDMI | TAK |
|  | Vesa 100x100 | TAK |
| Listwa zasilająca | Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego | 25 ns |
|  | Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
|  | Napięcie znamionowe | 230 V |
|  | Ilość gniazd sieciowych | 8 szt. |
|  | Długość kabla | 3 m |
|  | Bezpieczniki | 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V |
|  | Prąd znamionowy obciążenia | 10 A |
|  | Możliwość mocowanie do podłoża | TAK |
| Obudowa | Typ obudowy | Midi Tower ATX |
|  | Akceptowalny format płyty głównej | ATX Micro ATX Mini ITX |
|  | Dwa filtry przeciwkurzowe | Tak |
|  | Oryginalne Złącza na panelu przednim | 1 x mikrofon 1 x słuchawki 2 x USB 3.1 1 x Czytnik kart pamięci |
|  | możliwość zabezpieczenia linką kompatybilną z Kensington Lock. | Tak |
| Zasilacz | Standard | ATX |
|  | Maks. moc | 500 W |
|  | Wtyczka zasilania (ilość pinów) | 24 szt. |
|  | Wtyczka zasilania (rodzaj) | Rozłączalna |
|  | Wtyczka zasilania (opis) | 20 + 4 pin |
|  | Ilość wtyczek S-ATA | 7 szt. |
|  | Ilość wtyczek ATX 24-pin | 1 szt. |
|  | Ilość wtyczek CPU | 1 (4+4 pin) szt. |
|  | Ilość wtyczek PCI-E 8-pin (6+2) | 2 szt. |
|  | Ilość wtyczek MOLEX | 2 szt. |
|  | Zabezpieczenia | Over Current(OCP) , Over Voltage(OVP) , Over Power(OPP) , Over Temperature(OTP) , Under Voltage(UVP) , Short-Circuit(SCP) |
|  | Typ PFC | Aktywne |
|  | Zasilacz z certyfikatem | 80+ Bronze |
|  | Średnice wentylatorów | 120 mm |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2021 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |

- Zestaw komputerowy nr 2

| Parametr lub cecha/podzespół | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 25800 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) wydruk z dnia 22.05.2023 |
|  | Maks. pojemność pamięci | 128 GB |
|  | Gniazdo PCI-Express x16 ver 4.0 | Tak |
|  | Ilość banków pamięci | 4 szt. |
|  | PCIe 3.0 x16 (tryb x4) | Tak |
|  | Zintegrowana karta graficzna | TAK |
|  | Procesor ze zintegrowaną kartą graficzną | Tak |
|  | Zintegrowana karta dźwiękowa | TAK |
|  | Zintegrowana karta sieciowa | TAK |
|  | SATA (6Gb/s) | 4 szt. |
|  | Gniazdo HDMI | 2 szt. |
|  | USB 3.2 Gen. 1 Typu-C | Tak |
|  | Gniazdo DisplayPort | Tak |
|  | Obługa RAID | Tak |
|  | Złącze M.2 PCIe 4.0x4 | 2 szt. |
|  | Złącze modułu TPM | Tak |
|  | Gniazda audio analogowe | 3 szt. |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 12800 pkt w teście Passmark G3D Mark (http://www.videocardbenchmark.net/) wydruk z dnia 22.05.2023 |
|  | Chłodzenie CPU | Typ: aktywne , dwa wentylatory materiał : aluminium + miedź . |
| Dysk twardy | Format | M.2 |
|  | Interfejs | M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 |
|  | Pojemność | 1000 GB |
|  | Maks. szybkość zapisu | 5000 MB/s |
|  | Maks. szybkość odczytu | 7000 MB/s |
|  | 256-bitowe szyfrowanie danych AES | Tak |
|  | Gwarancja producenta 60 miesięcy | Tak |
|  | Niezawodność MTBF | 1500000 h |
| Pamięć RAM | Pojemność pamięci | 16 GB |
|  | Radiator | Tak |
| Mysz+ Klawiatura | Typ myszy | Optyczna |
|  | Komunikacja z komputerem | Bezprzewodowa |
|  | Interfejs | USB |
|  | Rozdzielczość | 4000dpi |
|  | Zasięg | 10 metrów |
|  | Liczba przycisków | 3 szt. |
|  | Liczba rolek | 1 szt. |
|  | Kółko przewijania | Tak 2D ,optyczne |
|  | Układ klawiszy | Standardowy |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |
|  | Klawisze multimedialne | Tak |
|  | Podświetlanie klawiszy | Tak |
|  | Złącze klawiatury | USB-C |
|  | Interfejs | 2,4GHz ,bluetooth |
|  | Niski profil klawiszy | Tak |
|  | Czujnik zbliżeniowy | Tak |
|  | Rodzaj podświetlania | Jednostrefowe - wszystkie klawisze w tym samym kolorze |
| Nagrywarka DVD | Typ napędu | Wewnętrzny |
|  | Interfejs | S-ATA |
| Monitor | Typ matrycy | LED IPS |
|  | Podświetlenie matrycy | LED |
|  | Powłoka matrycy | matowa |
|  | Format obrazu | 16:9 |
|  | Przekątna ekranu | 23,8 cala |
|  | Nominalna rozdzielczość | 1920 X 1080 |
|  | Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
|  | Jasność | co najmniej 250 cd/m2 |
|  | Kontrast statyczny | 1100:1 |
|  | Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
|  | Czas reakcji matrycy | 0,8 ms |
|  | Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
|  | Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
|  | Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
|  | Wyjście słuchawkowe audio | TAK |
|  | Wbudowane głośniki | Tak |
|  | Gniazdo Displayport | 1 szt. |
|  | Gniazdo HDMI | 1 szt. |
|  | Uchwyt do monitora na sprężynie gazowej | Tak |
|  | KABEL HDMI-HDMI | TAK |
|  | Vesa 100x100 | TAK |
| Listwa zasilająca | Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego | 25 ns |
|  | Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
|  | Napięcie znamionowe | 230 V |
|  | Ilość gniazd sieciowych | 8 szt. |
|  | Długość kabla | 3 m |
|  | Bezpieczniki | 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V |
|  | Prąd znamionowy obciążenia | 10 A |
|  | Możliwość mocowanie do podłoża | TAK |
| Obudowa | Typ obudowy | Midi Tower ATX |
|  | Akceptowalny format płyty głównej | ATX Micro ATX Mini ITX |
|  | Dwa filtry przeciwkurzowe | Tak |
|  | Oryginalne Złącza na panelu przednim | 1 x mikrofon 1 x słuchawki 2 x USB 3.1 1 x Czytnik kart pamięci |
|  | możliwość zabezpieczenia linką kompatybilną z Kensington Lock. | Tak |
| Zasilacz | Standard | ATX |
|  | Maks. moc | 500 W |
|  | Wtyczka zasilania (ilość pinów) | 24 szt. |
|  | Wtyczka zasilania (rodzaj) | Rozłączalna |
|  | Wtyczka zasilania (opis) | 20 + 4 pin |
|  | Ilość wtyczek S-ATA | 7 szt. |
|  | Ilość wtyczek ATX 24-pin | 1 szt. |
|  | Ilość wtyczek CPU | 1 (4+4 pin) szt. |
|  | Ilość wtyczek PCI-E 8-pin (6+2) | 2 szt. |
|  | Ilość wtyczek MOLEX | 2 szt. |
|  | Zabezpieczenia | Over Current(OCP) , Over Voltage(OVP) , Over Power(OPP) , Over Temperature(OTP) , Under Voltage(UVP) , Short-Circuit(SCP) |
|  | Typ PFC | Aktywne |
|  | Zasilacz z certyfikatem | 80+ Bronze |
|  | Średnice wentylatorów | 120 mm |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2021 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |

- Zestaw komputerowy nr 3

| Parametr lub cecha/podzespół | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 32690 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) wydruk z dnia 22.05.2023 |
|  | Maks. pojemność pamięci | 128 GB |
|  | Gniazdo PCI-Express x16 ver 4.0 | Tak |
|  | Ilość banków pamięci | 4 szt. |
|  | PCIe 3.0 x16 (tryb x4) | Tak |
|  | Zintegrowana karta graficzna | TAK |
|  | Procesor ze zintegrowaną kartą graficzną | Tak |
|  | Zintegrowana karta dźwiękowa | TAK |
|  | Zintegrowana karta sieciowa | TAK |
|  | Dodatkowa karta sieciowa PCI-e | Tak |
|  | SATA (6Gb/s) | 4 szt. |
|  | Gniazdo HDMI | 2 szt. |
|  | USB 3.2 Gen. 1 Typu-C | Tak |
|  | Gniazdo DisplayPort | Tak |
|  | Obługa RAID | Tak |
|  | Złącze M.2 PCIe 4.0x4 | 2 szt. |
|  | Złącze modułu TPM | Tak |
|  | Gniazda audio analogowe | 3 szt. |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 12800 pkt w teście Passmark G3D Mark (http://www.videocardbenchmark.net/) wydruk z dnia 22.05.2023 |
|  | Chłodzenie CPU | Typ: aktywne , dwa wentylatory materiał : aluminium + miedź . |
| Dysk twardy nr 1 | Format | M.2 |
|  | Interfejs | M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 |
|  | Pojemność | 1000 GB |
|  | Maks. szybkość zapisu | 5000 MB/s lub większa |
|  | Maks. szybkość odczytu | 7000 MB/s lub większa |
|  | 256-bitowe szyfrowanie danych AES | Tak |
|  | Gwarancja producenta 60 miesięcy | Tak |
|  | Niezawodność MTBF | 1500000 h |
| Dysk twardy nr 2 | Format | 3,5” |
|  | Interfejs | SATA III |
|  | Ilość sztuk | 2 sztuki |
|  | Pojemność | 4000GB |
|  | Prędkość odczytu maksymalna | 202 MB/s lub większa |
|  | Zwiększona odporność na drgania | Tak |
|  | Zgodność z systemami NAS | Tak |
|  | Niezawodność MTBF | 1000000 h |
| Pamięć RAM | Pojemność pamięci | 32 GB |
|  | Radiator | Tak |
| Mysz+ Klawiatura | Typ myszy | Optyczna |
|  | Komunikacja z komputerem | Bezprzewodowa |
|  | Interfejs | USB |
|  | Rozdzielczość | 1000dpi |
|  | Zasięg | 10 metrów |
|  | Liczba przycisków | 3 szt. |
|  | Liczba rolek | 1 szt. |
|  | Kółko przewijania | Tak 2D ,optyczne |
|  | Układ klawiszy | Standardowy |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |
|  | Pogrubione, białe znaki ułatwiające odczytywanie klawiszy. | Tak |
|  | Krótki skok klawisza | TAK |
|  | Zakrzywiona spacja, poprawiająca komfort pisania | Tak |
|  | Typ klawiszy | Głebokoprofilowe |
|  | Ergonomia | Regulowane nachylanie |
|  | Klawisze multimedialne | Tak |
|  | Komunikacja z komputerem | Bezprzewodowa |
|  | Cechy dodatkowe | Odporna na zalanie |
|  | Interfejs | USB |
| Nagrywarka DVD | Typ napędu | Wewnętrzny |
|  | Interfejs | S-ATA |
| Monitor | Typ matrycy | LED IPS |
|  | Podświetlenie matrycy | LED |
|  | Powłoka matrycy | matowa |
|  | Format obrazu | 16:9 |
|  | Przekątna ekranu | 23,8 cala |
|  | Nominalna rozdzielczość | 1920 X 1080 |
|  | Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
|  | Jasność | co najmniej 250 cd/m2 |
|  | Kontrast statyczny | 1100:1 |
|  | Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
|  | Czas reakcji matrycy | 0,8 ms |
|  | Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
|  | Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
|  | Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
|  | Wyjście słuchawkowe audio | TAK |
|  | Wbudowane głośniki | Tak |
|  | Gniazdo Displayport | 1 szt. |
|  | Gniazdo HDMI | 1 szt. |
|  | Uchwyt do monitora na sprężynie gazowej | Tak |
|  | KABEL HDMI-HDMI | TAK |
|  | Vesa 100x100 | TAK |
| Listwa zasilająca | Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego | 25 ns |
|  | Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
|  | Napięcie znamionowe | 230 V |
|  | Ilość gniazd sieciowych | 8 szt. |
|  | Długość kabla | 3 m |
|  | Bezpieczniki | 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V |
|  | Prąd znamionowy obciążenia | 10 A |
|  | Możliwość mocowanie do podłoża | TAK |
| Obudowa | Typ obudowy | Midi Tower ATX |
|  | Akceptowalny format płyty głównej | ATX Micro ATX Mini ITX |
|  | Dwa filtry przeciwkurzowe | Tak |
|  | Oryginalne Złącza na panelu przednim | 1 x mikrofon 1 x słuchawki 2 x USB 3.1 1 x Czytnik kart pamięci |
|  | możliwość zabezpieczenia linką kompatybilną z Kensington Lock. | Tak |
| Zasilacz | Standard | ATX |
|  | Maks. moc | 500 W |
|  | Wtyczka zasilania (ilość pinów) | 24 szt. |
|  | Wtyczka zasilania (rodzaj) | Rozłączalna |
|  | Wtyczka zasilania (opis) | 20 + 4 pin |
|  | Ilość wtyczek S-ATA | 7 szt. |
|  | Ilość wtyczek ATX 24-pin | 1 szt. |
|  | Ilość wtyczek CPU | 1 (4+4 pin) szt. |
|  | Ilość wtyczek PCI-E 8-pin (6+2) | 2 szt. |
|  | Ilość wtyczek MOLEX | 2 szt. |
|  | Zabezpieczenia | Over Current(OCP) , Over Voltage(OVP) , Over Power(OPP) , Over Temperature(OTP) , Under Voltage(UVP) , Short-Circuit(SCP) |
|  | Typ PFC | Aktywne |
|  | Zasilacz z certyfikatem | 80+ Bronze |
|  | Średnice wentylatorów | 120 mm |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2021 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |

- Laptop nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Laptop będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 22500 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) ) wydruk z dnia 22.05.2023 |
| Matryca | Matryca (przekątna) | 17,3” |
|  | Matryca (rozdzielczość) | 1920 x 1080 (16:9) |
|  | Typ matrycy | Matowy,LED |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | 144 Hz |
| Pozostałe parametry | Pamięć RAM | 16 GB |
|  | Dysk SSD M.2 PCIe | 960 GB |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 6900 pkt w teście Passmark G3D (http://www.videocardbenchmark.net/) ) wydruk z dnia 22.05.2023 |
|  | Głośniki | Tak |
|  | Wbudowane dwa mikrofony | Tak |
|  | Karta sieciowa przewodowa | Tak |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak ,Wi-Fi 6E |
|  | Bluetooth | Tak |
|  | HDMI | Tak |
|  | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak |
|  | USB-C z thunderbolt | Tak |
|  | USB-C z displayport | Tak |
|  | USB 3.2 | 2 sztuki |
|  | TPM | Tak |
|  | Podświetlana klawiatura | Tak |
|  | Wbudowana kamera | Tak |
|  | Obudowa - standard militarny MIL-STD-810H | Tak |
|  | Mysz bezprzewodowa | Typ połączenia Bezprzewodowa Technologia optyczna Bluetooth Tak Wbudowany akumulator Tak Podświetlana rolka Tak Podświetlane logo Tak Liczba przycisków 6 Kółko przewijania Tak Rozdzielczość 25600 DPI |
|  | Wyposażenie | - Zasilacz prądu przemiennego - torba nylonowa, odpinany pasek na ramię ,wzmacniana rączka. |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2021 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |

- Laptop nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Laptop będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 17500 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) ) wydruk z dnia 22.05.2023 |
| Matryca | Matryca (przekątna) | 15,6” |
|  | Matryca (rozdzielczość) | 1920 x 1080 (16:9) |
|  | Typ matrycy | Matowy,LED |
| Pozostałe parametry | Pamięć RAM | 16 GB |
|  | Dysk SSD M.2 PCIe | 512 GB |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 2600 pkt w teście Passmark G3D (http://www.videocardbenchmark.net/) ) wydruk z dnia 22.05.2023 |
|  | Głośniki | Tak |
|  | Wbudowane mikrofon | Tak |
|  | Karta sieciowa przewodowa | Tak |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak ,Wi-Fi 6E |
|  | Bluetooth | Tak |
|  | HDMI | Tak |
|  | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak |
|  | USB-C z displayport i powerdelivery | Tak |
|  | USB 3.2 | 2 sztuki |
|  | TPM | Tak |
|  | Obudowa - standard militarny MIL-STD-810H | Tak |
|  | Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
|  | Podświetlana klawiatura | Tak |
|  | Wbudowana kamera z zaślepką | Tak |
|  | Mysz bezprzewodowa | 2000 dpi , 7 przycisków. |
|  | Wyposażenie | - Zasilacz prądu przemiennego - torba nylonowa, odpinany pasek na ramię ,wzmacniana rączka. |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2021 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |

- Laptop nr 3

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Laptop będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 26600 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) ) wydruk z dnia 22.05.2023 |
| Matryca | Matryca (przekątna) | 15,6” |
|  | Matryca (rozdzielczość) | 1920 x 1080 (16:9) |
|  | Typ matrycy | Matowy,LED |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
| Pozostałe parametry | Pamięć RAM | 32 GB |
|  | Dysk SSD M.2 PCIe | 1000 GB |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 13300 pkt w teście Passmark G3D (http://www.videocardbenchmark.net/) ) wydruk z dnia 22.05.2023 |
|  | Głośniki | Tak |
|  | Wbudowane dwa mikrofony | Tak |
|  | Karta sieciowa przewodowa | Tak |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak ,Wi-Fi 6E |
|  | Bluetooth | Tak |
|  | HDMI | Tak |
|  | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak |
|  | USB-C z thunderbolt | Tak |
|  | USB 3.2 | 2 sztuki |
|  | TPM | Tak |
|  | Podświetlana klawiatura | Tak |
|  | Wbudowana kamera | Tak |
|  | Mysz bezprzewodowa | 2000 dpi , 7 przycisków. |
|  | Wyposażenie | - Zasilacz prądu przemiennego - torba nylonowa, odpinany pasek na ramię ,wzmacniana rączka. |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2021 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |

- Laptop nr 4

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Laptop będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 17500 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) ) wydruk z dnia 22.05.2023 |
| Matryca | Matryca (przekątna) | 15,6” |
|  | Matryca (rozdzielczość) | 1920 x 1080 (16:9) |
|  | Typ matrycy | Matowy,LED |
| Pozostałe parametry | Pamięć RAM | 16 GB |
|  | Dysk SSD M.2 PCIe | 512 GB |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 2600 pkt w teście Passmark G3D (http://www.videocardbenchmark.net/) ) wydruk z dnia 22.05.2023 |
|  | Głośniki | Tak |
|  | Wbudowane mikrofon | Tak |
|  | Karta sieciowa przewodowa | Tak |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak ,Wi-Fi 6E |
|  | Bluetooth | Tak |
|  | HDMI | Tak |
|  | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak |
|  | USB-C z displayport i powerdelivery | Tak |
|  | USB 3.2 | 2 sztuki |
|  | TPM | Tak |
|  | Obudowa - standard militarny MIL-STD-810H | Tak |
|  | Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
|  | Podświetlana klawiatura | Tak |
|  | Wbudowana kamera z zaślepką | Tak |
|  | Mysz bezprzewodowa | 2000 dpi , 7 przycisków. |
|  | Wyposażenie | - Zasilacz prądu przemiennego - torba nylonowa, odpinany pasek na ramię ,wzmacniana rączka. |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2021 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |

- Laptop nr 5

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Laptop będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 17500 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) ) wydruk z dnia 22.05.2023 |
| Matryca | Matryca (przekątna) | 15,6” |
|  | Matryca (rozdzielczość) | 1920 x 1080 (16:9) |
|  | Typ matrycy | Matowy,LED |
| Pozostałe parametry | Pamięć RAM | 16 GB |
|  | Dysk SSD M.2 PCIe | 512 GB |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 2600 pkt w teście Passmark G3D (http://www.videocardbenchmark.net/) ) wydruk z dnia 22.05.2023 |
|  | Głośniki | Tak |
|  | Wbudowane mikrofon | Tak |
|  | Karta sieciowa przewodowa | Tak |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak ,Wi-Fi 6E |
|  | Bluetooth | Tak |
|  | HDMI | Tak |
|  | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak |
|  | USB-C z displayport i powerdelivery | Tak |
|  | USB 3.2 | 2 sztuki |
|  | TPM | Tak |
|  | Obudowa - standard militarny MIL-STD-810H | Tak |
|  | Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
|  | Podświetlana klawiatura | Tak |
|  | Wbudowana kamera z zaślepką | Tak |
|  | Mysz bezprzewodowa | 2000 dpi , 7 przycisków. |
|  | Wyposażenie | - Zasilacz prądu przemiennego - torba nylonowa, odpinany pasek na ramię ,wzmacniana rączka. |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2021 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |

- Laptop nr 6

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Laptop będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 21500 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) ) wydruk z dnia 22.05.2023 |
| Matryca | Matryca (przekątna) | 14” |
|  | Matryca (rozdzielczość) | 2880 x 1800 |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | 90 Hz |
|  | Typ matrycy | Matowy,LED |
|  | Matryca z pokryciem barw 100% sRGB | Tak |
| Pozostałe parametry | Pamięć RAM | 16 GB |
|  | Dysk SSD M.2 PCIe | 512 GB |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 2600 pkt w teście Passmark G3D (http://www.videocardbenchmark.net/) ) wydruk z dnia 22.05.2023 |
|  | Głośniki | Tak |
|  | Wbudowane dwa mikrofony | Tak |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa USB 3.0 | Tak |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak ,Wi-Fi 6E |
|  | Bluetooth | Tak |
|  | USB-C z tunderbolt | Tak |
|  | USB 3.2 | Tak |
|  | TPM | Tak |
|  | Podświetlana klawiatura | Tak |
|  | Wbudowana kamera z zaślepką | Tak |
|  | Waga maksymalna | 1,4 kg |
|  | Wyposażenie | - Zasilacz prądu przemiennego - torba nylonowa, odpinany pasek na ramię ,wzmacniana rączka. |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2021 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |

- Laptop nr 7

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Laptop będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 17100 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) ) wydruk z dnia 22.05.2023 |
| Matryca | Matryca (przekątna) | 17,3” |
|  | Matryca (rozdzielczość) | 1920 x 1080 (16:9) |
|  | Typ matrycy | Matowy,LED |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | 144 Hz |
| Pozostałe parametry | Pamięć RAM | 16 GB |
|  | Dysk SSD M.2 PCIe | 1000 GB |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 13000 pkt w teście Passmark G3D (http://www.videocardbenchmark.net/) ) wydruk z dnia 22.05.2023 |
|  | Głośniki | Tak |
|  | Wbudowane dwa mikrofony | Tak |
|  | Karta sieciowa przewodowa | Tak |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak ,Wi-Fi 6E |
|  | Bluetooth | Tak |
|  | HDMI | Tak |
|  | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak |
|  | USB-C z displayport I powerdelivery | Tak |
|  | USB 3.2 | 4 sztuki |
|  | TPM | Tak |
|  | Podświetlana klawiatura | Tak |
|  | Wbudowana kamera | Tak |
|  | Mysz bezprzewodowa | 2000 dpi , 7 przycisków. |
|  | Wyposażenie | - Zasilacz prądu przemiennego - torba nylonowa, odpinany pasek na ramię ,wzmacniana rączka. |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2021 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |

- Laptop nr 8

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Laptop będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 15000 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) ) wydruk z dnia 22.05.2023 |
| Matryca | Matryca (przekątna) | 15,6” |
|  | Matryca (rozdzielczość) | 1920 x 1080 (16:9) |
|  | Typ matrycy | Matowy |
| Pozostałe parametry | Pamięć RAM | 16 GB |
|  | Dysk SSD M.2 PCIe | 512 GB |
|  | Głośniki | Tak |
|  | Wbudowane mikrofon | Tak |
|  | Karta sieciowa przewodowa | Tak |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak ,Wi-Fi 6E |
|  | Bluetooth | Tak |
|  | HDMI | Tak |
|  | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak |
|  | USB-C | Tak |
|  | USB 3.0 | 2 sztuki |
|  | TPM | Tak |
|  | Wbudowana kamera | Tak |
|  | Mysz bezprzewodowa | 2000 dpi , 7 przycisków. |
|  | Wyposażenie | - Zasilacz prądu przemiennego - torba nylonowa, odpinany pasek na ramię ,wzmacniana rączka. |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2021 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |

- Monitor nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie matrycy | LED |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23,8 cala |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 X 1080 |
| Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Jasność | co najmniej 250 cd/m2 |
| Czas reakcji matrycy | 0,8 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Wyjście słuchawkowe audio | TAK |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Gniazdo Displayport | 1 szt. |
| Gniazdo HDMI | 1 szt. |
| KABEL HDMI-HDMI | TAK |
| Uchwyt do monitora na sprężynie gazowej | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | TAK |

- Monitor nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie matrycy | LED |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27 cali |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 X 1080 |
| Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Jasność | co najmniej 250 cd/m2 |
| Czas reakcji matrycy | 0,8 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Wyjście słuchawkowe audio | TAK |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Gniazdo Displayport | 1 szt. |
| Gniazdo HDMI | 1 szt. |
| KABEL HDMI-HDMI | TAK |
| Uchwyt do monitora na sprężynie gazowej | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | TAK |

- Monitor nr 3

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Podświetlenie matrycy | VA |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Format obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 34” |
| Nominalna rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Jasność | co najmniej 250 cd/m2 |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Kontrast statyczny | 2500:1 |
| Czas reakcji matrycy | 1 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Gniazdo Displayport | 1 szt. |
| Gniazdo HDMI | 1 szt. |
| KABEL HDMI-HDMI | TAK |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | TAK |

- Drukarka nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Laserowa kolorowa |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 4300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Rozdzielczość wydruku mono | Do 1200x2400 dpi |
| Rozdzielczość wydruku kolor | Do 1200x2400 dpi |
| Szybkość drukowania mono | Do 28 stron A4/min |
| Szybkość drukowania kolor | Do 28 stron A4/min |
| Druk w sieci LAN | Tak |
| Dodatkowy toner czarny | Tak |
| Skanowanie dwustronne | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak |
| NFC | Tak |
| Kolorowy ekran dotykowy | Tak |
| USB 3.0 | Tak |
| Automatyczny druk dwustronny | Tak |

- Drukarka nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Atramentowa |
| wydajność tuszu czarnego | do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Rozdzielczość wydruku mono | Do 1200x1200 dpi |
| Rozdzielczość wydruku kolor | Do 1200x1200 dpi |
| Szybkość drukowania mono | Do 8 stron A4/min |
| Szybkość drukowania kolor | Do 5,5 stron A4/min |
| Skaner | Tak |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600x600 dpi |
| Druk przez WiFi | Tak |

- Drukarka nr 3

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Atramentowa przenośna |
| Rozdzielczość wydruku mono | Do 1200x1200 dpi |
| Rozdzielczość wydruku kolor | Do 4800x1200 dpi |
| Szybkość drukowania mono | do 10 stron A4/min |
| Szybkość drukowania kolor | Do 7 stron A4/min |
| Druk przez WiFi | Tak |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (200-240V) (zasilacz wbudowany) bateryjne |
| wydajność tuszu czarnego | do 200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 120 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Akumulator | Tak |

- Drukarka nr 4

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Laserowa monochromatyczna |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 13700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Rozdzielczość wydruku mono | Do 1200x1200 dpi |
| Szybkość drukowania mono | Do 22 stron A4/min |
| Druk w sieci LAN | Tak |
| Skanowanie | Tak |

- Drukarka nr 5

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | atramentowa |
| Format | A3 |
| wydajność tuszu czarnego | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Bezpośrednie wydruki z USB | Tak |
| Rozdzielczość druku mono | 4800x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku kolor | 4800x1200 dpi |
| Szybkość drukowania mono | Do 30 stron A4/min |
| Szybkość drukowania kolor | Do 30 stron A4/min |
| Skanowanie w kolorze | Tak |
| Skanowanie dwustronne A4 | Tak |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | Do 600x600 dpi (ADF) do 1200x1200 dpi (szyba skanera) |
| Szybkość skanowania | Do 25 obr/min. |
| Druk po sieci LAN | Tak |
| Druk po WiFI | Tak |
| NFC | Tak |
| Kolorowy wyświetlacz LCD | Tak |

- Drukarka nr 6

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Laserowa |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 10500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Rozdzielczość wydruku mono | Do 600x600 dpi |
| Rozdzielczość wydruku kolor | Do 600x600 dpi |
| Szybkość drukowania mono | Do 35 stron A4/min |
| Szybkość drukowania kolor | Do 35 stron A4/min |
| Druk w sieci LAN | Tak |
| Dodatkowy toner czarny | Tak |
| Skanowanie dwustronne | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak |
| NFC | Tak |
| Kolorowy ekran dotykowy | Tak |
| USB 3.0 | Tak |
| Automatyczny druk dwustronny | Tak |

- Drukarka nr 7

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Laserowa kolorowa |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 4300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Rozdzielczość wydruku mono | Do 1200x2400 dpi |
| Rozdzielczość wydruku kolor | Do 1200x2400 dpi |
| Szybkość drukowania mono | Do 28 stron A4/min |
| Szybkość drukowania kolor | Do 28 stron A4/min |
| Druk w sieci LAN | Tak |
| Dodatkowy toner czarny | Tak |
| Skanowanie dwustronne | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak |
| NFC | Tak |
| Kolorowy ekran dotykowy | Tak |
| USB 3.0 | Tak |
| Automatyczny druk dwustronny | Tak |

- Drukarka nr 8

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Atramentowa |
| wydajność tuszu czarnego | do 4500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Rozdzielczość wydruku mono | Do 4800x1200 dpi |
| Rozdzielczość wydruku kolor | Do 4800x1200 dpi |
| Szybkość drukowania mono | Do 15 stron A4/min |
| Szybkość drukowania kolor | Do 8 stron A4/min |
| Skaner | Tak |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200x1200 dpi |
| Druk przez WiFi | Tak |

- Drukarka nr 9

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Atramentowa |
| wydajność tuszu czarnego | do 4500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Rozdzielczość wydruku mono | 5760x1440 dpi |
| Rozdzielczość wydruku kolor | 5760x1440 dpi |
| Szybkość drukowania mono | Do 10 stron A4/min |
| Szybkość drukowania kolor | Do 5 stron A4/min |
| Skaner | Tak |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200x1200 dpi |
| Druk przez WiFi | Tak |

- Drukarka nr 10

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Laserowa kolorowa |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Rozdzielczość wydruku mono | Do 600x600 dpi |
| Rozdzielczość wydruku kolor | Do 600x600 dpi |
| Dodatkowy toner czarny | Tak |
| Szybkość drukowania mono | Do 22 stron A4/min |
| Szybkość drukowania kolor | Do 22 stron A4/min |
| Druk w sieci LAN | Tak |
| Druk przez WiFi | Tak |
| Kolorowy panel dotykowy | Tak |
| Optyczna rozdzielczość skanera | 600x600 dpi |

- Skaner nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia skanowania | Dual CIS |
| Skanowanie w kolorze | Tak |
| ADF | Tak |
| Optyczna rozdzielczość skanera | 600x600 dpi |
| Szybkość skanowania | Do 40 str/min |
| Rozszerzona rozdzielczość skanowania | 1200x1200 dpi |
| Skanowanie do Komputera, Obrazu*, Sieci (SMB), FTP/SFTP | Tak |
| Możliwość pracy w LAN | Tak |
| USB 3.0 | Tak |

- Skaner nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia skanowania | Dual CIS |
| Skanowanie w kolorze | Tak |
| ADF | Tak |
| Optyczna rozdzielczość skanera | 600x600 dpi |
| Szybkość skanowania | Do 50 str/min |
| Rozszerzona rozdzielczość skanowania | 1200x1200 dpi |
| Skanowanie do Komputera, Obrazu*, Sieci (SMB), FTP/SFTP | Tak |
| Możliwość pracy w LAN | Tak |
| USB 3.0 | Tak |

- Dysk nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.2 Gen2 |
| Złącze | USB-C |
| Typ | Dysk zewnętrzny |
| Pojemność | 480 GB |
| Odporność na wibracje i upadki | Tak |
| Prędkość odczytu (maksymalna) | do 520 MB/s |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |

- Dysk nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | SATA |
| Format | 2,5” |
| Pojemność | 1000 GB |
| Szyfrowanie | 256-bit AES |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Niezawodność MTBF | 1500000 godz. |
| Prędkość odczytu (maksymalna) | 560 MB/s |
| Prędkość zapisu (maksymalna) | 530 MB/s |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
| Kieszeń na dysk 2,5” USB 3.0 | Tak |

- Dysk nr 3

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.2 Gen. 2 x 2 |
| Pojemność | 2000 GB |
| Szyfrowanie | 256-bit AES |
| Zwiększona odporność na drgania | Tak |
| 256-bitowe szyfrowanie danych AES | Tak |
| Odporność na wibracje i upadki | Tak |
| Odporność na zachlapanie | Tak |
| Wodoodporność | Tak |
| Kurzoodporność | Tak |
| Gwarancja producenta | 60 miesięcy |
| Prędkość odczytu maksymalna | 2000 MB/s |
| Prędkość zapisu maksymalna | 2000 MB/s |

- Dysk nr 4

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | SATA |
| Format | 2,5” |
| Pojemność | 2000 GB |
| Szyfrowanie | 256-bit AES |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Niezawodność MTBF | 1500000 godz. |
| Prędkość odczytu (maksymalna) | 560 MB/s |
| Prędkość zapisu (maksymalna) | 530 MB/s |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
| Kieszeń na dysk 2,5” USB 3.0 | Tak |

- Dysk nr 5

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Dysk sieciowy |
| Kieszeń na dyski | 3,5” – 4 szt. |
| Obsługa RAID | 0 1 5 6 10 JBOD Single Disk |
| Pamięć RAM | 2GB |
| Obsługa protokołów sieciowych | AFP Dynamiczny DNS (DDNS) HTTP HTTPS iPv4/iPv6 iSCSI Klient protokołu BitTorrent Klient VPN Obsługa ramek typu jumbo Przekierowywanie portów UPnP CIFS Serwer DNS Serwer DHCP Serwer DLNA Serwer FTP NFS Serwer VPN SNMP SSH Telnet Wake-On-LAN SMTP SMSC FTPS TFTP WebDAV |
| System plików dla dysków zewnętrznych | FAT32 exFAT NTFS HFS+ EXT3 EXT4 |
| Dostęp przez aplikacje mobilne Dostęp przez sieć Web Licencja na 2 kamery IP Obsługa przechowywania kopii zapasowych w chmurze Surveillance Station - obsługa kamer IP Szyfrowanie woluminów Zabezpieczenie Kensington lock | Tak |

- Dysk nr 6

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Format | 2,5” |
| Typ | Dysk zewnętrzny |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Pojemność | 4000 GB |
| Zgodny z normą MIL-STD 810G | Tak |
| Odporność na zachlapanie | Tak |
| Odporność na wibracje i upadki | Tak |

- Dysk nr 7

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Format | 2,5” |
| Typ | Dysk zewnętrzny |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Pojemność | 1000 GB |
| Zgodny z normą MIL-STD 810G | Tak |
| Odporność na zachlapanie | Tak |
| Odporność na wibracje i upadki | Tak |

- Dysk nr 8

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Format | 2,5” |
| Typ | Dysk zewnętrzny |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Pojemność | 2000 GB |
| Zgodny z normą MIL-STD 810G | Tak |
| Odporność na zachlapanie | Tak |
| Odporność na wibracje i upadki | Tak |

- Dysk nr 9

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.2 Gen2 |
| Złącze | USB-C |
| Typ | Dysk zewnętrzny |
| Pojemność | 480 GB |
| Odporność na wibracje i upadki | Tak |
| Prędkość odczytu (maksymalna) | do 520 MB/s |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |

- Dysk nr 10

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.2 Gen2 |
| Złącze | USB-C |
| Typ | Dysk zewnętrzny |
| Pojemność | 1000 GB |
| Odporność na wibracje i upadki | Tak |
| Prędkość odczytu (maksymalna) | do 520 MB/s |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |

- Dysk nr 11

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Format | 2,5” |
| Typ | Dysk zewnętrzny |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Pojemność | 1000 GB |

- Dysk nr 12

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Rodzaj | Dysk sieciowy |
| Maksymalna obsługiwana pojemność | 128TB |
| Kieszeń na dyski | 2,5”/3,5” – 8 szt (hot swap) |
| RAID | 0 1 5 6 10 50 60 JBOD Single Disk |
| Rodzaje wyjść / wejść | USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt. RJ45 (LAN) 2.5 Gbps - 2 szt. SFP+ - 2 szt. AC-in (wejście zasilania) - 2 szt. PCIe 2.0 x2 - 1 szt. |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Protokoły sieciowe | AFP HTTP HTTPS iPv4/iPv6 iSCSI Klient protokołu BitTorrent Klient VPN Obsługa ramek typu jumbo Serwer CIFS/SMB Serwer DNS Serwer DHCP Serwer DLNA Serwer FTP NFS Serwer UpnP AV Serwer VPN S.M.A.R.T. SNMP SSH Telnet Wake-On-LAN SMTP SMSC FTPS TFTP WebDAV |
| System plików dla dysków zewnętrznych | FAT32 exFAT NTFS HFS+ EXT3 EXT4 |
| Funkcja Wake on LAN/WAN | Tak |

- Dysk nr 13

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Format | 3,5” |
| Typ | Dysk zewnętrzny |
| Interfejs | SATA III |
| Pojemność | 10000 GB |
| Szybkość obrotowa | 7200 PRM |
| Bufor dysku pamięci | 256 MB |
| Szybkość transmisji interfejsu dysku | 6 Gbit/s |
| Szybkość transmisji utrzymania dysku | 260 MiB/s |
| Działania 24/7 | Tak |
| Cykle start/stop | 600000 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |

- Dysk nr 14

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.2 Gen. 2 x 2 |
| Pojemność | 4000 GB |
| Szyfrowanie | 256-bit AES |
| Zwiększona odporność na drgania | Tak |
| 256-bitowe szyfrowanie danych AES | Tak |
| Odporność na wibracje i upadki | Tak |
| Odporność na zachlapanie | Tak |
| Wodoodporność | Tak |
| Kurzoodporność | Tak |
| Gwarancja producenta | 60 miesięcy |
| Prędkość odczytu maksymalna | 2000 MB/s |
| Prędkość zapisu maksymalna | 2000 MB/s |

- Mysz nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ połączenia | przewodowa |
| Technologia | Optyczna |
| Liczba rolek | 1 |
| Liczba przycisków | 7 |
| Rozdzielczość | 4000 DPI |
| Kierunek przewijania | pionowy |
| Wciskane kółko | Tak |
| Kółko przewijania | Tak |

- Mysz nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ połączenia | Bezprzewodowa |
| Technologia | Laserowa |
| Odbiornik USB do którego można dodać inne urządzenia zgodne ze standardem odbiornika . | TAK |
| Liczba przycisków | 7 |
| Kółko przewijania | Tak |
| Rozdzielczość | 1000 DPI |

- Mysz nr 3

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ połączenia | Bezprzewodowa |
| Technologia | Laserowa |
| Bluetooth | Tak |
| Odbiornik USB do którego można dodać inne urządzenia zgodne ze standardem odbiornika . | TAK |
| Liczba przycisków | 8 |
| Kółko przewijania | Tak |
| Rozdzielczość | 1000 DPI |
| Obsługa gestów | Tak |

- Mysz nr 4

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ połączenia | Bezprzewodowa |
| Bluetooth | Tak |
| USB-C | Tak |
| Technologia | Laserowa |
| Odbiornik USB do którego można dodać inne urządzenia zgodne ze standardem odbiornika . | TAK |
| Typ myszy | Ergonomiczna |
| Liczba przycisków | 6 |
| Profil | praworęczny |
| Unikalny, pionowy kąt 57° zapewnia optymalne ergonomiczne ułożenie nadgarstka bez utraty wydajności | Tak |
| Kółko przewijania | Tak |
| Rozdzielczość | 4000 DPI |

- Mysz nr 5

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ połączenia | Bezprzewodowa |
| Technologia | optyczna |
| Bluetooth | Tak |
| Wbudowany akumulator | Tak |
| Podświetlana rolka | Tak |
| Podświetlane logo | Tak |
| Liczba przycisków | 6 |
| Kółko przewijania | Tak |
| Rozdzielczość | 25600 DPI |
| Regulowany ciężar myszy | Tak |
| Programowalne przyciski | Tak |
| 40 G akceleracji | Tak |
| 1000 Hz ultrapolling | Tak |
| 1 ms czasu reakcji | Tak |

- Klawiatura nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ połączenia | przewodowa |
| Zestaw klawiatura + mysz | TAK |
| Interfejs | USB |
| Klawisze numeryczne | Tak |
| Regulowane stopki | Tak |
| Podstawka na nadgarstek | Tak |
| Odporność na zachlapanie | Tak |
| Klawisze multimedialne | Tak |
| Rozdzielczość myszy | 1000 dpi |

- Klawiatura nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zestaw klawiatura + mysz | TAK |
| Układ klawiszy | Standardowy |
| Odporność na zachlapanie | Tak |
| Odbiornik USB do którego można dodać inne urządzenia zgodne ze standardem odbiornika . | TAK |
| Cicha praca klawiszy | Tak |
| Klawisze numeryczne | Tak |
| Klawisze multimedialne | Tak |
| Rozdzielczość myszy | 1000 DPI |
| Klawisze internetowe | Tak |
| Komunikacja z komputerem | radiowa |
| Klawiatura - Zasięg | 10m |
| Mysz –zasięg | 10m |
| Gumowe bok myszy bezprzewodowej | Tak |

- Pendrive nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Pojemność | 32 GB |
| Prędkość odczytu maksymalna | 120 MB/s |

- Pendrive nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Pojemność | 64 GB |
| Prędkość odczytu maksymalna | 120 MB/s |

- Pendrive nr 3

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 / USB-C |
| Pojemność | 256 GB |
| Maksymalna prędkość odczytu z nośnika | Do 150 MB/s |

- Pendrive nr 4

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Pojemność | 512 GB |
| Prędkość odczytu | Do 130 MB/s |

- Pendrive nr 5

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Pojemność | 128 GB |

- Karta pamięci nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | microSDXC |
| Pojemność | 32 GB |
| Klasa prędkości | U1 |
| Klasa pamięci | 10 |
| Adapter SD | Tak |

- Karta pamięci nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | microSDXC |
| Pojemność | 64 GB |
| Klasa prędkości | U1 |
| Klasa pamięci | 10 |
| Adapter SD | Tak |

- Karta graficzna

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Karta graficzna | (wydajności minimum 23800 pkt w teście Passmark G3D Mark (http://www.videocardbenchmark.net/) wydruk z dnia 22.05.2023 |

- UPS

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Moc pozorna | 750VA |
| Moc skuteczna | 410W |
| Sinusoida schodkowa | Tak |
| Ilość gniazd sieciowych | 4 szt. -Schuko |
| Sygnalizacja pracy | Diody LED , dźwiękowa |
| Zabezpieczenie linii LAN (RJ45) | Tak |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |

- Powerbank nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | 2x USB-A, USB-C i microUSB |
| Pojemność baterii | 50000 mAh |
| Powerdelivery | 22,5W |
| Quick charge 3.0 | Tak |
| Prąd wyjściowy | 2,4A |
| Diody LED informujące o poziomie naładowania power banka | Tak |
| Funkcja lampy biurkowej | Tak |

- Powerbank nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | 4 porty – dwa USB Typu A, jedno microUSB i jedno Type-C. |
| Pojemność baterii | 10000 mAh |
| Powerdelivery | 20 W |
| Wyświetlacz | Tak |
| Zintegrowany kabel | Tak |

- Listwa zasilająca nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| 3xgniazdo sieciowe | Tak |
| 2x standardowe gniazda USB 2.4A | Tak |
| 1x Quick Charge 18W | Tak |
| 1x port USB-C PD 3.0 30W | Tak |
| Współpracę listwy z IFTTT, Google Home oraz Amazon Alexa | Tak |

- Listwa zasilająca nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| 4 x gniazdo sieciowe | Tak |
| -zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy | Tak |
| -obsługa Google Home, Amazon Alexa oraz IFTTT (sterowanie głosowe) | Tak |
| darmowa aplikacja na Twój smartfon/tablet - Smart Life | Tak |
| zaplanuj włączenie/wyłączenie swojego urządzenia o danej porze dzięki funkcji harmonogramu | Tak |
| zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy | Tak |
| 4 porty USB | Tak |

- Listwa zasilająca nr 3

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Długość kabla | 3m |
| 10 gniazd sieciowych | Tak |

- Adapter

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | SATA 2,5/3,5' & M.2 PCIE/NVME |
| Szybkość przesyłania danych | 10 Gbit/s |

- Stacja dokująca

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.0 |
| USB 2.0 | 2 sztuki |
| USB 3.0 | 3 sztuki |
| HDMI | 2 sztuki |
| Displayport | 1 sztuka |
| Gniazdo słuchawkowe | 1 sztuka |
| Wyjście audio | 1 sztuka |
| RJ-45 (LAN) | 1 sztuka |
| Obsługa monitora Ultra HD 4K | Tak |

- Kamera internetowa nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ połączenia | USB |
| Maksymalna rozdzielczość | 1920x1080 px |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Wbudowany podwójny mikrofon | Tak |
| Długość kabla | 1,5 m |

- Kamera internetowa nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Rodzaj | Kamera konferencyjna |
| Wbudowane 8 mikrofonów | Tak |
| Wbudowane 3 głośniki | Tak |
| Port komunikacji | Bluetooth, USB typ C, WiFi, 1x micro-HDMI |
| Automatycznie ustawia ostrość na osobę aktualnie mówiącą | Tak |
| Kamera 360 | Tak |
| Rozdzielczość kamery | 1080p/30 kl.s |
| Zasięg zbierania dźwięku | 5,5m |
| Czułość głośnika | 76 db SPL |

- Słuchawki nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Bezprzewodowe |
| Słuchawki z wbudowanym mikrofonem | Tak |
| Wersja bluetooth | 5.2 |
| Budowa słuchawek | Dokanałowe |
| Aktywna redukcja hałasu ANC | Tak |
| Etui ładujące z USB-C | Tak |
| Możliwość podłączenia dwóch urządzeń jednocześnie | Tak |
| Interfejs etui | USB-C |
| Czas ładownia słuchawek w etui | Do 50 minut |

- Słuchawki nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Przewodowe |
| System audio | Wielokanałowy 7.1 - wirtualne |
| Regulacja głośności | Tak |
| Budowa słuchawek | Nauszne zamknięte |
| redukcja hałasu | Pasywna |
| Złącze | Minijack 3,5 mm - 1 szt. |
| Długość kabla | 3m |
| Odłączany kabel | Tak |
| Rozgałęźnik dla wtyków 3,5 mm jack | Tak |
| Impedancja słuchawek | 32 Om |
| Czułość słuchawek | 98 dB |
| Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie | Tak |
| Chowany mikrofon | Tak |

- Słuchawki nr 3

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Przewodowe |
| System audio | Wielokanałowy 7.1 - wirtualne |
| Regulacja głośności | Tak |
| Budowa słuchawek | Nauszne zamknięte |
| redukcja hałasu | Pasywna |
| Złącze | Minijack 3,5 mm - 1 szt. |
| Długość kabla | 3m |
| Odłączany kabel | Tak |
| Rozgałęźnik dla wtyków 3,5 mm jack | Tak |
| Impedancja słuchawek | 32 Om |
| Czułość słuchawek | 98 dB |
| Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie | Tak |
| Chowany mikrofon | Tak |

- Głośnik nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Rodzaj wyjść /wejść | USB |
| Łączność bezprzewodowa | Tak |
| Sterowanie | Przyciski na głośniku |
| Czas pracy | 15h |
| Czas ładowania | 2h |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zasięg działania bluetooth | 30m |
| Odbieranie/odrzucanie połączeń | Tak |
| Możliwość podłączenia jednocześnie dwóch urządzeń | Tak |
| Wskaźnik akumulatora | Tak |
| Zgodność z profilem: A2DP | Tak |
| Współpraca z Asystentem Google | Tak |
| Dołączone akcesoria | Adapter bluetooth , etui |

- Głośnik nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ zestawu | 2.0 |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |
| Moc głośnika satelitarnego | 1,15W |
| Maksymalne pasmo przenoszenia [kHz] | 20 |
| Minimalne pasmo przenoszenia [Hz] | 50 |

- Program nr 1

Parametr lub cecha

CorelDRAW Graphics Suite 2023 MULTI Win/Mac ESD –lub równoważny – WERSJA KOMRECYJNA WIECZYSTA Zasoby : 7000 obrazków clipart, obrazów cyfrowych oraz szablonów grafik na pojazdy. 1000 zdjęć o wysokiej rozdzielczości. Ponad 1000 czcionek TrueType i OpenType oraz zintegrowany dostęp do ponad 1400 rodzin czcionek Google. Ponad 200 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów. Ponad 600 wypełnień tonalnych, wektorowych i bitmapowych. Projektowanie logotypów, broszur, materiałów sprzedażowych i marketingowych, narzędzia szkoleniowe i inne szczegółowe wizualizacje do wykorzystania w Internecie lub w druku. Obsługiwane typy plików HEIF, GIF, JPG, PNG, BMP, CPT, CPX, CMX, FILL, TXT, PDF, DOCX, PSD, TIFF, WMF, EMF, AI, EPS, SVG, DWG/DXF, DCS, CGM, JPEG 2000, TTF, DES, PPT, XLS, PUB i VSD

- Program nr 2

Parametr lub cecha

Adobe Creative Cloud All Apps for Teams MULTI–lub równoważny – WERSJA KOMRECYJNA -ROCZNA

- Program nr 3

Parametr lub cecha

pakiet biurowy MS Office 2021 STD.- WERSJA EDUKACYNA, lub równoważny umożliwiający pełną kompatybilność z innymi dokumentami utworzonymi na bazie oprogramowania Microsoft Office i komputerami, na których jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office. Pakiet ma zawierać zintegrowanego klienta poczty elektronicznej i menadżera kontaktów.

- Program nr 4

Parametr lub cecha

pakiet biurowy MS Office 2021 STD.- WERSJA KOMERCYJNA, lub równoważny umożliwiający pełną kompatybilność z innymi dokumentami utworzonymi na bazie oprogramowania Microsoft Office i komputerami, na których jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office. Pakiet ma zawierać zintegrowanego klienta poczty elektronicznej i menadżera kontaktów.

- Program nr 5

Parametr lub cecha

pakiet biurowy Office Home and Business 2021- KOMERCYJNA , lub równoważny umożliwiający pełną kompatybilność z innymi dokumentami utworzonymi na bazie oprogramowania Microsoft Office i komputerami, na których jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office.

- Program nr 6

Parametr lub cecha

Microsoft Windows 11 Professional (64 bity) – WERSJA BOX licencja komercyjna lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2019 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego.

- Program nr 7

Parametr lub cecha

Adobe Acrobat Pro 2020 PL lub równoważny – WERSJA KOMERCYJNA– wieczysta. Spełniający następujące parametry: Łączenie szerokiej gamy typów plików, w tym także wideo, audio i interaktywnych multimediów w postaci dopracowanego, profesjonalnego portfolio PDF. Szybsze zbieranie niezbędnych opinii za pomocą łatwych do organizowania recenzji elektronicznych. Tworzenie i dystrybuowanie wypełnianych formularzy PDF w celu zbierania danych o znaczeniu krytycznym. Stosowanie haseł i zezwoleń w celu ochrony pracy. Montowanie portfolio PDF — łączenie szerokiej gamy typów plików w postaci dopracowanego, zorganizowanego portfolio PDF. Stosowanie zaprojektowanych profesjonalnie układów, motywów wzrokowych i palet kolorów. Łatwe dodawanie logo i kolorów korporacji, aby przedstawić markę. Automatyzacja zadań za pomocą kreatora działań —tworzenie, organizowanie, wykonywanie i udostępnianie sekwencji często używanych kroków, stosowanych w przypadku pojedynczych jak i zestawów plików PDF. Tworzenie interaktywnych formularzy —konwertowanie istniejących formularzy do postaci wypełnianych formularzy PDF z inteligentnym rozpoznawaniem zawartości pola lub tworzenie ich za pomocą dostępnych szablonów. Konwertowanie plików PDF na dokumenty programu PowerPoint. Konwertowanie plików PDF na arkusze programu Excel Dokument PDF można przekształcić (w całości lub w części) w obsługujący edytowanie arkusz kalkulacyjny programu Excel. Śledzenie i organizowanie odpowiedzi w programie. Szybkie zbieranie danych i eksportowanie ich do arkuszy kalkulacyjnych do analizy. Posiada kompletny zestaw narzędzi do komentowania i zaznaczania zawartego w oprogramowaniu typu Adobe Reader® dokumentu. Możliwość oglądania i uzupełniania komentarzy innych osób. Trwałe usuwanie informacji — narzędzia redakcyjne umożliwiają trwałe usunięcie wrażliwych informacji, w tym także określonych fragmentów tekstu czy ilustracji. Łatwe znajdowanie wszystkich informacji zawartych w dokumentach, w tym także w metadanych, adnotacjach, załącznikach, polach formularza, warstwach i zakładkach, a także usuwanie ich, gdy to konieczne. Dołączanie bogatych multimediów — szybkie realizowanie pomysłów za pomocą różnorodnych, interaktywnych dokumentów. Możliwość wstawiania dźwięku, materiałów wideo zgodnych z programem typu Adobe Flash® Player oraz interaktywnych multimediów do plików PDF w celu ich odtwarzania w programie typu Adobe Reader. Możliwość porównywania dokumentów PDF —poprzez identyfikowanie różnic między poszczególnymi wersjami pliku PDF (min. dwoma wersjami) dzięki analizie przez program obu plików i podświetleniu zmian w tekście i obrazach. Zgodność ze standardem PDF i standardami dostępności — możliwość potwierdzenia, że dokumenty są zgodne ze standardem typu PDF/A, PDF/E i PDF/X ISO oraz naprawienia tych, które nie są. Sprawdzanie i dostosowywanie dokumentów w celu zapewnienia ich dostępności dla ludzi niepełnosprawnych. Umożliwianie użytkownikom programu typu Adobe Reader* uczestniczenia w tworzeniu wspólnych recenzji, wypełnianiu i zapisywaniu formularzy i podpisywaniu cyfrowym i zatwierdzaniu dokumentów PDF — niezależnie od platformy czy systemu operacyjnego. Udostępnianie plików online w witrynie — serwisy w witrynie typu Acrobat.com umożliwiają łatwe i pewne przesyłanie dużych plików. Wysyłanie dokumentów do internetowej przestrzeni roboczej w serwisie typu Acrobat.com w celu udostępnienia plików osobom lub zespołom wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

- Program nr 8

Parametr lub cecha

ABBYY FineReader 15 Standard PL lub równoważny – Wersja komercyjna – wieczysta. Spełniający następujące parametry: Oprogramowanie OCR do tworzenia edytowalnych i przeszukiwalnych plików elektronicznych z zeskanowanych dokumentów papierowych, plików PDF i zdjęć z aparatu cyfrowego, dające użytkownikowi możliwość uwolnienia danych zawartych w dokumentach i obrazach, poprzez przekształcenie ich w dostępne i zdatne do użytku informacje. Rozpoznaje poszczególne strony, ale również przetwarza złożone, wielostronicowe dokumenty, odtwarzając ich pierwotną strukturę. Oferuje ponadto możliwość przetwarzania obrazów pochodzących z aparatu wbudowanego w telefon komórkowy. Najważniejsze cechy produktu: Przekształcanie zeskanowanych dokumentów papierowych na ich formę edytowalną. Generowanie plików wynikowych w różnych językach. Szybkie i precyzyjne przekształcanie dokumentów papierowych do postaci cyfrowej bez ręcznego przepisywania i formatowania, dzięki sprawdzonej technologii, która oferuje nawet co najmniej 99% dokładności. Wykorzystanie technologii adaptatywnego rozpoznawania dokumentów typu ADRT® do rekonstrukcji logicznej struktury i formatowania dokumentu - odtwarzanie oryginału z precyzyjnie zrekonstruowanymi atrybutami formatowania, które w wynikowym dokumencie programu typu Microsoft® Word pojawiają się jako rodzime elementy formatu: spisy treści, hierarchiczna struktura nagłówków, nagłówki i stopki, przypisy, numery stron, podpisy pod tabelami i wykresami, a także style czcionek. Dokładna , szybka i bezpieczna konwersja plików PDF. Umożliwianie obsługi ustawień zabezpieczeń plików PDF, pozwalając na ochronę danych poufnych oraz bezpieczne udostępnianie dokumentów. Szybki dostęp do realizowanych zadań. Przekształcanie dokumentów wielojęzycznych. Tworzenie e-boków w formacie typu ePub® lub FB2. Zapisywanie i wysyłanie plików w wielu różnych formatach, możliwość wysyłania wprost do różnych aplikacji np. typu Microsoft Word, Excel itp. Zaawansowana technologia rozpoznawania zdjęć z aparatu cyfrowego i telefonu komórkowego - rozpoznawanie wykonanych „w biegu" cyfrowych zdjęć dokumentów, dzięki ulepszonym funkcjom korekcji obrazu i przetwarzania, dającym lepsze wyniki rozpoznawania. Należą do nich korekcja szumów, poruszeń i zniekształceń obrazu. Kompleksowa praca z plikami typu PDF - zapisywanie dokumentów w przeszukiwalnych plikach typu PDF lub plikach typu PDF/A na potrzeby długoterminowego przechowywania, ochrona plików hasłem i nawet 10-krotna kompresja dzięki udoskonalonemu mechanizmowi MRC. Narzędzie do automatycznego wykrywania języka i do korekty wykonać zadania związane z rozpoznawaniem, możliwości przekształcania dokumentów wprost z aplikacji pakietu typu Microsoft® Office, a także szybkiemu dostępowi do funkcji programu z poziomu Eksploratora Windows. Aplikacja zoptymalizowana jest pod kątem pracy z procesorem wielordzeniowym. Intuicyjny interfejs. Szybkie wydobycie cytatów Usuwanie kolorowych znaków i pieczątek Automatyczne wielostronicowe przetwarzanie Wybielenie tła dla starych dokumentów Precyzyjne zachowanie układu strony. Co najmniej 189 rozpoznawanych języków (w tym j.polski) oraz co najmniej 45 wbudowanych słowników. Przetwarzanie plików PDF, rozpoznawanie: pisma drukowanego i tabel. języków formalnych np. typu C++, Pascal, etc., znaków subskryptu (r2), prostych formuł chemicznych (np. H20), kodów kreskowych, tekstu w pionie, hiperłącz, nagłówków i stopek oraz numeracji stron, pieczątek. Pełne zachowanie koloru tekstu. Otwieranie plików graficznych typu bmp, jpeg, jpeg 2000, tiff, jbig2, dcx, pcx, png xps,dib,wdp. Eksport do różnych formatów, w tym typu: rtf, txt, doc, xls, csv, dbf, html, pdf, pdf/a, ppt, docx, xlsx, pptx, html, scv, Djvu. Morfologiczne wyszukiwanie tekstu. Aplikacja do wykonywania zrzutów z ekranu oraz ich rozpoznawania.