OPIS KONTENERA NA ODPADY MEDYCZNE

- Wymiary zewnętrzne 7000cm x 3000cm x 3050cm

- Drzwi zewnętrzne metalowe 80cm x 200cm 				1 szt.

- Drzwi zewnętrzne metalowe dwuskrzydłowe 160cm x 200cm		1 szt.

- Drzwi wewnętrzne płycinowe 80cm x 200cm				1 szt.

- Oprawy oświetleniowe LED						3 szt.

- Gniazda wtykowe podwójne 230V						4 szt.

- Umywalka ceramiczna + bateria						1 szt.

- Terma 10l 									1 szt.

- Klimatyzator 3,5kW								1 szt.

- Wentylator wywiewny							1 szt.

- Rynny i rury spustowe							1 kpl.

- Konstrukcja przestrzenna  -  profile stalowe gorącowalcowane C120, C50

- Wykończenie podłogi – wykładziny obiektowe  PCV R10

- Wykończenie ścian  -  płyta warstwowa  blacha/blacha

- Elewacja – płyta warstwowa

- Ocieplenie ścian  – PIR   gr.10cm

- Ocieplenie stropu – wełna mineralna  gr.12cm

- Ocieplenie podłóg – wełna mineralna  gr.12cm

Kontener musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

TERMIN REALIZACJI:

# Text boxes

PROSZĘ WPISAĆ ZAMIAST TEKSTU