Załącznik nr 9 do SWZ

Znak sprawy: 17/2023

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WYMAGAŃ GRANICZNYCH

ANALIZATORA BACK-UP DO BADAŃ PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH KRWI – 1 SZT. 
ORAZ DEDYKOWANYCH DO NIEGO AKCESORIÓW ZUŻYWALNYCH

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Dostawa odczynników oraz asortymentu dodatkowego do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora zastępczego dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

Nazwa i typ urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji urządzenia: nie starszy niż 2017.

Wymagany Certyfikat CE.

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny analizator do badań parametrów krytycznych krwi. | TAK |  |
|  | Analizator pracujący w systemie ciągłym, dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce bezpośredniego pomiaru następujących parametrów: pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Ca++zj, hematokryt, glukoza, mleczany. | TAK |  |
|  | Liniowość oznaczanego wapnia zjonizowanego w przedziale: 0,1 - 0,5 mmol/L. | TAK, podać |  |
|  | Analizator przeznaczony do pracy w laboratorium szpitalnym, jak i na szpitalnych oddziałach. | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w moduł automatycznej kontroli jakości badań działający w czasie rzeczywistym (tj. badanie kontroli jakości wykonywane jest w sposób automatyczny bez nadzoru i konieczności jego planowania przez operatora, min. po każdym wykonanym badaniu. Graficzny wykres kontroli jakości: Delta Chart. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja wszystkich mierzalnych parametrów z użyciem zamkniętych kalibratorów i bez udziału użytkownika. | TAK |  |
|  | Podanie próbki do analizatora bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary. | TAK |  |
|  | Brak konieczności przeprowadzania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, np. czyszczenia sondy aspiracyjnej, wymiany sondy aspiracyjnej, czyszczenia i wymiany jakichkolwiek uszczelek. | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymywania pracy analizatora przez min. 30 minut. | TAK |  |
|  | Każdorazowa walidacja nowej kasety przy jej wymianie za pomocą specjalnego, dedykowanego materiału w celu wykluczenia uszkodzenia kasety oraz błędów całego systemu przed jego uruchomieniem. | TAK |  |
|  | Uruchomienie i przeszkolenie personelu. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej – załączyć do protokołu zdawczo-odbiorczego urządzenia. | TAK |  |
|  | Urządzenie oznaczone znakiem CE z kodem notyfikacyjnym (certyfikat producenta i deklarację zgodności załączyć do protokołu zdawczo-odbiorczego urządzenia). | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w zestaw odczynnikowy w postaci jednej wielotestowej kasety zawierającej elementy niezbędne do wykonania wszystkich wymaganych oznaczeń (badań), tj. odczynniki, sensory, elektrody, płyny kalibracyjne, płyny kontrolne, sondę aspiracyjną, układ hydrauliczny oraz pojemnik na ścieki. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu maksymalnie 24 godz. w dni powszednie. | TAK |  |
|  | Podłączenie analizatora w laboratorium do sieci informatycznej szpitala Infomedica, firma TKMED | TAK |  |
|  | Możliwość nadzoru nad analizatorem zainstalowanym na OIOM-ie przez Kierownika Laboratorium | TAK |  |
|  | Przy trzykrotnej naprawie tego samego elementu wymiana analizatora na nowy | TAK |  |
| Minimalne wymagania odnośnie akcesoriów zużywalnych |
|  | Kapilary heparynizowane do pobierania materiału do badań gazometrycznych wraz z metalowym mieszadełkiem i korkami kompatybilne z dzierżawionym analizatorem. | TAK |  |
|  | Kaseta do wykonywania wymaganych prawem oznaczeń (badań) przechowywana w temperaturze pokojowej (nie może być przechowywana w lodówce). Kaseta powinna zawierać elementy niezbędne do wykonania wszystkich wymaganych oznaczeń (badań), tj. odczynniki, sensory, elektrody, płyny kalibracyjne, płyny kontrolne, sondę aspiracyjną, układ hydrauliczny oraz pojemnik na ścieki. | TAK |  |
|  | Odczynniki do przeprowadzania testów w kasetach, kompatybilne z dzierżawionym analizatorem (CVP). | TAK |  |
|  | Papier do drukowania wyników badań kompatybilny z dzierżawionym analizatorem. | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

..........................., dnia .............................  		 ........................................................................

podpis(y)