COZL/DZP/MJ/3431/Z-11/2021																		Kosztorys ofertowy	- Załącznik nr 1

| Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto ogółem* | Producent/ Nazwa i model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciągnik komunalny wielozadaniowy, wraz z zabudową kabinową, pługiem do śniegu i zasobnikiem soli. | szt. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

*) wypełnia wykonawca

Specyfikacja:

- silnik Kubota lub równoważny 3-cylindrowy o mocy 18 KM, poj. 778cm3

- wspomaganie kierownicy,

- przekładnia mechaniczna 6F/2R,

- prędkość maksymalna-19 km/h

- blokada mechanizmu różnicowego, napęd na 4 koła z możliwością rozłączenia,

- tylny wałek WOM 540/1000 obr./min./ wałek międzyosiowy,

- wydajność pompy 14.1 l/min.,

- podnośnik tylny Kat. I o udźwigu 540 kg,

Wyposażenie dodatkowe:

- zamiatarka tylna o szerokości 120 cm wyposażona w zbiornik nieczystości, napędzana wałkiem WOM, wyposażona w pojemnik na sól,

- zabudowa kabinowa NAGLAK lub równoważna, wyposażona w ogrzewanie, wentylację oraz światła robocze,

- pług do śniegu RYŚ 150 lub równoważny, lemiesz o szerokości 150 cm, sterowany hydraulicznie z kabiny ciągnika

Gwarancja na urządzenie: 24 miesiące,

Gwarancja na osprzęt: 12 miesięcy

Przegląd serwisowy: pierwszy po 50mtg  i następne co 200 mtg lub 1 na rok

…..................................................

podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy