Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca wraz z realizacją dostawy zobowiązany będzie do przeprowadzenia, w dniu dostawy pojazdu, szkolenia pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia oraz wystawić dokument potwierdzający udział pracowników Zamawiającego w szkoleniu.

Oferta powinna uwzględniać wycenę wszystkich usług towarzyszących, związanych pośrednio z przedmiotem zamówienia, np.: dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj.: Technika Komunalna TEKOM Sp. z o.o., ul. Podwale 12a, 56-200 Góra

Dostawa samochodu, odbędzie się w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zgłoszeń usterek bądź przeglądów do różnych podmiotów. Do przyjmowania zgłoszeń usterek i nadzorowania realizacji ich usunięcia zobowiązany jest wykonawca.

Okres rękojmi wydłużony zostaje do zakończenia okresu obowiązywania gwarancji na element objęty najdłuższym okresem gwarancji.

POJAZD

# Pojazd ma być fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 r.

- Masa DMC nie większa niż 18000 kg

- Kabina 3 osobowa malowana fabrycznie w kolorze białym natomiast zbiornik malowany w kolorze niebieskim

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia w języku polskim: instrukcję obsługi, konserwacji i napraw oraz książki gwarancyjne.

# Układ napędowy

  - Układ napędowy 4x2.

  - Rozstaw osi 3800 – 3900 mm

  - Opony wymiary 315/60 R22,5

  - Koło zapasowe (315/60 R22,5)

  - Nośność osi przedniej co najmniej 7100 kg

  - Nośność osi tylnej co najmniej 11500 kg

  - Blokada mechanizmu różnicowego

  - Tylna oś wyposażona w koła bliźniacze

# Silnik

- Pojemność skokowa nie mniej niż 7,6 l.

- Emisja spalin UE EURO VI o mocy nie mniejszej niż 250 KM

- Zbiornik Paliwa min 200l

- Elektryczny podgrzewacz paliwa w filtrze

- Płyn niezamarzający chłodnicy : do -40° C.

- Stalowa miska olejowa

- Norma hałasu R51.03

- Elektroniczny ogranicznik prędkości (90 km/h)

- Skrzynia biegów manualna z co najmniej 9 biegami do przodu i 1 bieg wsteczny

- Brzęczyk biegu wstecznego.

- Hamulec wydechowy

- Przystawka odbioru mocy

# Układ kierowniczy

1. Ruch prawostronny

# Układ hamulcowy

- Układ hamulcowy dwuobwodowy.

- Wszystkie hamulce tarczowe

- Sprężarka powietrza min 1000 l/min

- System zapobiegający blokowaniu kół (ABS).

- Układ przeciwpoślizgowy (ASR).

- DTC (Kontrola momentu obrotowego w trakcie zwalniania)

- Połączenie działania zwalniaczy i hamulca zasadniczego

- Sterowanie włączeniem blokady mechanizmu różnicowego (jeżeli jest) do <10 km/h (4x2)

- Alarmy sprawności hamulców

- Kontrola toru jazdy i system zapobiegający przewróceniu ESC

- Wspomaganie hamowania awaryjnego (AFU)

- Światła hamowania awaryjnego (EBL)

- Hamulec	ręczny	sterowany	pneumatycznie,   unieruchomienie	pojazdu	poprzez siłowniki sprężynowe kół tylnych.

- Samoczynne kasowanie luzu okładzin hamulcowych.

- Hamulec bezpieczeństwa zapewniony niezależnym działaniem obwodów.

# Kabina

- Kolor kabiny: biały

- Regulacja obrotów w trakcie jazdy

- Szkielet kabiny ze stali ocynkowanej galwanicznie i zabezpieczanej antykorozyjnie

- Zawieszenie kabiny na tulejach gumowo-metalowych z przodu i mechaniczne z tyłu

- 2 podgrzewane, zdalnie sterowane lusterka wsteczne, 2 lusterka szerokokątne, Lusterko rampowe, lusterko dojazdowe przednie

- Odchylanie kabiny hydrauliczne.

- Chwyt powietrza na wysokości kabiny.

- Wskaźnik zanieczyszczenia filtra powietrza

- Błotniki przednie z zabezpieczeniem przeciwrozbryzgowym

- Trzy osłony przeciwsłoneczne na szybie przedniej

- Szyba przednia laminowana i przyciemniona.

- Szyba tylna przyciemniana

- Owiewki przeciw zabrudzeniu.

- Schowki nad szybą przednią, 2 schowki zamykane drzwiczkami (50L)

- Przygotowanie do montażu C.B. radio.

- Tachograf cyfrowy z ważną legalizacją

- Fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczeństwa z integrowanym zagłówkiem oraz podłokietnikiem

- Pasy bezpieczeństwa

- Kontrolka pasów bezpieczeństwa.

- Fotel pasażera regulowany

- Gniazdo dmuchawy pistoletowej

- Stopniowe wygaszanie oświetlania w kabinie.

- 2 wieszaki na tylnej ścianie

- Elektryczne podnoszenie szyb drzwi kierowcy i pasażera

- Klimatyzacja

- Kierownica 4-ramienna, regulowana w dwóch płaszczyznach, z przełącznikiem regulatora prędkości

- Radioodtwarzacz analogowy i cyfrowy w formacie DAB / DAB+

- Przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth 4.0 z trybem głośno mówiącym i sterowaniem przy kierownicy

- Port USB

- Uchwyt tabletu z 2 portami USB-C

- Gniazdo 12V + 24V na desce rozdzielczej do akcesoriów (wiązka 24V w schowkach nad szybą).

- Kluczyk składany z blokadą rozruchu silnika

- Zdalne sterowanie drzwi.

- Gniazdo OBD w kabinie do pobierania danych i diagnostyki pojazdu

- Regulowany ogranicznik prędkości ze sterowaniem przy kierownicy (ASL)

- Tempomat ze sterowaniem na kierownicy

- Wyświetlacz w języku polskim

- Kamera cofania z monitorem umieszczonym na desce rozdzielczej

- Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica 2 kg z ważnym przeglądem, apteczka, kliny pod koła – 2szt, klucz do kół + zestaw kluczy, podnośnik hydrauliczny nie mniej niż 10 t, kamizelki odblaskowa, pokrowce na fotele, dywaniki gumowe, kalibracja tachografu

- Korek wlewu paliwa zamykany, wspólny kluczyk do korka, stacyjki, drzwi.

- Wąż do pompowania kół ze sprężarki samochodowej z manometrem i przystosowanymi końcówkami sięgający do każdego koła

- Oświetlenie robocze na kabinie 2 lampy LED

- Podłużna belka świetlna długości min. 100 cm umieszczona na dachu kabiny

.

# Rama, zawieszenie

- Przedni hak holowniczy wyjmowany wzmocniony

- Przednia belka najazdowa.

# Tylny zderzak najazdowy.

- Poprzeczka tylna zamykająca przystosowana pod montaż sprzęgu wraz z wyprowadzeniem układu pneumatycznego oraz elektrycznego

- Wydech między podłużnicami.

# Zderzak przedni plastikowy 3częściowy

- 2 stopnie wejściowe na stanowisko kierowcy.

- Oświetlenie stopni kabiny.

- Światła dzienne LED

# Wyłącznik akumulatorów

- Oświetlenie pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Zawieszenie przednie wzmocnione, paraboliczne resory piórowe, stabilizator

- Zawieszenie tylne wzmocnione, paraboliczne resory piórowe, amortyzatory teleskopowe, stabilizator

- Zbiornik paliwa z tworzywa o pojemności co najmniej 200 litrów

- Zbiornik AdBlue o pojemności co najmniej 30 litrów.

- Wsporniki ramy pomocniczej przód i tył

# Zbiornik na wodę o pojemności min 20 litrów z kranem do utrzymania higieny rąk lub inne urządzenie spełniające taką samą funkcję.

# Zabudowa asenizacyjna

- Zbiornik metalowy wykonany ze stali węglowej o grubości ścianki min 5mm, zabezpieczony przed korozją malowany – kolor RAL do ustalenia,

- Zbiornik umieszczony na ramie pośredniej malowanej  (malowany w kolorze ramy podwozia),

# Pojemność całkowita zbiornika 10 000 litrów,

- Kompresor ssąco-tłoczący napęd hydrauliczny/mechaniczny o wyd. min. 700 m3/h, łopatki wykonane z materiałów odpornych na podwyższoną temperaturę, automatyczne smarowanie pompy

# Wskaźnik napełnienia zbiornika – rura PCV z boku zabudowy skalowana co 500 l,

# Dolny zawór ssący z przyłączem strażackim do ssania i tłoczenia o średnicy 4’’, umieszczony z tyłu otwierany ręcznie

- Przyłącze do węża 4’’ (110mm) ułatwiające szybki montaż węża (przyłącze strażackie),

- Podwójny system zabezpieczający kompresor przed zalaniem (zawór przelewowy dwukulowy + syfon),

- Zawory bezpieczeństwa nadciśnieniowy i podciśnieniowy,

- Manowakuometr (wskazujący aktualne ciśnienie w zbiorniku),

- Armatura DN80,

- Głębokość zasysania – do 6 m od poziomu jezdni

- Wychwytywacz oleju smarnego/tłumik hałasu

- Stelaże na węże ssące wykonane z blachy aluminiowej,

- Skrzynka na narzędzia,

- Lampa halogenowa oświetlająca miejsce pracy,

- Lampa sygnalizacyjna żółta (stroboskopowa) z tyłu beczki,

- Uchwyty na tylnej dennicy do podtrzymywania węży ssawnych,

- Węże ssawne 4” - 1 szt. 15 mb + 1 szt. 6 mb.

- Mechaniczne ryglowanie i otwieranie dennicy

- Minimum jeden falochron wykonany z blach płaskich usztywnionych przegięciami

- Zabudowa asenizacyjna umożliwiająca pełną obsługę przez jedną osobę.

- dennica otwierana hydraulicznie

- dennica ryglowana hydraulicznie na 6 siłowników

WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE LEASINGU :

- Leasing operacyjny

- Okres trwania leasingu 60 miesięcy, w tym: czynsz inicjalny i 59 miesięcznych rat leasingowych

- Spłata rat leasingowych w ratach miesięcznych przy zastosowaniu zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie zmienne - część odsetkowa raty bieżącej ulegnie obniżeniu w przypadku spadku WIBOR 1M lub podwyższeniu, w przypadku jego wzrostu. Wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M. kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 6,83 % (z dnia 31 maja 2023 roku),

- Leasing udzielany będzie w złotych polskich

- Czynsz inicjalny w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia

- Kwota wykupu w wysokości 1 % wartości przedmiotu zamówienia

- Po wykupie przeniesienie własności rzeczy z Leasingodawcy na Leasingobiorcę