Oznaczenie sprawy: PN-23/21

Załącznik nr 1 do SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiot obejmuje zakup i dostawę odczynników do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz podłączeniem do systemu informatycznego Eskulap do Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Część nr 1: Odczynniki do badań parametrów krytycznych w zakresie POCT wraz z dzierżawą 5 analizatorów oraz podłączeniem do systemu informatycznego Eskulap, jak również zainstalowanie oprogramowania (systemu) umożliwiającego zdalny nadzór i kontrolę nad prawidłowym działaniem wszystkich analizatorów, bazą danych wyników, bazą kontroli jakości oraz personelem oddziałów obsługującym aparaty.

W opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia (o których mowa w art. 246 ust. 2 Pzp).

Wymagania jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

W opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji.

Wymagania jakościowe zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia  poprzez podanie wszystkich istotnych cech zamawianych produktów.

- Dostawa odczynników do przeprowadzenia 60 000 badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów  oraz ich podłączeniem  do programu komputerowego Eskulap – w Oddziale Porodowym.

Dostawa odczynników do przeprowadzenia 22 000 badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą jednego analizatora oraz podłączeniem  do programu komputerowego Eskulap – w Klinice Zakażeń Noworodków.

Dostawa odczynników do przeprowadzenia  3 600 badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą jednego analizatora oraz podłączenie do programu komputerowego Eskulap – w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.

Dzierżawa jednego analizatora zastępczego oraz podłączenie do programu komputerowego Eskulap – w Oddziale Izolacyjnym Położniczo-Ginekologicznym.

- Opis techniczny analizatorów – wymagania Zamawiającego wraz z parametrami stanowiącymi kryterium oceny ofert

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 5 analizatory, fabrycznie nowe, nie starsze niż 2018 (podać rok) |  |
| 5. | Dystrybutor / Wykonawca | podać |  |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |
| 1. | Parametry mierzone : a) moduł RKZ: pH, pCO2, pO2, b) moduł elektrolitów : wapń zjonizowany, sód, potas, chlorki c) moduł oksymetrii minimum SO2, ctHb, MetHb, o2Hb, HHb, HbF, COHb d) moduł metabolitów: glukoza, mleczany, bilirubina całkowita | TAK |  |
| 2. | Analizatory automatyczne, pracujące w oparciu o dwa elementy zużywalne, | TAK |  |
| 3. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | TAK |  |
| 4. | Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa oraz możliwość kalibracji „na żądanie” | TAK |  |
| 5. | Wymagana kontrola jakości badań na trzech poziomach. Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1 raz dziennie dla poziomów kontroli jakości – materiał kontrolny inny niż materiał kalibracyjny. Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC – wykresy Leavy-Jeniningsa. | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej, roztworów wodnych kontrolnych i przygotowanych na bazie krwi. | TAK |  |
| 7. | Korekta wyniku do temperatury pacjenta | TAK |  |
| 8. | Ważność materiałów zużywalnych po umieszczeniu w analizatorze minimum 30 dni. | TAK |  |
| 9. | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów | TAK |  |
| 10. | Maksymalna objętość próbki badanej dla całego kompletu badań 45 µl z kapilary oraz 65 µl ze strzykawki | TAK |  |
| 11. | Analizator z wbudowaną drukarką oraz czytnikiem kodów kreskowych do identyfikacji operatora, próbki badanej oraz materiałów kontrolnych | TAK |  |
| 12. | System kontroli jakości z pamięcią wyników | TAK |  |
| 13. | Podłączenie aparatów do systemu komputerowego Eskulap | TAK |  |
| 14. | Identyfikacja Personelu Medycznego wykonującego badania przez wprowadzenie numeru identyfikacyjnego (sczytanie kodu kreskowego) | TAK |  |
| 15. | Dane pacjenta transmitowane z systemu Eskulap do analizatora na podstawie numeru ID pacjenta z systemu Eskulap wprowadzonego przez zczytanie kodu kreskowego | TAK |  |
| 16. | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta, pamięć wyników pacjenta | TAK |  |
| 17. | Krótki czas uzyskania wyniku – wyświetlenie wyniku do 35 sek., podanie następnej próbki do maksymalnie 60 sekund. | TAK |  |
| 18. | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu. | TAK |  |
| 19. | Menu analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 20. | Możliwość przedstawienia wyników w języku polskim w formie graficznej wraz z ich interpretacją | TAK |  |
| 21. | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset w tym samym analizatorze lub zastępczym, bez utraty pozostałych w kasetach testów | TAK |  |
| 22. | System kaset dający możliwość doboru wielkości kasety w zależności od natężenia wykonywanych oznaczeń | TAK |  |
| 23. | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym. | TAK |  |
| 24. | Analizator umożliwiający dwukierunkową transmisję danych (złącze do komunikacji z systemem do zdalnego nadzorowania, monitoringu i przesyłania wyników badań z analizatorów POCT). | TAK |  |
| 25. | Graficzny wykres trendów u pacjenta | TAK |  |
| 26. | Zainstalowanie oprogramowania z dwukierunkową transmisją danych z i do systemu informatycznego Eskulap, umożliwiającego nadzór i kontrolę nad prawidłowym działaniem analizatorów oraz personelem oddziałów obsługującym aparaty przez koordynatora POCT | TAK |  |
| 27. | Możliwość zdalnej kontroli i działania na analizatorach z urządzenia mobilnego (laptopa) w zakresie: zlecanie kalibracji, płukania analizatorów, kontroli jakości, konserwacji analizatorów | TAK |  |
| 28. | Urządzenie mobilne - sprzęt komputerowy (laptop z pakietem office oraz parametrami określonymi przez Zamawiającego – specyfikacja poniżej) wraz z systemem informatycznym umożliwiającym pracę zdalną koordynatorowi ds. POCT (odbieranie wyników pacjenta, prowadzenie kontroli jakości ze statystyką wyników, prowadzenie pełnej kontroli materiałów zużywalnych, prowadzenie dokumentacji związanej z pracą na wszystkich analizatorach. | TAK |  |
| 29. | Laptop – urządzenie mobilne (sprzęt komputerowy) |
| Producent | podać |  |
| Model | podać |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |
| Rok produkcji | Urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2021 roku lub później, podać rok |  |
| Zastosowanie Laptop przeznaczony do pracy biurowej, zdalnej, nadzór nad analizatorami | TAK |  |
| Wydajność obliczeniowa laptopa Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation), wsparcie dla DEP (Data Execution Prevention), o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 10000 pkt. w teście PassMark High End CPU’s według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. | TAK, podać | Nazwa i model procesora: ……………………………………. |
| Pamięć operacyjna Minimum 16 GB RAM DDR4. | TAK, podać | Pojemność i typ pamięci: ………………………… |
| Karta graficzna Sprzętowe wsparcie dla DirectX 12 i OpenGL 4.x. | TAK, podać | Przekątna ekranu: ………………………… |
| Wyświetlacz Przekątna: min. 13’3” – max 14” Ekran z podświetleniem LED. Powłoka powierzchni ekranu: matowa. Rozdzielczość nominalna: co najmniej 1920 x 1080. | TAK, podać | Typ i Pojemność dysku: ……………………. |
| Dysk Twardy SSD M.2 PCIe o pojemności co najmniej 512 GB. | TAK, podać | Typ i Pojemność dysku: ……………………. |
| Wyposażenie Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Mikrofon i głośniki zintegrowane w obudowie laptopa, Zintegrowana w obudowie karta sieciowa Gigabit Ethernet RJ 45, Zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11b/g/n, Zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 1.2 lub nowszej, Touchpad lub trackPoint oraz myszka laserowa, przewodowa na USB, 2 przyciski, z rolką, Port umożliwiający połączenie komputer-monitor, (co najmniej 1 x VGA oraz HDMI lub Display Port), Co najmniej 3 złącza USB w obudowie laptopa w tym min. 2 x USB 3.0 typ A Porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo. | TAK, podać | Ilość i typy portów….……………………………… Ilość złącz USB ………… w tym …..…… USB 3.0 |
| Zasilanie Zewnętrzny zasilacz 230V | TAK |  |
| Waga Nie więcej niż 1,5 kg z baterią. | TAK, podać | Waga z baterią: ………. |
| Wymagania dodatkowe BIOS komputera zgodny z UEFI, Posiadający funkcję blokowania wejścia do BIOS’u oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła oraz numeru serwisowego nawet po odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Blokada/wyłączenie portów USB z pozycji BIOS | TAK |  |
| Zarządzanie i bezpieczeństwo Wbudowana technologia monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu, czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komputera na poziomie komponentowym (rodzaj, model, pojemność): procesora, pamięci RAM, HDD, BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS (BIOS setup), możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. możliwość zdalnego zarządzania stanem zasilania komputera: włączenie/wyłączenie/reset/poprawne zamknięcie systemu operacyjnego, Zintegrowany moduł szyfrujący Trusted Platform Module (TPM) - dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. | TAK |  |
| Oprogramowanie systemowe (System operacyjny) Preinstalowany 64-bitowy system operacyjny zapewniający rejestrację konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows. Jeżeli ze względu na zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca. | TAK, podać | Rodzaj systemu…………………………… |
| Warunki gwarancji Min. 3-letnia gwarancja producenta komputera świadczona w miejscu eksploatacji liczona od daty dostawy. Podjęcie gwarancyjnych usług serwisowych - 3 dni robocze od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00) W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde pozostają one u Zamawiającego, Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, Serwis realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. | TAK, podać | Okres gwarancji …..……………………………… |
| Wsparcie techniczne Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej — Wykonawca poda adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania ww. informacji). | TAK, podać | Adres strony: ………………………………………… Sposób realizacji: ………………………………………… |
| Wykonawcy oświadcza, że oferowane urządzenie (laptop) posiada deklarację producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważną oraz normę PN-EN ISO 14001 lub równoważną, w zakresie co najmniej produkcji / rozwoju urządzeń komputerowych - dotyczy Części nr 1 - poz. 29 - Laptop - urządzenie mobilne (sprzęt komputerowy). Wykonawcy oświadcza, że oferowane urządzenie (laptop) spełnia wymogi normy Energy Star 5.0 lub nowszej, potwierdzone wpisem dotyczącym oferowanego modelu w internetowym katalogu umieszczonym na stronie internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dotyczy Części nr 1 - poz. 29 – Laptop – urządzenie mobilne (sprzęt komputerowy); Części nr 2 – poz. 6 – Laptop – urządzenie mobilne (sprzęt komputerowy). | TAK |  |
| 30. | Wykonawca pokryje całkowite koszty zintegrowania urządzeń z systemem Eskulap (podłączenia, koszty sterowników, licencji oraz dwukierunkowej, automatycznej transmisji danych do systemu informatycznego Eskulap) | TAK |  |
| Warunki serwisu |
| 1. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 2. | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy | TAK |  |
| 3. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 4. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 5. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 24 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta), Zdalny nadzór serwisu nad analizatorem. | TAK |  |
| 6. | W przypadku powyżej 2 tych samych awarii trwających powyżej 7 dni w jednym miesiącu konieczność wymiany analizatora , którego dotyczyło uszkodzenie na nowy tej samej klasy lub o wyższych parametrach technicznych | TAK |  |
| Inne wymagane dokumenty |
| 1. | Metodyki oznaczeń (wraz z pierwszą dostawą odczynników ) oraz instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim (wraz z dostawą analizatorów) | TAK |  |
| 2. | Karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 201, poz. 1674) w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają, zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych nr 199/45/EC (dopuszczalny nośnik elektroniczny) (wraz z pierwszą dostawą) | TAK |  |
| IV. Szkolenia |
| 1. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w liczbie 15 osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego) | TAK |  |
| 2. | Szkolenie aplikacyjne Koordynatora ds. POCT | TAK |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT w ramach kryterium OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
|  | Opis parametru minimalnego | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK / NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
| 1. | Czas oczekiwania na wynik – nie dłuższy niż 40 sekund | Odpowiedź TAK – 5 pkt Odpowiedź NIE - 1 pkt |  |
| 2. | Możliwość wykonania badania pełnego panelu z małej objętości próbki – poniżej 50 µl | Odpowiedź TAK – 5 pkt Odpowiedź NIE – 1 pkt |  |
| 3. | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset w tym samym analizatorze lub w innym kasetowym wyspecyfikowanym w SIWZ. Wyjęcie i ponowne włożenie nie spowoduje utraty pozostałych testów w każdym momencie użytkowania, cykli aktywności w wyjętych kasetach. | Odpowiedź TAK – 10 pkt Odpowiedź NIE – 1 pkt |  |

- Wykaz asortymentu odczynnikowego i materiałów eksploatacyjnych zaplanowanych do wykonania

85 600 badań na poszczególnych oddziałach.

- Planowana ilość badań:

|  | Odczynniki do wykonywania oznaczeń równowagi kwasowo zasadowej | Planowana ilość badań na 3 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymienne elementy zużywalne (kaseta testowa i pakiet odczynnikowy) | 85 600 |

- Materiały eksploatacyjne (systemy do pobierania materiału) – niezbędne do wykonania planowanej liczby badań– dostosowane do  czasu trwania umowy.

| L. p | Materiały eksploatacyjne | Liczba opakowań na okres 3 lat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kapilary 70 µl z zatyczkami wraz z wyłapywaczami skrzepów, papier termiczny | ilość dostosowana do planowanej ilości badań |

Część nr 2: Odczynniki do glukometrów wraz z dzierżawą analizatorów do monitorowania poziomu glikemii oraz podłączeniem do systemu informatycznego Eskulap, jak również zainstalowaniem oprogramowania (systemu) umożliwiającego zdalny nadzór i kontrolę nad prawidłowym działaniem wszystkich analizatorów, bazą danych wyników, bazą kontroli jakości oraz personelem oddziałów obsługującym aparaty.

W opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia (o których mowa w art. 246 ust. 2 Pzp).

Wymagania jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

W opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji.

Wymagania jakościowe zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia  poprzez podanie wszystkich istotnych cech zamawianych produktów.

- Dostawa odczynników – pasków do oznaczania stężeń glukozy 180 000 testów oraz dostawa kontroli i materiałów zużywalnych dostosowanych do liczby wykonywanych badań wraz z dzierżawą 23 sztuki analizatorów – glukometrów do monitorowania poziomu glikemii u pacjentów w zakresie badań POCT wraz z nadzorującym systemem informatycznym  umożliwiającym odbieranie wyników pacjenta, prowadzenie kontroli jakości ze statystyką wyników, prowadzenie pełnej kontroli materiałów zużywalnych, monitorowanie stosowanych serii testów i kontroli, zarządzanie seriami testów, zarządzanie dostępem dla personelu obsługującego analizatory oraz  podłączeniem analizatorów  do systemu szpitalnego LIS Eskulap

- Opis techniczny analizatorów (23 sztuki) – wymagania Zamawiającego wraz z parametrami stanowiącymi kryterium oceny ofert

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | Analizatory fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2021 roku lub później, podać rok |  |
| 5. | Dystrybutor / Wykonawca | podać |  |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |
| 1. | Glukometr współpracujący z oferowanymi paskami, spełniający następujące parametry: - zakres pomiarowy: 20 – 600 mg/dl, - zakres hematokrytu: 20 – 60%, - brak możliwości wykonania badania w przypadku nieodpowiedniej ilości materiału (zbyt mała objętość krwi); - ilościowe oznaczenie poziomu glukozy we krwi włośniczkowej, żylnej i tętniczej; - czas wykonania pomiaru – do 5 sekund, - objętość pobieranej krwi do badania – poniżej 2 mikrolitrów; - wynik wyrażony w mg/dl Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi | TAK |  |
| 2. | Glukometr spełniający wymagania Zamawiającego dotyczące dokładności – badania przy użyciu 2 wybranych losowo glukometrów przeprowadzone zostaną w Centralnym Laboratorium GPSK przez dwa kolejne dni Dostarczone zostaną materiały kontrolne – 2 poziomy: - poziom niski – poniżej 100 mg/dl, gdzie wartość minimalna i maksymalna znajduje się poniżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną stanowi nie więcej niż 30 mg/dl - poziom wysoki – powyżej 100 mg/dl gdzie wartość minimalna i maksymalna znajduje się powyżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną stanowi nie więcej niż 100 mg/dl b) Wszystkie pomiary kontrolne (po dwa oznaczenia przez dwa kolejne dni) wykonane przy użyciu materiału kontrolnego dostarczonego przez Wykonawcę mieszczą się w zakresie podanym przez producenta c) 95% pomiarów wykonanych we krwi pacjenta z wartością hematokrytu 20 – 60% (po 5 oznaczeń przez dwa kolejne dni) mieszczą się w zakresie: - dla stężeń poniżej 100 mg/dl: ± 15 mg/dl w porównaniu do wyniku uzyskanego metoda referencyjną - dla stężeń ≥ 100 mg/dl: ± 15 mg/dl w porównaniu do wyniku uzyskanego metoda referencyjną Wyniki oznaczeń z glukometrów zostaną porównane z rutynowo stosowaną w Centralnym Laboratorium, Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, metodą referencyjna wykonana na analizatorze cobas 6000 / c501 firmy Roche Diagnostics Polska Metoda referencyjna: z heksokinazą. Wartości stężenia glukozy w osoczu wyrażona w jednostkach: mg/dl. | TAK |  |
| 3. | Wszystkie akcesoria do glukometru (paski, materiały kontrolne) ze znakiem IVD | TAK |  |
| 4. | Paski do glukometru automatycznie zasysające krew do punktu pomiarowego tak, aby podczas nakładania krwi na pasek nie dochodziło do zabrudzenia glukometru. Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi | TAK |  |
| 5. | Zainstalowanie oprogramowania z dwukierunkową transmisją danych z i do systemu informatycznego Eskulap, umożliwiającego nadzór i kontrolę nad prawidłowym działaniem analizatorów (możliwość podłączenia gazometrów z części 3) oraz personelem oddziałów obsługującym aparaty przez koordynatora POCT | TAK |  |
| 5. | Urządzenie mobilne - sprzęt komputerowy (laptop z pakietem office oraz parametrami określonymi przez Zamawiającego – specyfikacja poniżej) wraz z systemem informatycznym umożliwiającym pracę zdalną koordynatorowi ds. POCT (odbieranie wyników pacjenta, prowadzenie kontroli jakości ze statystyką wyników, prowadzenie pełnej kontroli materiałów zużywalnych, monitorowanie stosowanych serii testów i kontroli, zarządzanie dostępem dla osób obsługujących analizatory na oddziałach, zarządzanie seriami testów, prowadzenie dokumentacji. | TAK |  |
| 6. | Laptop – urządzenie mobilne (sprzęt komputerowy) |
| Producent | podać |  |
| Model | podać |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |
| Rok produkcji | Urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2021 roku lub później, podać rok |  |
| Zastosowanie Laptop przeznaczony do pracy biurowej, zdalnej, nadzór nad analizatorami | TAK |  |
| Wydajność obliczeniowa laptopa Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation), wsparcie dla DEP (Data Execution Prevention), o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 10000 pkt. w teście PassMark High End CPU’s według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. | TAK, podać | Nazwa i model procesora: ……………………………………. |
| Pamięć operacyjna Minimum 16 GB RAM DDR4. | TAK, podać | Pojemność i typ pamięci: ………………………… |
| Karta graficzna Sprzętowe wsparcie dla DirectX 12 i OpenGL 4.x. | TAK, podać | Przekątna ekranu: ………………………… |
| Wyświetlacz Przekątna: min. 13’3” – max 14” Ekran z podświetleniem LED. Powłoka powierzchni ekranu: matowa. Rozdzielczość nominalna: co najmniej 1920 x 1080. | TAK, podać | Typ i Pojemność dysku: ……………………. |
| Dysk Twardy SSD M.2 PCIe o pojemności co najmniej 512 GB. | TAK, podać | Typ i Pojemność dysku: ……………………. |
| Wyposażenie Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Mikrofon i głośniki zintegrowane w obudowie laptopa, Zintegrowana w obudowie karta sieciowa Gigabit Ethernet RJ 45, Zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11b/g/n, Zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 1.2 lub nowszej, Touchpad lub trackPoint oraz myszka laserowa, przewodowa na USB, 2 przyciski, z rolką, Port umożliwiający połączenie komputer-monitor, (co najmniej 1 x VGA oraz HDMI lub Display Port), Co najmniej 3 złącza USB w obudowie laptopa w tym min. 2 x USB 3.0 typ A Porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo. | TAK, podać | Ilość i typy portów….……………………………… Ilość złącz USB ………… w tym …..…… USB 3.0 |
| Zasilanie Zewnętrzny zasilacz 230V | TAK |  |
| Waga Nie więcej niż 1,5 kg z baterią. | TAK, podać | Waga z baterią: ………. |
| Wymagania dodatkowe BIOS komputera zgodny z UEFI, Posiadający funkcję blokowania wejścia do BIOS’u oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła oraz numeru serwisowego nawet po odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Blokada/wyłączenie portów USB z pozycji BIOS | TAK |  |
| Zarządzanie i bezpieczeństwo Wbudowana technologia monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu, czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komputera na poziomie komponentowym (rodzaj, model, pojemność): procesora, pamięci RAM, HDD, BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS (BIOS setup), możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. możliwość zdalnego zarządzania stanem zasilania komputera: włączenie/wyłączenie/reset/poprawne zamknięcie systemu operacyjnego, Zintegrowany moduł szyfrujący Trusted Platform Module (TPM) - dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. | TAK |  |
| Oprogramowanie systemowe (System operacyjny) Preinstalowany 64-bitowy system operacyjny zapewniający rejestrację konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows. Jeżeli ze względu na zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca. | TAK, podać | Rodzaj systemu…………………………… |
| Warunki gwarancji Min. 3-letnia gwarancja producenta komputera świadczona w miejscu eksploatacji liczona od daty dostawy. Podjęcie gwarancyjnych usług serwisowych - 3 dni robocze od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00) W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde pozostają one u Zamawiającego, Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, Serwis realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. | TAK, podać | Okres gwarancji …..……………………………… |
| Wsparcie techniczne Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej — Wykonawca poda adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania ww. informacji). | TAK, podać | Adres strony: ………………………………………… Sposób realizacji: ………………………………………… |
| Wykonawcy oświadcza, że oferowane urządzenie (laptop) posiada deklarację producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważną oraz normę PN-EN ISO 14001 lub równoważną, w zakresie co najmniej produkcji / rozwoju urządzeń komputerowych - dotyczy Części nr 1 - poz. 29 - Laptop - urządzenie mobilne (sprzęt komputerowy). Wykonawcy oświadcza, że oferowane urządzenie (laptop) spełnia wymogi normy Energy Star 5.0 lub nowszej, potwierdzone wpisem dotyczącym oferowanego modelu w internetowym katalogu umieszczonym na stronie internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dotyczy Części nr 1 - poz. 29 – Laptop – urządzenie mobilne (sprzęt komputerowy); Części nr 2 – poz. 6 – Laptop – urządzenie mobilne (sprzęt komputerowy). | TAK |  |
| 7. | System informatyczny zapewniający możliwość podłączenia wszystkich aparatów POCT znajdujących się na terenie szpitala, co usprawnia zarządzanie testami POCT. | TAK |  |
| 8. | Wykonawca pokryje całkowite koszty zintegrowania urządzeń z systemem Eskulap (podłączenia, koszty sterowników, licencji oraz dwukierunkowej, automatycznej transmisji danych do systemu informatycznego Eskulap) | TAK |  |
| 9. | W przypadku zaoferowania glukometrów z niewymienną baterią Wykonawca dokonuje wymiany (na swój koszt) uszkodzonego urządzenia na nowe, w ciągu dwóch dni od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 10. | W przypadku zaoferowania glukometrów z wymienną baterią Wykonawca ma obowiązek Dostarczyć (na swój koszt) nowe baterie w ciągu dwóch dni od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 11. | W przypadku uszkodzenia glukometru Wykonawca dokonuje wymiany (na swój koszt) uszkodzonego urządzenia na nowe, w ciągu dwóch dni od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 14. | Wymagania dotyczące materiału kontrolnego (roztworów kontrolnych do glukometrów): opakowanie zawierające 2 poziomy: niski i wysoki (minimum po 2 ml z każdego poziomu) - poziom niski – poniżej 100 mg/dl, gdzie wartość minimalna i maksymalna znajduje się poniżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną znajduje się powyżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną stanowi nie więcej niż 100 mg/dl - poziom wysoki – powyżej 100 mg/dl, gdzie wartość minimalna i maksymalna znajduje się powyżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną stanowi nie więcej niż 100 mg/dl Potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących zakresu i objętości proponowanych materiałów kontrolnych w formie ulotki wraz z pierwszą dostawą | TAK |  |
| 15. | Wykonawca zapewni udział i pokryje koszty kontroli międzylaboratoryjnej wraz z certyfikatami – minimum 1 raz w ciągu roku dla wszystkich glukometrów znajdujących się w użyciu. Dostawcę kontroli międzylaboratoryjnej wybiera Zamawiający. Dostawa materiału kontrolnego nastąpi w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą. | TAK (Podać proponowane nazwy dostawców kontroli międzynarodowej) |  |
| Warunki serwisu |
| 1. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak (podać dane teleadresowe: adres, telefon, faks) |  |
| 2. | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku częstej awaryjności analizatorów wymiana na nowe | TAK |  |
| 3. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| 4. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta | TAK |  |
| 5. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 24 godzin od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) | TAK |  |
| Inne wymagane dokumenty |
| 1. | Metodyki oznaczeń (wraz z pierwszą dostawą odczynników ) oraz instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim (wraz z dostawą analizatorów) | TAK |  |
| 2. | Karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 201, poz. 1674) w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają, zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych nr 199/45/EC (dopuszczalny nośnik elektroniczny) (wraz z pierwszą dostawą) | TAK |  |
| IV. Szkolenia |
| 1. | Szkolenie z bieżącej obsługi i wykonywania badań kontrolnych we wszystkich miejscach użytkowania glukometrów (oddziały szpitalne, poradnie SPWSZ) wraz z wydaniem certyfikatów imiennych. | TAK |  |
| 2. | Zapewnienie indywidualnego szkolenia osobie nadzorującej pracę glukometrów w różnych punktach szpitala dotyczącego przeprowadzania szkoleń uzupełniających dla użytkowników glukometrów, przeprowadzania okresowych badań dokładności glukometrów, bieżącej konserwacji urządzeń w trakcie umowy oraz postępowania w przypadku awarii glukometrów. | TAK |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT w ramach kryterium OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
|  | Opis parametru minimalnego | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK / NIE bądź wpisać oferowana wartość |
| 1. | System profesjonalny – glukometry przeznaczone do użycia przez personel medyczny nie do samokontroli przez pacjenta | Odpowiedź TAK – 10 pkt Odpowiedź NIE - 1 pkt |  |
| 2. | Automatyczny nadzór nad każdym glukometrem z możliwością śledzenia pracy aparatów, w tym wyników kontroli jakości oraz zużycia pasków testowych | Odpowiedź TAK – 5 pkt Odpowiedź NIE – 1 pkt |  |
| 3. | Glukometr z akumulatorem umożliwiającym wielokrotne ładowanie | Odpowiedź TAK – 5 pkt Odpowiedź NIE – 1 pkt. |  |

- Wykaz asortymentu odczynnikowego i materiałów eksploatacyjnych zaplanowanych do wykonania 180 000 oznaczeń poziomu glukozy na wszystkich oddziałach.

- Planowana ilość badań:

|  | Odczynniki | Planowana ilość badań na 3 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki – paski do pomiaru + materiały kontrolne | 180 000 |

Część nr 3: Odczynniki do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz podłączeniem do systemu informatycznego Eskulap, jak również zainstalowanie oprogramowania (systemu) umożliwiającego zdalny nadzór i kontrolę nad prawidłowym działaniem analizatorów, bazą danych wyników, bazą kontroli jakości oraz personelem obsługującym aparaty przez  koordynatora ds. POCT.

W opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia (o których mowa w art. 246 ust. 2 Pzp).

Wymagania jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

W opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji.

Wymagania jakościowe zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia  poprzez podanie wszystkich istotnych cech zamawianych produktów.

- Dostawa odczynników do przeprowadzenia 90 000 badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów oraz ich podłączeniem  do programu komputerowego Eskulap – w Podpracowni Parametrów Krytycznych przy Klinice Neonatologii.

- Opis techniczny analizatorów – wymagania Zamawiającego wraz z parametrami stanowiącymi kryterium oceny ofert

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | Analizatory nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2021 roku lub później, podać rok |  |
| 5. | Dystrybutor / Wykonawca | podać |  |
| Wymagania dla przedmiotu zamówienia |
| 1. | Parametry mierzone: pH, pCO2 , pO2, Na+ , K+ Cl- , Ca2+ , Bilirubina, Glukoza, Mleczany, O2Hb, COHb, MetHb, tHb, sO2 , hematokryt | TAK |  |
| 2. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | TAK |  |
| 3. | Możliwość wykonania oznaczenia w krwi włośniczkowej, krwi żylnej, krwi tętniczej, roztworów wodnych kontrolnych | TAK |  |
| 4. | Korekta wyniku do temperatury pacjenta | TAK |  |
| 5. | Konfigurowanie parametrów pomiarowych według potrzeb operatora | TAK |  |
| 6. | Odczynniki gotowe do użytku | TAK |  |
| 7. | Prosta komunikacja z operatorem – przejrzyste – przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon | TAK |  |
| 8. | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | TAK |  |
| 9. | Wbudowana drukarka | TAK |  |
| 10. | Możliwość podglądu na ekranie stanu napełnienia pojemników z odczynnikami i ściekami | TAK |  |
| 11. | Automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa | TAK |  |
| 12. | System kontroli jakości z pamięcią wyników | TAK |  |
| 13. | Podłączenie aparatu do systemu komputerowego obsługującego zdalny nadzór w zakresie badań POCT. | TAK |  |
| 14. | Dwukierunkowa transmisja danych, z analizatora do systemu Eskulap i na odwrót | TAK |  |
| 15. | Dane pacjenta transmitowane z systemu Eskulap do analizatora na podstawie numeru ID pacjenta z systemu Eskulap wprowadzonego przez sczytanie kodu kreskowego | TAK |  |
| 16. | Identyfikacja Personelu Medycznego wykonującego badania przez wprowadzenie numeru identyfikacyjnego (sczytanie kodu kreskowego) | TAK |  |
| 17. | Możliwość wykonania automatycznej kontroli jakości | TAK |  |
| 18. | Moduł zarządzania danymi w aparacie, możliwość ich segregowania i drukowania | TAK |  |
| 19. | Możliwość przedstawienia wyników w języku polskim w formie graficznej wraz z ich interpretacją | TAK |  |
| 20. | Czas pomiaru do 2 minut | TAK |  |
| 21. | Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach wymieniane w zależności od zużycia | TAK |  |
| 22. | Mapa równowagi kwasowo – zasadowej zawierająca wykres wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK |  |
| 23. | Graficzny wykres trendów u pacjenta | TAK |  |
| 24. | Drukarka zewnętrzna współpracująca z analizatorem umożliwiając wydruk wyniku na zwykłym nietermicznym papierze | TAK |  |
| 25. | Zainstalowanie oprogramowania z dwukierunkową transmisją danych z i do systemu informatycznego Eskulap, umożliwiającego nadzór i kontrolę nad prawidłowym działaniem analizatorów (możliwość podłączenia glukometrów z części nr 2) oraz personelem oddziałów obsługującym aparaty przez koordynatora POCT | TAK |  |
| 26. | Możliwość zdalnej kontroli nad analizatorem (zlecanie kalibracji, płukania analizatora, kontroli jakości) | TAK |  |
| 27. | Termin trwałości odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni | TAK |  |
| 28. | Zapewnienie udziału w międzylaboratoryjnym sprawdzianie kontroli jakości badań parametrów krytycznych (częstotliwość badań porównawczych raz na miesiąc) | TAK |  |
| 29. | CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW – SPEŁNIAJĄCA NASTĘPUJĄCE WARUNKI |
| Rok produkcji - urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020r. Producent, kraj pochodzenia, nazwa, model | TAK | ………………………rok Producent:………………… Kraj pochodz.:………………… Nazwa, model:……… |
| Wymiary: szer. 60cm ± 10 cm, wys.190 cm ± 10 cm, głębokość nie większa niż 70 cm | TAK |  |
| Pojemność użytkowa chłodziarki 220 l ± 20 l | TAK |  |
| Powierzchnia użytkowa zamrażarki 100 l ± 20 l | TAK |  |
| Zakres temperatur chłodziarka +1/+10 st. C zamrażarka ok. -20 st. C | TAK |  |
| Oświetlenie wnętrza chłodziarki - LED | TAK |  |
| Opcja bezszronowa (No Frost) | TAK |  |
| Nóżki służące do wypoziomowania urządzenia | TAK |  |
| Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem | TAK |  |
| Sygnalizator dźwiękowy informujący o przekroczeniu żądanej temperatury | TAK |  |
| Alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora | TAK |  |
| IV. Szkolenia |
| 1. | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń (po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego) | TAK |  |
| 2. | Szkolenie aplikacyjne personelu obsługującego aparaty wraz z Koordynatorem ds. POCT | TAK |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT w ramach kryterium OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
|  | Opis parametru minimalnego | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK / NIE bądź wpisać oferowana wartość |
| 1. | Czas pomiaru – nie dłuższy niż 2 minuty | Odpowiedź TAK – 10 pkt Odpowiedź NIE - 1 pkt |  |
| 2. | Termin trwałości odczynników po instalacji w aparacie – nie krótszy niż 30 dni | Odpowiedź TAK – 10 pkt Odpowiedź NIE – 1 pkt |  |

- Wykaz asortymentu odczynnikowego i materiałów eksploatacyjnych zaplanowanych do wykonania 90 000 badań równowagi kwasowo zasadowej.

Planowana ilość badań:

|  | Odczynniki do wykonywania oznaczeń równowagi kwasowo zasadowej | Planowana ilość badań na 3 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki do badań parametrów krytycznych | 90 000 |
| 2 | Materiały kontrolne i kalibratory | Ilość dostosowana do planowanej ilości badań |

Materiały eksploatacyjne (systemy do pobierania materiału) – niezbędne do wykonania planowanej liczby badań-dostosowane do czasu trwania umowy.

| L. p | Materiały eksploatacyjne | Liczba opakowań na okres 3 lat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kapilary 70 µl z zatyczkami wraz z wyłapywaczami skrzepów, elektrody oznaczanych parametrów, płyny odbiałczające, elementy zużywalne aparatu oraz pojemniki na ścieki | ilość dostosowana do planowanej ilości badań |