Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej

WYMAGANIA  TECHNICZNE

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla zestawu ratowniczych poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych – 1 kpl.

Wymagania techniczne dla fabrycznie nowego zestawu ratowniczych poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych– 1 kpl.

Typ/model oferowanych urządzeń……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( należy podać typ/ model oferowanego sprzętu )

| Lp. | Warunki Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Warunki ogólne |
|  | Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu ratowniczych poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych na potrzeby Ośrodka Szkolenia KW PSP w Opolu. Jeden producent całego zestawu. Należy podać markę i typ każdego urządzenia. Do oferty należy dołączyć kopie świadectw dopuszczenia poszczególnych urządzeń (wymaganych przepisami). Sprzęt dla którego wymagane jest świadectwo dopuszczenia musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r., nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). |
|  | W skład zestawu wchodzą: poduszki pneumatyczne – 3 szt., reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt., sterownik do napełniania poduszek – 1 szt., węże pneumatyczne do napełniania poduszek o dł. min. 10 m. – 2 szt. |
|  | Warunki szczegółowe dla poduszki nr 1: |
|  | Poduszka wykonana z mieszanki gumowej, zbrojona wewnętrznie aramidem. Materiały z których wykonane są poduszki muszą mieć właściwości antystatyczne i samogasnące. |
|  | Udźwig [kg]: min 5500. |
|  | Maksymalna wysokość podnoszenia [mm]: min. 140. |
|  | Wymiary [mm]: min. 280 x min. 245. |
|  | Grubość/wysokość spoczynkowa [mm]: max. 25. |
|  | Ciśnienie robocze: 8 - 12 bar. |
|  | Poduszka przystosowana do pracy w stosie złożonym z dwóch poduszek. |
|  | Powierzchnia poduszki musi zapewniać stabilność i przyczepność na każdym podłożu. |
|  | Poduszka wyposażona w uchwyty do przenoszenia. |
|  | Poduszka musi posiadać świadectwo dopuszczenia. |
|  | Warunki szczegółowe dla poduszki nr 2: |
|  | Poduszka wykonana z mieszanki gumowej, zbrojona wewnętrznie aramidem. Materiały z których wykonane są poduszki muszą mieć właściwości antystatyczne i samogasnące. |
|  | Udźwig [kg]: min 17 700. |
|  | Maksymalna wysokość podnoszenia [mm]: min. 260. |
|  | Wymiary [mm]: min. 515 x min. 440. |
|  | Grubość/wysokość spoczynkowa [mm]: max. 25. |
|  | Ciśnienie robocze: 8 - 12 bar. |
|  | Poduszka przystosowana do pracy w stosie złożonym z dwóch poduszek. |
|  | Powierzchnia poduszki musi zapewniać stabilność i przyczepność na każdym podłożu. |
|  | Poduszka wyposażona w uchwyty do przenoszenia. |
|  | Poduszka musi posiadać świadectwo dopuszczenia. |
|  | Warunki szczegółowe dla poduszki nr 3: |
|  | Poduszka wykonana z mieszanki gumowej, zbrojona wewnętrznie aramidem. Materiały z których wykonane są poduszki muszą mieć właściwości antystatyczne i samogasnące. |
|  | Udźwig [kg]: min 31 000. |
|  | Maksymalna wysokość podnoszenia [mm]: min. 320. |
|  | Wymiary [mm]: min. 600 x min. 530. |
|  | Grubość/wysokość spoczynkowa [mm]: max. 25. |
|  | Ciśnienie robocze: 8 - 12 bar. |
|  | Poduszka przystosowana do pracy w stosie złożonym z dwóch poduszek. |
|  | Powierzchnia poduszki musi zapewniać stabilność i przyczepność na każdym podłożu. |
|  | Poduszka wyposażona w uchwyty do przenoszenia. |
|  | Poduszka musi posiadać świadectwo dopuszczenia. |
|  | Warunki szczegółowe dla pozostałego sprzętu: |
|  | Reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt. Reduktor przystosowany do ręcznego połączenia z butlą. |
|  | Zasilające węże pneumatyczne do napełniania poduszek o długości min. 10 m – 2 szt. Ciśnienie rozrywające węży nie mniejsze niż dwukrotne ciśnienie pracy. |
|  | Sterownik do napełniania poduszek – 1 szt. Sterownik do napełniania min. 2 poduszek, w obudowie, zapewniający precyzyjną regulację przepływu powietrza, wyposażony w manometr ciśnienia na wejściu oraz manometry powietrza zasilającego poduszki. Panel sterujący z oświetleniem. |
|  | Całość zestawu musi być kompatybilna. |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |
|  | Termin dostawy: do 24 grudnia 2020 r. |
|  | Wykonawca dostarczy na własny koszt sprzęt do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać Zamawiającemu w dniu odbioru faktycznego: instrukcję obsługi i konserwacji dla każdego urządzenia w języku polskim, książki serwisowe i karty gwarancyjne dla każdego urządzenia w języku polskim, kopie świadectw dopuszczenia dla poszczególnych urządzeń (wymaganych przepisami). |
|  | Na wniosek użytkownika, w dniu odbioru faktycznego, Zamawiający przeprowadzi szkolenie z obsługi urządzeń. |