ZAŁĄCZNIK NR 1.1  Kosztorys ofertowy

Część 1 – Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna - Pojemność całkowita: chłodziarka 254 l, zamrażarka 107 l - Wymiary zewnętrzne (szer./głęb./wys.): 600/615/2000 mm - Wymiary wewnętrzne (szer./głęb./wys.): chł.: 455/435/1110, zamr.: 431/435/597 - Zużycie energii: 1,8 kWh/24h - Układ chłodzenia chłodziarka – dynamiczny Układ chłodzenia zamrażarka – statyczny - Odszranianie chłodziarka - automatyczne Odszranianie zamrażarka – manualne - Zakres temperatury chłodziarka - od +3°C do +8°C - Zakres temperatury zamrażarka - od -9°C do -30°C - Wskaźnik temperatury - zewnętrzny cyfrowy - Obudowa biała - Wnętrze z tworzywa - Drzwi pełne z samodomykaczem - Alarm dźwiękowy i optyczny -2 kompresory; 2 obiegi chłodnicze -2 panele sterowania -2 x system alarmu otwartych drzwi oraz wysokiej temperatury -1 x alarm przerwy w zasilaniu -1 x interfejs RS 485 - Wnętrze: tworzywo w kolorze białym - Sterowanie elektroniczne – oddzielne dla chłodziarki i zamrażarki - Chłodziarka - 4 ruszty druciane powlekane; nośność do 60 kg/ 1 półka - Zamrażarka - 3 szuflady z transparentnym frontem; nośność do 40 kg/ 1 szuflada - Oświetlenie wewnętrzne - Klasa klimatyczna - SN–ST - Czynnik chłodniczy - R 600a -2 x zamek | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 Kosztorys ofertowy

Część 2 – Prasa ręczna

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prasa ręczna -Praska ręczna do preparatyki wszystkich dostępnych na polskim rynku rodzajów pojemników do pobierania krwi -Napęd ręczny ze sprężyną wewnątrz prasy. -Przezroczysta, trwała płyta z pleksiglasu do monitorowania procesu -Konstrukcja podstawy wykonana ze stali nierdzewnej -Instrukcja obsługi w języku polskim -Wymiary: 19 cm x 30 cm x 24 cm (dł. x szer. x wys.) -Waga nie może przekraczać 2,5 kg | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.3 Kosztorys ofertowy

Część 3 – Waga laboratoryjna

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga laboratoryjna -Praca w zakresie obciążenia minimalnego 0,5g a maksymalnego 2100g -Dokładność odczytu 0,01g -Zakres tary -2100g -Liniowość +/- 0,02g -Czas stabilizacji 1,5s -Klasa dokładności OIML: 2 -Adiustacja wewnętrzna -Duży czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem -Waga wyposażona w klawiaturę z minimum 14 przyciskami sterującymi -Stopień ochrony minimum IP 43 -Temperatura pracy urządzenia w zakresie +10C do +40 C -Wymiary szalki 195 x 195 mm -Szalka wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 -Masa brutto urządzenia nie przekraczająca 5,8 kg -Wymiary urządzenia nie przekraczające 333 x 206 x 100 mm (dł. x szer. x wys.) | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.4 Kosztorys ofertowy

Część 4 – Bezprzewodowy czterokanałowy termometr GSM

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System monitoringu temperatury kompatybilny z chłodziarko-zamrażarką - Kalibrowane w jednym punkcie pomiarowym czujniki temperatury - Możliwość łatwej kalibracji czujników - Urządzenia rejestrujące dane z czujników i transmitujące zarejestrowane dane do systemu internetowego zapewniające obsługę danych z wszystkich powyższych czujników - Internetowy system monitorowania temperatury – dostęp min. 12 miesięcy - Możliwość podłączenia do systemu monitoringu kolejnych urządzeń chłodniczych - Rozdzielczość pomiaru 0,1 st. C (w systemie internetowym) - Błąd pomiaru max. 0,5 st. C (czujnik w monitoringu) (dla zakresu -30oC do 40 oC) - Możliwość drukowania raportów temp. z systemu monitoringu i zapisu w formacie pdf, xls - System zapewniający jednoczesne alarmowanie na wielu komputerach wyposażonych w przeglądarkę internetową - System monitoringu posiadający moduł alarmowania SMS - System monitoringu łatwo rozbudowywalny - Zdalny dostęp do systemu po autoryzowanym zalogowaniu - Możliwość przedstawienia całego systemu monitoringu na jednym widoku w systemie - Dowolna liczba użytkowników systemu - Dostęp do wszystkich archiwalnych danych - Gwarancja min. 12 miesięcy - Odpłatny serwis pogwarancyjny po zakończeniu okresu gwarancji - Szkolenie z obsługi - Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski, (podać adres i nr tel., co najmniej jednego punktu) - Okresowa kalibracja czujników – raz w roku | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.5 Kosztorys ofertowy

Część 5 – Przenośny rejestrator temperatury

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przenośny rejestrator temperatury (do lodówki transportowej) -Miernik temperatury z rejestracją danych wyposażony w wyświetlacz aktualnej temperatury oraz wskaźnik naładowania baterii. -1- kanałowy rejestrator temperatury z czujnikiem wewnętrznym(NTC) -Jednostka pomiaru temperatury C, F -Zakres pomiarowy -35 do +55 C z dokładnością pomiaru w tym zakresie +/- 0,5 C -Temperatura pracy i składowania urządzenia -35C do +55 C -Wymiary urządzenia 89 x 53 x 27 mm -Urządzenie w klasie IP 65 -Możliwość ustawienia kroku pomiarowego 10 sekund – 24 h -Pamięć pozwalająca na zapamiętanie 1 mln wartości pomiarowych -Oprogramowanie pozwalające na generowanie raportów z danych pomiarowych. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.6 Kosztorys ofertowy

Część 6 – Pipety, statywy, pudełka

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipeta jednokanałowa, zmienna 0,1-2,5 µL -zawiera pudełko typu epT.I.P.S. -kolor ciemnoszary | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pipeta jednokanałowa, zmienna 0,5-10 µL -zawiera pudełko typu epT.I.P.S. -kolor szary pośredni | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pipeta jednokanałowa, zmienna 10-100 µL -zawiera pudełko typu epT.I.P.S. -kolor żółty | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pipeta jednokanałowa, zmienna 20-200 µL -zawiera pudełko typu epT.I.P.S. -kolor żółty | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pipeta jednokanałowa, zmienna 100-1 000 µL -zawiera pudełko typu epT.I.P.S. -kolor niebieski | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Uchwyt do pipet - Może przechowywać jedną manualną pipetę jedno- lub wielokanałową - Możliwość montażu ściennego lub instalacji w statywie karuzelowym i ładowarce karuzelowej - Dołączona taśma klejąca do montażu ściennego | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Statyw karuzelowy - Może przechowywać maksymalnie sześć manualnych pipet -jedno- i wielokanałowych - Zawiera obrotowy statyw - Uchwyty do pipet zamienne | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Statyw typu Tube Rack 12 pozycji, do probówek 5,0 mL i 15 mL - Wykonane z polipropylenu (PP) - Antypoślizgowe nóżki silikonowe i podstawa zapobiegająca przewróceniu - Ponumerowane pozycje probówek -Autoklawowalne | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Statyw typu Tube Rack 12 pozycji, 6 na probówki 5,0 mL i 15 mL i 6 na probówki 25 mL i 50 mL - Wykonane z polipropylenu (PP) - Antypoślizgowe nóżki silikonowe i podstawa zapobiegająca przewróceniu - Ponumerowane pozycje probówek -Autoklawowalne | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Statyw typu Tube Rack do probówek kriogenicznych -36 pozycji - Wykonane z polipropylenu (PP) - Antypoślizgowe nóżki silikonowe i podstawa zapobiegająca przewróceniu - Ponumerowane pozycje probówek ułatwiają -Autoklawowalne | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Statyw typu Tube Rack -36 pozycji -do probówek 1,5 mL i 2,0 mL - Wykonane z polipropylenu (PP) - Ponumerowane pozycje probówek - Antypoślizgowe nóżki silikonowe i podstawa zapobiegająca przewróceniu -Autoklawowalne | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Pudełka typu Storage Box 9 x 9 -na 81 probówek z zakrętką (kriog.) 1-2 mL -wysokość 53 mm -2 in - Wykonane z polipropylenu (PP) - Do zamrażania w -86 °C -Autoklawowalne -Z pokrywą i kodem alfanumerycznym | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.7 Kosztorys ofertowy

Część 7 – Statywy do probówek

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statyw do probówek 12 mm, 20 miejscowy, druciany, kolor biały | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Statyw do probówek 12 mm, 90 miejscowy, plastikowy, kolor niebieski i biały | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Statyw do probówek 16 mm, 60 miejscowy, plastikowy, kolor żółty | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 Kosztorys ofertowy

Część 8 – Zestaw statywów, pojemniki, wytrząsarki

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw statywów typu COMBI, uniwersalnych, zestaw 5 sztuk, różne kolory -Przystosowane do wykorzystania wszystkich czterech stron. Każdy statyw zawiera: – 4 otwory o śr. 30 mm na probówki o poj. 50 ml, – 12 otworów o śr. 20 mm na probówki wirówkowe o poj. 15 ml, – 32 otwory o śr. 12 mm na probówki reakcyjne o poj. 1,5 i 2 ml, – 32 otwory o śr. 10 mm na probówki reakcyjne o poj. 0,5 ml. -Materiał: polipropylen, autoklawowalny. Odporność temperaturowa: od -90°C do +121°C. Wymiary (dł. x wys. x gł.): 180 x 90 x 52 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Statyw typu COMBI, w kształcie sześcianu, zestaw 5 szt., różne kolory -Statywy wielostronne wykonane z PP. -Możliwość łączenia kilku statywów w większe segmenty. -Przeznaczone na 4 probówki 50 ml, 10 probówek stożkowych 15 ml, 12 probówek 12 mm (dł. 75 lub 100 mm) lub 16 probówek 1,5 ml do 2,0 ml. -Autoklawowalne w temp. do 121°C. -Wymiary: 11 x 11 x 11 cm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik do przechowywania i dozowania małych artykułów laboratoryjnych typu Benchtop -Wymiary 180 x 165 x 155 mm - dwukomorowy -Całkowicie otwarta pokrywa nie opada samodzielnie. -Posiada gumowe, antypoślizgowe nóżki oraz otwory pozwalające na mocowanie przy ścianie (kołki montażowe w zestawie). -Posiada demontowalną przegrodę. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik do przechowywania i dozowania małych artykułów laboratoryjnych typu Benchtop -Wymiary 155 x 170 x 155 mm -jednokomorowy -Całkowicie otwarta pokrywa nie opada samodzielnie. -Posiada gumowe, antypoślizgowe nóżki oraz otwory pozwalające na mocowanie przy ścianie (kołki montażowe w zestawie). -Posiada demontowalną przegrodę. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | System do przechowywania typu Tip-Out – segment z 3 pojemnikami -Wykonane z polistyrenu – obudowa w kolorze białym, uchylne pojemniki – przezroczyste. -601 x 198 x 238 mm (wymiary całego segmentu) -176 x 149 x 161 mm (wymiary pojedynczego pojemnika). | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemnik dozujący na drobne przedmioty -3-komorowy -wymiary: 21 x 16 x 21,5 cm -Wykonany z wytrzymałego plastiku akrylowego | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Torba termoizolacyjna - wymiary zewn.: 20 x 26 x 20 cm - wymiary wewn.: 10 x 18 x 20 cm - ścianki zewnętrzne wykonane z wytrzymałego poliestru, powlekanego od wewnątrz folią izolacyjną - posiada regulowany pasek naramienny | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Uniwersalny, czterostronny statyw na probówki -przeźroczysty -Materiał: polipropylen, autoklawowalny. Odporność temperaturowa: od -90°C do +121°C. Wymiary (dł. x wys. x gł.): 180 x 90 x 52 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkłady chłodzące - Wypełnione specjalnym żelem -Wyprodukowane z silnej, pokrytej metalem folii polietylenowej -Trwałe i odporne na przecieki. -Wymiary: 17 x 17 x 2,0 cm -Ciężar: 448 g | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Pojemnik chłodniczy 10 l do transportu materiału przeszczepowego -Posiada pokrywę -Wykonany z polistyrenu odpornego na uderzenia -Wewnętrzną warstwę izolacyjną stanowi styropian. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wytrząsarka typu Vortex Wizard z czujnikiem podczerwieni -Prędkość obrotowa 0-3000 obr/min -Amplituda 4,5 mm -Typ ruchu obrotowy -Tryby pracy z czujnikiem podczerwieni lub tryb ciągły -Klasa ochrony IP 42 -Maks. obciążenie 0,5 kg -Moc 15 W -Wymiary 180 x 70 x 220 mm -Ciężar 2,4 kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wytrząsarka typu Lab Dancer -Ruch: kołowy. -Amplituda: 4,5 mm. -Moc silnika (in/out): 1,2/0,8 W. -Zasilanie: 12 V. -Dopuszczalny czas pracy: ciągły. -Prędkości: 2800 obrotów na minutę. -Wymiary: 100 x 70 mm. -Ciężar: 550 g. -Dopuszczalna temperatura: 5-40°C. -Dopuszczalna wilgotność: 80%. - Przeznaczona dla probówek i naczyń o średnicy nie przekraczającej 30mm | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.9 Kosztorys ofertowy

Część 9 – Drukarka etykiet

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka etykiet Proces drukowania: Bezpośredni termiczny Rozdzielczość wydruku: 600 × 300 dpi Szybkość druku: Do 51 etykiet na minutę Żywotność głowicy: Do 50 km taśmy z etykietami Prowadnica etykiet: Tak Tryb oczekiwania: Tak Interfejs sieciowy: Za pośrednictwem komputera Liczba drukowanych wierszy: Bez ograniczeń Szerokość etykiety: Do 60 mm Wydruk zdjęć i obrazów: Tak Automatyczna data i godzina: Tak Możliwość projektowania etykiet: Tak Klawiatura zewnętrzna: Brak (praca wyłącznie z komputerem) Rozmiar (szer./dł./wys./): 127/187/134 mm Waga (bez zasilacza i rolki): 654 g | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.10 Kosztorys ofertowy

Część 10 – Lodówki różne

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka do transportu krwi i osocza: - kieszeń na wkład chłodzący (w pokrywie) - izolacja Thinsulate zapewnia stałość temperatury przez ponad 6 godzin - wyściełanie z pianki - zmywalna - odporna na działanie środków do dezynfekcji - pasek na ramię z regulacją długości - możliwość założenia plomby T2 - okienko w rozmiarze A5 na pokrywie - pojemność: ok. 5 litrów - wymiary wewn.: 25 x 15 x 13,5cm - wymiary zewn.: 29,5 x 20 x 19,5cm - kolor: czerwony | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szafa chłodnicza medyczna Wyposażenie: - moduł alarmowy z sygnalizacją dźwiękową (zbyt wysoka temp., zbyt niska temp., zbyt długi czas otwarcia drzwi), - rejestrator temperatury wewnątrz urządzenia z wyjściem USB do odczytu( na panelu wyświetlacza), - wbudowany agregat chłodniczy (czynnik chłodniczy R 134a), - korpus izolowany pianką poliuretanową, - drzwi przeszklone z szybą zespoloną - chłodzenie dynamiczne - automatyczne odparowanie skroplin - wnętrze szafy wykonane z tworzywa w kolorze białym - korpus zewnętrzny lakierowany na kolor biały, - 5 półek siatkowych stalowych w kolorze białym z możliwością zmiany wysokości zawieszenia, - oświetlenie wnętrza LED, - zamek drzwi, - wymiary 680mm x 640mm x 2110mm - praca w otoczeniu +15….+25/ 60% - pojemność brutto komory 439 l - zakres temperatur +1…+10°C - napięcie znamionowe 230V/ 50Hz | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.11 Kosztorys ofertowy

Część 11 – Szafa medyczna na leki

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry: -szafa na leki 2-drzwiowa, z obrotowymi panelami wewnętrznymi - konstrukcja szafy wykonana z płyty laminowanej w kolorze białym - szafa z zabezpieczeniem przeciwpyłowym na obrzeżach - drzwi z bi-laminatu, z brzegiem z ABS, kolor biały - drzwi uchylne do 180° z zamkiem -system wewnętrznych półek w postaci formowanych dwustronnych obrotowych paneli wykonanych z tworzywa (polistyren) podzielnych na 40 przestrzeni (2panele, na każdej stronie panelu 10 przestrzeni) - wewnętrzne obrotowe panele o 90° na stalowych zawiasach - transparentne półki (po 10 sztuk na każdym skrzydle) - łącznie (w całej szafie) 60 przestrzeni na umieszczenie leków - 5 półek z laminatu o regulowanej wysokości - nóżki z możliwością poziomowania - wymiary szafy; 100 x 60 x 195h cm | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.12 Kosztorys ofertowy

Część 12 – Wózki na brudną i czystą bieliznę

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek na czystą i brudną bieliznę (z jednej strony szafka na czystą bieliznę , z drugiej strony dwie obręcze na dwa worki na brudną bieliznę) Elementy wózków wykonane z: - stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo - wypełnienie i drzwiczki z płyty meblowej obustronnie laminowanej - podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w koła o średnicy 100mm, z odbojami, w tym dwa z blokadą - 2 pokrywy z tworzywa ABS, podnoszone ręcznie - obręcze ze stali kwasoodpornej, wyposażone w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka - wymiary całkowite: 1450 x 580 x 1080mm z odbojami (LxSxH) | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

*  -wypełnia Wykonawca

. …………….. ………………………………………..

Podpis Wykonawcy