## Zadanie 2. Rejestrator do pomiaru pH i pH-impedancji

| Lp. | Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rejestrator do pomiaru pH i pH-impedancji |  |  |
| 1 | Możliwość rejestracji pomiarów impedancji z min. 6 kanałów | TAK |  |
| 2 | Komunikacja rejestratora ze stacją roboczą za pomocą USB | TAK |  |
| 3 | Możliwość rejestracji poziomu pH na min 2 kanałach | TAK |  |
| 4 | Zasilanie bateryjne: 2 x 1,5 V typ AA | TAK |  |
| 5 | Częstotliwość próbkowania sygnału pH w zakresie: 1 Hz-0,1 Hz (1/sek. – 1/10 sek.) | TAK |  |
| 6 | Częstotliwość próbkowania sygnału impedancji 64 Hz | TAK |  |
| 7 | Zakres pomiaru poziomu pH do 10 pH | TAK |  |
| 8 | Płynne ustawienie czasu rejestracji w zakresie od 1 do 48 h | TAK |  |
| 9 | Możliwość wyboru zestawu buforów do kalibracji: - kalibracja sond w buforach o pH4 i pH7 - kalibracja sond w buforach o pH7 i pH4 | TAK |  |
| 10 | Kalibracja cewników bez udziału pacjenta i komputera | TAK |  |
| 11 | Oznakowanie zmiany pozycji, okresu posiłkowego na wyświetlaczu rejestratora | TAK |  |
| 12 | Podświetlane przyciski zmiany pozycji i okresu posiłkowego na klawiaturze rejestratora w okresie trwania zdarzenia | TAK |  |
| 13 | Rejestracja dolegliwości odczuwanych przez pacjenta | TAK |  |
| 14 | Rejestracja zmiany pozycji ciała | TAK |  |
| 15 | Rejestracja okresów posiłków | TAK |  |
| 16 | Możliwość wprowadzenia nr identyfikacyjnego pacjenta w postaci od 1 do 10 cyfr | TAK |  |
| 17 | Weryfikacja poziomu impedancji w 6 kanałach cewnika pH-Z przed rozpoczęciem badania | TAK |  |
| 18 | Kompatybilność rejestratora z posiadanym przez Użytkownika oprogramowaniem do pobierania i analizy zapisanych w rejestratorze danych pH i pH-impedancji oraz ze stosowanymi przez Użytkownika akcesoriami do pomiaru pH i pH-impedancji | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
| 19 | Futerał | TAK |  |
| 20 | Klucz do otwierania futerału | TAK |  |
| 21 | Paski transportowe | TAK |  |
| 22 | Kabel USB do transmisji zarejestrowanych danych | TAK |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 23 | Okres gwarancji – 24 miesiące licząc od dnia dostawy do Zamawiającego | TAK |  |
| 24 | Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny | TAK |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać (Wykonawca lub osoba/y uprawniona/e do jego reprezentowania) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.