Załącznik nr . . . . .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: MEBLE  MEDYCZNE METALOWE

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji: 2023

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONSTRUKCJA |
| 1.1 | Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra. Drzwi szafek i fronty szuflad z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szafek wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce. | TAK, opisać |  |
| 1.2 | Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm). | TAK, opisać |  |
| 1.3 | Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania. | TAK, opisać |  |
| 1.4 | Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcją samo domykania, blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu i amortyzacją domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. | TAK, opisać |  |
| 1.5 | Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 25 mm mocowane na wytłaczanych wspornikach w kształcie litery „L” wykonane ze stopu aluminium. Opcjonalnie wsporniki wyposażone w silikonowe nakładki zabezpieczające półkę przed wypadnięciem. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach – kołkach drewnianych lub wykonanych z tworzywa sztucznego. Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości min. 2 mm. | TAK, opisać |  |
| 1.6 | Blat roboczy o grubości min. 30 mm wykonany z materiału typu Corian lub równoważnego, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni, z rowkiem antyzaciekowym, zapewniające wysoką higieniczność. Rowek 3-4 mm, wyfrezowany od spodniej strony na całej jego długości blatu (ok.0,4 cm od krawędzi). W przypadku gdy rowek znajdzie się w części płycinowej trwale pokryty warstwą silikonu, stanowiącą zabezpieczenie przeciw wilgociowe. Blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, z wygłuszeniem. W przypadku blatu ze zlewem lub umywalką, blat zagłębiony. Umywalki i zlewy tworzące z blatem jedną całość. Blaty wyoblone bez ostrych krawędzi. Blaty robocze o grubości min. 28 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Blaty robocze laboratoryjne typu Trespa, wykonane z laminatu ciśnieniowego max resistance grubości min. 18 mm. Podwójnie utwardzona powierzchnia blatów odporna na wiele agresywnych rozpuszczalników i barwników, a także - kwasy i zasady. Blaty o dużej odporności mechanicznej oraz termicznej (do min. 180 stopni Celsjusza), trudnopalne, odporne na wilgoć, o strukturze zamkniętej łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji. Rodzaj zlewów i umywalek określa specyfikacja szczegółowa. Miejsca, wbudowania zlewów i umywalek w blaty gładkie, bez zagłębień i ostrych krawędzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zlewy, umywalki i baterie po stronie Zamawiającego, chyba, że inaczej zapisano w szczegółowym opisie pomieszczeń. | TAK, opisać |  |
| 1.7 | Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadające czterostronny cokół trwale zespolony z korpusem mebla. Cokół w całości wykonany z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra, o wysokości min. 100 mm cofnięty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów, wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza się mebli na nóżkach jak również cokołów dostawianych, mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów. | TAK, opisać |  |
| 1.8 | Korpusy szaf oraz szafek górnych – wiszących posiadające tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Okapnik o wysokości 28 mm. Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. | TAK, opisać |  |
| 1.9 | Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Dotyczy to również tylnych ścian mebli ( nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych). Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w metalowe rastry do montażu wsporników do półek . ram koszy i kuwet. Wsporniki w rastrach umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet. Rozstaw wsporników w rastrach maksymalnie co 25 mm. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dolne półki, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. | TAK, opisać |  |
| 2 | KOLORYSTYKA: |
| 2.1 | Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy. | TAK, podać |  |
| 2.2 | Fronty: Możliwość wyboru spośród min. 10 kolorów z palety RAL, kolorystyka cokołów ujednolicona z korpusem mebli. Korpusy, cokoły: W odcieniach jasnego beżu lub szarości, o gładkiej strukturze łatwej w utrzymaniu w czystości. | TAK, opisać |  |
| 2.3 | Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. | TAK, podać |  |
| 3 | WYKOŃCZENIE |
| 3.1 | Po zamontowaniu cokoły szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru cokołów. | TAK, opisać |  |
| 3.2 | Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów). | TAK, opisać |  |
| 4. | Meble posiadające atest higieniczny. | TAK, opisać |  |
| 5. | Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. | TAK, załączyć |  |
| 6. | Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy „pod wymiar” z bezwzględnym zachowaniem technologii wykonania. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe wg pomieszczeń) wymiary są wymiarami wyjściowymi. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub jak podano w specyfikacji. | TAK, opisać |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, opisać |  |

| WYPOSAŻENIE MEBLOWE WG POMIESZCZEŃ |
| --- |
| POZIOM 2 |
|  | Pom. 02.11_Pokój przygotowawczy pielęgniarski |  |  |
|  | Zestaw mebli medycznych, wykonany wg powyższej technologii – 1 kpl Elementy zestawu: 1x szafa dwukomorowa, czterodrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 5 przestawnych półek, zamykana na klucz. Szafa na czterostronnym stalowym cokole h=100mm ze zintegrowanym z korpusem mebla, szafa z wieńcem stalowym o gr.28mm, wieniec wysunięty w stosunku do korpusu, zlicowany z frontami. Wymiary (szer.gł.wys.): 800x550x2100mm (+/-20mm) 3x szafka wisząca jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 2 przestawne półki. Zamykana na klucz. Wymiary (szer.gł.wys.): 600x300x720mm (+/-20mm) 1x szafka wisząca jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 2 przestawne półki. Zamykana na klucz Wymiary (szer.gł.wys.): 500x300x720mm (+/-20mm) 1x szafka podblatowa umywalkowa, jednodrzwiowa,. Wymiary (szer.gł.wys.): 600x580x860mm (+/-30mm) 2x szafka podblatowa z min 4 szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, głębokość szuflad ustalana na etapie realizacji. Wymiary (szer.gł.wys.): 600x580x860mm (+/-30mm) 1x szafka podblatowa jednokomorowa, jednodrzwiowa, min.1 przestawna półka. Zamykana na klucz. Wymiary (szer.gł.wys.): 500x580x860mm (+/-30mm) Blat laminowany. Umywalka oraz bateria po stronie Zamawiającego. | TAK, opisać |  |
|  | Zabudowa meblowa medyczna, wykonana wg powyższej technologii – 1 kpl. Elementy zabudowy: 2x szafka wisząca jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 2 przestawne półki. Zamykana na klucz. Wymiary (szer.gł.wys.): 900x300x550mm (+/-20mm) 2x szafka podblatowa jednokomorowa, dwudrzwiowa, min. 1przestawna półka. Zamykana na klucz Wymiary (szer.gł.wys.): 900x580x860mm (+/-30mm) Blat laminowany. | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 02.16_Bank próbek ( Laboratorium naukowo dydaktyczne) |  |  |
|  | Zestaw mebli medycznych, wykonany wg powyższej technologii – 1 kpl Elementy zestawu: 5x Stanowisko biurowe z blatem typu Trespa, o gr. min. 18 mm. Biurko o podstawie metalowej lakierowanej proszkowo, boki biurka zabezpieczone panelem metalowym lakierowanym proszkowo. Stanowisko wyposażone w szafkę podblatową 4 szufladową. Szafka o szerokości 400mm. Zamki centralne. Wymiary biurka (szer.gł.wys.): 1480x600x780mm 8x szafka wisząca jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 2 przestawne półki. Zamykana na klucz. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x300x720mm (+/-20mm) | TAK, opisać |  |
|  | Zabudowa meblowa medyczna, wykonana wg powyższej technologii – 1 kpl. Elementy zabudowy: 2x szafka wisząca jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 2 przestawne półki. Zamykana na klucz. Wymiary (szer.gł.wys.): 800x300x720mm (+/-20mm) 2x szafka podblatowa jednokomorowa, dwudrzwiowa, min.1 przestawna półka. Wymiary (szer.gł.wys.): 800x580x860mm (+/-30mm) 1x szafka podblatowa umywalkowa, jednodrzwiowa,. Wymiary (szer.gł.wys.): 600x580x860mm (+/-30mm) Blat typu Trespa. Umywalka oraz bateria po stronie Zamawiającego. | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 02.31_Magazyn |  |  |
|  | Zestaw mebli magazynowych medycznych, wykonany wg powyższej technologii – 1 kpl Elementy zestawu: 1x szafa jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 5 przestawnych półek, zamykana na klucz. Szafa na czterostronnym stalowym cokole h=100mm ze zintegrowanym z korpusem mebla, szafa z wieńcem stalowym o gr.28mm, wieniec wysunięty w stosunku do korpusu, zlicowany z frontami. Wymiary (szer.gł.wys.): 800x500x2100mm (+/-20mm) 1x szafa jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 5 przestawnych półek, zamykana na klucz. Szafa na czterostronnym stalowym cokole h=100mm ze zintegrowanym z korpusem mebla, szafa z wieńcem stalowym o gr.28mm, wieniec wysunięty w stosunku do korpusu, zlicowany z frontami. Wymiary (szer.gł.wys.): 500x500x2100mm (+/-20mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 02.36_Gabinet zabiegowy |  |  |
|  | Zestaw mebli medycznych, wykonany wg powyższej technologii – 1 kpl Elementy zestawu: 1x szafka podblatowa umywalkowa, jednodrzwiowa,. Wymiary (szer.gł.wys.): 550x580x860mm (+/-30mm) 1x szafka podblatowa z min 4 szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, głębokość szuflad ustalana na etapie realizacji. Wymiary (szer.gł.wys.): 450x580x860mm (+/-30mm) 1x szafka podblatowa umywalkowa, jednodrzwiowa, narożna. Wymiary (szer.gł.wys.): 1100x580x860mm (+/-30mm) 2x szafka podblatowa z min 4 szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, głębokość szuflad ustalana na etapie realizacji. Wymiary (szer.gł.wys.): 500x580x860mm (+/-30mm) 1x Stanowisko biurowe z blatem o gr.36 mm. Stanowisko wyposażone w 1 kontener jezdny 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym, oraz 1 wysuwaną półkę pod klawiaturę. Kontener o wymiarach 300x500x600 mm (+/-20mm) Wymiary biurka (szer.gł.wys.): 1200x600x780mm 1x Szafka medyczna jednokomorowa, dwudrzwiowa jezdna. Szafka zamykana na klucz, wyposażona w min. 1 półkę. Wymiary (szer.gł.wys.): 600x500x650mm 1x szafa jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 5 przestawnych półek, zamykana na klucz. Szafa na czterostronnym stalowym cokole h=100mm ze zintegrowanym z korpusem mebla, szafa z wieńcem stalowym o gr.28mm, wieniec wysunięty w stosunku do korpusu, zlicowany z frontami. Wymiary (szer.gł.wys.): 800x580x2100mm (+/-20mm) Blat typu Corian. Umywalka oraz bateria po stronie Zamawiającego | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 02.44_Wzmożony nadzór |  |  |
|  | Stanowisko biurowe – 1 kpl. Stanowisko biurowe w kształcie litery ”L”, blat o grubości min. 30 mm. Wymiary stanowiska (szer.gł.wys.): 2100/1400x500/600x780mm (+/-20mm) Stanowisko wyposażone w: 1x kontener jezdny 3 szuflady o wymiarach 450x400x650mm (+/-30mm) 1x półka wysuwana pod klawiaturę Blat typu Corian | TAK, opisać |  |
|  | Zestaw szaf medycznych, wykonany wg powyższej technologii – 1 kpl Elementy zestawu: 1x szafa jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 5 przestawnych półek, zamykana na klucz. Szafa na czterostronnym stalowym cokole h=100mm ze zintegrowanym z korpusem mebla, szafa z wieńcem stalowym o gr.28mm, wieniec wysunięty w stosunku do korpusu, zlicowany z frontami. Wymiary (szer.gł.wys.): 800x450x2100mm (+/-20mm) 1x szafa jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 5 przestawnych półek, zamykana na klucz. Szafa na czterostronnym stalowym cokole h=100mm ze zintegrowanym z korpusem mebla, szafa z wieńcem stalowym o gr.28mm, wieniec wysunięty w stosunku do korpusu, zlicowany z frontami. Wymiary (szer.gł.wys.): 400x450x2100mm (+/-20mm) | TAK, opisać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.