Wrocław, dnia. 30.05.2022r.

ZAŁĄCZNIK nr 1

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana pokrycia dachu na garażu Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim przy ul. Polnej 7A

b. Opis robót do wykonania w ramach zadania remontowego

1. Rozebranie 3 warstw papy na dachu betonowym – 109,02 m²

2. Posmarowanie powierzchni dachu gruntem – 109,02 m²

3. Pokrycie dachu 2 warstwami papy termozgrzewalnej – 109,02 m²

4. Wywóz i utylizacja papy -1,80 m³

5. Skucie starych tynków cem-wap. na ściance kolankowej – 1,5 m²

6. Uzupełnienie tynku cem-wap  wraz z malowaniem farbą emulsyjną – 1,5m²

7. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie  cem-wap. – 0,108  m³

8. Rozebranie okładziny stopnia przy wejściu na dach z płytek -0,525 m²

9. Ułożenie płytek klinkierowych na zaprawie w jednym miejscu o pow. do 1m² - 0,525m²

Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania.

Wykonawca podpisze oświadczenie wykluczenia z Art. 7 Ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służbach ochronie bezpieczeństwa narodowego – Zał. nr. 2.

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z  opisem ewentualnie dokonać wizji lokalnej.

g) Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

h) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

i) termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 30.06.2022r

j)zakres przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie jest to budowa,  przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń a  bieżący remont.

k) przedmiot zamówienia ze względu na proces technologiczny prac oraz bardzo wąski zakres robót nie może być dzielony.