L.p	Opis przedmiotu	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota Vat	Wartość brutto
1.	Rękaw papierowo – foliowy o gramaturze 60g/m2, grubość folii 52um, folia poliestrowo -polietylenowa 7 warstwowa, zgrzew fabryczny 3 kanałowy, wskaźnik sterylizacji S/EO/F umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, umieszczone informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim, kierunek otwierania umieszczony na papierze od strony folii i od strony papieru na linii zgrzewu fabrycznego, piktogram umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku, każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z samoprzylepną etykietą produktu zawierającą m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiająca archiwizacje opakowania medycznego, oznaczenie normy ISO 11607-1,2 wraz zEN 868 – 5 na linii zgrzewu fabrycznego, potwierdzenie spełnienia norm PN EN 868 -5 i ISO 11607 -1,2 lub równoważny
	szer 50mm x 200mm	rolka	5
	szer 75mm x 200mm	rolka	30
	szer100mm x 200mm	rolka	30
	szer120mm x 200mm	rolka	30
	szer 150mm x 200mm	rolka	30
	szer 200mm x 200mm	rolka	30
	szer 250mm x 200mm	rolka	30
	szer 300mm x 200mm	rolka	30
	Szer 400mm x 200mm	rolka	5
2.	Rękaw do sterylizacji plazmowej, płaski typu TYVEK o konstrukcji i wykonaniu zgodnym z normami EN 868 – 5, EN ISO 11607-1,2 lub równoważny – włóknina -HDPE, niezawierająca celulozy o gramaturze nominalnej 64g/m2 / Folia – gramatura nominalna 52g/m2
	szer 75mm x 100m	rolka	3
	szer 100mm x 100m	rolka	5
	\szer 150mm x 100m	rolka	5
	szer 200mm x 100m	rolka	5
	szer 250mm x 100m	rolka	5
	szer 300mm x 100m	rolka	5
	szer 420mm x 200m	rolka	3
3.	Rękaw foliowo – włókninowy gramaturze 60g na m2 do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem, temperatura zgrzewu opakowania w zakresie 180 – 220 st C, zgodny z normą PN EN 868-5 i ISO 11607 -1,2 lub równoważny, rozmiar 250mm x 100m l	rolka	5
	Rękaw foliowo -włókninowy o gramaturze 60g na m2 do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem , temperatura zgrzewu opakowania w zakresie 180 – 220 st C, zgodny z normą PN EN 868 -5 i ISO 11607 -1,2 lub równoważny rozmiar 300mm x 100m	rolka	5
4.	Papier krepowany, pakowany naprzemienne, kolor zielony i biały, gramatura 60gr/m2 z zachowaniem bariery sterylnej 180dni. Szczelność mikrobiologiczna na poziomie 99,9% potwierdzona przez producenta odpowiednimi dokumentami. Potwierdzenia spełnienia norm PN EN 868 – 2 i ISO 11607-1 lub równoważny.
	60 cm x 60cm, opak = 500szt		5
	90cm x 90cm, opak = 250szt		5
	100cm x 100cm, opak = 250szt		5
5.	Włóknina w arkuszach niebieska do pakowania sterylizowanych produktów medycznych . Zgodnie z normą PN EN ISO 11607 – 1 oraz PN EN 868- 2 lub równoważny. Niebieska 60g/m2
	60cm x 60cm, opak = 400szt		10
	90cm x 90cm, opak=100szt		10
	100cm x 100cm, opak= 100szt		15
	120cm x 120cm, opak = 100szt		5
6.	Włóknina w arkuszach zielona do pakowania sterylizowanych produktów medycznych. Włókniny zgodnie z normą PN EN ISO 11607 -1 oraz PN EN 868 – 2 lub równoważny. Zielona 57g/m2
	60 cm x 60cm, opak. = 400szt		10
	90cm x 90cm, opak = 100szt		10

	100cm x 100cm, opak =100szt		15
	120cm x 120cm, opak =100szt		5
7.	Włóknina polipropylenowa SMS w arkuszach niebieska do pakowania sterylizowanych produktów medycznych . Zgodnie z normą PN EN ISO 11607 – 1 oraz PN EN 868- 2 lub równoważny. Niebieska 40g/m2
	60cm x 60cm, opak = 300szt
	90cm x 90cm, opak=150szt		2
	100cm x 100cm, opak= 70szt		5
	120cm x 120cm, opak = 50szt		2
8.	Włóknina polipropylenowa SMS w arkuszach zielona do pakowania sterylizowanych produktów medycznych. Włókniny zgodnie z normą PN EN ISO 11607 -1 oraz PN EN 868 – 2 lub równoważny. Zielona 40g/m2
	90cm x 90cm, opak = 150szt		2
	100cm x 100cm, opak =70szt		5
	120cm x 120cm, opak =50szt		2

RAZEM