Załącznik nr 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony „Formularz specyfikacji technicznej oferowanych elementów sieci komputerowej” – załącznik nr 6 część A do SWZ.

Zamawiamy dostawę elementów systemu bezprzewodowej i przewodowej sieci komputerowej wraz z ich instalacją i uruchomieniem w sieci uczelnianej:

- Punkt bezprzewodowego dostępu AP z zewnętrzną anteną dipolową (dwuzakresową) wraz z osprzętem montażowym „CAP-AX-DIPOL” – 7 szt.

- Punkt bezprzewodowego dostępu AP z wewnętrznymi antenami wraz z osprzętem montażowym „CAP-AX- INTERNAL” – 32 szt.

Zamawiający wymaga, aby powyższe urządzenia AP współpracowały z posiadanym przez Zamawiającego systemem kontrolerów sieci bezprzewodowej Cisco 5520 Wireless Controller (dwa urządzenia AIR-CT5520-K9 pracujące w trybie HA SSO) oraz współpracowały z posiadanym przez Zamawiającego systemem Cisco Prime Infrastructure.

Zamawiający przyjmuje, że spełnienie wymagań takiej współpracy polega na spełnieniu warunków technicznych jak i formalno-prawnych, czyli na dostarczeniu koniecznych licencji.

Zamawiający przyjmuje, że system kontrolerów Cisco oraz system Cisco Prime Infrastructure będzie zarządzał urządzeniami AP bezpośrednio. Zamawiający nie dopuszcza oferowania rozwiązania, w którym komunikacja pomiędzy system kontrolerów Cisco a urządzeniami AP czy system Cisco PI a urządzeniami AP, będzie odbywała się przy wykorzystaniu dodatkowego serwera pośredniczącego firmy trzeciej.

W związku z niniejszym zamówieniem Zamawiający przewiduje wycofanie z eksploatacji następujących urządzeń:

OmniAccess WLAN Switch OAW-4604 - 1 szt.

Access Point OAW-AP92 - 13 szt.

Access Point OAW-AP125 - 13 szt.

Zamawiający dopuszcza aby, powyższe urządzenia zostały wykorzystane przez Wykonawcę w programie wymiany urządzeń realizowanych przez ich producentów.

- Przełącznik sieciowy „SW-24TP-PoE” – 3 szt.

- Przełącznik sieciowy „SW-24TP-PoE-1G” – 10 szt.

- Rozbudowa wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu zarządzania usługami kontroli dostępu do sieci Cisco Identity Services Engine –zwiększenie liczby równocześnie obsługiwanych klientów sieci o 500.

Dla oprogramowania systemowego urządzeń Zamawiający wymaga udzielenia licencji wieczystych (bezterminowych).

Na dostarczone oprogramowanie Cisco PI (zwiększenie pojemności) Zamawiający wymaga udzielenia licencji na okres co najmniej 3 lat (bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia licencji). Oferent może ten okres wydłużyć co przełoży się na ocenę oferty. Kryteria oceny ofert zawarto w SWZ.

Na dostarczone oprogramowanie Cisco ISE (liczba równocześnie obsługiwanych klientów sieci) Zamawiający wymaga udzielenia licencji na okres od 1.12.2022 do 31.10.2024 (bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia licencji).

Na dostarczone urządzenia i oprogramowanie Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3 letniej gwarancji (za wyjątkiem Cisco ISE, gdzie okres ten trwa do dnia 31.10.2024) i wykonywania przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających; szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w projekcie umowy. Oferent może ten okres wydłużyć (wydłużenie nie dotyczy Cisco ISE) co przełoży się na ocenę oferty. Kryteria oceny ofert zawarto w SWZ.

- Wymagania funkcjonalne, parametry minimalne zamawianych elementów sieci komputerowej.

Szczegółowy wykaz wymaganych parametrów i funkcjonalności zamawianych elementów sieci komputerowej zamieszczono w załączniku nr 6 do SIWZ „Formularz specyfikacji technicznej oferowanych elementów sieci komputerowej” w poszczególnych tabelach w kolumnie opatrzonej nagłówkiem „MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO”.

Oferowane przez Wykonawcę elementy sieci komputerowej muszą charakteryzować się parametrami technicznymi nie gorszymi od parametrów opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ. Od wykonawcy wymaga się także weryfikacji i traktowania wszystkich elementów (także tych już posiadanych przez Zamawiającego) jako powiązanych ze sobą i tworzących docelowy system informatyczny. Wykonawca zobowiązany jest również do zweryfikowania wszystkich aspektów polegających na wzajemnych powiązaniach systemu informatycznego z wszystkimi innymi systemami (np. weryfikacja warunków środowiskowych pracy urządzeń).

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i załączyć do oferty szczegółową specyfikacje oferowanych produktów. W specyfikacji tej zawarte zostanie porównanie parametrów i funkcji oferowanych z parametrami i funkcjami wymaganymi. Wykonawca zobowiązany jest wyróżnić w formularzu specyfikacji technicznej (załącznik nr 6 do SIWZ) pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia oferowanego produktu.

- Wymagania dotyczące instalacji i uruchomienia zamawianych elementów sieci komputerowej

Zamawiający dysponuje planem rozmieszczenia punktów dostępowych bezprzewodowego dostępu na piętrach 0 – 3 w budynku Collegium Altum UEP. Plan ten powstał w oparciu o planowanie oraz pomiary pasywne „Site Survey” wykonane za pomocą programu Ekahau. Plan ten zostanie przekazany Wykonawcy jako pomoc przy realizacji zamówienia.

W zakresie zadań Wykonawcy jest:

- Wykonanie szczegółowego projektu technicznego wykonawczego uruchomienia systemu bezprzewodowej sieci komputerowej (dalej SBSK) obejmującego swym zasięgiem wszystkie pomieszczenia, korytarze i ciągi komunikacyjne w budynkach UEP:

  - Budynek Collegium Altum (piętra 0 - 3), ul. Powstańców Wielkopolskich 16

- Przeprowadzenie uzgodnień projektowych z pracownikami uniwersytetu:

  - z pracownikami Centrum Informatyki – w zakresie technologii ICT

  - z pracownikami Działu Zarządzania Infrastrukturą i Działu Inwestycji i Remontów– w zakresie możliwość lokalizacji AP

- Montaż punktów bezprzewodowego dostępu na piętrach 0 – 3, zgodnie ze szczegółowym projektem technicznym wykonanym w ramach zadania 1 oraz zgodnie warunkami opisanymi w punkcie 4 niniejszego dokumentu.

- Montaż pozostałych urządzeń w węzłach sieci komputerowej.

Elementy montażowe, w tym śruby i nakrętki koszyczkowe, dostarczy Wykonawca.

Wieszaki kabli krosowych – 3 szt., dostarczy Wykonawca.

Kable połączeniowe RJ45 kat. 6, 45 szt., dostarczy Wykonawca.

- Uruchomienie i konfiguracja poszczególnych elementów sytemu bezprzewodowej sieci komputerowej.

- Integracja systemu bezprzewodowej sieci komputerowej WLAN z siecią komputerową Zamawiającego zgodnie z przyjętymi standardami i stosowanymi praktykami przez Zamawiającego.

- Uruchomienie usług AAA dla administratorów urządzeń sieciowych przy wykorzystaniu protokołu TACACS+ z system kontroli dostępu administracyjnego (Cisco ISE) działającego w infrastrukturze sieci Zamawiającego.

- Weryfikacja poprawności działania systemu bezprzewodowego dostępu:

  - weryfikacja zarządzania powyższymi AP przez system monitoringu i zarządzenia infrastrukturą bezprzewodowej sieci komputerowej Cisco Prime Infrastructure.

  - weryfikacja dostępu bezprzewodowego dla użytkowników sieci zgodnie z przyjętymi standardami i stosowanymi praktykami przez Zamawiającego (nazwy SSID, uwierzytelnianie  użytkowników, captive portal, 802.1x).

  - weryfikacja dostępu do sieci bezprzewodowej przy wykorzystaniu protokołu RADIUS i zewnętrznych serwerów kontroli dostępu (Cisco ISE) działającego w infrastrukturze sieci Zamawiającego.

- Objęcie zarządzeniem przez system monitoringu i zarządzenia infrastrukturą bezprzewodowej sieci komputerowej elementów sieci WLAN dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia oraz uruchomienie i konfiguracja:

  - wizualizacji rozmieszczenia urządzeń AP na planach budynku

  - wizualizacji mocy sygnału radiowego na planach budynku

  - funkcji archiwizacji konfiguracji, automatyzacji zbierania konfiguracji urządzeń

  - funkcji mapy topologii urządzeń

  - zadań tworzenia kopi zapasowych

  - wysyłania powiadomień e-mail o zdarzeniach krytycznych

  - funkcji monitoringu wydajności sieci wraz z informacją o używanych aplikacjach w sieci

  - funkcji monitoringu, którzy użytkownicy generują najwięcej ruchu, z jakich korzystają aplikacji oraz jakie jest ich wykorzystanie

- Wykonanie pomiarów powykonawczych propagacji sygnału radiowego.

- Wymiana urządzeń sieci komputerowej: demontaż aktualnie wykorzystywanych urządzeń i instalacja, uruchomienie oraz konfiguracja urządzeń dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia przekazanych przez Zamawiającego.

- Urządzenia będą wymieniane w węzłach sieci komputerowej w budynkach UEP w lokalizacjach:

    - Al. Niepodległości 12 (budynek B)

    - ul. Towarowej 53 (budynek C)

    - ul. Powstańców Wielkopolskich 16 (Budynek Collegium Altum)

Elementy montażowe, w tym śruby i nakrętki koszyczkowe, dostarczy Wykonawca.

Wieszaki kabli krosowych – 12 szt. dostarczy Wykonawca.

Kable połączeniowe RJ45-RJ45 1 m –30 szt. dostarczy Wykonawca.

Kable połączeniowe RJ45-RJ45 1,5 m –40 szt. dostarczy Wykonawca.

Kable połączeniowe RJ45-RJ45 2 m – 30 szt. dostarczy Wykonawca.

W zakresie prac Wykonawcy w ramach zadania wymiany urządzenia jest usunięcie i ponowne wykonanie połączeń kablami krosowymi.

- Konfiguracja sposobu funkcjonowania dostarczonych urządzeń zgodnie z przyjętymi standardami i stosowanymi praktykami przez Zamawiającego. W szczególności wymagane jest uruchomienie następujących funkcjonalności:

    - VTP klient

    - przypisanie portu do vlanu

    - agregacja portów

    - spanning tree, rapid per vlan stp

    - DHCP Snooping

    - port security

    - storm-control

    - przypisanie adresu IP do interfejsu zarządzania urządzeniem

    - przypisanie interfejsu IP dla zarządzania urządzeniem do wskazanego VLANu

    - ACL dla dostępu do zarządzania urządzeniem

    - SNMP server

    - syslog

    - synchronizacja czasu

    - ssh v2

    - ip device tracking

    - AAA TACACS+

- W przypadku oferowania takiej funkcjonalności przez przełączniki sieciowe dostarczone w ramach niniejszego zamówienia., objęcie ich zarządzeniem przez system monitoringu i zarządzenia infrastrukturą sieci komputerowej Cisco Prime Infrastructure przełączników sieciowych dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zapewnia wymagane licencje dla systemu Cisco PI. Uruchomienie i konfiguracja:

- funkcji archiwizacji konfiguracji, automatyzacji zbierania konfiguracji urządzeń

- funkcji mapy topologii urządzeń

- zadań tworzenia kopi zapasowych

- wysyłania powiadomień e-mail o zdarzeniach krytycznych

- funkcji monitoringu wydajności sieci wraz z informacją o używanych aplikacjach w sieci

- funkcji monitoringu, którzy użytkownicy generują najwięcej ruchu, z jakich korzystają aplikacji oraz jakie jest ich wykorzystanie

- Uruchomienie usług AAA dla administratorów przełączników sieciowych przy wykorzystaniu protokołu TACACS+ z system kontroli dostępu administracyjnego (Cisco ISE) działającego w infrastrukturze sieci Zamawiającego.

- Re-instalacja i aktualizacja oprogramowania systemu zarządzania usługami kontroli dostępu do sieci Cisco Identity Services Engine w infrastrukturze sieci UEP. W zakres uaktualnienia wchodzą dwa węzły ISE.

- Weryfikacja, testy akceptacyjne, poprawności działania zgodnie z ustaloną konfiguracją urządzeń, oraz poprawności współdziałania z istniejącym system sieci Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące wykonania szczegółowego projektu technicznego wykonawczego.

Przewiduje się wykonanie szczegółowego projektu technicznego wykonawczego uruchomienia systemu bezprzewodowej sieci komputerowej.. W szczególności dokument będzie zawierał:

  - plan rozmieszczania urządzeń AP

  - mapę przewidywanych zasięgów siły sygnału SNR/RSSI, przewidywanych zasięgów wg prędkości transmisji danych (‘date rate’ oraz ‘throughput’), graficzna prezentacja występowania interferencji.

  - rozmieszczenie pozostałych urządzeń sieciowych w węzłach sieci

  - konfigurację przełączników dostępowych

  - wytyczne dla współdziałania urządzeń sieci komputerowej z system monitoringu i zarządzania infrastrukturą bezprzewodowej sieci komputerowej

  - wytyczne dla uruchomienie i konfiguracji funkcji systemu monitoringu i zarządzania infrastrukturą sieciową

  - podział sieci na segmenty, adresacja IP

  - nazewnictwo urządzeń, systemów, obiektów,

  - listę funkcjonalności i technologii planowanych do wdrożenia

  - opis sposobu współdziałania poszczególnych komponentów systemu,

  - opis sposobu współdziałania dostarczonych elementów sieci komputerowej z systemami sieci komputerowej, już istniejącymi w UEP,

  - opis sposobu integracji systemu bezprzewodowej sieci komputerowej z system kontroli dostępu Cisco ISE

  - wytyczne dla realizacji przyjętej polityki bezpieczeństwa, wytyczne dla konfiguracji list dostępowych i firewall’i,

  - szczegółowe parametry konfiguracyjne dla poszczególnych komponentów systemu,

  - szczegółowe parametry rekonfiguracyjne dla systemów istniejących na UEP,

  - plan testów akceptacyjnych systemu,

  - szczegółowy harmonogram wdrożenia, listę zadań do wykonania przez Wykonawcę i Zamawiającego

Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbiorowych gotowego systemu.

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w formie elektronicznej (format zgodny z MS Word, MS Excel;).

- Warunki montażu punktów bezprzewodowego dostępu.

Zakres zamawianych prac:

- Montaż punktów bezprzewodowego dostępu (Access Point) w poszczególnych lokalizacjach zgodnie z projektem, wraz z połączeniem AP do pobliskiego gniazda okablowania strukturalnego kablem krosowym RJ-45 (wraz z dostawą kabla krosowego kat. 6).

- Montaż punktów bezprzewodowego dostępu (Access Point) należy wykonać zachowując orientację (pionowo, poziomo) urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

- Zamawiający przewiduje montaż punktów bezprzewodowego dostępu poziomo na sufitach oraz pionowo na słupach i ścianach.

- Kabel krosowy kat. 6 łączący punkt bezprzewodowego dostępu z gniazdem okablowania strukturalnego należy poprowadzić w listwie instalacyjnej.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej. Uaktualnienie istniejących planów (pliki .dwg) okablowania o miejsce montażu AP.

Prace zakłócające funkcjonowanie Uczelni należy prowadzić w godzinach lub dniach wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego.