Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADCZY CHODNIKZ

NUMER OBIEKTU :

NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa                     : BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. STRAŻACKIEJ W RODAKACH-strona lewa

adres                     : RODAKI

ZAMAWIAJĄCY

nazwa                     : GMINA KLUCZE

adres                     :

WYKONAWCA

nazwa                     :

adres                     :

RODZAJ ROBÓT                : INŻYNIERYJNE

OPRACOWAŁ                   : LIDIA KROKOSZ

DATA OPRACOWANIA            : 2018.05.23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAMAWIAJĄCY ............                                                                 WYKONAWCA ....................

PRZEDMIAR : CHODNIKZ  STR.:  1

Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Element    :    1

Asortyment :    1/   1

1    KNNR    6             Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o       m2         13.5000

0801-06-00            grubości 15 cm

wjazdy

(5.0+4.0)*1.5=

2    KNNR   5W             Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-   m         169.0000

0721-01-00            asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm

przy kraweznikach

strona lewa         11.0+8.0+5.0+30.5+4.0+19.0+60.0+31.5=             169.0000

--------------------

RAZEM :     169.0000

3    KNNR    6             Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-    m2         16.9000

0802-03-00            bitumicznych o grubości 4 cm

przy kraweznikach

169*0.1=

4    KNNR    6             Rozebranie krawężników betonowych na podsypce     m         169.0000

0806-01-00            piaskowej

5    KNRW 401W             Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami       m3          0.8450

0109-11-00            samowyładowczymi na odległość do 1 km

asfalt

16.9*0.05=

6    KNRW 401W             Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu  m3          0.8450

0109-12-00            spryzmowanego samochodami samowyładowczymi                 * 18.0000

na dalsze 18km                                                                =    15.2100

7    kalkulacja wlasna     oplata za utylizacje asfaltu                      m3          0.8450

0100-0200

8    KNRW 401W             Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami       m3          9.2250

0109-11-00            samowyładowczymi na odległość do 1 km

krawezniki,gruz

gruz                13.5*0.12=                                          1.6200

krawezniki          169*0.3*0.15=                                       7.6050

--------------------

RAZEM :       9.2250

9    KNRW 401W             Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu  m3          9.2250

0109-12-00            spryzmowanego samochodami samowyładowczymi                 * 18.0000

na dalsze 18km                                                                =   166.0500

10   kalkulacja wlasna     OPLATA ZA UTYLIZACJE                              m3          9.2250

0100-0401

11   KNNR   1W             Roboty ziemne wykonywane koparkami                m3         48.1100

0201-01-00            przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 z

koryto pod chodnik    transportem urobku samochodami samowyładowczymi

do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II

strona lewa         (11*1.6+8*1.6+30.5*1.5+19.0*1.5+9.0*1.6)*0.20

+60*1.5*0.2+31.5*(1.5+0.5)/2*0.2=                  48.1100

--------------------

RAZEM :      48.1100

12   KNNR   1W             Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km    m3         48.1100

0208-02-01            odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-            *  4.0000

10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.              =   192.4400

utwardzonej.Grunt I-IV

13   KNR  231I             Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o        m         248.5000

0401-01-00            wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II                  *  0.5000

pogl.pod krawezniki,                                                          =   124.2500

obrzeza 50%

krawezniki          11.0+8.0+5.0+30.5+4.0+19.0+60.0+31.5+5.0+4.0=     178.0000

obrzeza             1.5+11.0+8.0+30.5+19.0+0.5=                        70.5000

--------------------

RAZEM :     248.5000

14   KNNR    6             Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy   m2        232.4000

0103-03-00            konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane

mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w

gruntach kategorii II-VI

strona lewa         11*1.5+8*1.5+5*1.5+30.5*1.4+4*1.4+19*1.4

+60*1.5+31.5*(1.5+0.5)/2=                         232.4000

--------------------

RAZEM :     232.4000

PRZEDMIAR : CHODNIKZ  STR.:   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15   KNR  231I             Ławy betonowe z oporem pod krawężniki             m3         10.1400

0402-04-00

169*0.06=

16   KNR  231I             Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe               m3          1.9500

0402-03-00

pod obrzeza i kraw.

na wjazdach

70.5*0.02+9*0.06=

17   KNNR    6             Krawężniki betonowe bez ław,wystające o           m         169.0000

0401-01-00            wymiarach 15x30 cm,na podsypce piaskowej

18   KNNR    6             Krawężniki betonowe bez ław,wystające o           m           9.0000

0401-01-00            wymiarach 15x30 cm,na podsypce piaskowej

analogia-krawezniki

najazdowe

str.lewa            5+4=                                                9.0000

--------------------

RAZEM :       9.0000

19   KNNR    6             Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce  m          70.5000

0404-03-00            piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

20   KNNR    6             Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,      m2         13.1000

0113-02-00            grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

podbudowa kostke 8cm-

wjazdy

5*1.5+4*1.4=

21   KNNR    6             Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,      m2        219.3000

0113-01-00            grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

podbudowa pod

chodnik

str.lewa            19*1.5+30.5*1.4+19*1.4+60*1.5+31.5*(1.5+0.5)/2

--------------------

RAZEM :     219.3000

22   KNNR    6             Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8   m2         13.1000

0502-04-00            cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny

anal.-na miale kam.   wypełniane piaskiem

23   KNNR    6             Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6   m2        219.3000

0502-01-00            cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny

anal.-na miale kam.   wypełniane piaskiem

24   KNNR    6             Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,      m2         16.9000

0113-03-00            grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

uzupeln. w drodze pod

asfalt

169*0.1=

25   KNR  231I             Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką        t           2.1550

0108-01-00            mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-ręczny

anal.-uzup.asfaltu-

gr.5cm-kraw.

16.9*0.102*1.25=

KOSZTORYS : CHODNIKZ  STR.:  1

KOSZTORYS   NAKŁADCZY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT       1

ASORTYMENT    1

1    KNNR    6             Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości 15 cm

0801-06-00

wjazdy

Ilość= (5.0+4.0)*1.5=

13.5000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.80100                                10.81350

70 83111    Sprężarka spalinowa  4-5 m3/mi             m-g                  0.26900                                 3.63150

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2    KNNR   5W             Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5

0721-01-00            cm

przy kraweznikach

169.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03950                                 6.67550

20 3930099W Woda                                       m3                   0.00800                                 1.35200

21 0000000  materialy inne                             %                    2.50000

70 52600W   Piła spal.d/cięcia szczel.11kW             m-g                  0.06280                                10.61320

72 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.00940                                 1.58860

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3    KNNR    6             Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm

0802-03-00

przy kraweznikach

Ilość= 169*0.1=

16.9000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.46300                                 7.82470

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4    KNNR    6             Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej

0806-01-00

169.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.18900                                31.94100

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5    KNRW 401W             Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1

0109-11-00            km

asfalt

Ilość= 16.9*0.05=

0.8450 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.86000                                 0.72670

70 39811W   Samochód samowyład.do 5 t (1)              m-g                  0.50000                                 0.42250

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6    KNRW 401W             Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami

0109-12-00            samowyładowczymi

na dalsze 18km

0.8450 m3         18.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 39811W   Samochód samowyład.do 5 t (1)              m-g                  0.02000                                 0.30420

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7    kalkulacja wlasna     oplata za utylizacje asfaltu

0100-0200

0.8450 m3          1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8    KNRW 401W             Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1

0109-11-00            km

krawezniki,gruz

9.2250 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.86000                                 7.93350

70 39811W   Samochód samowyład.do 5 t (1)              m-g                  0.50000                                 4.61250

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : CHODNIKZ  STR.:   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9    KNRW 401W             Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami

0109-12-00            samowyładowczymi

na dalsze 18km

9.2250 m3         18.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 39811W   Samochód samowyład.do 5 t (1)              m-g                  0.02000                                 3.32100

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10   kalkulacja wlasna     OPLATA ZA UTYLIZACJE

0100-0401

9.2250 m3          1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11   KNNR   1W             Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 z

0201-01-00            transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt

koryto pod chodnik    kat.I-II

48.1100 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.14100                                 6.78351

70 11111W   Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1)             m-g                  0.06600                                 3.17526

76 39811W   Samochód samowyład.do 5 t (1)              m-g                  0.20000                                 9.62200

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12   KNNR   1W             Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km

0208-02-01            samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.

Grunt I-IV

48.1100 m3          4.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72 39812W   Samochód samowyład. 5-10 t (1)             m-g                  0.02100                                 4.04124

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13   KNR  231I             Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu

0401-01-00            I-II

pogl.pod krawezniki,

obrzeza 50%

248.5000 m           0.5000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.07490                                 9.30632

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14   KNNR    6             Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

0103-03-00            wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-

VI

232.4000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.00220                                 0.51128

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 3930000  Woda                                       m3                   0.00460                                 1.06904

70 11612    Równiarka samojezdn.74kW/100KM             m-g                  0.00410                                 0.95284

71 12300    Walec wibracyjny samojezdny                m-g                  0.00410                                 0.95284

72 11333    Spycharka gąsienicowa  75 KM               m-g                  0.00400                                 0.92960

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*15   KNR  231I             Ławy betonowe z oporem pod krawężniki

0402-04-00

Ilość= 169*0.06=

10.1400 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  9.02000                                91.46280

20 2370601W Beton zwykly B- 7,5                        m3                   1.04000                                10.54560

21 2600619  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3                   0.04000                                 0.40560

22 1601899  Piasek                                     m3                   0.27000                                 2.73780

23 3930000  Woda                                       m3                   0.47000                                 4.76580

24 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : CHODNIKZ  STR.:   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*16   KNR  231I             Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe

0402-03-00

pod obrzeza i kraw.

na wjazdach

Ilość= 70.5*0.02+9*0.06=

1.9500 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  9.88000                                19.26600

20 2370601W Beton zwykly B- 7,5                        m3                   1.04000                                 2.02800

21 2600619  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3                   0.03000                                 0.05850

22 1601899  Piasek                                     m3                   0.34000                                 0.66300

23 3930000  Woda                                       m3                   0.47000                                 0.91650

24 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*17   KNNR    6             Krawężniki betonowe bez ław,wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce

0401-01-00            piaskowej

169.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.38400                                64.89600

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 2220003  Krawezniki drogowe betonowe 15x30cm        m                    1.02000                               172.38000

22 1601899  Piasek                                     m3                   0.01280                                 2.16320

23 1700301  Cement portlandzki zwykly "35" b/dodatkow  t                    0.00030                                 0.05070

24 3930000  Woda                                       m3                   0.00420                                 0.70980

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*18   KNNR    6             Krawężniki betonowe bez ław,wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce

0401-01-00            piaskowej

analogia-krawezniki

najazdowe

9.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.38400                                 3.45600

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 2220090  krawezniki betonowe najazdowe              m                    1.02000                                 9.18000

22 1601899  Piasek                                     m3                   0.01280                                 0.11520

23 1700301  Cement portlandzki zwykly "35" b/dodatkow  t                    0.00030                                 0.00270

24 3930000  Woda                                       m3                   0.00420                                 0.03780

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19   KNNR    6             Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane

0404-03-00            piaskiem

70.5000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.24000                                16.92000

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 2220802  Obrzeza betonowe 30x8 cm                   m                    1.02000                                71.91000

22 1601899  Piasek                                     m3                   0.00600                                 0.42300

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20   KNNR    6             Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

0113-02-00            cm

podbudowa kostke 8cm-

wjazdy

Ilość= 5*1.5+4*1.4=

13.1000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03100                                 0.40610

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1600599  Kruszywo mineralne n/sort.(tluczen,klince) t                    0.42400                                 5.55440

22 3930000  Woda                                       m3                   0.02000                                 0.26200

70 11612    Równiarka samojezdn.74kW/100KM             m-g                  0.00370                                 0.04847

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.04520                                 0.59212

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : CHODNIKZ  STR.:   4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21   KNNR    6             Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15

0113-01-00            cm

podbudowa pod

chodnik

219.3000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.02660                                 5.83338

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1600599  Kruszywo mineralne n/sort.(tluczen,klince) t                    0.31800                                69.73740

22 3930000  Woda                                       m3                   0.01500                                 3.28950

70 11612    Równiarka samojezdn.74kW/100KM             m-g                  0.00270                                 0.59211

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.03870                                 8.48691

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*22   KNNR    6             Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce

0502-04-00            piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

anal.-na miale kam.

13.1000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.08000                                14.14800

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 2222120  Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,szare    m2                   1.02000                                13.36200

22 1600600  mial kamienny                              m3                   0.07930                                 1.03883

23 3930000  Woda                                       m3                   0.02200                                 0.28820

70 45110    Wibrator powierzchniowy                    m-g                  0.13000                                 1.70300

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*23   KNNR    6             Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce

0502-01-00            piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

anal.-na miale kam.

219.3000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.02000                               223.68600

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 2222101  Kostki brukowe betonowe grub.6 cm,szare    m2                   1.02000                               223.68600

22 1600600  mial kamienny                              m3                   0.07630                                16.73259

23 3930000  Woda                                       m3                   0.02100                                 4.60530

70 45110    Wibrator powierzchniowy                    m-g                  0.13000                                28.50900

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24   KNNR    6             Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25

0113-03-00            cm

uzupeln. w drodze pod

asfalt

Ilość= 169*0.1=

16.9000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03540                                 0.59826

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1600599  Kruszywo mineralne n/sort.(tluczen,klince) t                    0.53000                                 8.95700

22 3930000  Woda                                       m3                   0.02500                                 0.42250

70 11612    Równiarka samojezdn.74kW/100KM             m-g                  0.00470                                 0.07943

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.05170                                 0.87373

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*25   KNR  231I             Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób

0108-01-00            wbudowania-ręczny

anal.-uzup.asfaltu-

gr.5cm-kraw.

Ilość= 16.9*0.102*1.25=

2.1550 t           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.61000                                 3.46955

20 1603001  Mieszanka min-asfaltowa,grys.zamkn.AC 11 S t                    1.01500                                 2.18733

70 12113    Walec statyczny samojezdny 10t             m-g                  0.08200                                 0.17671

71 12115    Walec statyczny samojezdny 15t             m-g                  0.08200                                 0.17671

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------