| Wideobronchoskop przenośny – 1 szt. Producent …………………………………… Model ……………………………………….. Rok produkcji ……………… |
| --- |
|  | Wymagania |  | Potwierdzić wymagania |
|  | Źródło światła – dioda LED | TAK |  |
|  | Zintegrowany w rękojeści monitor LCD o przekątnej min. 3,5” z możliwością dezynfekcji w myjni lub sterylizacji gazowej | TAK |  |
|  | Rotacja jednostki kamery ( lewo /prawo) 90O / 90O | TAK |  |
|  | Głębia ostrości 3-50mm | TAK |  |
|  | Załączona karta pamięci SD o pojemności min. 2 GB | TAK |  |
|  | Format video - MPEG | TAK |  |
|  | Średnica wziernika max. 5,1 mm; | TAK |  |
|  | Kanał roboczy min. 2,6 mm; | TAK |  |
|  | Pole widzenia 900 | TAK |  |
|  | Zginanie G/D 180o/130O | TAK |  |
|  | Długość robocza: 600 mm: | TAK |  |
|  | Kąt regulacji monitora LCD 0O-120O | TAK |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy: 2 szt: | TAK |  |
|  | Ładowarka kompatybilna z oferowanym akumulatorem | TAK |  |
|  | Gwarancja producenta przez okres: 24 miesiące | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu, podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego w czasie nie dłuższym niż 72 godziny w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. w dni robocze. | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach ( min. 8 lat) | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( dostawa z aparatem) | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |

…………………………………….

Data i podpis Wykonawcy