PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WOLNOSTOJĄCEJ TOALETY PUBLICZNEJ

„WC-Mini – model Basic”

PROJEKT POWTARZALNY

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

| Główny projektant: | mgr inż. arch. M. Rudnicka-Kurzeja spec. architektoniczna upr. bud. nr 374/85 |
| --- | --- |
| Projektant: | mgr inż. T.Jakubowski spec. konstrukcyjno-budowlana upr. bud. 373/90 |
| Cześć elektryczna | mgr inż. Piotr Czelny nr uprawnień: 552/79 |
| Część wod.-kan. | mgr inż. Helena Rybczyńska nr uprawnień: 389/88 |

Styczeń 2015.

Projekt został wykonany przez BUDOTECHNIKA Spółka z o.o., które jest również producentem przedmiotowych obiektów. Projekt oraz zastosowane rozwiązania stanowią własność intelektualną Budotechnika Spółka z o.o. i chronione są Prawem Autorskim. Kopiowanie projektu oraz jego wykorzystanie dozwolone jest tylko w celu przedłożenia w  instytucjach publicznych i uzyskania  uzgodnień wymaganych przepisami prawa budowlanego.

W przypadku wykorzystania  projektu w postępowaniu przetargowym, Inwestor zobowiązany jest uwarunkować wykonanie obiektu od podpisania umowy  o wykorzystanie autorskich praw majątkowych z Budotechnika Spółka z o.o.

W żadnym wypadku nie jest dozwolone udostępnianie projektu osobom trzecim w celu kopiowania lub naśladownictwa zastosowanych rozwiązań w całości lub w jakiejkolwiek części bez uzyskania pisemnej zgody BUDOTECHNIKA Spółka z  o.o.

Spis treści

I. OPIS TECHNICZNY	4

1. Uwagi wstępne	4

2. Założenia formalno – prawne	4

3. Założenia funkcjonalno-użytkowe	4

4. Charakterystyka obiektu i opis konstrukcji	5

5. Instalacje wod-kan	7

6. Instalacja wentylacji	7

7. Instalacja ogrzewania	8

8. Wyposażenie w przybory sanitarne.	8

9. Zagadnienia higieniczno-sanitarne	8

10. Zagadnienia BHP i ergonomii	8

11. Ochrona przeciwpożarowa	9

12. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia	10

III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	15

IV. WYPOSAŻENIE OBIEKTU W URZĄDZENIA I INSTALACJE	22

Rzut	A-01

Przekroje A-A i B-B	A-02

Elewacje frontowa i tylna	A-04

Elewacje boczne	A-05

Fundament płytowy – rzut i przekroje	K-05

Fundament płytowy – zbrojenie	K-06

Schemat i rozwinięcie wod.-kan.	W-07

Rozdzielnia 400/230V zasilania wolnostojącej toalety	E-08

Połączenia wyrównawcze oraz główna szyna wyrównawcza 
w  pomieszczeniu toalety	E-09

Załączniki:

1. Oświadczenie projektantów

2. Kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Izb projektowania.

## I. OPIS TECHNICZNY

# Uwagi wstępne

Projekt wolnostojącej toalety publicznej został opracowany przez BUDOTECHNIKA Spółka z o.o. w Pilchowicach, które jest równocześnie wykonawcą w/w obiektu. BUDOTECHNIKA, jako projektant oraz wykonawca  dopuszcza wprowadzanie w trakcie realizacji poszczególnych obiektów drobnych zmian w zastosowanych rozwiązaniach niniejszego projektu bez  jego aktualizowania.

# Założenia formalno – prawne

- Niniejszy projekt jest udostępniony Inwestorowi nieodpłatnie.

- Projekt został wykonany przez BUDOTECHNIKA Spółka z o.o., która jest również producentem przedmiotowych obiektów. Projekt oraz zastosowane rozwiązania stanowią własność intelektualną Budotechnika Spółka z o.o.
 i chronione są Prawem Autorskim. Kopiowanie projektu oraz jego wykorzystanie dozwolone jest tylko w celu przedłożenia w instytucjach publicznych i uzyskania uzgodnień wymaganych przepisami prawa budowlanego.

- W przypadku wykorzystania projektu w postępowaniu przetargowym, Inwestor zobowiązany jest uwarunkować wykonanie obiektu od podpisania umowy o wykorzystanie autorskich praw majątkowych z Budotechnika Spółka z o.o.

- W żadnym wypadku nie jest dozwolone udostępnianie projektu osobom trzecim w celu kopiowania lub naśladownictwa zastosowanych rozwiązań w całości lub w jakiejkolwiek części bez uzyskania pisemnej zgody BUDOTECHNIKA Spółka z  o.o. Projekt nie może być wykorzystany przy realizacji innych inwestycji, ani nie może być udostępniany innym osobom nie związanym z realizacją niniejszej inwestycji.

- Inwestor opracowuje we własnym zakresie projekt zagospodarowania terenu wraz z przyłączami wod-kan i energetycznym oraz lokalnymi uzgodnieniami, opiniami itp.

- Inwestor zapewnia również wszelkie niezbędne zezwolenia do przeprowadzenia montażu, jak również wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

# Założenia funkcjonalno-użytkowe

Toaletę publiczną zaprojektowano jako obiekt wolnostojący, prefabrykowany, przeznaczony do montażu na miejscu posadowienia.

Obiekt składa się z:

- toalety (kabiny) dostępnej dla użytkowników, uni-sex,

- komory technicznej dostępnej dla serwisantów od strony kabiny. Komora jest przeznaczona na umiejscowienie urządzeń sanitarnych i elektrycznych oraz do przechowywania środków czystości.

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim, co zapewnia:

- poziom podłogi wyniesiony +0,02m nad poziom chodnika

- drzwi szerokości 90cm w świetle

- wolna przestrzeń wewnątrz kabiny oparta na kole o średnicy 150 cm

- umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokości.

- pochwyty dla niepełnosprawnych

- umiejscowienie wszystkich przycisków i urządzeń na wysokościach odpowiadających osobom na wózkach inwalidzkich (min. 800mm, 
max 1200mm)

Przewidywana max. liczba użytkowników: 	2500 do 3500 osób/miesiąc

Około 100 osób /dobę

Czas działania: toaleta przeznaczona jest do działania 24 godz. / dobę przez wszystkie dni tygodnia.

Przewidziano okresową obsługę techniczno-sanitarną. Do zadań serwisu należy:

- opróżnienie kosza na śmieci,

- wyczyszczenie ścian i podłogi oraz lustra,

- sprawdzenie stanu i uzupełnienie papieru toaletowego, mydła, środka zapachowego,

- bieżąca konserwacja elementów wykonanych ze stali nierdzewnej,

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń.

Ponadto do zadań serwisu należy okresowa, dogłębna kontrola wszystkich urządzeń  oraz stanu pomieszczeń, urządzeń reklamowych i elewacji budynku z zewnątrz.

Częstotliwość serwisu ustala inwestor w zależności od intensywności użytkowania toalety.

# Charakterystyka obiektu i opis konstrukcji

  - Podstawowe dane techniczne

Wymiary zewnętrzne podstawy obiektu bazowego:

2,1m ( szer.) x 2,6m (dł.) x 3,05m (wys.)

Pow. Zabudowy:				 5,46 m2

Pow. użytkowa	:				 4,07 m2

Kubatura	:					12,0 m3

Przybliżony ciężar:				2500 kg

Obiekt będzie ogrzewany i przyłączony do sieci energetycznej oraz wod-kan.

  - Posadowienie

Poziom wewnętrzny podłogi +/- 0,00 na wejściu do toalety przewidziano na poziomie 2 cm powyżej poziomu chodnika (poziom chodnika -0,02m).

Przewidziano fundament betonowy w formie płyty żelbetowej gr. 20 cm wylewanej na warstwie chudego betonu i podsypki piaskowej. Poziom posadowienia płyty żelbetowej: - 0,425m.

Na fundamencie należy wykonać izolacje ze styropianu z dodatkiem środków hydrofobowych gr. 5 cm zamkniętego po obwodzie kabiny kostką brukową gr. 6 cm lub zabetonować. Ustawić konstrukcję podłogi na kostce/betonie.

Po posadowieniu obiektu na płycie, pionowe krawędzie płyty oraz ramy stalowej obiektu należy ocieplić warstwą styropianu z dodatkiem środków hydrofobowych o grubości 4 cm.

Izolację poziomą wykonać z 2 warstw lepiku na zimno.

Chudy beton: B 7,5

Beton konstrukcyjny: B 25

Zbrojenie: stal 18G2

  - Konstrukcja

Elementy nośne i konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z profili stalowych zespawanych w elementy prefabrykowane i ocynkowanych ogniowo (segmenty).

Połączenia segmentów zaprojektowano skręcane, śrubowe.

  - Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne gr 10 cm wykonane z płyty warstwowej gr 10 cm (blacha zewnętrzna ocynkowana i lakierowana, blacha wewnętrzna ocynkowana i lakierowana).

  - Ścianka wewnętrzna odgradzająca komorę techniczną

Ścianka o konstrukcji metalowej, ocynkowanej pozwalająca na zamocowanie  wszelkich niezbędnych urządzeń od strony komory technicznej. Wykończenie ścianki od strony kabiny z płyty HPL gr 6mm. Niektóre części ścianki są otwierane do wewnątrz kabiny umożliwiając obsłudze serwisowanie urządzeń i przechowywanie środków czyszczących.

  - Strop

Strop wykonany z płyty warstwowej gr 15 cm (blacha zewnętrzna ocynkowana i lakierowana, blacha wewnętrzna ocynkowana i lakierowana),

  - Podłoga

Warstwy podłogowe:

- wykładzina PCV.

- warstwa wyrównawcza 0,5cm,

- płyta żelbetonowa w spadku 5 do 7cm na ruszcie stalowym,

- folia PE ,

- styropian gr. 7 cm,

- blacha osłonowa z blachy trapezowej ocynkowanej,

- styropian z dodatkiem środków hydrofobowych gr. 5 cm

- płyta żelbetowa gr. 20 cm wylewana na chudy beton

- podsypka piaskowa

  - Stolarka okienna

Zaprojektowano okno PCV doświetlające pomieszczenie toalety. Okno jest stałe, nieotwierane przeszklone szybą zespoloną matową, klasy P2.

  - Drzwi

Drzwi aluminiowe zewnętrzne uchylne na zewnątrz, jednoskrzydłowe  90x200 cm w świetle ościeżnicy, wyposażone w  otwory nawiewne w dolnej części drzwi oraz zamek patentowy. Dodatkowo przewidziano elektrozaczep sterowany przez elektroniczny sterownik drzwi współpracujący z:

- Zewnętrzną sygnalizacją stanu WOLNE/ZAJĘTE/NIECZYNNE ,

- wewnętrznym panelem blokowania i otwierania drzwi

- alarmem odblokowującym drzwi w przypadku jego użycia.

  - Zewnętrzne oznakowanie „WC PUBLICZNE”:

Przewidziano oznakowanie WC publiczne w formie zestawu figur: trójkąt i kółko.

Oświetlenie wejścia: Oprawa zewnętrzna 230V sterowana czujnikiem zmierzchowym. Ten sam czujnik steruje oświetleniem gabloty i oznakowania WC.

  - Daszek zewnętrzny

Daszek zewnętrzny nad wejściem (montowany na miejscu montażu) wykonany z poliwęglanu litego zamocowanego na ozdobnych elementach wykonanych ze stali nierdzewnej.

# Instalacje wod-kan

  - Woda – woda zimna doprowadzona będzie z sieci zewnętrznej do komory technicznej i podłączona do spłukiwania muszli, podgrzewacza wody w zestawie umywalkowym oraz do zaworu ze złączką do węża. Instalacja wyposażona jest w mechaniczny licznik wody umieszczony w komorze technicznej. Instalacja wodna wykonana będzie z rur ½”.

  - Kanalizacja sanitarna – odprowadzona będzie kanałem  PCV Ø 110 do kanalizacji zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci.

  - Kanalizacja deszczowa – odprowadzona będzie rurą spustową na teren.

# Instalacja wentylacji

  - Wentylacja grawitacyjna – komory technicznej kratką wentylacyjną w ścianie zewnętrznej 14 x 14 cm

  - Wentylacja mechaniczna – zastosowano wentylator ścienny o wydajności 150m3/h wyposażony w tzw. opóźniacz wyłączenia. Wentylator załączany będzie po otwarciu drzwi pomieszczenia, a jego automatyczne wyłączenie nastąpi po 15 minutach od naciśnięcia przycisku odblokowującego drzwi od wewnątrz. Wentylator montowany jest w ścianie kabiny. Nawiew powietrza zapewniają otwory wykonane w dolnej części drzwi.

# Instalacja ogrzewania

- Ogrzewanie – zapewniona zostanie temperatura min. 160C, Przewidziano kable grzewcze w podłodze toalety. Regulator temperatury wraz z czujnikiem będzie zainstalowany w pomieszczeniu technicznym.

# Wyposażenie w przybory sanitarne.

  - Muszla ustępowa ze stali nierdzewnej, wisząca, przystosowana dla osób niepełnosprawnych spłukiwana przyciskiem ręcznym. Nie przewidziano deski sedesowej.

  - Podajnik papieru toaletowego, naścienny, metalowy, zamykany na kluczyk, rozmiar rolki 32 cm.

  - Automatyczny zespół umywalkowy: kompaktowy zespół wykonany w stali nierdzewnej, z automatycznym, sekwencyjnym uruchamianiem podajników: mydła, ciepłej wody i ciepłego powietrza. Zespół zabudowany jest w ścianie działowej i zasilany  elektrycznie 230V.

  - Złączka do węża, kratka ściekowa – złączka do węża umieszczona jest w komorze technicznej dostępna po otwarciu drzwiczek serwisowych. Podłogową kratkę ściekową umieszczono w pobliżu miski ustępowej. Podłoga wykonana w spadku do kratki ściekowej.

  - Pojemnik na śmieci kosz ze stali nierdzewnej umieszczony w komorze technicznej. Od strony toalety znajduje się tylko uchylna klapa wrzutnika śmieci umieszczona nad koszem znajdującym się za ścianką działową.

  - Poręcze dla niepełnosprawnych – stalowe białe, 2 szt stałe i 1 szt podnoszona, mocowane do ścian.

  - Pozostałe wyposażenie opisano w załączniku ”Wyposażenie obiektu”.

# Zagadnienia higieniczno-sanitarne

  - Toaleta posiada ściany wewnętrzne oraz sufit zmywalne do pełnej wysokości 2,5m.

  - Podłoga z wykładziny PCV przeciwpoślizgowej, zmywana przez serwis.

  - Umywalka ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych – podajnik mydła, wody i suszenie rąk  włączane sekwencyjnie na fotokomórkę.

  - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych, ze stali nierdzewnej – spłukiwana przyciskiem ręcznym.

  - Złączka do węża umieszczona w komorze technicznej, dostępna po otwarciu drzwiczek serwisowych.

  - Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej.

# Zagadnienia BHP i ergonomii

  - Toaleta przewidziana do korzystania przez osoby niepełnosprawne na wózkach – posiada wolną przestrzeń o średnicy 150 cm oraz poręcze dla niepełnosprawnych.

  - Drzwi wejściowe o szerokości 90 cm otwierane na zewnątrz.

  - Próg wejściowy  na wysokości +2,0 cm nad terenem.

  - Alarm świetlno-akustyczny z włącznikiem wewnątrz kabiny.

# Ochrona przeciwpożarowa

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)

- Dane ogólne

Wolnostojący budynek toalety publicznej

|  | powierzchnia (m2) | wysokość | ilość kondygnacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Część publiczna | 4,0 | 2,50 | 1 |

- Odległość od obiektów sąsiednich : 8,00 m i 4,00 m od granicy działki

- Parametry pożarowe substancji palnych: nie dotyczy

- Przewidywana gęstość obciążenia ogniowe : Qd<500 MJ/m2

- Kategorie zagrożenia ludzi  /ilość osób/: 1 osoba

- W projektowanym obiekcie oraz w przestrzeni zewnętrznej nie występuje zagrożenie wybuchem.

- Podział obiektu na strefy pożarowe: 1 strefa cały budynek

- Klasa odporności pożarowej budynku – na podstawie §213 wytycznych technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, obiekt wykonano z elementów nierozprzestrzeniających ognia (płyty dachowe i ścienne Paneltech odznaczające się klasyfikacją ogniową EI30.

- Warunki ewakuacji - długość przejścia nie przekracza 2 m przy jednym kierunku  ewakuacji

- Zabezpieczenie instalacji użytkowych: nie dotyczy

- Dobór urządzeń przeciwpożarowych: nie dotyczy

- Wyposażenie w podręczny sprzęt p.poż: nie dotyczy

- Zewnętrzne zaopatrzenie wodne: dla zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wykorzystane będą istniejące na terenie hydranty zew.

# Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Projektowany obiekt spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.02.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690.

Zakres inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz. U. Nr 93 z dnia 23.07.1998) nie klasyfikuje się do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska i nie wymaga opracowania oceny oddziaływania na środowisko.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednio wymagane atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz dopuszczenia stosowane

w Polsce.

II. KONSTRUKCJA – OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

1. Opis konstrukcji toalety

Konstrukcję toalety stanowi szkielet spawany z profili stalowych ze stali St3S:

- rama dolna z ceownika 140x60x5 mm

- belki stalowe podłogi - ceownik 70x50x4 mm co 0,55 m

- słupy i wieńce toalety z kątownika 80x80x5 mm

- słupek pośredni - profil zamknięty 50x50x4 mm

- ścianka działowa – profil zamknięty 50x50x2 mm

Wymiary toalety L*B*H (długość*szerokość*wysokość) = 2,640*2,140*3,05 [m]

Schemat konstrukcji stalowej na rysunku 1.

Dach z płyty warstwowej grub. 15 cm w obudowie z blach stalowych lakierowanych.

Ściany zewnętrzne wg opisu powyżej.

Posadzka z wykładziny PCV na płycie żelbetowej grubości od 5 do 7 cm z ogrzewaniem podłogowym, ocieplona styropianem grub. 7 cm.

2. Zestawienie obciążeń

2.1 Obciążenie śniegiem

Przyjęto obciążenie śniegiem		Qk=900 N/m2

Obciążenie obliczeniowe dla dachu	S=900*0,8*1,5=1080 N/m2.

2.2 Obciążenie wiatrem

Przyjęto obciążenie wiatrem		qk=300 N/m2

Obciążenie obliczeniowe ścian od wiatru qos=300*0,65*0,7*1,8*1,5=369 N/m2

2.3 Obciążenie zmienne technologiczne podłogi

Przyjęto obciążenie					qkz=2,0 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe				qoz=2000*1,4=2800 N/m2

3. Obliczenia

3.1 Obliczenia dla płyt dachowych

Dopuszczalny maksymalny rozstaw podpór dla płyt dachowych typu

PANELTECH o grubości 150 mm w III strefie obciążenia śniegiem wynosi

lmax=3,00 m

Rozstaw podparcia płyt dachowych toalety wynosi:

l = 2,00 m < lmax=3,00 m

3.2 Obliczenie belek podparcia płyt dachowych

Płyty dachowe opierają się na belkach z kątownika 80x80x5 mm. Belki te

przykręcone do słupów narożnych toalety, z kątownika 80x80x5 mm, stanowią

w ścianie frontowej i ścianie tylnej  ramy stalowe podpierające dach.

Obciążenie belki dachu

- płyta dachowa	122*(2,1/2)*1,1		=   141 N/m

razem		= 141 N/m

Długość obliczeniowa belki tylnej			l = 2,40+0,05= 2,45 m

Wysokość obliczeniowa słupów ramy		h = 2,50 m

Wskaźnik wytrzymałości dla kątownika 80x80x5 wynosi Wx=8,31 cm3

Stal St3S		fd=215 Mpa

Moment maksymalny przęsłowy w belce stropu wynosi

Mp= 0,125*141*2,452  = 106 Nm < MR=1,0*8,31*10-6*215*106= 1787 Nm

3.3 Obliczenia słupów narożnych z kątownika 80x80x5 zginanych i ściskanych

Wysokość słupów 				h = 2,91 m

Wskaźnik wytrzymałości dla kątownika 80x80x5 wynosi Wx=8,31 cm3

Stal St3S		fd=215 Mpa

Nośność obliczeniowa przekroju na zginanie:

MR=1,0*8,31*10-6*215*106= 1787 Nm

Siła pionowa od obciążenia dachu (ciężar własny)

Ns=0,25*3,2*2,70*500=1080 N

Moment zginający słup od belki stropu	Mgs=1080*0,025=27 Nm

Promień bezwładności przekroju słupa 	i0=2,5 cm = 0,025 m

Pole przekroju słupa 			A=7,47 cm2

Smukłość słupa		=2,91/0,025=116,4

Smukłość porównawcza 	p=84*(215/215)0,5=84

Smukłość względna		=116,4/84=1,39 ---> wsp. wyboczeniowy =0,379

Nośność obliczeniowa przekroju słupa 	NRc=7,47*10-4*215*106=160600 N

Składnik poprawkowy	=1,25*0,379*1,392*(85/1787)*(3413/160600)=0,001

Stateczność / nośność/ słupa z warunku

N/(*NRc)+*Mmax/(L*MR)=1080/(0,379*160600)+85/(1,0*1787)=

= 0,0645 < 1-0,001=0,999   nośność zapewniona

3.4 Obliczenia dla płyt ściennych

Rozstaw podparcia (zamocowania) płyt ściennych typu Paneltech o grub.

10 cm wynosi maksymalnie 	lmax= 2,50 m.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie wiatrem dla płyt i rozstawu podparcia

jak wyżej wynosi 		qdop =  1200 N/m2 .

Obciążenie obliczeniowe płyt ściennych od wiatru wynosi

qos = 701 N/m2 < qdop = 1200 N/m2

3.5 Obliczenie nośności belek stalowych podłogi

Wykładzina pcv grub. 2 mm	0,002*15000*1,2			=    36 N/m2

Płyta żelbetowa 6 cm		0,06*25000*1,1			= 1650  ‘’

Styropian grub. 7 cm		0,07*450*1,2				=     38  ‘’

Blacha ocynkowana 0,5mm	39,2*1,1				=     43  ‘’

Belki stalowe C70x50x4 co 0,55 m	48,1*(1/0,55)*1,1		=     96  ‘’							---------------------------------------------------

razem podłoga	=1863 N/m2

Obciążenie obliczeniowe technologiczne				=2800 N/m2

---------------------------------------------------

ogółem	4663 N/m2

Wskaźnik wytrzymałości dla ceownika 70x50x4 wynosi Wx=13,62 cm3

Na 1 m szerokości podłogi belek co 0,55 m         Wx1=13,62/0,55=24,76 cm3

Stal St3S		fd=215 Mpa

Rozpiętość belki podłogi		l=2,10-0,045*2= 2,01 m

Moment zginający od obciążenia podłogi na 1 m szerokości:

M = 0,125*4663*2,012 = 2355 Nm < MR=24,76*10-6*215*106= 5323 Nm

3.6 Obliczenie obciążeń przekazywanych na fundament

Ciężar konstrukcji stalowej toalety	460,0*9,81*1,1		=  4964 N

Obudowa ścian	(2,60+2,10)*2*(3,05-0,125)*11,4*9,81*1,1	=  3382 N

Obudowa dachu	(2,6-0,1*2)*(2,10-0,1)*12,2*9,81*1,1		=    632 N

Podłoga		4663*2,60*2,10					=25460 N

---------------------------------

razem		=34438 N

Przy nośności gruntu 100 kPa wymagana powierzchnia całkowita podstawy

fundamentu winna wynosić co najmniej:

Af >= 34438/100000 = 0,344 m2

W gruntach wysadzinowych fundament winien być posadowiony poniżej

głębokości przemarzania gruntu.

Fundament toalety winien zapewniać podparcie stalowej ramy dolnej

toalety w każdym narożniku i w połowie rozpiętości dłuższych ścian toalety.

Zaprojektowano fundament jako płytowy żelbetowy o grubości 20 cm.

3.7 Sprawdzenie nośności uchwytów do załadunku i rozładunku

Do góry słupków narożnych toalety przyspawane zostają nakrętki M20

długości 50 mm klasy 5.8 dla przykręcenia śrubami M20 kl. 5.8 uchwytów do

załadunku i rozładunku toalety.

Ciężar toalety		 4964+3382+632+1863*2,4*1,9	= 17474 N

---------------------------------

Q	=  17474 N

Do rozładunku toalety użyć zawiesi dźwigu o długości co najmniej 2,8 m.

Nośność 4 śrub M 20 klasy 5.8 wynosi

F = 4*82600 = 330400 N > Q = 17474 N.

## III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Opis techniczny.

- Zakres opracowania.

- Podstawa opracowania.

- Określenie mocy zapotrzebowanej.

- Wytyczne dla podłączenia toalety do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej.

- Wewnętrzne instalacje elektryczne.

  - Rozdzielnia 400/230 V.

  - Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych.

  - Szyna wyrównawcza.

- Obliczenia sprawdzające.

- Uwagi montażowe

Spis rysunków .

| L.p. | Tytuł rysunku | Nr. rys . |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rozdzielnia 400/230V zasilania wolnostojącej toalety | E - 08 |
| 2 | Połączenia wyrównawcze oraz główna szyna wyrównawcza w pomieszczeniu toalety | E - 09 |

OPIS TECHNICZY

- Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wyposażenie pomieszczeń wolnostojącej toalety publicznej w instalacje elektryczne w wersji dostosowanej do potrzeb zamawiającego.

- Podstawa opracowania

- Zlecenie  BUDOTECHNIKA Sp. z o.o.

- Założenia  branżowe wydane przez projektantów BUDOTECHNIKI 
Sp. z o.o.  w  Pilchowicach.

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie MSWiA  z 7.06.2010  w sprawie „ochrony przeciw pożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów” Dz. U. Nr 109, poz. 719)

- PN - IEC 60364-4-41 [ wraz z aktualizacjami ] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Określenie mocy zapotrzebowanej

Poniżej zestawiono moce zainstalowanych odbiorów w pomieszczeniu toalety

| L.p. | Nazwa elementu | Moc zainstalowana |
| --- | --- | --- |
|  |  | [W] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zespół umywalkowy (podajnik mydła w płynie, podgrzewacz wody, suszarka) | 3700 |
| 2 | Ogrzewanie podłogowe | 1000 |
| 3 | Oświetlenie wewnętrzne - do 4 świetlówek po 18 W | 72 |
| 4 | Pomieszczenie techniczne 1 żarówka 60 W | 60 |
| 5 | Oświetlenie zewnętrzne- 1 żarówka 60 W | 60 |
| 6 | Znak WC (wąż świetlny) x 3 szt | 60 |
| 7 | Gablota reklamowa 6 x 36 W | - |

| 8 | Alarm + Sygnalizator akustyczno-optyczny (kogut) | 24 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Wrzutnik +lampki + przyciski + wyświetlacz +zegar | 20 |
| 10 | Elektrozaczep | 10 |
| 11 | Bezdotykowy spłukiwacz toaletowy | 10 |
| 12 | Wentylator wyciągowy | 150 |
| 13 | Moduł GSM | 30 |
| 14 | Gniazdo serwisowe | 2500 |
| 15 | Rezerwa | ~1900 |
|  | RAZEM | 9600,0 |

Moc zapotrzebowana

Pzapotrzebowana  = Pzainstalowana   * kj =  9,6 * 0,6 =   5,8 kW

gdzie :

kj - współczynnik jednoczesności = 0,6

Prąd w przyłączu

I = 5,8 / (1,73 x 0,4 x 0,92 )  = 9,1A

Zabezpieczenie przed licznikowe  ze względu na wymagane zabezpieczenie odpływu dla podgrzewacza wody w umywalce 20A - bezpiecznik instalacyjny zwłoczny typu  Bi Wtz 25A

- Wytyczne  dla podłączenia toalety  do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej

W wyposażeniu standardowym instalacja elektryczna toalety składa się z:

- rozdzielni 400/230V zabudowanej wewnątrz i wyposażonej w zabezpieczenia,

- głównej szyny wyrównawczej,

- wewnętrznych instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych,

- wewnętrznych instalacji technologicznych.

Wyposażenie stanowiska wolnostojącej toalety  w zewnętrzne przyłącze energetyczne  oraz  w układ pomiaru rozliczeniowego energii nie w chodzi w zakres opracowania .

- Wewnętrzne instalacje elektryczne

  - Rozdzielnia 400/230 V .

Dla zasilania urządzeń elektrycznych zainstalowanych w pomieszczeniach toalety zaprojektowano standardową rozdzielnię 400/220V. Projektowana rozdzielnie wykonana została w oparciu o obudowę na tynkową.

Połączenia :

- połączenia wewnętrzne w rozdzielni wykonane zostały przewodem 
Ly 1 x 1,5mm2 i 2,5 mm2

- szyny PE i N w rozdzielni   do szyny wyrównawczej wykonane zostały przewodem Ly 1 x 6 mm2 - kolor żółto zielony.

Rozdzielnia 400/230V „Toaleta” została zabudowana w pomieszczeniu technicznym w sposób zapewniający dostęp do niej wyłącznie służbom technicznym

Rozdzielnia 400/230V „Toaleta”   -     wyposażona została w:

- wyłącznik główny ,  który stanowi rozłącznik  typu FR 303 , 40A

- wskaźnik obecności napięcia 3x L 303 k. zielony

- odpływ  zabezpieczony  zabezpieczeniem  różnicowo-prądowym typu

P 302  ; IN =25A , I = 30 mA   za którym zabudowano wyłącznik instalacyjny 	typu S301;B 6A  z którego  zasilany będzie  obwody oświetlenia 	zewnętrznego  obwód nr 3 -  lampa zewnętrzna oraz znak toalety

Załączanie obwodów automatycznie poprzez indywidualne wyłączniki 	zmierzchowe z sondą  Ob nr 4.

- odpływ  zabezpieczony  zabezpieczeniem grupowym  różnicowo-prądowym typu P 302  ; IN =25A ,I = 30 mA   za którym zabudowano  wyłączniki instalacyjne:

      - typu S301;B 6A  z których zasilane będą obwody wewnętrzne:

    - oświetlenie podstawowe w kabinie ob nr 5

    - zasilanie wentylatora ob nr 6

      - typu S301;C 20A  z którego zasilana będzie umywalka o mocy 4,5 kW

      - typu S301;B 6A  z którego zasilana będzie gablota elektrozawór

- odpływ  zabezpieczony  zabezpieczeniem grupowym  różnicowo-prądowym typu P 302  ; IN =25A ,I = 30 mA   za którym zabudowano  wyłączniki instalacyjne:

      - typu S301;B 8A  z którego zasilana będzie ogrzewanie podłogowe

ob. nr 9

      - typu S301;B 6A  z którego zasilany będzie wrzutnik  ob. nr 10

      - typu S301;B 10A  z którego zasilane będą gniazda wtyczkowe stanowiska remontowego ob. nr 11

- odpływ  wyłącznikiem instalacyjnym  typu S301;C 6A  z którego zasilane  będą:

  - zasilacz 220/12V ; ob. nr 12

  - obwód blokady czasowej dostępu do pomieszczenia WC ; ob. nr 13

  - Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych.

Oprawa oświetlenia wewnętrznego zamontowana jest w suficie konstrukcji kabiny .  Obwód zasilający oprawę wykonany został przewodem typu  YLY żo 1 x 2,5 mm2  ułożonym w rurkach typu peszel  prowadzonym w stropie konstrukcji kabiny

W części dostępnej dla użytkowników nie przewiduje się gniazd wtyczkowych.

W części technicznej gniazdo wtykowe 230V osadzone będzie przy stanowisku rozdzielni i dostępne wyłącznie dla obsługi serwisowej po otwarciu przedziału technicznego „Toalety”

  - Szyna wyrównawcza.

UWAGA :

- Szyna wyrównawcza stanowi wyposażenie standartowe toalety.

- Połączenia:

  - stalowej konstrukcji kiosku

  - szyny N i PE

- Ze względu na występujące zagrożenia obwody 230V 50 Hz chronione są wyłącznikami różnicowo prądowymi oraz wyłącznikami nadmiarowymi.

- Obwody zasilania oświetlenia zewnętrznego  chronione są wyłącznikami różnicowo prądowymi oraz wyłącznikami nadmiarowymi.

- Obwody wyprowadzone z przedziału technicznego do przedziały toalety zasilane są napięciami bezpiecznymi to jest 12V , 6V lub 3 V.

- Wszystkie urządzenia które znajdują się w obrębie zasięgu rąk osoby korzystającej z toalety   posiadają wymagane atesty i dopuszczenia.

- Zasilacz i przetworniki  230V na 12,6 i 3V są w wykonaniu II klasy ochronności

i zlokalizowane są w strefie technicznej nie dostępnej dla użytkownika toalety.

Szyna wyrównawcza, zabudowana jest wewnątrz pomieszczenia technicznego  pod  rozdzielnią  400/230 V. Połączenia wyrównawcze wykonane przewodem o przekroju 
6 mm2 kolor żółto zielony.

W celu wyrównania potencjału w trakcie montażu wykonano  połączenia do głównej szyny wyrównawczej, łącząc ze sobą:

- przewody ochronne,

- uziemione przewody neutralne,

- metalowe konstrukcje.

Ponadto  przygotowane jest miejsce na przyłączenie  następujących instalacji które należy wykonać po ustawieniu „Toalety”, sprowadzając do szyny wyrównawczej potencjał:

- rurociągu wody,

- elementów metalowych innych instalacji,

- uziomu pionowego lub uziomu przyłącza energetycznego.

Wszystkie części metalowe które na skutek uszkodzenia izolacji mogłyby się znaleźć pod napięciem są połączone z przewodem ochronnym PE.

- Obliczenia  sprawdzające

Dobór przewodów  umywalkę  ob. nr 8

Pobór mocy  wynikający z dobranych zabezpieczeń     I  odbioru =  20A

Dobrano przewód typu            YDY żo  3 x  2,5 A

Sposób ułożenia przewodów – w przestrzeni między stropowej oraz w warstwie ocieplenia

Sprawdzenie .

Dla  przewodu typu YDY żo  3 x 2,5  po uwzględnieniu sposobu ułożenia prąd długotrwale dopuszczalny  I d dop

I d dop = 30 A * 0.74 = 22  A    >    I  odbioru = 20A

gdzie

k = 0.74 współczynnik uwzględniający sposób ułożenia przewodów

Dobór przewodów  zasilających gniazdo wtyczkowe ob. nr 10

Pobór mocy  wynikający z dobranych zabezpieczeń     I  odbioru =  10A

Dobrano przewód typu            YDY żo  3 x  2,5 A

Sposób ułożenia przewodów – w przestrzeni między stropowej oraz w warstwie ocieplenia

Sprawdzenie .

Dla  przewodu typu YDY żo  3 x 2,5  po uwzględnieniu sposobu ułożenia prąd długotrwale dopuszczalny  I d dop

I d dop = 30 A * 0.74 = 22  A    >    I  odbioru = 10A

gdzie

k = 0.74 współczynnik uwzględniający sposób ułożenia przewodów

Dobór przewodów  zasilających obwody oświetleniowe

Pobór mocy wynikający z dobranych  ilości opraw I odbioru =  2A – zabezpieczenia 6A

Dobrano przewód typu            YDY żo  3 x 1,5 A

Sposób ułożenia przewodów – w przestrzeni między stropowej oraz  w warstwie ocieplenia

Sprawdzenie .

Dla  przewodu typu YDY żo  3 x 1,5  po uwzględnieniu sposobu ułożenia prąd długotrwale dopuszczalny  I d dop

I d dop = 25 A * 0.74 = 18  A   >  I zabezpiecz =  6A >   I  odbioru =  2 A

gdzie

k = 0.74 współczynnik uwzględniający sposób ułożenia przewodów

- Uwagi montażowe

- Przed oddaniem instalacji do ruchu należy wykonać wymagane przepisami pomiary kontrolne , a w szczególności sprawdzić skuteczność ochrony dodatkowej. W przypadku przekroczenia wymaganej wartości oporności uziemienia szyny PE w rozdzielni głównej pawilonu należy wykonać uziemienie dodatkowe w celu uzyskania wymaganej wartości uziemienia.

- Wszelkie prace związane z przyłączeniem instalacji pawilonu  do  zewnętrznej sieci elektrycznej oraz sprawdzające pomiary elektryczne  winny być  	wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do prowadzenia 	prac elektrycznych  na zlecenie Inwestora.

- Przed oddaniem układu do eksploatacji należy wykonać wymagane przepisami pomiary kontrolne a w szczególności  pomiary skuteczności ochrony dodatkowej. Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego opracowania obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które nie  mogły być omówione  projekcie.

## IV. WYPOSAŻENIE OBIEKTU W URZĄDZENIA I INSTALACJE

| Lp. | PAKIET WYPOSAŻENIA OBIEKTU W URZĄDZENIA i INSTALACJE |
| --- | --- |
|  | Drzwi zewnętrzne uchylne, aluminiowe, otwierane ręcznie, z samozamykaczem, pochwytami, z zamkiem mechanicznym plus zamek elektromagnetyczny; Zamek mechaniczny umożliwia zamknięcie toalety z zewnątrz (wyłączenie z użytkowania na określony czas), próg z blachy aluminiowej ryflowanej. |
|  | Podłoga z wykładziną PCV |
|  | Kasety i panele sterowania zamkiem drzwi: zewnętrzna bez wrzutnika monet i kaseta wewnętrzna; sterownik sterujący zamkiem elektrycznym, oświetleniem, wentylatorem i sygnalizacją stanu: WOLNE / ZAJĘTE / NIECZYNNE. |
|  | TOALETA PŁATNA: wrzutnik monet, podgrzewany, elektroniczny z wyświetlaczem kwoty do zapłaty. Możliwe ustalenie dowolnej opłaty oraz jej zmienianie. Wrzutnik nie przyjmuje monet, jeżeli toaleta jest zajęta lub nieczynna. Wrzutnik nie wydaje reszty; Obudowa wrzutnika zawiera skarbonkę monet zamykaną na specjalny zamek sterowany pilotem. Całość obudowy wykonana w standardzie podwyższonej odporności na wandalizm. Wrzutnik monet oraz skarbonka zabezpieczona poprzez zainstalowany system alarmowy zintegrowany z sygnalizatorem świetlnym i akustycznym (kogutem) umieszczonym na elewacji frontowej oraz za pomocą modułu GSM, to wysyłany jest SMS do Administratora z informacją o włamaniu. |
|  | System alarmowy: "ŻĄDANIE POMOCY". Instalacja obejmująca wewnętrzny włącznik i wyłącznik sygnalizatora świetlnego i akustycznego (koguta) umieszczonego na elewacji frontowej. Włączenie alarmu powoduje odblokowanie zamka, ale drzwi pozostają przymknięte. Wyłączenie alarmu powoduje przywrócenie działania sterownika drzwi. Instrukcje postępowania (zewnętrzna i wewnętrzna) informują, co należy zrobić w przypadku włączonego alarmu. Instrukcje napisane są w 3 językach: polskim, niemieckim, angielskim. Instalacja przekazuje sygnału alarmu do służb miejskich za pomocą modemu GSM. |
|  | Oświetlenie wewnętrzne: załączanie i wyłączanie oświetlenia automatycznie synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Oprawa świetlna nasufitowa 230V z podwyższonym stopniem ochrony urządzeń elektrycznych do IP65. Oświetlenie komory technicznej włączane i wyłączane przyciskiem ręcznym oraz gniazdko serwisowe. |
|  | Wentylator ścienny z opóźniaczem wyłączenia. Włączenie wentylatora automatycznie synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Wentylator zapewnia normową wymianę powietrza. |
|  | Ogrzewanie podłogowe, elektryczne sterowane przez Administratora. Ogrzewanie zapewnia utrzymanie normowej temperatury w kabinie przez całą dobę. |
|  | Muszla WISZĄCA ze stali nierdzewnej, bez sedesu z automatycznie uruchamianym spłukiwaniem muszli ZAKRES DZIAŁANIA DO 1m. Automat zdublowany przyciskiem ręcznym pozwalającym powtarzać spłukiwanie. Spłuczka zamontowana w komorze technicznej. |
|  | Szczotka do WC z pojemnikiem naściennym |
|  | Podajnik papieru toaletowego „jumbo" - ręczny, naścienny z zamkiem, okienko kontroli zawartości, wykonany z blachy ocynkowanej lakierowany na biało. |
|  | Automatyczny Zespół Umywalkowy: wandaloodporny, bezdotykowy, sekwencyjny podajnik mydła, ciepłej wody i suszarka. Zespół zintegrowany z lustrem ze stali nierdzewnej i otworem wrzutowym do ukrytego kosza na śmieci. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej. |
|  | Wieszaki ubraniowe: 2 szt. podwójne |
|  | Poręcze dla osób niepełnosprawnych, bezpieczne, wyokrąglone, białe; 2 szt. proste oraz 1 szt. uchylna dług 800mm. |
|  | Wewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich. |
|  | Zewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich. |
|  | Dyfuzor zapachów ukryty w komorze technicznej, instalacja |
|  | oznakowanie WC publiczne: figura "OV", podświetlana |