Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla zadania:

„Dostawa sprzętu wraz z licencjami w ramach przebudowy pomieszczeń KW PSP w Gdańsku”.

W ramach zadania „Dostawa sprzętu wraz z licencjami w ramach przebudowy pomieszczeń KW PSP w Gdańsku” Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu wraz z licencjami spełniającymi poniższe wymagania.

Elementy sprzętowe systemu będą zainstalowane w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku przy ul. Sosnowej 2. Zamawiający udostępni Wykonawcy przestrzeń w szafie rack oraz wymaganą liczbę portów SFP+ na posiadanym przez Zamawiającego stosie przełączników sieciowych Netgear m4300-24x24f. Wykonawca dokona połączeń fizycznych dostarczanego sprzętu oraz skonfiguruje całość sprzętu i oprogramowania w taki sposób, aby uzyskać architekturę przedstawioną na poniższym rysunku oraz uzyskać funkcjonalność opisaną poniżej.

Sprzęt, który obowiązany jest dostarczyć Wykonawca składa się z:

- jednego serwera o konfiguracji zgodnej z poniższym opisem – tabela 1,

- macierzy dyskowej o konfiguracji zgodnej z poniższym opisem – tabela 2,

- niezbędnego okablowania, wkładek oraz kart rozszerzeń do serwera i macierzy pozwalających na podłączenie serwera 
z macierzą (2x FC 16 Gb/s), serwera ze stosem przełączników (2x FC 10 Gb/s), serwera (2x 1Gb/s) i macierzy (2x 1Gb/s) do podłączenia ze stosem przełączników w celu zdalnego zarządzania,

- jednej licencji serwerowego systemu operacyjnego zgodnego z poniższym opisem – tabela 3,

- dwóch sztuk zasilaczy awaryjnych ups zgodnych z poniższym opisem – tabela 4,

- niezbędne do uruchomienia, połączenia i montażu akcesoria oraz okablowanie.

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Oferta Wykonawcy W przypadku spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać TAK lub SPEŁNIA. W przypadku niespełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać NIE lub NIE SPEŁNIA. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Serwery w ilości 1 szt. |  |
| 1.1 | Obudowa |  |
|  | Obudowa typu RACK o wysokości nie więcej niż 2U wraz z kompletem szyn i elementów umożliwiających montaż w szafie RACK 19” i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |  |
| 1.2 | Płyta główna |  |
|  | Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym. Możliwość instalacji minimum 2 fizycznych procesorów, posiadająca minimum 12 slotów na moduły pamięci z możliwością zainstalowania do min 384 GB pamięci RAM, zabezpieczenia pamięci ECC. |  |
| 1.3 | Typ procesora |  |
|  | Procesor w architekturze x86_64, szesnastordzeniowy, o wydajności dla konfiguracji jednoprocesorowej na podstawie wyników testów PassMark Software o wartości nie mniejszej niż 30000 pkt, dostępnych na stronie internetowej https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html w dniu ogłoszenia przetargu. |  |
| 1.4 | Ilość zainstalowanych procesorów |  |
|  | 1 szt. |  |
| 1.5 | Pamięć RAM |  |
|  | Zainstalowane minimum 64 GB RAM. Kości pamięci nie mogą być mniejszej pojemności niż 16 GB RAM, ECC typu RDIMM o częstotliwości taktowania minimum 3200 MHz. |  |
| 1.6 | Sloty PCI-E |  |
|  | Dostępne dla Zamawiającego min. 1 slot PCI-E 3.0. |  |
| 1.7 | Kontroler macierzowy |  |
|  | Kontroler macierzowy SAS 12Gb/s, z min. 4GB cache, z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania. Zapewniający obsługę min. 8 szt. napędów dyskowych SAS, SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0.Wszystkie wymienione funkcjonalności muszą być dostępne w dostarczonym serwerze bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. |  |
| 1.8 | Dyski Twarde |  |
|  | Wewnętrzna pamięć masowa, zainstalowane w serwerze odpowiednie ramki do dysków, możliwość instalacji do min. 8 dysków Hot Plug 2,5 cala. Możliwość instalacji dysków twardych typu: SAS, SATA, Nearline SAS, SSD pochodzących z oferty producenta serwera. Zainstalowane trzy dyski o pojemności min. 480GB SSD klasy enterprise. Dwa z nich skonfigurowane w RAID1, trzeci dysk jako zapasowy. |  |
| 1.9 | Karta sieciowa |  |
|  | Minimum cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych złącz USB. Serwer musi zostać podłączony do switch-a z wykorzystaniem mechanizmów równoważenia obciążenia oraz VLAN. Dodatkowo musi występować oddzielny fizyczny port Ethernet do zarządzania. |  |
| 1.10 | Karta graficzna |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli. |  |
| 1.11 | Porty |  |
|  | Wbudowane porty: minimum 3 porty USB, z czego min. 2 porty USB 3.0, port VGA. Wszystkie wymienione porty zintegrowane na płycie głównej, nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń. |  |
| 1.12 | Zasilanie |  |
|  | Dwa energooszczędne, redundantne zasilacze Hot Plug zapewniające stabilną pracę serwera z pełną wydajnością na jednym zasilaczu, wraz z kablami o dł. min. 2m i wtykiem typu „E”. Minimalna moc jednego zasilacza 600W. Zasilacze dedykowane do pracy w sieci elektroenergetycznej o napięciu 230V 50Hz. |  |
| 1.13 | Zgodność z systemami operacyjnymi |  |
|  | Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status minimum Certified for Windows dla systemów Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2016. Zgodny z wirtualizatorami Vmware oraz Microsoft Hyper-V. |  |
| 1.14 | System operacyjny |  |
|  | Microsoft Windows Server 2022 Standard lub równoważny. System umożliwiający uruchomienie na nim usługi serwera Active Directory w wersji 2022, 2019, 2016, 2012 i 2008 natywnie ją obsługujący. Licencja obejmująca 16 rdzeni procesora, 1 instalację fizyczną w tym tzw. downgrade. Liczba dostarczonych w/w systemów – 1 szt. Wszystkie licencje bezterminowe. W/w system operacyjny będzie wykorzystywany jako platforma dla aplikacji/systemów dziedzinowych Zamawiającego, które pracują pod kontrolą systemu Windows Server. Warunki licencjonowania muszą zezwalać na: korzystanie z oprogramowania na fizycznym serwerze posiadającym jeden procesor wyposażony w16 rdzeni, zmianę wersji systemu operacyjnego na niższą (tzw. downgrade) z zachowaniem wsparcia technicznego, przeniesienie licencji systemu operacyjnego na inny fizyczny serwer. Warunki równoważności systemu: Współpraca z procesorami o architekturze x86-64. Obsługa aplikacji/systemów dziedzinowych Zamawiającego. Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym. W ramach dostarczonej licencji zawarta możliwość instalacji oprogramowania na serwerze wyposażonym w 16 rdzeni. Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego minimum 4TB. Zawarta możliwość uruchamiania i użytkowania nieograniczonej ilości wirtualnych instancji systemu operacyjnego. Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory. Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 i 2008. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP). Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS. Zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP). W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW. Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera. Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). Wszystkie licencje bez ograniczeń czasowych. |  |
| 1.15 | Zarządzanie |  |
|  | System zarządzania serwerem niezależny od systemu operacyjnego. Interfejs sieciowy do zarządzania zintegrowany z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe. System zarządzania w serwerze musi posiadać minimalną funkcjonalność tj.: monitorowanie podzespołów serwera: status komponentów serwera, pobór prądu, statusy dysków twardych, temperatury procesora, statusy wentylatorów, wersje oprogramowania, wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP, dostęp do karty zarządzającej poprzez - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub - przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera dostęp do karty możliwy - z poziomu przeglądarki webowej (GUI) - z poziomu linii komend; - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface), wirtualna, zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD, USB i wirtualnych folderów, monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji, konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping), zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware), wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API, możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP), Wraz z oferowanym serwerem Wykonawca zapewni system monitoringu stanu serwera (status zasilaczy, status dysków, temperatury). System musi umożliwiać powiadamianie SMS oraz e-mail o przekroczeniu ustalonych poziomów. |  |
| 1.16 | Wymagania dodatkowe |  |
|  | Serwer musi być fabrycznie nowy, pochodzić od jednego producenta oraz z autoryzowanego, legalnego kanału sprzedaży. Wykonawca musi: dostarczyć serwer w pełni zmontowany, skonfigurowany zgodnie z ofertą i przetestowany, zamontować sprzęt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zaktualizować firmware wszystkich wewnętrznych komponentów serwera do najnowszej stabilnej wersji, zgodnej z dostarczonym systemem operacyjnym, skonfigurować kontroler macierzy z dyskami pracującymi w układzie RAID 1. |  |
| 1.17 | Gwarancja |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy realizowana w trybie on-site, czas reakcji serwisu, tj. od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wyniesie maksymalnie 1 dzień roboczy, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii dysku twardego, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzającego, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. |  |

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Oferta Wykonawcy W przypadku spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać TAK lub SPEŁNIA. W przypadku niespełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać NIE lub NIE SPEŁNIA. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Macierz dyskowa – 1 szt. |  |
| 2.1 | Typ obudowy |  |
|  | Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie RACK 19” i posiadać wszystkie komponenty niezbędne do montażu w szafie. Wysokość obudowy macierzy maksymalnie 2U wraz z dyskami. Macierz musi posiadać minimum 24 sloty na dyski. |  |
| 2.2 | Przestrzeń dyskowa |  |
|  | Macierz musi udostępniać minimum 57,6 TB przestrzeni RAW zbudowanej w oparciu o minimum 24 dyski w technologii SAS 12Gb 10k. |  |
| 2.3 | Możliwość rozbudowy |  |
|  | Macierz musi umożliwiać rozbudowę (bez wymiany kontrolerów macierzy) do co najmniej 50 dysków twardych. |  |
| 2.4 | Obsługa dysków |  |
|  | Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS 10k, NLSAS. Zamawiający po zakończonym wdrożeniu przez Wykonawcę ma prawo zamontować dodatkowe dyski kompatybilne z macierzą bez utraty gwarancji na macierz i już zainstalowane dyski. |  |
| 2.5 | Sposób zabezpieczenia danych |  |
|  | Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping). Macierz musi obsługiwać funkcjonalność hotspare. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym zamiast dedykowanego dysku hot-spare, zostanie wykreowana przestrzeń spare w oparciu o pojemność wszystkich dysków w macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 2.6 | Tryb pracy kontrolerów macierzowych |  |
|  | Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe w sieci SAN w technologii FC 16Gb. Wszystkie kontrolery muszą komunikować się między sobą bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów. |  |
| 2.7 | Pamięć cache |  |
|  | Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 32 GB pamięci cache, 64 GB sumarycznie w macierzy. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 70h. Pamięć zapisu musi mieć kopie lustrzane pomiędzy kontrolerami dyskowymi. |  |
| 2.8 | Interfejsy |  |
|  | Macierz musi posiadać co najmniej 8 portów (po 4 na każdy kontroler) obsługujących standardy iSCSI 10Gb BaseT lub iSCSI 10Gb SFP+ lub FC 16Gb oraz 4 porty (po 2 na każdy kontroler) obsługujące standard SAS 12Gb. Macierz musi być wyposażona w oddzielny fizyczny port sieciowy do zarządzania. Macierz musi zostać podłączona do serwera z wykorzystaniem minimum 2 portów z mechanizmami równoważenia obciążenia (agregacja portów). Sieciowy interfejs służący do zarządzania macierzą musi być podłączony do przełącznika sieciowego posiadanego przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni odpowiednie okablowanie, wkładki oraz karty dla standardu FC 16Gb\s, za pomocą którego macierz zostanie podłączona do serwera. |  |
| 2.9 | Zarządzanie |  |
|  | Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Zarządzanie macierzą musi odbywać się bezpośrednio na kontrolerach macierzy z poziomu przeglądarki internetowej. Macierz musi posiadać oprogramowanie do monitoringu stanu dysków, które pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrożonych awarią dysków. Macierz musi posiadać możliwość integracji z Active Directory w zakresie definicji i mapowania grup i użytkowników pod kątem autentykacji. Urządzenie musi składać się z pojedynczej macierzy dyskowej zarządzanej z jednego interfejsu GUI, CLI. W przypadku rozbudowy do np. czterech kontrolerów za pojedynczą macierz uznaje się rozwiązanie, w którym wszystkie kontrolery są wbudowane wewnętrznie w ramach jednej obudowy lub połączone poprzez przełączniki SAN, jednak rozwiązanie takie musi zagwarantować zarządzanie z jednego interfejsu GUI, CLI wszystkimi kontrolerami dyskowymi. |  |
| 2.10 | Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi |  |
|  | Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 500 wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 2.11 | Thin Provisioning |  |
|  | Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning. Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 2.12 | Wewnętrzne kopie migawkowe |  |
|  | Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Macierz musi wspierać minimum 250 kopii migawkowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 2.13 | Wewnętrzne kopie pełne |  |
|  | Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 2.14 | Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych |  |
|  | Macierz musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami). Macierz musi wspierać podłączenie systemów operacyjnych VMware, Microsoft Windows Server, Linux. Macierz musi posiadać wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Veritas Cluster Server i Microsoft Cluster. Wsparcie dla wymienionych systemów operacyjnych i klastrowych musi być potwierdzone wpisem na ogólnodostępnej liście kompatybilności producentów. Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek. Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów operacyjnych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby serwerów obsługiwanych przez oferowane urządzenie. |  |
| 2.15 | Redundancja |  |
|  | Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w tym: kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy. |  |
| 2.16 | Dodatkowe wymagania |  |
|  | Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych. Oferowana macierz musi posiadać certyfikat Energy Star lub równoważny. Sloty macierzy nie obsadzone dyskami powinny posiadać oryginalną zaślepkę producenta macierzy. Wraz z oferowanym systemem dyskowym Wykonawca zapewni system monitoringu stanu macierzy, obejmujący min. monitoring statusu zasilaczy, poboru prądu, zajętości pul dyskowych, zdarzeń, zużycia CPU, temperatury, IOPS, opóźnień, przepustowości. System musi wysyłać powiadamiania SMS oraz e-mail o przekroczeniu ustalonych poziomów. |  |
| 2.17 | Usługa instalacji |  |
|  | Montaż w szafie typu rack, skonfigurowanie urządzenia i podłączenie fizycznie do istniejącej infrastruktury. Uruchomienie urządzenia wraz z Zamawiającym. Macierz musi zostać podłączona do serwera i przełącznika sieciowego z zachowaniem zasad równoważenia łącz dla obu kontrolerów. Wszelkie wymagane do podłączenia komponenty muszą zostać dostarczone przez Wykonawcę. |  |
| 2.18 | Wymiana uszkodzonych dysków |  |
|  | Wymiana dysków może być wykonywana przez Zamawiającego bez utraty gwarancji. Wszystkie dyski uszkodzone lub wymienione w okresie trwania wsparcia serwisowego i okresie gwarancji pozostają własnością Zamawiającego i pozostają w jego siedzibie. |  |
| 2.19 | Gwarancja |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy realizowana w trybie on-site, czas reakcji serwisu, tj. od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wyniesie maksymalnie 1 dzień roboczy, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii dysku twardego, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzającego, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. |  |

|  | Licencja systemu operacyjnego serwera |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | System operacyjny |  |
|  | Microsoft Windows Server 2022 Standard lub równoważny. System umożliwiający uruchomienie na nim usługi serwera Active Directory w wersji 2022, 2019, 2016, 2012 i 2008 natywnie ją obsługujący. Licencja obejmująca 16 rdzeni procesora, 1 instalację fizyczną w tym tzw. downgrade. Liczba dostarczonych w/w systemów – 1 szt. Wszystkie licencje bezterminowe. W/w system operacyjny będzie wykorzystywany jako platforma dla aplikacji/systemów dziedzinowych Zamawiającego, które pracują pod kontrolą systemu Windows Server. Warunki licencjonowania muszą zezwalać na: korzystanie z oprogramowania na fizycznym serwerze posiadającym jeden procesor wyposażony w 16 rdzeni, zmianę wersji systemu operacyjnego na niższą (tzw. downgrade) z zachowaniem wsparcia technicznego, przeniesienie licencji systemu operacyjnego na inny fizyczny serwer. Warunki równoważności systemu: Współpraca z procesorami o architekturze x86-64. Obsługa aplikacji/systemów dziedzinowych Zamawiającego. Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym. W ramach dostarczonej licencji zawarta możliwość instalacji oprogramowania na serwerze wyposażonym w 16 rdzeni. Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego minimum 4TB. Zawarta możliwość uruchamiania i użytkowania nieograniczonej ilości wirtualnych instancji systemu operacyjnego. Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory. Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 i 2008. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP). Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS. Zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP). W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW. Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera. Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). Wszystkie licencje bez ograniczeń czasowych. |  |

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Oferta Wykonawcy W przypadku spełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać TAK lub SPEŁNIA. W przypadku niespełnienia przez oferowane rozwiązanie wszystkich wymogów należy wpisać NIE lub NIE SPEŁNIA. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Zasilacz awaryjny ups – 2 sztuki |  |
| 4.1 | Obudowa |  |
|  | Zasilacz w obudowie do montażu w szafie rack, maksymalna wysokość urządzenia 2U. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne akcesoria i okablowanie wymagane do podłączenia i montażu zasilacza awaryjnego w szafie rack udostępnionej przez Zamawiającego. |  |
| 4.2 | Parametry na wyjściu |  |
|  | Moc wyjściowa 2.7kW / 3.0kVA, Topologia Line Interactive, Typ przebiegu sinusoida, Złącza wyjściowe 8x IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) oraz 1x IEC 320 C19 (Zasilanie zapasowe), Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą) 50/60Hz +/- 3 Hz, Inne napięcia wyjściowe: 208, 220, 240, Współczynnik szczytu 3:1, Czas przełączania 6ms typowo (max. 10ms). |  |
| 4.3 | Parametry na wejściu |  |
|  | Typ gniazda wejściowego IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A, Długość przewodu zasilania minimum 1.5 m, Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie), Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 140 - 280V, |  |
| 4.4 | Akumulatory i czas podtrzymania |  |
|  | Wykonawca dostarczy urządzenie wraz z akumulatorami. Typ akumulatora - bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo – ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny, Typowy czas ładowania 3 godziny, Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% minimum 6 min, Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% minimum 18 min, Możliwość podłączenia do 10 zewnętrznych modułów akumulatorowych |  |
| 4.5 | Komunikacja i zarządzanie |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w minimum: Porty: RJ-45 Serial, SmartSlot, Moduł SNMP : Moduł WEB/SNMP obsługiwane protokoły komunikacyjne IP v.6, SNMP v.3, HTTPS/SSL, SSH z kluczem do 2048 bit, TLS wersja 1.2, SMTP, NTP, FTP, Telnet, Modbus TCP Port uniwersalny do podłączenia np. czujnika temperatury (jeden czujnik temperatury dostarczyć w komplecie z UPS) Panel sterowania musi posiadać minimum: Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online, Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie, Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD Alarmy dźwiękowe: Alarm przy zasilaniu akumulatora, Alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia Urządzenie musi posiadać awaryjny wyłącznik zasilania (EPO). |  |
| 4.6 | Dodatkowe |  |
|  | Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego: 645J Potwierdzenia zgodności z normami RCM, CE, EN62040-1, EN62040-2, EAC, VDE, Możliwość zimnego startu. Wykonawca dostarczy także komplet okablowania niezbędnego do podłączenia urządzeń pod zasilacz awaryjny, długość przewodów minimum 2m. Wykonawca podłączy urządzenia do posiadanych przez Zamawiającego przełączników celem monitorowania stanów, zarządzania i zdalnej konfiguracji. |  |
| 4.7 | Gwarancja |  |
|  | Gwarancja na urządzenie (bez akumulatorów) min. 36 miesięcy realizowana w trybie on-site, czas reakcji serwisu, tj. od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wyniesie maksymalnie 1 dzień roboczy, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24. Gwarancja na akumulatory minimum 24 miesiące realizowana w trybie on-site, czas reakcji serwisu, tj. od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wyniesie maksymalnie 1 dzień roboczy, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24. |  |